3.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 10.jūlija

noteikumiem Nr.491

Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas iekārtas pārbaudes prasību novērtēšanas kritēriji

| Konstatētā neatbilstība | Novērtē-jums |
| --- | --- |
|  | mazsvarīgs | būtisks |
| 1. Kardānpārvadi (noteikumu 37.punkts) |
| 1.1. Kardānpārvadam nav atbilstoša aizsarga* |  | x |
| 1.2. Kardānpārvada aizsargs ir bojāts vai nav nostiprināts pret rotēšanu |  | x |
| 1.3. Kardānpārvads darbojas ar traucējumiem |  | x |
| 2. Sūknis (noteikumu 38.punkts) |
| 2.1. No sūkņa ir šķidruma noplūde (pilēšana), to darbinot pie 7 bar spiediena |  | x |
| 2.2. Sūkņa korpusā ir plaisas |  | x |
| 2.3. Spiediens sistēmā nav vienmērīgs |  | x |
| 2.4. No gaisa vāceles ir šķidruma noplūde | x |  |
| 2.5. Gaisa vāceles korpuss un ventilis ir bojāti* |  | x |
| 2.6. Sūknis nenodrošina maisīšanas funkciju pie 3 bar darba spiediena | x |  |
| 3. Tvertnes (noteikumu 39.punkts) |
| 3.1. No darba šķidruma tvertnes ir noplūde |  | x |
| 3.2. Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators nefunkcionē* | x |  |
| 3.3. Uzpildīšanas lūkai nav sieta vai tas ir bojāts | x |  |
| 3.4. Uzpildīšanas lūkai nav gumijas blīvgredzena vai tas ir bojāts | x |  |
| 3.5. Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas ir vērstas uz sūcvada atveri | x |  |
| 3.6. Atplūdes cauruļu gali nesniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai | x |  |
| 3.7. Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns nefunkcionē* | x |  |
| 3.8. Iekārta nav aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai* |  | x |
| 3.9. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertne ir bojāta* | x |  |
| 3.10. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertnei nav režģa* | x |  |
| 3.11. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertnes jaucējs nefunkcionē* | x |  |
| 4. Filtri (noteikumu 40.punkts) |
| 4.1. Filtru korpusi ir bojāti vai nav hermētiski |  | x |
| 4.2. Filtru filtrējošie elementi ir bojāti | x |  |
| 4.3. Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs nav 80 M vai vismaz 50 M | x |  |
| 4.4. Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs nav vismaz 100 M* | x |  |
| 5. Mērīšanas, vadības un regulēšanas ierīces (noteikumu 41.punkts) |
| 5.1. No mērīšanas vai vadības ierīcēm ir šķidruma noplūde |  | x |
| 5.2. Manometra korpusam nav ventilācijas* | x |  |
| 5.3. Darba spiediena regulēšanas, šķidruma plūsmu pārslēgšanas vai sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni nedarbojas |  | x |
| 5.4. Vadības ierīces smidzināšanas laikā nav sasniedzamas vai darbināmas* | x |  |
| 5.5. Nav iespējams ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām |  | x |
| 5.6. Nav iespējams padot darba šķidrumu uz katru sekciju atsevišķi* | x |  |
| 5.7. Manometra skala nav skaidri salasāma vai nav ar diapazonu vismaz 1–7 bar un/vai 0,1–0,7 MPa* | x |  |
| 5.8. Manometra reāli izmērītā kļūda ir lielāka nekā ± 0,25 bar vai 0,025 MPa |  | x |
| 6. Cauruļvadi un savienojumi (noteikumu 42.punkts) |
| 6.1. Pie 7 bar spiediena no cauruļvadiem un savienojumiem ir šķidruma noplūde |  | x |
| 6.2. Visu sekciju pievadu cauruļvadi nav vienāda diametra | x |  |
| 6.3. Cauruļvados ir plaisas | x |  |
| 6.4. Cauruļvadi darba stāvoklī nokarājas smidzināšanas zonā | x |  |
| 7. Stienis un rāmis (noteikumu 43.punkts) |
| 7.1. Stienis nav aprīkots ar atbalstiem aizsardzībai pret atsišanos pret lauka virsmu vai nefunkcionē* | x |  |
| 7.2. Stienim ir brīvkustības horizontālā plaknē* | x |  |
| 7.3. Stieņa augstuma regulēšanas ierīces nefunkcionē* |  | x |
| 7.4. Stieņa vertikālo svārstību slāpēšanas ierīces (balansieri un atsperes) nefunkcionē* | x |  |
| 7.5. Stieņi transportēšanas stāvoklī nav salokāmi un fiksējami | x |  |
| 8. Piespiedu gaisa plūsmas sistēma* (noteikumu 44.punkts) |
| 8.1. Sistēmai ir noplūde vai tās elementi ir bojāti* | x |  |
| 8.2. Ventilators nefunkcionē vai to nav iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm* (būtiski koku un krūmu smidzinātājam) | x |  |
| 8.3. Ventilatora ražīgums nenodrošina sistēmas funkcionēšanu* | x |  |
| 8.4. Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) nefunkcionē* | x |  |
| 9. Sprauslas (noteikumu 45.punkts) |
| 9.1. Sprauslas nav vienāda izmēra un tipa |  | x |
| 9.2. Sprauslu korpusi ir bojāti vai no tiem ir noplūde |  | x |
| 9.3. Sprauslu izsmidzinājums nav vienmērīgs | x |  |
| 9.4. Pretpilēšanas vārsti nefunkcionē |  | x |
| 9.5. Dažu sprauslu caurplūde neatbilst normai | x |  |
| 9.6. Vidējā sprauslu caurplūde neatbilst normai |  | x |
| 9.7. Plakanstrūklas sprauslas nav uzstādītas vienādā leņķī (5–10º) attiecībā pret stieni | x |  |

Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai.

Zemkopības ministre	L.Straujuma