4.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 10.jūlija

noteikumiem Nr.491

Lauka kultūrām paredzēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL) 
lietošanas iekārtu pārbaudes ziņojums

I. Vispārīgā informācija

| 1. Pārbaudes veicējs |  |
| --- | --- |
| 2. Iekārtas valdītājs |  |
| 3. Īpašnieka adrese |  |
| 4. Pārbaudes veikšanas datums |  |
| 5. Pārbaudes veikšanas vietas adrese |  |
| 6. Ražotājs _________________________ 7. Identifikācijas Nr. __________________ 8. Darba platums (m) _______________ | 9. Modelis____________________________ 10. Izgatavošanas gads _______________ 11. Darba šķidruma tvertnes tilpums (l) _____ |
| 12. Piezīmes |
| □ uzkarināms | □ piekabināms | □ pašgājējs* |

| 13. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotība pārbaudei | Jā | Nē |
| --- | --- | --- |
| 13.1. | nomazgāta | □ | □ |
| 13.2. | iekārta un visi filtrējošie elementi izskaloti | □ | □ |
| 13.3. | darba šķidruma tvertne piepildīta ar tīru ūdeni | □ | □ |
| 13.4. | pievienota traktoram* | □ | □ |
| 13.5. | sagatavota pārbaudei | □ | □ |
| 14. Komentāri |

II. Vispārīgās prasības

| Nr. p.k. | Noteikumu punkts | Prasība | Atbilst | Neatbilst | Nav pār-baudāms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neiedarbinātas augu aizsardzības līdzekļa lietošanas iekārtas vizuālā pārbaude |
| Kardānpārvads |
| 1. | 37.punkts | Kardānpārvadam ir atbilstošs aizsargs* | □ | □ | □ |
| 2. |  | Kardānpārvada aizsargs nav bojāts un ir nostiprināts pret rotēšanu* | □ | □ | □ |
| Sūknis |
| 3. | 38.punkts | Sūkņa korpusā nav plaisu | □ | □ | □ |
| 4. |  | Gaisa vāceles korpuss un ventilis nav bojāti* | □ | □ | □ |
| Darba šķidruma tvertne |
| 5. | 39.punkts | No darba šķidruma tvertnes nav šķidruma noplūdes | □ | □ | □ |

| 6. |  | Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators funkcionē* | □ | □ | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. |  | Uzpildīšanas lūkai ir siets, un tas nav bojāts | □ | □ | □ |
| 8. |  | Uzpildīšanas lūkai ir gumijas blīvgredzens, un tas nav bojāts | □ | □ | □ |
| 9. |  | Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas nav vērstas uz sūcvada atveri | □ | □ | □ |
| 10. |  | Atplūdes cauruļu gali sniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai | □ | □ | □ |
| 11. |  | Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns funkcionē* | □ | □ | □ |
| 12. |  | Iekārta aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai* | □ | □ | □ |
| 13. |  | AAL jaukšanas tvertne nav bojāta* | □ | □ | □ |
| 14. |  | AAL jaukšanas tvertnei ir režģis* | □ | □ | □ |
| Filtri |
| 15. |  | Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs ir 80 M vai vismaz 50 M | □ | □ | □ |
| 16. |  | Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs ir 100 M* | □ | □ | □ |
| 17. |  | Filtru filtrējošie elementi nav bojāti | □ | □ | □ |
| Mērīšanas un vadības ierīces |
| 18. | 41.punkts | Manometra korpusam ir ventilācija* | □ | □ | □ |
| 19. |  | Manometra skala ir skaidri salasāma un ar diapazonu vismaz 1–7 bar un/vai 0,1–0,7 MPa* | □ | □ | □ |
| Cauruļvadi un savienojumi |
| 20. | 42.punkts | Visu sekciju pievadu cauruļvadi ir vienāda diametra | □ | □ | □ |
| 21. |  | Cauruļvados nav plaisu | □ | □ | □ |
| Stienis un rāmis |
| 22. | 43.punkts | Stienis ir aprīkots ar atbalstiem aizsardzībai pret atsišanos pret lauka virsmu* | □ | □ | □ |
| 23. |  | Stienim nav brīvkustības horizontālā plaknē* | □ | □ | □ |
| 24. |  | Stieņa augstuma regulēšanas ierīces funkcionē* | □ | □ | □ |
| 25. |  | Stieņa vertikālo svārstību slāpēšanas ierīces (balansieri un atsperes) darbojas* | □ | □ | □ |
| 26. |  | Stieņi transportēšanas stāvoklī ir salokāmi un fiksējami | □ | □ | □ |
| Sprauslas un to korpusi |
| 27. | 44.punkts | Sprauslas ir vienāda izmēra un tipa | □ | □ | □ |
| 28. |  | Plakanstrūklas sprauslas ir uzstādītas vienādā leņķī uz vienu pusi (5–10º) attiecībā pret stieni | □ | □ | □ |
| Iedarbinātas augu aizsardzības līdzekļa lietošanas iekārtas vizuālā pārbaude |
| 29. | 37.punkts | Kardānpārvads darbojas netraucēti | □ | □ | □ |
| 30. | 38.punkts | No sūkņa nav šķidruma noplūdes (pilēšanas), to darbinot pie 7 bar spiediena | □ | □ | □ |
| 31. |  | Spiediens sistēmā ir vienmērīgs | □ | □ | □ |
| 32. |  | No gaisa vāceles nav šķidruma noplūdes* | □ | □ | □ |
| 33. |  | Sūknis nodrošina maisīšanas funkciju pie 3 bar darba spiediena | □ | □ | □ |
| 34. | 41.punkts | No mērīšanas un vadības ierīcēm nav šķidruma noplūdes | □ | □ | □ |
| 35. |  | Vadības ierīces smidzināšanas laikā ir sasniedzamas un darbināmas* | □ | □ | □ |
| 36. |  | Ir iespēja ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām | □ | □ | □ |
| 37. |  | Darba spiediena regulēšanas, šķidruma plūsmu pārslēgšanas un sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni funkcionē | □ | □ | □ |
| 38. |  | Ir iespēja padot darba šķidrumu uz katru sekciju atsevišķi* | □ | □ | □ |
| 39. |  | Manometra reāli izmērītā kļūda nav lielāka par ± 0,25 bar vai 0,025 Mpa | □ | □ | □ |
| 40. | 40.punkts | Filtru korpusi nav bojāti un ir hermētiski | □ | □ | □ |
| 41. | 39.punkts | AAL jaukšanas tvertnes jaucējs funkcionē* | □ | □ | □ |
| 42. | 42.punkts | Pie 7 bar spiediena no cauruļvadiem un savienojumiem nav šķidruma noplūdes | □ | □ | □ |
| 43. |  | Cauruļvadi darba stāvoklī nenokarājas smidzināšanas zonā | □ | □ | □ |
| 44. | 44.punkts | Piespiedu gaisa plūsmas sistēmai nav noplūdes, tās elementi nav bojāti* | □ | □ | □ |
| 45. |  | Ventilators funkcionē, un to ir iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm* | □ | □ | □ |
| 46. |  | Ventilatora ražīgums nodrošina sistēmas funkcionēšanu* | □ | □ | □ |
| 47. |  | Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) funkcionē* | □ | □ | □ |
| 48. | 45.punkts | Sprauslu izsmidzinājums ir vienmērīgs | □ | □ | □ |
| 49. | 45.punkts | Sprauslu korpusi nav bojāti, un no tiem nav noplūdes | □ | □ | □ |
| 50. |  | Dažu sprauslu caurplūde atbilst normai | □ | □ | □ |
| 51. |  | Vidējā sprauslu caurplūde atbilst normai | □ | □ | □ |

Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai.

III. Funkcionālais tests

Pārbaude ar mērinstrumentiem

| Nr. p.k. | Noteikumu punkts | Prasība | Nepieciešamais | Reālais | Starpība, bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | 41.punkts | Manometra pārbaude | 2 bar |  |  |
| 53. | Sprauslu caurplūde l/min (divi cipari aiz komata) pie 2 bar darba spiediena |
| sprausla Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Caurplūde l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprausla Nr. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| Caurplūde l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprausla Nr. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. |
| Caurplūde l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprausla Nr. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. |
| Caurplūde l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Sprauslu caurplūdes mērījumus veic no stieņa kreisās uz labo pusi.

Vidējā sprauslu caurplūde _____________ l/min (divi cipari aiz komata)

Sprauslu standartcaurplūdes un pieļaujamās novirzes pēc ISO standarta, l/min pie 2 bar spiediena

| Sprauslas izmērs | Standartcaurplūde | ar – 5 % | ar + 5 % | ar – 15 % | ar + 15 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 (zaļas) | 0,49 | 0,47 | 0,51 | 0,42 | 0,56 |
| 02 (dzeltenas) | 0,65 | 0,62 | 0,68 | 0,55 | 0,75 |
| 025 (violetas) | 0,82 | 0,78 | 0,86 | 0,70 | 0,94 |
| 03 (zilas) | 0,98 | 0,93 | 1,03 | 0,83 | 1,13 |
| 04 (brūnas) | 1,31 | 1,24 | 1,38 | 1,11 | 1,51 |

| Vidējā sprauslu caurplūde | iekļaujas ± 5 % robežās □ | neiekļaujas ± 5 % robežās □ |
| --- | --- | --- |
| Dažu sprauslu caurplūde | iekļaujas ± 15 % robežās □ | neiekļaujas ± 15 % robežās □ |

Jāmaina sprauslas Nr.______________________________________________________

Atzinums

Pārbaudes veicēja pārstāvis _______________________         ________________________

(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Pārbaudes ziņojumam piekrītu/nepiekrītu (nevajadzīgo nosvītrot)

Piezīmes, ja vērtējumam nepiekrīt ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas valdītājs ____________   ________________

(paraksts)                      (vārds, uzvārds)

Zemkopības ministre	L.Straujuma