2011.gada 29. martā           	Noteikumi Nr. 230

Rīgā	(prot. Nr. 20 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 49.nr.; 2010, 21.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā:

1.1.1. vārdus "būtiskās drošības un nekaitīguma prasības" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būtiskās veselības aizsardzības un drošuma prasības" (attiecīgā locījumā);

1.1.2. vārdus "būtiskās nekaitīguma un drošības prasības" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būtiskās veselības aizsardzības un drošuma prasības" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt noteikumus ar 1.11. un 1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīna – mašīna, kas paredzēta, lai lietotu augu aizsardzības līdzekļus Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 2.panta 1.punktā minētajā nozīmē;

1.12. būtiskās veselības aizsardzības un drošuma prasības – obligāti piemērojamas prasības, kas attiecas uz mašīnu projektēšanu un ražošanu, lai nodrošinātu augstu cilvēku un mājdzīvnieku veselības un drošības, kā arī īpašuma drošības un vides kvalitātes līmeni. Būtiskās veselības aizsardzības un drošuma prasības minētas šo noteikumu 9.nodaļā.";

1.3. izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6.  Mašīnas, kas ražotas saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (turpmāk – piemērojamie standarti), uzskatāmas par tādām, kas atbilst šāda piemērojamā standarta prasībām arī attiecībā uz veselības aizsardzību un drošumu.

7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs (turpmāk – standartizācijas birojs) publicē mājaslapā internetā (www.lvs.lv) piemērojamo standartu nacionālo adaptāciju sarakstu. Ekonomikas ministrija informē standartizācijas biroju par Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem piemērojamiem standartiem.";

1.4. izteikt 8.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (turpmāk – akreditācijas birojs) akreditētas un Eiropas Komisijai paziņotas institūcijas (turpmāk – paziņotās institūcijas). Ekonomikas ministrija paziņo Eiropas Komisijai par paziņoto institūciju, kas atbilst šo noteikumu prasībām, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, ko izveidojusi un pārvalda Eiropas Komisija. Paziņotās institūcijas akreditētas atbilstoši standartam:";

1.5. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Informācija par paziņotajām institūcijām ir publicējama akreditācijas biroja mājaslapā internetā (www.latak.lv).";

# 1.6. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Mašīnu  tirgus  uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,  kas  uzrauga  un  kontrolē,  lai  mašīnas  tiktu laistas tirgū vai nodotas  lietošanā, ja tās atbilst šo noteikumu prasībām, neapdraud cilvēku un mājdzīvnieku   veselību,   īpašuma  drošību  un  vides  kvalitāti,  ir uzstādītas,  tiek  uzturētas un lietotas paredzētajam mērķim vai apstākļos, kurus  var pamatoti paredzēt. Pārbaudes laikā komersanta darba vietā Valsts darba inspekcija pārbauda  mašīnu  marķējumu,  brīdinājuma  uzrakstus  un brīdinājumu  zīmes,  kā  arī  mašīnu  lietošanas  drošumu, atbilstoši darba aizsardzības  prasībām  lietojot darba aprīkojumu. Savstarpējās sadarbības līguma ietvaros Valsts darba inspekcija informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par gadījumiem, kad mašīnas nav marķētas ar CE marķējumu.";

1.7. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka mašīnas marķētas ar CE marķējumu, tām pievienota EK atbilstības deklarācija un tās lieto atbilstoši paredzētajiem mērķiem vai apstākļos, kurus var pamatoti paredzēt, tomēr mašīnas var apdraudēt cilvēku un mājdzīvnieku veselību un drošumu vai īpašuma vai vides kvalitāti, tirgus uzraudzības iestādēm ir tiesības veikt atbilstošus pasākumus, lai izņemtu šādas mašīnas no tirgus un aizliegtu to lietošanas uzsākšanu vai ierobežotu to brīvu apriti.";

1.8. papildināt noteikumus ar 78.1 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Atkarībā no rezultātiem, ko gūst, veicot riska novērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 316. un 317.punktu, mašīnu projektēšanā piemēro šo noteikumu vispārīgās prasības un vienas vai vairāku speciālo nodaļu prasības. Būtiskās veselības aizsardzības un drošuma prasības vides aizsardzībai piemēro augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnām.";

1.9. izteikt 192.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"192. Lietošanas instrukcijās iekļauj šādu informāciju:";

1.10. papildināt 9.1.apakšnodaļu ar 193.1 punktu šādā redakcijā:

"193.1 Mašīnas, kas paredzētas darbībām ar pārtikas, kosmētikas vai farmaceitiskajiem produktiem, rokās pārnēsājamās vai vadāmās mašīnas, pārnēsājamās stiprināšanas un citas triecienspēka mašīnas, mašīnas, kas paredzētas koka apstrādei, un mašīnas, kas paredzētas tādu materiālu apstrādei, kuru raksturlielumi ir līdzīgi koka raksturlielumiem, un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas atbilst šo noteikumu 9.2.apakšnodaļā minētajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošuma prasībām.";

1.11. papildināt 9.2.apakšnodaļu ar 199.1, 199.2, 199.3, 199.4, 199.5, 199.6, 199.7, 199.8, 199.9, 199.10, 199.11, 199.12, 199.13 un 199.14 punktu šādā redakcijā:

"199.1 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnu ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis nodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnām tiek veikts riska novērtējums saistībā ar netīšu augu aizsardzības līdzekļa iedarbību uz vidi atbilstoši šo noteikumu 316. un 317.punktā minētajai kārtībai.

199.2 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas projektē un konstruē, ņemot vērā šo noteikumu 317.punktā minētā riska novērtējuma rezultātus, lai tās varētu darbināt, regulēt un apkopt, nepieļaujot netīšu augu aizsardzības līdzekļa iedarbību uz vidi. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnu ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis novērš konstatēto noplūdi.

199.3 Ir jābūt iespējai no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas operatora darba vietas ērti un precīzi vadīt un uzraudzīt, kā arī nekavējoties apturēt augu aizsardzības līdzekļa lietošanu.

199.4 Lai atvieglotu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas precīzu uzpildīšanu ar nepieciešamo augu aizsardzības līdzekļa daudzumu un nodrošinātu ērtu un pilnīgu tās iztukšošanu, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnu projektē un konstruē tā, lai novērstu iespēju augu aizsardzības līdzekļa šļakatām nonākt vidē un izvairītos no ūdens avotu piesārņošanas šo darbību laikā.

199.5 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas aprīko ar līdzekļiem lietojuma devas ērtai, precīzai un drošai regulēšanai.

199.6 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas projektē un konstruē tā, lai nodrošinātu augu aizsardzības līdzekļa nogulsnēšanos tikai mērķa teritorijā, samazinātu tā aiznesi uz citām teritorijām un augu aizsardzības līdzekļa noplūdi vidē. Attiecīgi nodrošina vienmērīgu augu aizsardzības līdzekļa izkliedi un vienveidīgu nogulsnēšanos.

199.7 Lai pārliecinātos, ka mašīnas atbilst šo noteikumu 199.5 un 199.6 punktā minētajām prasībām, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis veic vai uzdod veikt katram mašīnas tipam atbilstošas pārbaudes.

199.8 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas projektē un konstruē tā, lai novērstu zudumus, kas var rasties, kamēr augu aizsardzības līdzekļa lietošanas funkcija ir izslēgta.

199.9 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas projektē un konstruē tā, lai tās būtu ērti rūpīgi iztīrīt, nepiesārņojot vidi.

199.10 Mašīnas projektē un konstruē tā, lai atvieglotu nolietoto daļu nomaiņu, nepiesārņojot vidi.

199.11 Lai pārbaudītu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnas pareizu darbību, paredz iespēju tai ērti pievienot nepieciešamos mērinstrumentus.

199.12 Sprauslas, sietus un filtrus marķē tā, lai būtu skaidri saprotams to tips un izmērs.

199.13  Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnu aprīko ar īpašu turekli, uz kura mašīnas operators var norādīt izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu.

199.14  Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mašīnu instrukcijās norāda šādu informāciju:

199.14 1. piesardzības pasākumi, kas veicami, samaisot, iekraujot, smidzinot, iztukšojot, tīrot, apkalpojot un transportējot mašīnu, lai novērstu vides piesārņošanu;

199.14 2. sīki izstrādāti lietošanas nosacījumi dažādām vidēm, kādās mašīna tiks darbināta, ieskaitot attiecīgo sagatavošanu un regulēšanu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu augu aizsardzības līdzekļa nogulsnēšanos paredzētajās teritorijās, samazinot zudumus blakus teritorijās, lai novērstu noplūdi vidē un attiecīgi nodrošinātu vienmērīgu augu aizsardzības līdzekļa izkliedi un homogēnu nogulsnēšanos;

199.14 3. mašīnā izmantojamo sprauslu, sietu un filtru tipu un izmēru diapazons;

199.14 4. pārbaužu biežums, kā arī to daļu (piemēram, sprauslas, sieti un filtri) nomaiņas kritēriji un metodes, kuru nodilšana ietekmē mašīnas pareizu darbību;

199.14 5. kalibrēšanas, ikdienas apkopes, sagatavošanas ziemai specifikācijas un citas pārbaudes, lai nodrošinātu mašīnas pareizu darbību;

199.14 6. augu aizsardzības līdzekļi, kuri var izraisīt nepareizu mašīnas darbību;

199.14 7. norāde operatoram par izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukuma atjaunošanu šo noteikumu 199.13 punktā minētajā tureklī;

199.14 8. visu papildu iekārtu vai piederumu pievienošana un izmantošana, kā arī nepieciešamie piesardzības pasākumi, kas jāievēro;

199.14 9. norāde, ka uz mašīnu var attiekties prasības attiecībā uz pārbaudēm, kas paredzētas normatīvajā aktā par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām;

199.14 10. mašīnas raksturlielumi, kurus pārbauda, lai nodrošinātu tās pareizu darbību;

199.14 11. instrukcijas nepieciešamo mērinstrumentu pievienošanai.";

1.12. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām, ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/127/EK, ar ko Direktīvu 2006/42/EK groza attiecībā uz pesticīdu lietošanas mašīnām."

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 15.decembrī.

Ministru prezidents 	V.Dombrovskis

### Ekonomikas ministrs 	A.Kampars