Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2011.gada __. ________ 						Noteikumi nr.

Rīgā										(prot. nr.        .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par piesārņojumu"

11.panta otrās daļas 12.punktu un ceturto daļu un

Ķīmisko vielu likuma

12.panta trešo daļu un 16.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 57.nr.; 2008, 79., 134.nr.; 2010, 112.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 27.punktā vārdus „Vides ministrijā” ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”;

2. Aizstāt 29.punktā vārdus „Vides ministriju” ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju”.

3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

„Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes un Parlamenta 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK;

2) Komisijas 2010.gada 19.novembra Direktīvas 2010/79/ES par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu III pielikuma pielāgošanu tehnikas attīstībai.”

4. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

„7.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231

Analīzes metodes gaistošo organisko savienojumu satura produktā noteikšanai

| Nr. p.k. | Nosakāmais parametrs | Mērvienība | Analīzes metode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaistošo organisko savienojumu saturs produktos, kuros gaistošo organisko savienojumu masas daļa ir mazāka par 15% un kuriem nav pievienoti reaģētspējīgi šķīdinātāji | g/l | Metode, kas noteikta standartā LVS EN ISO 11890-2:2006 „Krāsas un lakas. Gaistošo organisko savienojumu (GOS) satura noteikšana. 2. daļa: Gāzhromatogrāfiskā metode”’ |
| 2. | Gaistošo organisko savienojumu saturs produktos, kuros gaistošo organisko savienojumu masas daļa ir vienāda ar vai lielāka par 15% un kuriem nav pievienoti reaģētspējīgi šķīdinātāji | g/l | Metode, kas noteikta standartā LVS EN ISO 11890-2:2006 „Krāsas un lakas. Gaistošo organisko savienojumu (GOS) satura noteikšana. 2. daļa: Gāzhromatogrāfiskā metode” |
|  |  |  | Metode, kas noteikta standartā LVS EN ISO 11890-1:2007 „Krāsas un lakas. Gaistošo organisko savienojumu (VOC) satura noteikšana. 1. daļa: Diferences metode” |
| 3. | Gaistošo organisko savienojumu saturs produktos, kuriem pievienoti reaģētspējīgi šķīdinātāji | g/l | Metode, kas noteikta standartā LVS 447:2007 "Standarttests pārklājumu gaistošo vielu satura noteikšanai (ASTM D 2369-04)" |

Ministru prezidents                                                    V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs                 R.Vējonis

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                 			R.Vējonis

Vīza: valsts sekretārs						G.Puķītis

26.04.2011 14:01

384

L.Maslova

67026586, lana.maslova@vidm.gov.lv