INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

par valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehnisko stāvokli un nepieciešamo papildus finansējumu neatliekamai situācijas uzlabošanai

Esošās situācijas apraksts

Jau ilgākā laika periodā tiltu pārbūves un atjaunošanas darbu apjomi ir bijuši mazāki par tiltu novecošanās ātrumu un ir uzkrājies ļoti liels atlikto darbu apjoms. Neveikto darbu rezultātā daļa tiltu šobrīd vairs neatbilst pieaugošajām ekspluatācijas, satiksmes drošības un standartu prasībām.

Atbilstoši standartam  LVS 190-11 „Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi”   VAS „Latvijas Valsts ceļi” speciālisti veic ikgadējās Vispārīgās tiltu inspekcijas vismaz vienu reizi gadā visiem tiltiem un lielajām caurtekām (L≥2m) un nosaka  tiltu un caurteku galveno konstrukciju bojājumus un defektus, kas ietekmē būves nestspēju un/vai satiksmes drošību, kā arī defektus, kas attīstoties var palielināt uzturēšanas izdevumus, nelabvēlīgi iedarbojas uz apkārtējo vidi un ietekmē būves izskatu. Savukārt reizi piecos gados tiek veiktas tiltu  Galvenās inspekcijas. Inspekcijās tiek pārbaudīts tiltu tehnisko stāvoklis un to funkcionēšanas spēja, noteikti bojājumi un defekti, kas ietekmē tiltu nestspēju, satiksmes drošību un uzturēšanas izmaksas,  noteikti konstatēto bojājumu cēloņi, nepieciešamie uzturēšanas darbi, to apjomi un orientējošas izmaksas.

Tiltu sliktais tehniskais stāvoklis tiek pārbaudīts un  fiksēts gadu no gada ilgākā laika posmā. Tiltu inspekciju datu apstrādes rezultāti liecina, ka vairāk kā pusei no 945 Satiksmes ministrijas īpašumā esošo Valsts autoceļu tiltu tehniskais stāvoklis vērtējams kā slikts (40%) un ļoti slikts (16%), bet 54 tiltiem ir ieviesti dažādi ierobežojumi. Sliktākā stāvoklī ir tilti uz vietējiem un reģionālajiem autoceļiem, labākā stāvoklī uz galvenajiem autoceļiem (1.tabula).

1.tabula

| Tehniskais stāvoklis | Tiltu skaits gab. | tai skaitā | No kopējā skaita, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Galvenajos autoceļos | Reģionālajos autoceļos | Vietējos autoceļos |  |
| Labs | 196 | 64 | 86 | 46 | 21 |
| Apmierinošs | 223 | 52 | 75 | 96 | 23 |
| Slikts | 378 | 36 | 108 | 234 | 40 |
| Ļoti slikts | 148 | 25 | 52 | 71 | 16 |
| KOPĀ: | 945 | 177 | 321 | 447 | 100 |

Turpmākās prognozes liecina, ka saglabājoties līdzšinējam finansēšanas līmenim tiltu tehniskais stāvoklis var strauji pasliktināties, jo lielākā daļa valsts autoceļu tiltu būvēti pirms ~ 40-50 gadiem (grafiks) un to tehniskais stāvoklis vairs neatbilst pieaugošajām ekspluatācijas prasībām, satiksmes drošības standartiem un nestspējas nosacījumiem. Jāatzīmē, ka vairāk kā 700 tiltiem brauktuves konstrukcija nav atbilstoša satiksmes drošības prasībām - nav atbilstošu ietvju, drošības barjeru un margu, kā rezultātā tiek apdraudēta gājēju un autobraucēju satiksme.

grafiks

Tiltu sadalījums pēc būves gadiem

Kā vienu no problēmas cēloņiem jāatzīmē savlaicīgi un pietiekošā apjomā neveiktie tiltu atjaunošanas un pārbūves darbi. Ilgākā laika periodā tiltu atjaunošanas un pārbūves darbu apjomi ir bijuši mazāki par tiltu novecošanās un nolietošanas ātrumu un ir uzkrājies ļoti liels atlikto darbu apjoms, citiem vārdiem – remonta deficīts. Pēc 2013. gada aprēķinu datiem kopējais tiltu atjaunošanas deficīts ir 152 milj. EUR (galvenajos autoceļos 43 milj. EUR,  reģionālajos autoceļos  43 milj. EUR,  vietējos autoceļos 66 milj. EUR).

Lai uzlabotu tiltu stāvokli, sākot ar 2014. – 2016.gada plānošanas periodu Satiksmes ministrija pieņēma lēmumu tiltu programmām piešķirt finansējumu ne mazāk par 7% no autoceļu tīkla kapitālieguldījumiem plānotajiem līdzekļiem, tomēr vēl arvien šie līdzekļi ir nepietiekami un nespēj mazināt tiltu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos apjomus.

Risinājumi

Satiksmes ministrija ierosina Ministru kabinetam pieņemt lēmumu par jaunu politikas iniciatīvu – noteikt mērķi laika periodā no 2014. līdz 2020.gadam vairāk kā uz pusi samazināt sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo tiltu skaitu valsts autoceļu tīklā, šī mērķa sasniegšanai piešķirot finansējumu no valsts pamatbudžeta papildus tam apjomam tiltu programmām, kas paredzēts „Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014. – 2020.gadam”. Patreizējais pieejamais finansējums un jaunās politikas iniciatīvas mērķis un tās īstenošanai nepieciešamais finansējums apkopots 2.tabulā:

2.tabula

|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidēja termiņa budžetā 2014. – 2016.gadā valsts autoceļu fonda programmā ieplānotais tiltu atjaunošanas un pārbūves apjoms (1.pielikums) | skaits | 4 | 13 | 10 |  |  |  |  | 27 |
|  | milj. EUR | 2,44 | 7,79 | 11,30 |  |  |  |  | 21,53 |
| SM piedāvātais tiltu programmu papildus finansējums (2.pielikums) | skaits | 8 | 15 | 29 | 45 | 57 | 68 | 78 | 300 |
|  | milj. EUR | 1,90 | 6,30 | 7,50 | 20,40 | 22,20 | 25,40 | 30,00 | 113,7 |
| Pavisam tiltu programmas 2014. – 2020.gadam | skaits | 12 | 28 | 39 | 45 | 57 | 68 | 78 | 327 |
|  | milj. EUR | 4,34 | 14,09 | 18,80 | 20,40 | 22,20 | 25,40 | 30,00 | 135,23 |

Satiksmes ministrija ierosina Ministru kabinetam piešķirt papildus līdzekļus 2014.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un atbalstīt finansējuma palielināšanu (Jaunās politikas iniciatīva) valsts budžeta programmas 23.00.00. „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammai 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” 113,7 milj. EUR apmērā turpmākajos 7 gados, kas dos iespēju laika periodā no 2014.  līdz 2020. gadam veikt papildus plānoto 300 tiltu  atjaunošanu un pārbūvi valsts autoceļu tīklā (2.pielikums). Tiltu atjaunošana un pārbūve nodrošinās to atbilstību pieaugušajām satiksmes slodzēm, satiksmes drošības līmenim, uzlabos gājēju un autobraucēju komfortu.

Pasākumu īstenošanas plāns

Lai savlaicīgi uzsāktu Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, Ministru kabinets pieņem lēmumu par papildus finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai 1 000 000 euro no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai 2014.gadā segtu izdevumus, kas saistīti tiltu projektēšanas darbiem, kā arī pašu darbu uzsākšanai tiltiem, kuriem ir izstrādāti tiltu atjaunošanas darbu projekti, atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.pielikumā dotajam projektu sarakstam 2014. gadam.

Ministru kabinets pieņem lēmumu par papildus finansējuma palielinājumu tiltu programmām 2014. - 2020.gadam, Satiksmes ministrija apstiprina informatīvā ziņojuma 2.pielikumā doto projektu sarakstu un uzdod VAS „Latvijas Valsts ceļi” organizēt tiltu pārbūves un atjaunošanas projektu izstrādāšanu, uzsākt darbu pasūtīšanas un izpildes vadības procedūras.

Satiksmes ministrs							A.Matīss

Vizē: Valsts sekretārs 						K.Ozoliņš

12.05.2014. 844

A.Lubāns 67028214,

Andris.Lubans@sm.gov.lv

M.Dūzelis 67028389

Maris.Duzelis@lceli.lv