Pielikums

Ministru kabineta

2015. gada 16. jūnija

noteikumiem Nr. 307

Cūku liemeņu klasificēšanas metodes

1. Latvijā cūku liemeņus klasificē, izmantojot:

1.1. manuālo metodi (ZP), kurā lieto lineālu vai bīdmēru, un liesās gaļas saturu nosaka, izmantojot šādu formulu:

ý = 61,689 – 0,658x1 + 0,109x2, kur

ý – aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais saturs;

x1 – redzamā tauku slāņa biezums (milimetros) sadalīta liemeņa viduslīnijā, ko mēra G punktā – plānākajā daļā virs gluteus medius muskuļa;

x2 – redzamā muskuļa biezums (milimetros) sadalīta liemeņa viduslīnijā, kas izmērīts M punktā (attālums starp gluteus medius muskuli galvaskausa malā un mugurkaula kanāla augšējā malā);

1.2. aparātu "Intrescope (Optical Probe)", un liesās gaļas saturu nosaka, izmantojot šādu formulu:

ý = 71,964 – 0,756x, kur

ý – aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais saturs;

x – muguras tauku slāņa biezums milimetros, ko mēra liemeņa kreisajā pusē aiz pēdējās ribas 6 centimetru attālumā no liemeņa viduslīnijas;

1.3. aparātu "PG 200 (Pork Grader)", un liesās gaļas saturu nosaka, izmantojot šādu formulu:

ý = 71,938 – 0,928x1 + 0,013x2, kur

ý – aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais saturs;

x1 – muguras tauku slāņa biezums milimetros, ko mēra liemeņa kreisajā pusē aiz pēdējās ribas 7 centimetru attālumā no liemeņa viduslīnijas;

x2 – muskuļa biezums milimetros, ko mēra liemeņa kreisajā pusē aiz pēdējās ribas 7 centimetru attālumā no liemeņa viduslīnijas.

2. Šā pielikuma 1. punktā minētās liemeņa liesās gaļas satura aprēķināšanas formulas izmanto, ja cūkas liemeņa svars ir no 50 līdz 100 kilogramiem.

3. Manuālo metodi (ZP) var izmantot tikai tajās kautuvēs, kurās kaušanas jauda vidēji gadā nav lielāka par 200 cūkām nedēļā.

Zemkopības ministra vietā –

veselības ministrs	Guntis Belēvičs