PROJEKTS

# LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2015.gada __.________						Noteikumi Nr.____

Rīgā									 (prot. Nr.       .§)

Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības

Izdoti saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu

aprites likuma 5.panta otro daļu un 11.pantu,

likuma „Par atbilstības novērtēšanu”

7.panta pirmo daļu

1. Vispārīgais jautājums

- Noteikumi nosaka pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības un identifikāciju, atbilstības novērtēšanas procedūras, pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas un reģistrēšanas prasības, kā arī prasības paziņotajai institūcijai un ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pienākumus.

- Pirotehniskos izstrādājumus, kas atbilst tiem piemērojamiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem šo noteikumu 2.nodaļā paredzētajām drošuma pamatprasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas. Nacionāla standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļa vietnē (www.lvs.lv) sarakstu ar piemērojamiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

- Veicot komercdarbību pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā un nosakot, vai attiecīgais izstrādājums ir pirotehniskais izstrādājums vai sprāgstviela, spridzināšanas ietaise vai munīcija, komersants ņem vērā prasības, kas noteiktas attiecīgajiem izstrādājumiem saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

2. Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības

- Katram pirotehniskajam izstrādājumam jāatbilst pirotehniskā izstrādājuma darbības raksturlielumiem (efektivitātes rādītājiem), kurus ražotājs ir norādījis paziņotajai institūcijai, lai nodrošinātu pirotehniskā izstrādājuma lietošanas drošumu un ticamību.

- Pirotehniskais izstrādājums darbojas paredzētajā veidā, kad to izmanto paredzētajam nolūkam.

- Pirotehniskais izstrādājums ir ražots tādā veidā, lai to varētu droši likvidēt, pēc iespējas samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

- Pirotehniskajam izstrādājumam jābūt pārbaudītam reālos apstākļos. Ja attiecīgo pārbaudi nav iespējams veikt laboratorijā, pirotehnisko izstrādājumu testē lietošanas apstākļos.

- Veicot šo noteikumu 7.punktā minēto pārbaudi, jāņem vērā vai jāpārbauda vismaz šāda informācija un īpašības:

  - konstrukcija, uzbūve un raksturlielumu īpašības, ķīmiskais sastāvs (izmantoto vielu svars un procentuālās attiecības) un izmēri;

  - fiziskā un ķīmiskā stabilitāte paredzamos vides apstākļos;

  - jutīgums pret paredzamu pārvietošanu un pārvadāšanu;

  - visu komponentu savienojamība attiecībā uz to ķīmisko stabilitāti;

  - izturība pret ūdens ietekmi, ja tas paredzēts izmantošanai mitrumā vai slapjumā un mitrums var negatīvi ietekmēt pirotehniskā izstrādājuma drošumu;

  - izturība pret zemām un augstām temperatūrām, ja pirotehniskais izstrādājums paredzēts glabāšanai vai izmantošanai šādās temperatūrās un tā drošumu vai ticamību var negatīvi ietekmēt kāda tā komponenta vai visa pirotehniskā izstrādājuma atdzišana vai sakaršana;

  - aizsardzības elementi, kas paredzēti, lai novērstu priekšlaicīgu vai nejaušu pirotehniskā izstrādājuma iedarbošanos vai aizdegšanos;

  - instrukcijas un, ja nepieciešams, marķējums valsts valodā attiecībā uz rīcības drošību ar pirotehnisko izstrādājumu, kā arī uzglabāšanu, izmantošanu (ieskaitot drošības attālumus) un iznīcināšanu;

  - pirotehniskā izstrādājuma vai tā apvalka (iepakojuma), vai citu komponentu spēja nezaudēt kvalitāti paredzamos glabāšanas apstākļos;

  - visu ierīču un piederumu specifikācijas un lietošanas instrukcijas pirotehniskā izstrādājuma drošai funkcionēšanai.

- Pirotehniskie izstrādājumi ir konstruēti tā, ka tajos ir propelents, ja vien to pārvadāšanas un glabāšanas laikā ražotāja instrukcijās nav noteikts citādi.

- Pirotehnisko izstrādājumu sastāvā aizliegts izmantot detonējošas sprāgstvielas, izņemot šaujampulveri un vielas ar uzliesmojošu sastāvu. Šis aizliegums neattiecas uz P1, P2 un T2 kategorijas pirotehniskajiem izstrādājumiem un F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

  - detonējošo sprāgstvielu nevar viegli iegūt no pirotehniskā izstrādājuma;

  - P1 kategorijas pirotehniskais izstrādājums nevar darboties detonējošā veidā vai radīt sekundāras sprāgstvielas;

  - F4 kategorijas uguņošanas ierīces un T2 un P2 kategorijas pirotehniskie izstrādājumi nevar darboties detonējošā veidā vai, ja tie ir izstrādāti, lai detonētu, tie nevar iedarbināt sekundāras sprāgstvielas.

- Uguņošanas ierīces atbilst šādām drošuma pamatprasībām:

  - uguņošanas ierīces kategorija ir norādīta marķējumā;

  - drošības attālums F1 kategorijas uguņošanas ierīcēm ir vismaz viens metrs. Izņēmumu gadījumā, atkarībā no pirotehniskā izstrādājuma konstrukcijas un darbības raksturlielumiem, drošības attālums var būt mazāks;

  - uguņošanas ierīču F1 kategorijā aizliegts iekļaut petardes un savienotu petaržu izstrādājumus;

  - F1 kategorijas mešanai paredzētu uguņošanas ierīču sastāvā sudraba fulmināts nepārsniedz 2,5 mg;

  - drošības attālums F2 kategorijas uguņošanas ierīcēm ir vismaz astoņi metri. Izņēmumu gadījumā, atkarībā no pirotehniskā izstrādājuma konstrukcijas un darbības raksturlielumiem, drošības attālums var būt mazāks;

  - drošības attālums F3 kategorijas uguņošanas ierīcēm ir vismaz 15 metru. Izņēmumu gadījumā, atkarībā no pirotehniskā izstrādājuma konstrukcijas un darbības raksturlielumiem,  drošības attālums var būt mazāks;

  - F1., F2. un F3 kategorijas uguņošanas ierīču radītais trokšņa līmenis no drošības attāluma nedrīkst pārsniegt 120 db vai līdzvērtīgu trokšņa līmeni, mērot ar citu atbilstošu metodi;

  - uguņošanas ierīču ražošanā izmanto materiālus, kas pēc ierīču izmantošanas rada minimālu risku cilvēku veselībai, īpašumam un videi;

  - uguņošanas ierīces aizdedzināšanas metode ir skaidri saskatāma vai norādīta marķējumā vai lietošanas instrukcijā;

  - ir nodrošināta uguņošanas ierīces un to šāviņu paredzama kustība. Kustība nav haotiska;

  - F1, F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīces ir aizsargātas pret netīšu uzliesmošanu ar aizsargapvalka, iepakojuma vai izstrādājuma konstrukcijas palīdzību. F4 kategorijas uguņošanas ierīces aizsargā pret netīšu uzliesmošanu ar ražotāja noteiktām metodēm.

- Citi pirotehniskie izstrādājumi atbilst šādām drošuma pamatprasībām:

  - pirotehniskais izstrādājums ir ražots tādā veidā, lai, to paredzētajā veidā izmantojot, radītu minimālu risku cilvēku veselībai, īpašumam un videi;

  - aizdedzināšanas metode ir skaidri saskatāma vai norādīta pirotehniskā izstrādājuma marķējumā vai lietošanas instrukcijā;

  - pirotehniskais izstrādājums ražots no tādiem materiāliem, lai tas, netīši uzliesmojot, radītu minimālu risku cilvēku veselībai, īpašumam un videi;

  - pirotehniskais izstrādājums darbojas līdz ražotāja norādītā derīguma termiņa beigām.

- Pirotehnisko izstrādājumu aizdedzināšanas ierīces atbilst šādām drošuma pamatprasībām:

  - aizdedzināšanas ierīces ir droši iedarbināmas un spēj darboties visos paredzamos izmantošanas apstākļos;

  - aizdedzināšanas ierīces ir aizsargātas pret elektrostatisku izlādēšanos visos paredzamos glabāšanas un izmantošanas apstākļos;

  - elektriskie degļi ir aizsargāti pret elektromagnētisko lauku ietekmi paredzamos glabāšanas un izmantošanas apstākļos;

  - degļu apvalks ir mehāniski pietiekami izturīgs, lai aizsargātu propelentu, kad tas tiek pakļauts paredzamam mehāniskam spiedienam;

  - marķējumā vai tā lietošanas instrukcijā ir norādīts degļa degšanas laiks;

  - elektrisko degļu elektriskie raksturlielumi (piemēram, strāva un pretestība) ir norādīti marķējumā vai tā lietošanas instrukcijā;

  - elektrisko degļu vadi ir pietiekami izolēti un mehāniski izturīgi, arī attiecībā uz drošumu savienojuma vietā ar degli, ņemot vērā to paredzēto lietojumu.

3. Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšana

3.1. ES tipa pārbaude (B modulis)

- ES tipa pārbaude (B modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā institūcija pārbauda pirotehniskā izstrādājuma tehnisko projektu un apstiprina, ka tas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī pārbauda atbilstoši tehniskajam projektam izgatavoto reprezentatīvo paredzētas produkcijas pirotehniskā izstrādājuma paraugu.

- Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu paziņotajā institūcijā, kuru izvēlējies pats ražotājs. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, kā arī paziņo, ka analogs pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā.

- Šo noteikumu 15.punktā minētajam pieteikumam pievieno:

  - pirotehniskā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām. Tehniskā dokumentācija ietver riska analīzi un novērtējumu, norāda piemērojamās prasības un pirotehniskā izstrādājuma novērtēšanai nepieciešamos datus par pirotehniskā izstrādājuma konstrukciju, ražošanu un tā darbību. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj šādu minimālo informāciju:

    - pirotehniskā izstrādājuma vispārīgo aprakstu;

    - projektēšanas un ražošanas rasējumus, kā arī komponentu, sastāvdaļu un savienojumu shēmas;

    - aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai varētu saprast rasējumus un shēmas, kā arī pirotehniskā izstrādājuma darbību;

    - pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sarakstu. Ja piemērojamie standarti piemēroti daļēji, norāda piemērotās standarta daļas;

    - to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu drošuma pamatprasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti, un tehnisko specifikāciju sarakstu;

    - aprēķinu rezultātus un ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un testiem;

  - pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta atbilstību, norādot visus izmantotos dokumentus (īpaši, ja attiecīgie piemērojamie standarti ir izmantoti daļēji) un, nepieciešamības gadījumā, iekļaujot tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja atbilstoša laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

- Pieteikuma iesniedzējs nodod paziņotās institūcijas rīcībā paredzētā pirotehniskā izstrādājuma reprezentatīvos paraugus. Paziņotā institūcija var pieprasīt citus paraugus, ja tas nepieciešams testa programmas veikšanai.

- Paziņotā institūcija:

  - vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un nepieciešamie testi;

  - pārbauda šo noteikumu 16.punktā noteikto tehnisko dokumentāciju un iesniegtos pierādījumus, lai novērtētu pirotehniskā izstrādājuma tehniskā projekta atbilstību šo noteikumu prasībām;

  - pārliecinās, vai pirotehniskā izstrādājuma paraugs ražots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju;

  - nosaka pirotehniskā izstrādājuma parauga elementus, kuri izstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem standartiem, un elementus, kuru izstrādē piemērojamie standarti nav izmantoti;

  - veic pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, ka gadījumos, kad ražotājs pirotehniskā izstrādājuma parauga elementu ražošanā izmanto piemērojamos standartus, tie ir piemēroti paredzētajā veidā;

  - veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, ka gadījumos, kad ražotājs nepiemēro piemērojamos standartus vai piemēro tos daļēji, ražotāja pieņemtie risinājumi atbilst drošuma pamatprasībām.

- Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar 18.punktu, un šo pasākumu rezultātus. Paziņotā institūcija tikai ar ražotāja piekrišanu pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu citām personām, izņemot paziņojošajai institūcijai un kontrolējošajām institūcijām.

- Ja pirotehniskā izstrādājuma tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija pieteikuma iesniedzējam izsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu, norādot ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, datus, kas nepieciešami apstiprinātā pirotehniskā izstrādājuma identifikācijai, kā arī pārbaudes secinājumus un sertifikāta derīguma nosacījumus, ja tādi ir.

- ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt pielikumi. ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto pirotehnisko izstrādājumu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.

- Ja pirotehniskā izstrādājuma paraugs neatbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē iesniedzēju, pamatojot atteikuma iemeslus.

- Paziņotā institūcija apzina tās izmaiņas piemērojamajos standartos, saskaņā ar kurām apstiprinātais pirotehniskā izstrādājuma paraugs varētu neatbilst šo noteikumu prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka pārbaude. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

- Ja pirotehniskā izstrādājuma paraugam veikta ES tipa pārbaude, bet ražošanas procesā paredzēts veikt izmaiņas, kas var ietekmēt pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām vai ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma nosacījumus, ražotājs par to informē paziņoto institūciju, kura izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu, vai, ja tā ir beigusi darbību vai tās paziņojums ir ierobežots, apturēts vai anulēts, tad informē paziņoto institūciju, kurā glabājas tehniskā dokumentācija par ES tipa pārbaudes sertifikātu, iesniedzot pieteikumu papildu apstiprinājuma – papildinājuma sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam – saņemšanai. Pieteikumam pievieno šo noteikumu 16.punktā minētos dokumentus, kuros veiktas izmaiņas.

- Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumus un papildinājumus, tehniskās un citas ražotāja iesniegtās dokumentācijas kopijas līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

- Paziņotā institūcija viena mēneša laikā pēc tam, kad tā izsniedz, atsauc, atsaka izsniegt, anulē, aptur vai citādi ierobežo ES tipa pārbaudes sertifikātu vai to papildinājumu, vai pēc tam, kad tā saņem pieprasījumu informē:

  - paziņojošo institūciju par izsniegtajiem vai atsauktajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem. Paziņotā institūcija periodiski vai pēc pieprasījuma nosūta paziņojošajai institūcijai to noraidīto, pārtraukto vai citādi ierobežoto ES tipa pārbaudes sertifikātu vai  papildinājumu sarakstu;

  - citas paziņotās institūcijas par ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem, kurus tā atsaka izsniegt, anulē, aptur vai citādi ierobežo. Paziņotā institūcija pēc pieprasījuma informē citas paziņotās institūcijas arī par izsniegtajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem vai to papildinājumiem.

- Paziņotā institūcija viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu kontrolējošajām institūcijām, kā arī citām paziņotajām institūcijām ES tipa pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas. Paziņotā institūcija pēc Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu kontrolējošās institūcijas pieprasījuma sniedz tām arī tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas.

- Ražotājs ES tipa pārbaudes sertifikātu, to papildinājumu un pielikumu kopijas glabā kopā ar tehnisko dokumentāciju ne mazāk kā 10 gadus pēc attiecīgā pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū.

3.2. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām pirotehnisko izstrādājumu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis)

- Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām pirotehnisko izstrādājumu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis) ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kuras ietvaros ražotājs veic pirotehnisko izstrādājumu ražošanas kontroli un paziņotā institūcija periodiski, pēc nejauši izvēlētiem intervāliem, pārbauda atsevišķus izgatavotos pirotehniskos izstrādājumus. C2 moduļa ietvaros ražotājs nodrošina un deklarē, ka attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

- Ražotājs nodrošina ražošanas procesu un tā uzraudzību tā, lai pirotehniskā izstrādājuma atbilstu ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

- Paziņotā institūcija, kuru izvēlējies ražotājs:

  - periodiski, pēc nejauši izvēlētiem intervāliem, ņemot vērā arī pirotehnisko izstrādājumu tehnoloģisko sarežģītību un ražošanas apjomu, veic pirotehnisko izstrādājumu pārbaudes vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos par ražotāja veikto pirotehnisko izstrādājumu pārbaužu kvalitāti un ražošanas procesa atbilstību;

  - pārbauda pabeigtu pirotehnisko izstrādājumu paraugus no telpām, kurās pirotehniskie izstrādājumi atrodas, pirms to laišanas tirgū, kā arī testē atbilstoši piemērojamajiem standartiem vai veic ekvivalentus testus, kas norādīti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, lai gūtu pārliecību, ka pirotehniskā izstrādājuma ražošanas process notiek pieņemamās robežās un tādējādi ir nodrošināta pirotehniskā izstrādājuma atbilstība ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām. Ja paraugs neatbilst minētajām prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ražotājam apliecinājumu par izstrādājuma atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajām tipam.

- Ražotājs izpilda šādus pienākumus:

  - marķē ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un šo noteikumu prasībām atbilstošos pirotehniskos izstrādājumus ar CE atbilstības marķējumu un ražošanas procesā uzliek tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi atbilstības novērtēšanu, ja tā devusi šādu atļauju;

  - pirotehniskā izstrādājuma modelim sastāda Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, identificējot pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā sagatavota. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un pēc pieprasījuma izsniedz tās kopiju kontrolējošajām institūcijām.

3.3. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis)

- Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis), ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izmanto ražotāja paša izvēlētās paziņotās institūcijas apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu ražošanai, galīgajai pārbaudei un testēšanai, kā arī nodrošina un deklarē, ka attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

- Pieteikumu pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā, kuru izvēlējies pats ražotājs. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, kā arī paziņo, ka analogs pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā.

- Šo noteikumu 34.punktā minētajam pieteikumam pievieno:

  - informāciju par paredzēto pirotehniskā izstrādājuma kategoriju;

  - kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

  - tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto pirotehniskā izstrādājuma tipu, kā arī ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

- Ražotājs nodrošina, lai tiktu piemērota kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas nodrošina pirotehniskā izstrādājuma atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

- Ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē pieņemtos elementus un nosacījumus, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienveidīgi interpretēt kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un citus dokumentus.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā norāda:

  - kvalitātes nodrošināšanas mērķi un komersanta organizatorisko struktūru, atbildību un pilnvaras attiecībā uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitāti;

  - izmantojamos ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procesus un sistemātiskās darbības;

  - pārbaudes un testus, ko veic pirms un pēc ražošanas procesa, kā arī ražošanas procesa laikā, un to biežumu;

  - kvalitātes nodrošināšanas dokumentāciju, piemēram, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju;

  - informāciju par līdzekļiem pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes faktisko rezultātu uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes nodrošināšanai.

- Revīziju veic paziņotās institūcijas revīzijas grupa, kuras sastāvā vismaz vienam dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās ir pieredze pirotehnisko izstrādājumu ražošanas un to tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanas par piemērojamiem standartiem un drošuma pamatprasībām. Paziņotās institūcijas revīzijas grupa izskata šo noteikumu 35.3.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai gūtu pārliecību, ka ražotājs spēj saprast un piemērot šo noteikumu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

- Paziņotās institūcijas revīzijas grupa veiktās revīzijas ietvaros veic arī novērtēšanas apmeklējumus ražotāja telpās.

- Paziņotā institūcija novērtē, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina pirotehnisko izstrādājumu ražošanu atbilstoši ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst piemērojamā standarta attiecīgajām specifikācijām.

- Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

- Ražotājs uztur apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pienācīgā līmenī un sniedz informāciju par jebkādām paredzētajām izmaiņām apstiprinātajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā paziņotajai institūcijai, kura apstiprinājusi attiecīgo sistēmu.

- Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai paredzētās izmaiņas ietekmēs pirotehniskā izstrādājuma atbilstību noteiktajām drošuma pamatprasībām un ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajām tipam un vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

- Pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību nodrošina paziņotā institūcija. Uzraudzības mērķis ir gūt pārliecību, ka ražotājs pastāvīgi un pienācīgi pilda pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

- Ražotājs paziņotās institūcijas pārstāvjiem:

  - nodrošina pieeju telpām, kurās notiek pirotehniskā izstrādājuma ražošana, pārbaudes, testi un glabāšana (turpmāk – pirotehnisko izstrādājumu ražotne) un

  - sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

- Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic revīziju, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Paziņotā institūcija revīzijas ziņojumu iesniedz ražotājam.

- Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties pirotehnisko izstrādājumu ražotnē un testēt pirotehniskos izstrādājumus vai nodrošināt pirotehnisko izstrādājumu testēšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas paredzētajā veidā. Paziņotā institūcija sniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudi un, ja ir veikti testi, tad arī testu ziņojumu.

- Ražotājs izpilda šādus pienākumus:

  - marķē ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un šo noteikumu prasībām atbilstošos pirotehniskos izstrādājumus ar CE atbilstības marķējumu un tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi atbilstības novērtēšanu, ja attiecīgā paziņotā institūcija devusi šādu atļauju;

  - pirotehniskā izstrādājuma modelim sastāda Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, identificējot pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā sagatavota. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un pēc pieprasījuma izsniedz tās kopiju kontrolējošajām institūcijām.

- Ražotājs šo noteikumu 34., 35., 43., 44., 47. un 48.punktā minētos dokumentus un paziņotās institūcijas ziņojumus un lēmumus glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un nodrošina, lai tie būtu pieejami kontrolējošajām institūcijām.

- Paziņotā institūcija viena mēneša laikā pēc tam, kad tā izsniedz, atsauc, atsaka izsniegt, anulē, aptur vai citādi ierobežo kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprinājumu, vai pēc pieprasījuma saņemšanas informē:

  - paziņojošo institūciju par izsniegtajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kā arī periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu paziņojošajai institūcijai atteikto, apturēto vai citādi ierobežoto kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprinājumu sarakstu;

  - citas paziņotās institūcijas par atteiktajiem, anulētajiem, apturētajiem vai citādi ierobežotajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kā arī pēc pieprasījuma arī par izsniegtajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem.

3.4. Atbilstība tipam, pamatojoties uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanu (E modulis)

- Atbilstība tipam, pamatojoties uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanu (E modulis), ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu galīgajai pārbaudei un testēšanai, un nodrošina un deklarē, ka attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

- Pieteikumu pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā, kuru izvēlējies pats ražotājs. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, kā arī paziņo, ka analogs pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā.

- Šo noteikumu 53.punktā minētajam pieteikumam pievieno:

  - informāciju par paredzēto pirotehniskā izstrādājuma kategoriju;

  - kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

  - tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto pirotehniskā izstrādājuma tipu, kā arī ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

- Ražotājs nodrošina, lai tiktu piemērota kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas nodrošina pirotehniskā izstrādājuma atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām.

- Ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē pieņemtos elementus un nosacījumus, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienveidīgi interpretēt kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un citus dokumentus.

- Kvalitātes sistēmas dokumentācijā norāda:

  - kvalitātes mērķi un komersanta organizatorisko struktūru, atbildību un pilnvaras attiecībā uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitāti;

  - pārbaudes un testus, ko veic pēc ražošanas;

  - pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanas dokumentāciju, piemēram, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju;

  - informāciju par līdzekļiem, ko izmanto, lai uzraudzītu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitāti.

- Revīziju veic paziņotās institūcijas revīzijas grupa, kuras sastāvā vismaz vienam dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās ir pieredze pirotehnisko izstrādājumu jomā un pirotehnisko izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanas par piemērojamām šo noteikumu prasībām (tajā skaitā arī par piemērojamiem standartiem un drošuma pamatprasībām).  Paziņotās institūcijas revīzijas grupa izskata šo noteikumu 54.3.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai gūtu pārliecību, ka ražotājs spēj saprast un piemērot šo noteikumu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

- Paziņotā institūcija novērtē, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina pirotehnisko izstrādājumu ražošanu atbilstoši ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam pirotehniskā izstrādājuma tipam un drošuma pamatprasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst piemērojamā standarta attiecīgajām specifikācijām. Paziņotās institūcijas revīzijas grupas veiktās revīzijas ietvaros notiek arī novērtēšanas apmeklējumi ražotāja telpās.

- Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

- Ražotājs uztur apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstošā līmenī un sniedz informāciju par jebkādām paredzētajām izmaiņām apstiprinātajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā paziņotajai institūcijai, kura apstiprinājusi attiecīgo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

- Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai paredzētās izmaiņas ietekmēs pirotehniskā izstrādājuma atbilstību noteiktajām drošuma pamatprasībām un ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajām tipam kā arī par to, vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

- Paziņotā institūcija nodrošina kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību. Uzraudzības mērķis ir gūt pārliecību, ka ražotājs pastāvīgi un pienācīgi pilda pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

- Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju pirotehnisko izstrādājumu ražotnei un sniedz tiem visu nepieciešamo informāciju, īpaši kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

- Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic revīziju, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Revīzijas ziņojumu iesniedz ražotājam.

- Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties pirotehnisko izstrādājumu ražotnē un testēt pirotehniskos izstrādājumus vai nodrošināt pirotehnisko izstrādājumu testēšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas paredzētajā veidā. Paziņotā institūcija sniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudi un, ja pirotehniskie izstrādājumi ir testēti, tad arī testu ziņojumu.

- Ražotājs izpilda šo noteikumu 49.punktā minētos pienākumus, kā arī glabā šo noteikumu 53., 54., 61., 62., 65. un 66.punktā minētos dokumentus, paziņotās institūcijas ziņojumus un lēmumus ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un nodrošina, lai tie būtu pieejami kontrolējošajām institūcijām.

- Paziņotā institūcija viena mēneša laikā pēc tam, kad tā izsniedz, atsauc, atsaka izsniegt, anulē, aptur vai citādi ierobežo kvalitātes novērtēšanas sistēmas apstiprinājumu, vai pēc pieprasījuma saņemšanas informē:

  - paziņojošo institūciju par izsniegtajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kā arī periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu paziņojošajai institūcijai atteikto, apturēto vai citādi ierobežoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu sarakstu;

  - citas paziņotās institūcijas par atteiktajiem, anulētajiem vai apturētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kā arī pēc pieprasījuma arī par izsniegtajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumiem.

3.5. Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis)

- Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā pirotehniskais izstrādājums tiek salīdzināts ar ražotāja izstrādāto tehnisko dokumentāciju un pārbaudīts atbilstoši piemērojamajiem standartiem vai atbilstošo tehnisko specifikāciju prasībām un ar kuru ražotājs nodrošina un deklarē, ka attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi atbilst šo noteikumu prasībām.

- Ražotājs izstrādā pirotehniskā izstrādājuma tehnisko dokumentāciju un iesniedz šo noteikumu 73.punktā minētajā paziņotajā institūcijā. Tehniskā dokumentācijā nodrošina iespēju novērtēt pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām, kā arī izprast pirotehniskā izstrādājuma uzbūvi, ražošanu un darbību. Tehniskā dokumentācija ietver risku analīzi un novērtējumu, norāda piemērojamās prasības un pirotehniskā izstrādājuma novērtēšanai nepieciešamos datus par pirotehniskā izstrādājuma konstrukciju, ražošanu un tā darbību.

- Šo noteikumu 70.punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver:

  - pirotehniskā izstrādājuma vispārīgo aprakstu;

  - projektēšanas un ražošanas rasējumus, kā arī komponentu, sastāvdaļu un savienojumu shēmas;

  - aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai varētu saprast rasējumus un shēmas, kā arī pirotehniskā izstrādājuma darbību;

  - pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja piemērojamie standarti piemēroti daļēji, norāda piemērotās standarta daļas;

  - risinājumu, kuri izmantoti, lai izpildītu drošuma pamatprasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti, aprakstu un tehnisko specifikāciju sarakstu;

  - aprēķinu rezultātus un ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un testiem.

- Ražotājs nodrošina, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavotā pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

- Paziņotā institūcija, kuru izvēlējies ražotājs, veic pārbaudes un testus, kas noteikti piemērojamajos standartos, vai ekvivalentus testus, kas noteikti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, vai nodrošina to veikšanu, lai gūtu pārliecību par pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām. Ja ražošanā nav izmantoti piemērojamie standarti, paziņotā institūcija nosaka, kādi testi jāveic.

- Paziņotā institūcija, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz ražotājam atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru apstiprinātajam pirotehniskajam izstrādājumam vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu.

- Ražotājs marķē šo noteikumu prasībām atbilstošos pirotehniskos izstrādājumus ar CE atbilstības marķējumu un tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi atbilstības novērtēšanu, ja tā devusi šādu atļauju. Ražotājs rakstiski sagatavo Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, identificējot pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā sagatavota.

- Ražotājs šo noteikumu 70. un 71.punktā minēto tehnisko dokumentāciju, atbilstības sertifikātus un Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un nodrošina, lai tā būtu pieejama kontrolējošajām institūcijām.

3.6. Atbilstība tipam, pamatojoties uz visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu (H modulis)

- Atbilstība tipam, pamatojoties uz visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu ir atbilstības nodrošināšanas procedūra, kurā ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu konstruēšanai, izgatavošanai, galīgajai pārbaudei un testēšanai, kuru uzrauga paziņotā institūcija, kā arī nodrošina un deklarē, ka attiecīgais pirotehniskais izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām.

- Lai veiktu visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas atbilstības novērtēšanu, ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā, kuru izvēlējies pats ražotājs, pieteikumu novērtēt attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, kā arī paziņo, ka analogs pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā.

- Šo noteikumu 78.punktā minētajam pieteikumam pievieno:

  - tehnisko dokumentāciju vienam modelim no katras ražošanai paredzētā pirotehniskā izstrādājuma kategorijas. Tehniskā dokumentācija ietver:

    - pirotehniskā izstrādājuma vispārīgo aprakstu;

    - projektēšanas un ražošanas rasējumus, kā arī detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu un citas shēmas;

    - aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai varētu saprast rasējumus un shēmas, kā arī pirotehniskā izstrādājuma darbību;

    - pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sarakstu kā arī to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu noteiktās drošuma pamatprasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti, kā arī šo piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja piemērojamie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

    - aprēķinu un pārbaužu rezultātus, kā arī ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un testiem;

  - kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju.

- Ražotājs nodrošina, lai tiktu piemērota kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas nodrošina pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

- Ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē pieņemtos elementus un nosacījumus, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Minētā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienveidīgi interpretēt kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un citus dokumentus.

- Šo noteikumu 81.punktā minētajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā norāda:

  - kvalitātes mērķi un komersanta organizatorisko struktūru, atbildību un pilnvaras attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu uzbūvi un kvalitāti;

  - pirotehniskā izstrādājuma uzbūves tehniskās specifikācijas un pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu sarakstu, kā arī to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu noteiktās drošuma pamatprasības, ja nav pilnībā izmantoti piemērojamie standarti;

  - konstrukcijas kontroles un konstrukcijas pārbaudes metodes, procesus un sistemātiskas darbības, kuras tiks izmantotas, izstrādājot attiecīgās kategorijas pirotehniskos izstrādājumus;

  - izmantojamās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus un sistemātiskās darbības;

  - pārbaudes un testus, ko veic pirms un pēc ražošanas procesa, kā arī ražošanas procesa laikā, un to biežumu;

  - pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanas dokumentāciju, piemēram, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju;

  - informāciju par līdzekļiem, ko izmanto, lai uzraudzītu pirotehniskā izstrādājuma konstrukciju un kvalitātes faktiskos rezultātus, kā arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes nodrošināšanai.

- Revīziju veic paziņotās institūcijas revīzijas grupa, kuras sastāvā vismaz vienam dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās ir pieredze pirotehnisko izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanas par piemērojamiem standartiem un drošuma pamatprasībām. Paziņotās institūcijas revīzijas grupa izskata šo noteikumu 79.1.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju un secina, vai ražotājs spēj saprast un piemērot šo noteikumu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām.

- Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai gūtu pārliecību, ka tā nodrošina pirotehnisko izstrādājumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Paziņotā institūcija pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst piemērojamā standarta attiecīgajām specifikācijām.

- Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

- Ražotājs uztur apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstošā līmenī un sniedz informāciju par jebkādām paredzētajām izmaiņām apstiprinātajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā paziņotajai institūcijai, kura apstiprinājusi attiecīgo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

- Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai tās ietekmēs pirotehnisko izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām un vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija par novērtējuma lēmumu informē ražotāju, izklāstot pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

- Paziņotā institūcija nodrošina kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību ar mērķi gūt pārliecību, ka ražotājs pastāvīgi un pienācīgi pilda pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

- Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju telpām, kurās notiek pirotehniskā izstrādājuma konstruēšana, kā arī ražotnē, un sniedz tiem visu nepieciešamo informāciju, īpaši kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju, kvalitāti apliecinošos dokumentus, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju un citus dokumentus, kas paredzēti visaptverošas kvalitātes sistēmas nodrošināšanai.

- Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic revīziju, lai gūtu pārliecību, ka ražotājs uztur un piemēro apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Paziņotā institūcija iesniedz revīzijas ziņojumu ražotājam.

- Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties telpās, kurās notiek pirotehnisko izstrādājumu konstruēšana, kā arī ražotnē un testēt pirotehniskos izstrādājumus vai nodrošināt pirotehnisko izstrādājumu testēšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas paredzētajā veidā. Paziņotā institūcija sniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudi un, ja pirotehniskie izstrādājumi ir testēti, tad arī testu ziņojumu.

- Ražotājs izpilda šādus pienākumus:

  - marķē katru šo noteikumu prasībām atbilstošo pirotehnisko izstrādājumu ar CE atbilstības marķējumu un tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura veikusi atbilstības novērtēšanu, ja tā devusi šādu atļauju;

  - konkrētajam pirotehniskā izstrādājuma modelim sastāda Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, identificējot pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā sagatavota. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un pēc pieprasījuma izsniedz tās kopiju kontrolējošajām institūcijām.

  - šo noteikumu 78., 79., 86., 87., 90. un 91.punktā minētos dokumentus, paziņotās institūcijas ziņojumus un lēmumus glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū un nodrošina, lai tā būtu pieejama kontrolējošajām institūcijām.

- Paziņotā institūcija izpilda šo noteikumu 68.punktā minētās prasības.

4. Pirotehnisko izstrādājumu Eiropas Savienības

atbilstības deklarācija un CE atbilstības marķējums

- Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju strukturē, ievērojot šo noteikumu 95.punktā norādāmo informāciju, un, tajā norāda šo noteikumu 3.nodaļā minētos attiecīgo moduļu elementus, kā arī to, ka ir pierādīta konkrēto pirotehnisko izstrādājumu atbilstība drošuma pamatprasībām.  Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju pastāvīgi atjaunina. Sagatavojot Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par pirotehnisko izstrādājumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju sagatavo un CE atbilstības marķējumu uzliek, ja ar šo noteikumu 136.punktā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām ir pierādīts, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām.

- Eiropas Savienības atbilstības deklarācijā norāda:

  - numuru (nav obligāti jāpiešķir);

  - pirotehniskā izstrādājuma reģistrācijas numuru, ko atbilstoši šo noteikumu 105., 106., 107.punktam piešķīrusi paziņotā institūcija, kura veikusi atbilstības novērtēšanu;

  - pirotehniskā izstrādājuma, partijas vai sērijas numuru;

  - ražotāja nosaukumu un adresi:

  - apliecinājumu, ka atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz konkrētā ražotāja atbildību;

  - deklarācijas priekšmetu (informāciju pirotehniskā izstrādājuma identifikācijai, kas nodrošina tā izsekojamību):

  - tiesību aktus, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus un kuram atbilst deklarācijas priekšmets (pirotehniskais izstrādājums);

  - atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem piemērojamiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, saskaņā ar ko tiek deklarēta atbilstība;

  - paziņotās institūcijas nosaukumu, numuru, tās veikto darbību aprakstu un izsniegtā sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu;

  - Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas izdošanas vietu un datumu, personas, kas parakstījusi deklarāciju, vārdu, uzvārdu un amatu.

- Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju sagatavo vai pievieno to tulkojumu valsts valodā, ja pirotehniskais izstrādājums tiek laists vai piedāvāts Latvijas tirgū.

- Importētāji glabā Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas kopiju ne mazāk kā 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū, lai tā būtu pieejama kontrolējošajām institūcijām, un nodrošina, ka kontrolējošajām institūcijām pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija.

- Ja uz pirotehnisko izstrādājumu attiecas vairāk nekā viens Eiropas Savienības tiesību akts, kurš prasa Eiropas Savienības atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota Eiropas Savienības atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

- CE atbilstības marķējumu ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis uzliek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93, 30.panta prasībām.

- CE atbilstības marķējumu norāda uz pirotehniskā izstrādājuma, bet ja tas nav iespējams – uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem. Pirotehniskā izstrādājuma CE atbilstības marķējums ir labi saskatāms, viegli izlasāms un neizdzēšams.

- CE atbilstības marķējumu uzliek pirms pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū. Aiz CE atbilstības marķējuma ir paziņotās institūcijas, ja tā piedalās ražošanas kontroles posmā, identifikācijas numurs. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru uzliek pati paziņotā institūcija, vai pēc tās norādījuma to uzliek ražotājs.

- Aiz CE atbilstības marķējuma un, ja nepieciešams, aiz paziņotās institūcijas identifikācijas numura var norādīt citu zīmi par īpašu apdraudējumu vai izmantojumu.

5. Pirotehnisko izstrādājumu marķēšana un reģistrēšana

- Lai sekmētu pirotehnisko izstrādājumu izsekojamību, ražotājs tos marķē ar reģistrācijas numuru, ko piešķīrusi paziņotā institūcija, kura veic pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu.

- Reģistrācijas numurs sastāv no šādiem elementiem:

  - tās paziņotās institūcijas četru ciparu identifikācijas numurs, kura ir izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu saskaņā šo noteikumu 136.1.apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (B modulis) vai kura ir izsniegusi atbilstības sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 136.2.apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (G modulis), vai kura izsniegusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu saskaņā ar šo noteikumu 136.3.apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (H modulis);

  - pirotehniskā izstrādājuma kategorija, kurai ir veikta atbilstības sertificēšana, saīsinātā formātā ar lielajiem burtiem:

    - F1, F2, F3 vai F4 attiecīgi 1., 2., 3. un 4. kategorijas uguņošanas ierīcēm;

    - T1 vai T2 attiecīgi T1 un T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem;

    - P1 vai P2 attiecīgi P1 un P2 kategorijas citiem pirotehniskajiem izstrādājumiem;

  - apstrādes numurs, kuru pirotehniskajam izstrādājumam piešķīrusi paziņotā institūcija.

- Reģistrācijas numuru veido šādi: „XXXX – YY – ZZZZ”, kur XXXX ir šo noteikumu 104.1.apakšpunktā minētās paziņotās institūcijas četru ciparu identifikācijas numurs, YY – šo noteikumu 104.2.apakšpunktā minētā pirotehniskā izstrādājuma kategorija un ZZZZ – šo noteikumu 104.3.apakšpunktā minētais apstrādes numurs.

- Paziņotās institūcijas piešķir reģistrācijas numurus, ar kuriem identificē pirotehniskos izstrādājumus, kam ir veikti atbilstības novērtējumi, un to ražotājus, kā arī uztur to pirotehnisko izstrādājumu reģistru, kuriem tās ir izsniegušas ES tipa pārbaudes sertifikātus saskaņā ar šo noteikumu 136.1.apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (B modulis) vai kuras ir izsniegušas atbilstības sertifikātus saskaņā ar šo noteikumu 136.2.apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (G modulis), vai kuras izsniegušas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus saskaņā ar šo noteikumu 136.3.apakšpunktā paredzēto atbilstības novērtēšanas procedūru (H modulis).

- Paziņotās institūcijas pirotehnisko izstrādājumu reģistrā glabā informāciju vismaz par šo noteikumu 3.pielikumā paredzētajiem elementiem ne mazāk kā 10 gadus no dienas, kurā paziņotā institūcija ir izsniegusi šo noteikumu 106.punktā minētos sertifikātus vai apstiprinājumus. Paziņotās institūcijas reģistru regulāri atjaunina un padara to publiski pieejamu internetā.

- Ja paziņojums par paziņoto institūciju tiek atsaukts, minētā institūcija reģistru nodod citai paziņotajai institūcijai vai paziņojošajai institūcijai.

- Pirotehnisko izstrādājumu ražotāji un importētāji glabā visu ražoto vai importēto pirotehnisko izstrādājumu reģistrācijas numurus kopā ar šo izstrādājumu tirdzniecības nosaukumu, vispārīgo tipu un apakštipu un, ja nepieciešams, arī ražošanas vietu, vismaz 10 gadus pēc tam, kad pirotehniskais izstrādājums ir laists tirgū. Minēto informāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu kontrolējošajām institūcijām.

- Ja pirotehnisko izstrādājumu ražotājs vai importētājs izbeidz darbību, tas nodod šo noteikumu 109.punktā minēto informāciju paziņojošajai institūcijai.

- Ražotāji uz pirotehniskā izstrādājuma norāda savu nosaukumu (firmu), preču zīmi, kā arī adresi saziņai. Ja minēto informāciju nevar norādīt uz pirotehniskā izstrādājuma, to norāda uz iepakojuma vai pirotehniskajam izstrādājumam pievienotajā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un kontrolējošajām institūcijām viegli saprotamā valodā.

- Ja ražotājs nav reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, papildus šo noteikumu 111.punktā pieprasītajai informācijai par ražotāju, šādu informāciju norāda arī par importētāju.

- Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā papildus šo noteikumu 111. un 112.punktam norāda:

  - pirotehniskā izstrādājuma nosaukumu un tipu;

  - pirotehniskā izstrādājuma reģistrācijas numuru;

  - pirotehniskā izstrādājuma partijas vai sērijas numuru;

  - pirotehniskā izstrādājuma kategoriju;

  - vecumu, no kura personai ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot pirotehnisko izstrādājumu;

  - pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukciju;

  - ražošanas gadu (F3 un F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm);

  - minimālo drošības attālumu, ja tas nepieciešams;

  - pirotehniskajā izstrādājumā esošo propelenta daudzumu.

- Uguņošanas ierīču marķējumā papildus šo noteikumu 111., 112. un 113.punktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

  - F1 kategorijas uguņošanas ierīcēm – norādi, ja tas nepieciešams, par to izmantošanu tikai ārpus telpām un minimālo drošības attālumu;

  - F2 kategorijas uguņošanas ierīcēm – norādi par to izmantošanu tikai ārpus telpām un, ja tas nepieciešams, minimālo drošības attālumu;

  - F3 kategorijas uguņošanas ierīcēm – norādi par to izmantošanu tikai ārpus telpām un minimālo drošības attālumu;

  - F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm – norādi par to, ka tiesības izmantot šādas ierīces ir tikai personām ar speciālām zināšanām, un minimālo drošības attālumu.

- Skatuves pirotehnisko izstrādājumu marķējumā papildus šo noteikumu 111., 112. un 113.punktā minētajai informācijai iekļauj šādu informāciju:

  - T1 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem – norādi, ja tas nepieciešams, par to izmantošanu tikai ārpus telpām un minimālo drošības attālumu;

  - T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem – norādi par to, ka tiesības izmantot šādas ierīces ir tikai personām ar speciālām zināšanām, un minimālo drošības attālumu.

- Marķējums ir skaidri saskatāms un saprotams, viegli izlasāms un neizdzēšams, un norādīts tās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, kurā pirotehnisko izstrādājumu paredzēts piedāvāt tirgū, noteiktajā valodā.

- Marķējumu norāda uz pirotehniskā izstrādājuma, bet, ja tas nav iespējams, uz iepakojuma mazākās vienības.

- Šo noteikumu 112., 113., 116. un 117.punktā minētās prasības neattiecas uz transportlīdzekļu pirotehniskajiem izstrādājumiem.

- Transportlīdzekļu pirotehnisko izstrādājumu marķējumā papildus norāda:

  - izstrādājuma nosaukumu un tipu;

  - pirotehniskā izstrādājuma reģistrācijas numuru;

  - pirotehniskā izstrādājuma partijas vai sērijas numuru;

  - drošības noteikumus (ja tas nepieciešams).

- Šo noteikumu 111. un 119.punktā paredzēto transportlīdzekļu pirotehnisko izstrādājumu marķējuma informāciju norāda uz pirotehniskā izstrādājuma, bet ja tas nav iespējams, uz tā iepakojuma.

- Transportlīdzekļu pirotehnisko izstrādājumu profesionālajiem lietotājiem ražotājs sastāda drošības datu lapu. Profesionāliem lietotājiem ražotājs sagatavo un iesniedz drošības datu lapu par transportlīdzekļiem paredzētiem pirotehniskiem izstrādājumiem, kura sagatavota lietotāju pieprasītā attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts valodā saskaņā ar II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulai (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, un kurā ņem vērā minēto lietotāju īpašās vajadzības. Drošības datu lapu var iesniegt arī elektroniski, ja tam piekrīt profesionālais lietotājs.

- Pirotehnisko izstrādājumu propelentu marķē atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo kravu pārvadājumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006,  noteiktajām prasībām.

6. Prasības paziņotajām institūcijām

6.1. Pamatprasības paziņotajām institūcijām

- Paziņotā institūcija, kas ir paziņota Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotā pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas institūcija, veic pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 136.punktā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

- Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

  - tā ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona;

  - tā darbojas kā trešā persona:

    - kas ir neatkarīga no komersanta (to apvienības), kura pirotehniska izstrādājuma atbilstību tā novērtē, un

    - kuras darbība nav bijusi saistīta ar pirotehnisko izstrādājumu, kuram tā veic atbilstības novērtēšanu;

  - institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nevar būt novērtējamo pirotehnisko izstrādājumu vai sprādzienbīstamu vielu konstruktori, izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, kā arī nevar būt to pilnvarotie pārstāvji. Attiecīgā pirotehniskā izstrādājuma esamība personiskajā lietošanā nav uzskatāma par ierobežojumu attiecīgajai paziņotajai institūcijai, tās vadībai un darbiniekiem veikt attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu;

  - institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav saistīti ar vērtējamo pirotehnisko izstrādājumu vai sprādzienbīstamo vielu izstrādi, ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu, kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

  - institūcija, tās vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, neiesaistās darbībās (īpaši, konsultēšana), kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras viņiem ir paziņotas;

  - institūcija nodrošina, ka filiāle vai šo noteikumu 126.punktā minētā uzdevumu veicēja neietekmē atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu;

  - institūcija un to darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli, godprātīgi, darbinieki ir tehniski kompetenti. Attiecīgais personāls ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas), kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas rezultātus, īpaši no to personu vai personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas atbilstības novērtēšanas rezultātā;

  - institūcija ir spējīga veikt visus ar atbilstības novērtēšanas saistītus uzdevumus, kuri tai noteikti šo noteikumu 3.nodaļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati paziņotā institūcija, vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

  - paziņotajai institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un novērtējamiem pirotehnisko izstrādājumu veidiem un kategorijām, attiecībā uz kurām tā ir paziņota, ir:

    - nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanu;

    - nepieciešamie to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Paziņotai institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā institūcija, ir nodalīti no pārējās darbības;

    - nepieciešamas darbību veikšanas procedūras, kurās ņem vērā komersanta lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tā struktūru, attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

  - institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanu, un tai ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām;

  - institūcijas darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir:

    - veikta atbilstoša tehniskā un profesionālā apmācība par visām attiecīgajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

    - zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstošas pilnvaras to veikt;

    - zināšanas un izpratne par izklāstītajām drošuma pamatprasībām, kuras ir noteiktas šo noteikumu 2.nodaļā, attiecīgajiem piemērojamajiem standartiem un prasībām, kuras izklāstītas tiesību aktos, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus, reglamentē pirotehnisko izstrādājumu apriti;

    - spēja sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas pierāda, ka novērtēšana ir veikta;

  - ir nodrošināta paziņotās institūcijas, tās vadības un darbinieku, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, objektivitāte;

  - atalgojums, ko saņem paziņotās institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

  - ir apdrošināta paziņotās institūcijas civiltiesiskā atbildība attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

  - paziņotās institūcijas darbinieki ievēro profesionālo konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot amata pienākumus, uz kuriem attiecās šo noteikumu 3.nodaļa, izņemot informāciju, ko sniedz kontrolējošajām institūcijām un paziņojošajai institūcijai;

  - paziņotā institūcija nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, ar kuriem saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus, izveidotās paziņoto institūciju koordinācijas grupas darbībām. Paziņotā institūcija var piedalīties vai nodrošināt deleģētā pārstāvja piedalīšanos minētās darba grupas darbā. Darba grupas lēmumus un sagatavotos dokumentus paziņotā institūcija izmanto kā pamatnostādnes vērtēšanas metodoloģijā.

- Ja paziņotā institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos piemērojamajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 124.punktā izklāstītajām prasībām, ciktāl attiecināmie piemērojamie standarti attiecas uz šīm prasībām.

- Ja paziņotā institūcija slēdz uzņēmuma līgumu par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka attiecīgā uzdevuma veicējs vai filiāle atbilst 124.punkta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo institūciju.

- Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par šo noteikumu 126.punktā minētā uzdevumu veicēja vai filiāles darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic komercdarbību.

- Paziņotā institūcija drīkst par atsevišķu atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu slēgt uzņēmuma līgumu vai deleģēt tos veikt filiālei tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt.

- Paziņotā institūcija saglabā dokumentus par šo noteikumu 126.punktā minētā uzdevuma veicēja vai filiāles kvalifikācijas novērtējumu un to veikto darbu atbilstoši šo noteikumu 3.nodaļai. Dokumenti ir pieejami paziņojošajai institūcijai.

6.2. Paziņoto institūciju pienākumi atbilstības novērtēšanā

- Paziņotā institūcija atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot lieku slogu komersantiem, ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveidīgs vai sērijveida, vienlaicīgi, ievērojot tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai pirotehniskais izstrādājums atbilstu šo noteikumu prasībām.

- Ja paziņotā institūcija konstatē, ka ražotājs nav izpildījis šo noteikumu 2.nodaļā, attiecīgajos piemērojamos standartos vai citos dokumentos, kuros ir noteiktas pirotehniskā izstrādājuma tehniskās prasībās (turpmāk - tehniskās specifikācijas), izklāstītās drošuma pamatprasības, tā neizsniedz atbilstības sertifikātu un pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus.

- Ja, uzraugot atbilstību pēc sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija konstatē, ka kāds pirotehniskais izstrādājums vairs nav atbilstošs, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un vajadzības gadījumā aptur vai anulē sertifikātu. Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē sertifikātus.

- Paziņotā institūcija informē paziņojošo institūciju par:

  - sertifikātu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu;

  - apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu, vai paziņošanas nosacījumiem;

  - informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no kontrolējošajām institūcijām;

  - atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas darbības jomā, un pēc pieprasījuma par visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmēja līgumu slēgšanu.

- Paziņotā institūcija informē pārejas paziņotās institūcijas, kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības tādiem pašiem pirotehniskajiem izstrādājumiem (turpmāk – citas paziņotās institūcijas), par jautājumiem saistībā ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

7. Ražotāja, importētāja, izplātītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pamatpienākumi

- Ražotājs un importētājs nodrošina, ka tirgū laistie pirotehniskie izstrādājumi atbilst Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 10.panta prasībām.

- Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanai ražotājs piemēro vienu no šādām procedūrām:

  - Eiropas Savienības tipa (turpmāk – ES tipa) pārbaudi (B modulis) atbilstoši šo noteikumu 14.punktam un pēc ražotāja izvēles vienu no šādām procedūrām:

    - atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām pirotehnisko izstrādājumu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis) atbilstoši šo noteikumu 29.punktam;

    - atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis) atbilstoši šo noteikumu 33.punktam;

    - atbilstība tipam, pamatojoties uz pirotehniskā izstrādājuma kvalitātes nodrošināšanu (E modulis) atbilstoši šo noteikumu 52.punktam;

  - atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis) atbilstoši šo noteikumu 69.punktam;

  - atbilstība tipam, pamatojoties uz visaptverošas kvalitātes nodrošināšanu (H modulis) atbilstoši šo noteikumu 77.punktam, ciktāl tā attiecas uz F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm.

- Ražotājs sagatavo tehnisko dokumentāciju, kā arī izveido procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu pirotehnisko izstrādājumu atbilstību šo noteikumu prasībām, ņemot vērā pirotehniskā izstrādājuma konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas piemērojamajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, atsaucoties uz kurām deklarēta pirotehniskā izstrādājuma atbilstība.

- Importētājs pirms pirotehniskā izstrādājuma laišanas tirgū nodrošina, ka ir CE atbilstības marķējums un nepieciešamie dokumenti, kā arī to, ka ražotājs ir:

  - sagatavojis tehnisko dokumentāciju;

  - veicis atbilstošo atbilstības novērtēšanas procedūru;

  - veicis atbilstošu pirotehniskā izstrādājuma marķējumu.

- Importētājs nodrošina, ka pirotehniskajam izstrādājumam ir pievienotas galalietotājiem viegli saprotamas instrukcijas un drošuma informācija valsts valodā.

- Ražotājs vai importētājs un izplatītājs, veicot vai nodrošinot pirotehnisko izstrādājumu glabāšanu, pārnēsāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu, nodrošina pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām.

- Izplatītāja pienākums ir pirms pirotehniskā izstrādājuma piedāvāšanas tirgū pārliecināties, ka pirotehniskie izstrādājumi ir marķēti atbilstoši šo noteikumu prasībām, ir CE atbilstības marķējums, ir pievienotas lietošanas instrukcijas un drošuma informācija viegli saprotamā valsts valodā, kā arī citi nepieciešamie dokumenti.

- Ja importētājam vai izplatītājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums neatbilst drošuma pamatprasībām, attiecīgo izstrādājumu nepiedāvā tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Ja pirotehniskais izstrādājums rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un kontrolējošo institūciju. Izplatītājs un pirotehnisko pakalpojumu sniedzējs par pirotehniskā izstrādājuma neatbilstību drošuma pamatprasībām informē ražotāju vai importētāju, no kura pirotehniskos izstrādājumus iegādājies, un kontrolējošo institūciju.

- Ja ražotājam vai importētājam un izplatītājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums, kuru tas piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, lai panāktu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām:

  - ražotājs vai importētājs nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus;

  - izplatītājs pārliecinās, ka ir veikti nepieciešamie pasākumi.

- Ja ražotājam vai importētājam un izplatītājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums, kuru tas piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, un nav iespējams nodrošināt šo noteikumu 143.punktā noteikto atbilstību, ražotājs vai importētājs un izplatītājs:

  - aptur šāda izstrādājuma laišanu vai piedāvāšanu tirgū;

  - izņem šādu izstrādājumu no tirgus vai atsauc to.

- Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar pirotehniskā izstrādājuma radīto apdraudējumu, ražotāji un importētāji patērētāju veselības un drošuma aizsardzības nolūkā pēc pienācīgi pamatota kompetento iestāžu pieprasījuma veic tirgū pieejamo pirotehnisko izstrādājumu paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgus pirotehniskos izstrādājumus un atsauktus pirotehniskos izstrādājumus, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

- Ja pirotehniskais izstrādājums var radīt draudus cilvēku veselībai un drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, ražotājs vai importētājs, izplatītājs un pirotehnisko pakalpojumu sniedzējs nekavējoties par to informē kontrolējošās institūcijas tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kurās viņš pirotehnisko izstrādājumu ir piedāvājis tirgū, norādot detalizētu informāciju, tajā skaitā par neatbilstību un par veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem, un sadarbojas ar tām, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada pirotehniskie izstrādājumi.

- Ražotājs vai importētājs, izplatītājs un pirotehnisko pakalpojumu sniedzējs pēc pamatotā pieprasījuma sniedz kontrolējošai institūcijai viegli saprotamā valodā visu nepieciešamo informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai panāktu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī dokumentāciju, kas apliecina, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām. Komersants informāciju sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām, kā arī pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada pirotehniskie izstrādājumi, kurus attiecīgais ražotājs vai importētājs laidis un izplatītājs piedāvājis tirgū.

- Ja importētājs vai izplatītājs laiž tirgū kādu pirotehnisko izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi vai maina tirgū jau laistu pirotehnisko izstrādājumu tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šo noteikumu prasībām, viņu uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam.

- Ražotājs vai importētājs un izplatītājs vismaz 10 gadus pēc pirotehniskā izstrādājuma iegādes un realizācijas glabā un pēc pieprasījuma sniedz informāciju kontrolējošajām institūcijām par visiem ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, kuri tiem piegādājuši pirotehnisko izstrādājumu, vai kuriem tie piegādājuši pirotehnisko izstrādājumu.

- Ja pirotehniskajam izstrādājumam veikts Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 22.panta ceturtajā daļā minētais novērtējums un konstatēts, ka, lai gan pirotehniskais izstrādājums atbilst normatīvajos aktos par preču un pakalpojumu drošumu noteiktajām prasībām, tas rada vai var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai, drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, komersants, kas piedāvājis tirgū attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu, nodrošina koriģējošo pasākumu veikšanu.

8. Noslēguma jautājumi

- Noteikumu 104., 105., 107., 108. un 110.punkts stājas spēkā 2016.gada 17.oktobrī.

- Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumus Nr.986 „Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un tiem piemērojamiem standartiem, kā arī pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un akreditējamajai institūcijai izvirzāmās prasības”.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Komisijas 2014.gada 16.aprīļa Direktīvas 2014/58/ES, ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/23/EK izveido pirotehnisko izstrādājumu izsekojamības sistēmu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Direktīvas 2013/29/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū;

3) Komisijas 2004.gada 23.aprīļa Direktīvas 2004/57/EK par pirotehnikas izstrādājumu un dažu munīcijas izstrādājumu identifikāciju saistībā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību.

Ministru prezidente						L.Straujuma

Iekšlietu ministrs							R.Kozlovskis

Iesniedzējs: Iekšlietu ministrs					R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre					     I.Pētersone - Godmane

30.06.2015. 16:09

8571

A.Sudārs

67208188, lasn@vp.gov.lv