1. pielikums

Ministru kabineta

2015. gada  3. novembra

noteikumiem Nr. 623

# Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes un klasifikācijas prasības

| Nr. p. k. | Rādītāji | Produkta tirdzniecības nosaukums |
| --- | --- | --- |
|  |  | pārtikas skābes kazeīns | pārtikas fermentu kazeīns | pārtikas kazeināts |
| 1. | Piena olbaltumvielu saturs sausnā, ne mazāk kā (%) | 90 | 84 | 88 |
| 2. | Kazeīna saturs piena olbaltumvielās, ne mazāk kā (%) | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Piena tauki sausnā, ne vairāk kā (%) | 2,25 | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Mitrums, ne vairāk kā (%) | 10 | 10 | 8 |
| 5. | Titrējamais skābums (0,1N NaOH), ne vairāk kā ml/g | 0,27 | – | – |
| 6. | Pelnvielas (ieskaitot P2O5) (%) | ne vairāk kā 2,5 | ne mazāk kā 7,5 | – |
| 7. | Bezūdens laktoze, ne vairāk kā (%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8. | Nogulsnes (piedegušas daļiņas), ne vairāk kā mg/25 g | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 9. | pH līmenis | – | – | 6,0–8,0 |
| 10. | Svina saturs, ne vairāk kā mg/kg | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Mehāniskie piemaisījumi 25 g | nav pieļaujami |

## Zemkopības ministrs	Jānis Dūklavs