# Projekts

# LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2015.gada _____.____________				Noteikumi Nr._____

Rīgā									 (prot. Nr.               .§)

#### Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi

### Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes

### un jūras drošības likuma

### 11.panta desmito daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanai un apkalpošanai uz Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. A, B, C, D kategorijas atpūtas kuģis – atpūtas kuģis, kā tas ir definēts normatīvajos aktos par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū;

2.2. ciparu selektīvais izsaukums - sakaru veids, kur izsaukumam izmanto kodu paketes, kas ļauj radiostacijai nodibināt sakarus un noraidīt informāciju citai stacijai vai staciju grupai (turpmāk – DSC);

2.3. D klases DSC - ciparu selektīvā izsaukuma aprīkojums, kas atbilst Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) Radio noteikumos noteiktajām prasībām;

2.4. jauns zvejas kuģis - zvejas kuģis, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

2.4.1. līgums par kuģa būvi ir noslēgts 2003.gada 1.janvārī vai vēlāk;

2.4.2. līgums par kuģa būvi ir noslēgts pirms 2003.gada 1.janvāra, bet kuģis ir piegādāts pasūtītājam pēc 2006.gada 1.janvāra;

2.4.3. nav līguma par kuģa būvi, bet kuģa būves sākumu nosaka datums, kad ir ielikts kuģa ķīlis vai ir ielikta konstrukcija, vai arī ir samontēta konstrukcija (konstrukcijas svars ir mazākais no vērtībām – 50 tonnas vai 1 % no paredzētās kuģa konstrukcijas svara), un šis datums ir 2003.gada 1.janvāris vai vēlāk;

2.5. esošs zvejas kuģis ir zvejas kuģis, kas nav jauns zvejas kuģis;

2.6. jūras rajons A1 - rajons, kurā ir nodrošināta krasta ultraīsviļņu radiostacijas darbība, kas strādā telefonijas režīmā un nes nepārtrauktu sardzi DSC sistēmā;

2.7. jūras rajons A2 - rajons, izņemot jūras rajonu A1, kurā ir nodrošināti vidējo viļņu radiotelefona sakari ar vismaz vienu krasta radiostaciju, kura nodrošina pastāvīgu iespēju avārijas informācijas pārraidei, izmantojot DSC;

2.8. jūras rajons A3 - rajons, izņemot jūras rajonus A1 un A2, kurā ir nodrošināta pastāvīga avārijas informācijas pārraide, izmantojot Starptautiskās jūras satelītu sakaru sistēmas (turpmāk – Inmarsat) ģeostacionāro satelītu sistēmu;

2.9. jūras rajons A4 – rajons, kas atrodas ārpus jūras rajoniem A1, A2 un A3;

2.10. NAVTEX uztvērējs - uztvērējs, kas automātiski saņem jūras drošības informāciju 518 kHz frekvencē, izmantojot šaurjoslas tiešās drukas telegrāfiju;

2.11. ziemeļu teritoriālais rajons – jūras rajons, kā tas ir definēts  normatīvajos aktos par jūras zvejas kuģu drošību.

2. Radio aprīkojuma prasības

3. Šī nodaļa attiecas uz kuģiem, kas nav pakļauti 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras un tās 1988.gada protokola (ar grozījumiem) (turpmāk – SOLAS konvencija) IV nodaļas prasībām, t.i.:

3.1. kravas kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk – BT), mazāku par 300;

3.2. pasažieru kuģiem, kas neveic starptautiskus reisus;

3.3. kravas kuģiem ar BT 300 un lielākiem, kas neveic starptautiskus reisus;

3.4. zvejas kuģiem;

3.5. atpūtas kuģiem.

2.1. Vispārīgās prasības

4. Uz katra kuģa, kas atrodas jūrā, ir radio aprīkojums, ar kuru var:

4.1. pārraidīt avārijas ziņojumu krasta radiostacijai, izmantojot vismaz divus dažādus un neatkarīgus līdzekļus, izmantojot atšķirīgas radiosakaru sistēmas;

4.2. saņemt avārijas ziņojumus, ko pārraida no krasta uz kuģi;

4.3. pārraidīt un saņemt avārijas ziņojumus, ko pārraida no viena kuģa uz otru;

4.4. pārraidīt un saņemt meklēšanas un glābšanas koordinācijas ziņojumus;

4.5. pārraidīt un saņemt atrašanās vietas noteikšanas signālus;

4.6. pārraidīt un saņemt kuģošanas drošības informāciju;

4.7. pārraidīt un saņemt vispārējās nozīmes radiosakarus uz krasta radio stacijām vai tīkliem;

4.8. nodrošināt divpusējus sakarus no kuģa uz kuģi.

5. Kuģi aprīko ar radioiekārtām, kas nodrošina 4.punktā minēto prasību izpildi visos jūras rajonos, kuros kuģis atradīsies paredzēto braucienu laikā.

6. Katra radioiekārta ir:

6.1. izvietota tā, lai mehāniskas, elektriskas vai citas izcelsmes kaitīgas ietekmes neiespaido tās lietošanu, nodrošina elektromagnētisko saderību un izvairīšanos no kaitīgas mijiedarbības ar citu aprīkojumu;

6.2. izvietota tā, lai nodrošinātu drošu izmantošanu un vieglu  pieejamību;

6.3. aizsargāta pret ūdens, temperatūras un citu nelabvēlīgu vides apstākļu iedarbību;

6.4. apgādāta ar drošu, pastāvīgi nostiprinātu elektrisko apgaismojumu, kas ir neatkarīgs no galvenā un avārijas elektriskās enerģijas avota, un nodrošina radioiekārtas pilnvērtīgu izmantošanu;

6.5. skaidri marķēta ar izsaukuma signālu, kuģa stacijas identifikatoru un citiem kodiem, kas nepieciešami, izmantojot radioiekārtu;

6.6. apgādāta ar antenu izvietojuma plānu, lietošanas instrukcijām un diagrammām avārijas sakaru nodrošināšanai.

7. Radioiekārtas, kas paredzētas avārijas signāla pārraidīšanai, nodrošina ar nepārtrauktu automātisku informāciju par kuģa pozīciju. Aktivizējot avārijas pogu, minētā informācija tiek iekļauta avārijas ziņojumā.

8. Ultraīsviļņu radiotelefona kanālu vadība, kas nepieciešama kuģošanas drošībai, ir ērti pieejama stūres mājā kuģa vadīšanas vietā un nodrošina radiosakaru iespēju no stūres mājas spārniem.

9. Ja šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošs kuģis, kas nav aprīkots jūras rajonu A1, A2 vai A3 šķērsošanai, šķērso minētos jūras rajonus vienu reizi, tam šo noteikumu 11., 12., 13. un 14.punkta prasības nepiemēro.

10. Kuģus, kas kuģo iekšējos ūdeņos, aprīko ar šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā minēto iekārtu. Kuģus, kas kuģo iekšējos ūdeņos ārpus ostas akvatorijas, valsts akciju sabiedrība „Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Jūras administrācija), ņemot vērā kuģa ekspluatācijas rajonu, var atbrīvot no šajā punktā noteiktajām prasībām.

2.2. Prasības radio aprīkojuma sastāvam

2.2.1. Kravas kuģi

11. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 aprīko ar:

11.1. ultraīsviļņu radioiekārtu, kas nodrošina:

11.1.1. divpusējus radiotelefona sakarus 156,800 MHz (16.kanāls), 156,650 MHz (13.kanāls) un 156,300 MHz (6.kanāls) frekvencēs;

11.1.2. vismaz D klases DSC sistēmas izsaukuma noraidīšanu 156,525 MHz frekvencē (70.kanāls) ar iespēju nosūtīt avārijas izsaukumu no kuģa vadības vietas;

11.2. atsevišķu radioiekārtu (vai kombinētu ar šo noteikumu 11.1.2.apakšpunktā minēto iekārtu), kas nodrošina DSC dežūruztveršanu ultraīsviļņu 70.kanālā;

11.3. atsevišķu ultraīsviļņu radiostaciju (vai kombinētu ar šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto iekārtu), kas nodrošina vispārējas nozīmes radiosakarus, izmantojot radiotelefoniju;

11.4. pārnēsājamo globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk – GMDSS) ultraīsviļņu radiostaciju;

11.5. satelītu avārijas radioboju (turpmāk – EPIRB), kas:

11.5.1. noraida avārijas ziņojumu, izmantojot satelītu sistēmu, kas darbojas 406 MHz frekvencē;

11.5.2. nostiprināta viegli sasniedzamā vietā;

11.5.3. aktivizējama un pārvietojama ar rokām, lai viens cilvēks to varētu aiznest līdz glābšanas līdzeklim;

11.5.4. brīvi uzpeld un automātiski aktivizējas, ja kuģis grimst.

12. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 un A2, papildus šo noteikumu 11. punkta prasībām aprīko ar:

12.1. vidējo viļņu radioiekārtu, kas noraida un saņem avārijas un drošības signālus:

12.1.1. 2187,5 kHz frekvencē, izmantojot DSC;

12.1.2. 2182 kHz frekvencē, izmantojot radiotelefoniju;

12.1.3. atsevišķu radioiekārtu (vai kombinētu ar šo noteikumu 12.1.1.apakšpunktā minēto iekārtu), kas nodrošina DSC dežūruztveršanu 2187,5 kHz frekvencē;

12.2. atsevišķu vidējo viļņu radiostaciju (vai kombinētu ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto iekārtu), kas nodrošina vispārējas nozīmes radiosakarus, izmantojot radiotelefoniju.

12.3. kādu no iekārtām, kas avārijas ziņojumu noraidīšanai no kuģa uz krasta staciju izmanto radiosakarus, atšķirīgus no vidējiem viļņiem. Šim nolūkam parasti izmanto EPIRB;

12.4. radiolokācijas atbildētāju (turpmāk – SART) vai automātiskās identifikācijas sistēmas meklēšanas un glābšanas raidītāju (turpmāk - AIS-SART), kas ir novietots tā, lai to varētu ērti izmantot;

12.5. NAVTEX uztvērēju.

13. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1, A2 un A3, papildus šo noteikumu 12.punkta prasībām, aprīko ar :

13.1. Inmarsat kuģa zemes staciju, kas var:

13.1.1. noraidīt un saņemt avārijas un drošības ziņojumus ar tiešās drukas telegrāfiju (turpmāk – NBDP);

13.1.2. nosūtīt un saņemt avārijas izsaukumus;

13.1.3. nodrošināt dežūru avārijas trauksmes ziņojumiem, kas raidīti no krasta uz kuģi, ieskaitot tādus, kas adresēti noteiktiem ģeogrāfiskiem rajoniem;

13.1.4. noraidīt un saņemt vispārējas nozīmes radiosakarus, izmantojot NBDP;

13.2. vai vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu, kas var:

13.2.1. noraidīt un saņemt avārijas un drošības ziņojumus visās avārijas un drošības frekvencēs no 1605 kHz līdz 4000 kHz un no 4000 kHz līdz 27500 kHz, izmantojot DSC, radiotelefoniju un NBDP;

13.2.2. nodrošināt DSC dežūruztveršanu 2187,5 kHz frekvencē, 8414,5 kHz frekvencē un vienā no 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz vai 16804,5 kHz DSC avārijas un drošības frekvencēm kā atsevišķa iekārta vai kombinēta ar šo noteikumu 13.2.1.apakšpunktā minēto;

13.2.3. nodrošināt iespēju noraidīt un saņemt vispārējas nozīmes radiosakarus, izmantojot radiotelefoniju vai NBDP, ar atsevišķu vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu (vai kombinētu ar šo noteikumu 13.2.1.apakšpunktā minēto iekārtu) no 1605kHz līdz 4000 kHz frekvenču joslā un no 4000 kHz līdz 27500 kHz frekvenču joslā.

14. Šo noteikumu 11., 12. un 13.punktā noteikto radio aprīkojumu, izņemot 11.5. apakšpunktā minēto, uzstāda kuģa vadības vietā.

2.2.2. Pasažieru kuģi

15. Pasažieru kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 aprīko saskaņā ar šo noteikumu 11.punkta prasībām, papildus uzstādot 12.3.apakšpunktā minēto SART vai AIS-SART.

16. Pasažieru kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 un A2, aprīko saskaņā ar šo noteikumu 12.punkta prasībām.

2.2.3. Zvejas kuģi

17. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 aprīko saskaņā ar šo noteikumu 11. punkta prasībām.

18. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 un A2, aprīko saskaņā ar šo noteikumu 12.punkta prasībām.

19. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1, A2 un A3, aprīko saskaņā ar šo noteikumu 13.punkta prasībām.

20. Aprīkojot kuģus saskaņā ar šo noteikumu 17., 18. un 19.punkta prasībām, ņem vērā:

20.1. katru jaunu kuģi ar garumu 24 metri un vairāk, un katru esošo kuģi ar garumu 45 metri un vairāk aprīko vismaz ar trijām divpusējām ultraīsviļņu pārnēsājamām GMDSS radiostacijām;

20.2. uz jauniem kuģiem, kuru garums ir 24 metri un vairāk, bet mazāks par 45 metriem, Jūras administrācija var atļaut šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minēto radiostaciju skaitu samazināt līdz divām, ja, ņemot vērā kuģa ekspluatācijas rajonu un apkalpes locekļu skaitu, trīs radiostacijas nav nepieciešamas;

20.3. uz esošajiem kuģiem ar garumu 24 metri un vairāk, bet mazāku par 45 metriem, pārnēsājamo ultraīsviļņu radiotelefonu skaitu var samazināt līdz vienam;

20.4. uz kuģiem ar garumu 45 metri un vairāk, uz katra borta uzstāda vismaz vienu SART vai AIS-SART, ko izvieto tā, lai to varētu viegli novietot kolektīvajā glābšanas līdzeklī, vai arī katrā kolektīvajā glābšanas līdzeklī izvieto vienu SART vai AIS-SART;

20.5 uz kuģiem, kuri kuģo ziemeļu teritoriālajā rajonā, papildus katra glābšanas laiva, glābšanas plosts un glābējlaiva ir stacionāri aprīkota ar SART vai AIS-SART;

20.6. uz kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem, uzstāda vismaz vienu SART vai AIS-SART;

20.7. esošos kuģus ar garumu mazāku par 24 metriem, kuri kuģo tikai rajonā A1, Jūras administrācija var atbrīvot no prasības par SART vai AIS-SART nodrošināšanu.

21. Jūras administrācija, ņemot vērā kuģa ekspluatācijas rajonu, var piešķirt zvejas kuģiem izņēmumu vai izņēmumu ar nosacījumiem attiecībā uz šo noteikumu 17., 18., 19. un 20. punkta prasībām, nodrošinot, ka:

21.1. šādi kuģi atbilst šo noteikumu 4.punkta prasībām;

21.2. šis izņēmums neietekmē kuģošanas drošību kopumā.

2.2.4. Atpūtas kuģi

22. Radioaprīkojums uz atpūtas kuģiem, kuru korpusa garums ir lielāks par 24 metriem, atbilst prasībām, kas noteiktas kravas kuģiem.

23. A un B kategorijas atpūtas kuģi, kura korpusa garums ir 24 metri un mazāks, aprīko ar:

23.1. ultraīsviļņu radioiekārtu, kas nodrošina vismaz D klases DSC sistēmas ziņojuma noraidīšanu 156,525 MHz frekvencē (70.kanāls) ar iespēju nosūtīt avārijas ziņojumu 70.kanālā no kuģa vadības vietas;

23.2. vismaz vienu pārnēsājamu šļakatu necaurlaidīgu ultraīsviļņu radiostaciju. Ja kuģis ir aprīkots ar vairāk nekā vienu glābšanas plostu, nodrošina glābšanas plostu skaitam atbilstošu (vai lielāku) pārnēsājamo radiostaciju skaitu;

23.3. vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu, kas noraida un saņem avārijas un drošības signālus, izmantojot DSC un radiotelefoniju 2182 kHz frekvencē (B kategorijas atpūtas kuģus, kuri nav paredzēti komercdarbībai, var neaprīkot);

23.4. jūras satelītsakaru iekārtām (šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētās radioiekārtas vietā vai paralēli tai), kas var:

23.4.1. nosūtīt un saņemt avārijas izsaukumus;

23.4.2. nodrošināt dežūru avārijas trauksmes ziņojumiem, kas raidīti no krasta uz kuģi, ieskaitot tādus, kas adresēti noteiktiem ģeogrāfiskiem rajoniem;

23.5. NAVTEX uztvērēju;

23.6. EPIRB (B kategorijas atpūtas kuģus, kuri nav paredzēti komercdarbībai, var neaprīkot), kas:

23.6.1. noraida avārijas ziņojumu, izmantojot satelītu sistēmu, kas darbojas 406 MHz frekvencē;

23.6.2. ir nostiprināta viegli sasniedzamā vietā;

23.6.3. ir aktivizējama un viegli pārvietojama (viens cilvēks to var aiznest līdz glābšanas līdzeklim).

24. C kategorijas atpūtas kuģi, kura korpusa garums ir 24 metri un mazāks:

24.1. aprīko ar ultraīsviļņu radioiekārtu, kas nodrošina DSC sistēmas izsaukuma noraidīšanu 156,525 MHz frekvencē (70.kanāls) ar iespēju nosūtīt avārijas izsaukumu 70.kanālā no kuģa vadības vietas (atpūtas kuģus, kas nav paredzēti komercdarbībai, var neaprīkot);

24.2. aprīko ar vismaz vienu pārnēsājamu šļakatu necaurlaidīgu ultraīsviļņu radiostaciju;

24.3. ieteicams aprīkot ar vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu, kas pārraida un saņem avārijas un drošības signālus, izmantojot DSC un radiotelefoniju 2182 kHz frekvencē;

24.4. ieteicams aprīkot ar NAVTEX uztvērēju.

25. Šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētās radioiekārtas vietā vai paralēli tai atļauts izmantot jūras satelītsakaru ierīces, kas var:

25.1. nosūtīt un saņemt avārijas izsaukumus;

25.2. nodrošināt dežūru avārijas trauksmes ziņojumiem, kas raidīti no krasta uz kuģi, ieskaitot tādus, kas adresēti noteiktiem ģeogrāfiskiem rajoniem.

26. D kategorijas atpūtas kuģi, kura korpusa garums ir 24 metri un mazāks, aprīko ar vismaz vienu pārnēsājamu šļakatu necaurlaidīgu ultraīsviļņu radiostaciju, kas nodrošina avārijas un drošības signālu noraidīšanu un saņemšanu 156,800 MHz frekvencē (16.kanāls).

2.3. Radio aprīkojuma uzstādīšana un uzturēšana darba kārtībā

27. Aprīkojumu uzstāda tā, lai tas ir viegli pieejams pārbaudēm un apkalpošanai uz kuģa, atbilstoši projektam, kas saskaņots ar Jūras administrāciju.

28. Nodrošina nepieciešamo informāciju aprīkojuma pareizai lietošanai un apkalpei saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju.

29. Aprīkojumu apgādā ar piemērotiem instrumentiem un rezerves daļām, kas nodrošina tā apkalpi un ekspluatāciju.

30.  Aprīkojumu uztur tā, lai nodrošinātu šo noteikumu 6.punktā noteikto  prasību izpildi.

31. Lai nodrošinātu aprīkojuma nepārtrauktu darbību uz kuģiem:

31.1. dublē kuģa aprīkojumu;

31.2. veic aparatūras apkopi krasta apkalpošanas punktos, noslēdzot līgumu ar komersantu, kuru sertificējusi Jūras administrācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu (turpmāk – sertificēts komersants);

31.3. kuģa komandā iekļauj radioelektronikas speciālistu, kurš apkalpo aparatūru jūrā.

32. Ja kuģis kuģo jūras rajonā A1 vai A2, kuģa aprīkojuma darbību nodrošina vienā no šo noteikumu 31.punktā paredzētajiem aprīkojuma nepārtrauktas darbības nodrošināšanas veidiem, ja rajonos A3 vai A4, tad divos no tiem.

33. Jūras administrācija, ņemot vērā kuģa tipu un tā darbības veidu,  var atbrīvot kuģi no prasības izmantot divus 31. punktā minētos aprīkojuma nepārtrauktas darbības nodrošinājuma veidus un atļaut izmantot vienu.

34. Šajos noteikumos minētajam aprīkojumam, ko paredzēts uzstādīt uz kuģa, ir atbilstības sertifikāts saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par jūras kuģu aprīkojumu.

35. Aprīkojuma uzstādīšanu, remontu un apkopi krastā veic sertificēts komersants.

36. Šo noteikumu 2.nodaļā minētā aprīkojuma pārbaudi veic ne retāk kā reizi trijos gados pēc sākotnējās radio aprīkojuma pārbaudes veikšanas. Pārbaudi veic sertificēts komersants vai klasifikācijas sabiedrība (atzīta organizācija), ar kuru Jūras administrācija ir noslēgusi pilnvarojuma līgumu par kuģa tehnisko uzraudzību (turpmāk – atzīta organizācija).

37. Par šo noteikumu 36.punktā minētās pārbaudes rezultātiem sastāda kuģa radio aprīkojuma pārbaudes aktu (1.pielikums), kas atrodas uz kuģa.

38. Saņemot informāciju par aprīkojuma neatbilstību šo noteikumu prasībām, Jūras administrācija veic ārpuskārtas aprīkojuma pārbaudi.

2.4. Elektriskās enerģijas avoti

39. Kuģa darbības laikā nodrošina pietiekamu elektriskās enerģijas padevi radio aprīkojuma darbībai, kā arī rezerves elektriskās enerģijas avota uzlādēšanai.

40. Kuģus aprīko ar radio aprīkojuma rezerves elektriskās enerģijas avotu, kas nodrošina avārijas un drošības radiosakarus, ja galvenais un avārijas elektriskās enerģijas avots nedarbojas. Rezerves elektriskās enerģijas avots nodrošina vienlaicīgu ultraīsviļņu radioiekārtas un vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtas vai Inmarsat kuģa zemes stacijas un papildus slodžu darbību jebkuros laika apstākļos laikposmā, kas ir ne mazāks kā:

40.1. sešas stundas;

40.2. viena stunda, ja avārijas elektroenerģijas avots pilnībā nodrošina  nepieciešamo elektrisko un radioiekārtu apgādi laikposmā, kas nav mazāks par sešām stundām.

41. Rezerves elektriskās enerģijas avots vai avoti ir neatkarīgi no kuģa enerģētiskās iekārtas un elektriskā tīkla.

42. Ja papildus ultraīsviļņu radioiekārtai ir uzstādītas divas vai vairāk radioiekārtas, kuras var pieslēgt rezerves elektriskās enerģijas avotam vai avotiem, tos nodrošina ar pietiekamu ietilpību, lai šo noteikumu 40.1. un 40.2.apakšpunktā noteiktajos laikposmos attiecīgi apgādātu ultraīsviļņu radioiekārtu un:

42.1. visas pārējās radioiekārtas, kas var būt pieslēgtas rezerves elektriskās enerģijas avotam vienlaicīgi;

42.2. to radioiekārtu, kas patērē visvairāk enerģijas, ja rezerves elektriskās enerģijas avotam vienlaikus ar ultraīsviļņu radioiekārtu var pieslēgt tikai vienu papildu radioiekārtu.

43. Rezerves elektriskās enerģijas avotu izmanto, lai pieslēgtu elektrisko  apgaismojumu, kas paredzēts šo noteikumu 6.4.apakšpunktā.

44. Ja rezerves elektriskās enerģijas avots ir uzlādējams akumulators vai akumulatori:

44.1. šos akumulatorus nodrošina ar automātiskiem uzlādēšanas līdzekļiem, kas ir spējīgi uzlādēt tos līdz minimālajai ietilpībai 10 stundu laikā;

44.2. akumulatoru kapacitāti, izmantojot piemērotu metodi, pārbauda laika intervālos, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Pārbaudi veic kuģim atrodoties pie piestātnes.

45. Akumulatoru baterijas, kas ir rezerves enerģijas avots, izvieto un saslēdz tā, lai nodrošinātu:

45.1. augstu apkalpošanas iespēju;

45.2. pietiekamu kalpošanas laiku;

45.3. pietiekamu drošību;

45.4. akumulatoru bateriju temperatūru ražotāja noteiktajās robežās gan uzlādējot, gan bez slodzes.

46. Ja ir nepieciešams nepārtraukti ievadīt radioiekārtās informāciju, kas noteikta šajā nodaļā, no kuģa navigācijas vai cita aprīkojuma, lai nodrošinātu radioiekārtas pareizu darbību, paredz līdzekļus, lai nodrošinātu šīs informācijas ievadīšanas nepārtrauktību kuģa galvenā vai avārijas elektriskās enerģijas avota bojājuma gadījumā.

3. Radiosardzes

47. Uz kuģa uztur nepārtrauktu sardzi:

47.1. ultraīsviļņu 16. kanālā, ja tas saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar ultraīsviļņu radioiekārtu;

47.2. ultraīsviļņu DSC 70. kanālā, ja tas saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar ultraīsviļņu DSC radioiekārtu;

47.3. avārijas un drošības 2187,5 kHz DSC frekvencē, ja tas saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar vidējo viļņu radioiekārtu;

47.4. avārijas un drošības 2187,5 kHz un 8414,5 kHz DSC frekvencēs, kā arī vismaz vienā no avārijas un drošības 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz vai 16804,5 kHz DSC frekvencēm atbilstoši dienas laikam un kuģa ģeogrāfiskajai vietai, ja kuģis saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar īsviļņu un vidējo viļņu radioiekārtu. Šo sardzi uztur, izmantojot skenējošo uztvērēju;

47.5. satelītu avārijas ziņojumu saņemšanai no krasta uz kuģi, ja kuģis saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar Inmarsat kuģa zemes staciju.

48. Uz kuģa uztur radiosardzi jūras drošības informācijas radioraidījumu saņemšanai atbilstošā frekvencē vai frekvencēs, kurās šo informāciju pārraida rajonā, kurā kuģo kuģis.

49. Uz kuģa, kas kuģo ostas teritorijā, papildus 47.punktā minētajam uztur sardzi saskaņā ar attiecīgās ostas noteikumiem.

4. Radio aprīkojuma apkalpošana

50. Kuģa radio aprīkojuma apkalpošanu nodrošina kvalificēti radio operatori.

51. Personāla kvalifikāciju apliecina Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu.

52. Vienu no sardzes stūrmaņiem kuģa kapteinis norīko par atbildīgo personu radiosakaru uzturēšanai avārijas gadījumā.

53. Uz kuģa ir radio žurnāls, kurā izdara ierakstus par visiem radiosakariem, kas ir svarīgi cilvēku dzīvības drošībai jūrā saskaņā ar Jūras administrācijas prasībām. Uz kuģiem, kas kuģo iekšējos ūdeņos vai jūras rajonā A1, ierakstus par radiosakariem izdara kuģa žurnālā.

5. EPIRB kodēšana, reģistrēšana un apkalpošana

54. Uz Latvijas kuģiem uzstāda EPIRB, kurām ir starptautiskās satelītu sistēmas, kas paredzētas satelītu avārijas radioboju briesmu signālu uztveršanai un avārijas vietas noteikšanai (COSPAS-SARSAT) tipa atzīšanas sertifikāts. Sertifikāta numuru ražotājs norāda radiobojas tehniskajā dokumentācijā.

55. Uz Latvijas kuģiem uzstādāmās vai esošās EPIRB kodē vai pārkodē sertificēts komersants, kodēšanai izmantojot lietotāja protokolu ar deviņu ciparu kuģa, krasta radiostacijas vai kuģu grupas identifikācijas kodu (turpmāk - MMSI numurs), ko piešķir valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

56. EPIRB pārkodē, ja:

56.1. kuģi, uz kura tā atrodas, izslēdz no Latvijas Kuģu reģistra;

56.2. kuģim, uz kura tā atrodas, maina MMSI numuru;

56.3. to uzstāda uz cita kuģa.

57. Uz Latvijas kuģiem uzstādītās EPIRB reģistrē Jūras administrācijā.

58. EPIRB reģistrēšanai nepieciešami šādi dati:

58.1. reģistrācijas nolūks;

58.2. informācija par ražotāju;

58.3. informācija par lietotāju;

58.4. informācija par kuģi;

58.5. kodēšanas protokola kopija;

58.6 ikgadējās pārbaudes akts ar iekodētās informācijas izdruku.

59. EPIRB reģistrē pēc kodēšanas, pārkodēšanas, kā arī ja ir mainīta:

59.1. informācija par lietotāju:

59.1.1. īpašnieks;

59.1.2. adrese;

59.1.3. avārijas kontakttelefona numurs;

59.2. informācija par kuģi:

59.2.1. vārds, izsaukuma signāls;

59.2.2. kuģa izmēri, korpusa krāsa;

59.2.3. pieļaujamais cilvēku skaits uz kuģa;

59.2.4. radiosakaru iekārtas.

60. Jūras administrācija pēc EPIRB reģistrācijas izsniedz lietotājam reģistrācijas karti (2.pielikums) un tās kopiju nosūta Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (turpmāk - MRCC).

61. MRCC reizi gadā kopā ar Jūras administrāciju salīdzina EPIRB datu bāzē reģistrēto informāciju.

62. Katra EPIRB, kas uzstādīta uz Latvijas kuģa, ir apgādāta ar tehnisko dokumentāciju.

63. EPIRB uzstāda vietā, kur:

63.1. tai piekļūt un novietot to glābšanas līdzeklī var viens cilvēks;

63.2. piekļuvei netiek izmantots vertikālais traps;

63.3. peldošā līne uzpeldēšanas laikā neaizķeras aiz kuģa konstrukcijām.

64. Uz EPIRB ir uzlīme ar šādu informāciju:

64.1. īsa lietošanas instrukcija;

64.2. ieprogrammētais 15 zīmju heksadecimālais identifikācijas kods (MMSI numurs un tehniskā informācija par EPIRB, ko ieprogrammē sertificēts komersants);

64.3. baterijas derīguma termiņš;

64.4. sertificēta komersanta nosaukums un veiktās pārbaudes datums.

65. EPIRB pārbauda reizi mēnesī saskaņā ar ražotāja instrukciju un izdara attiecīgu ierakstu GMDSS radio žurnālā.

66. Par EPIRB nozaudēšanu kuģis nekavējoties informē tuvāko  jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru.

67. Radioboju aktivizē avārijas situācijā. Ja avārijas situācijas nav un aktivizēšana notikusi kļūdaini, rīkojas šādi:

67.1. pārtrauc avārijas signāla pārraidi;

67.2. paziņo par kļūdu tuvākajam Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram, norādot kuģa vārdu, izsaukuma signālu un MMSI numuru.

68. Reizi gadā EPIRB pārbauda sertificēts komersants. Maksimāli pieļaujamais laika intervāls starp pārbaudēm ir 17 mēneši. Pēc pārbaudes aizpilda ikgadējās pārbaudes aktu (3. pielikums). Pārbaudēs izmanto kalibrētu mēraparatūru. Kalibrēšanas biežumu nosaka mēraparatūras ražotājs.

69.  Ikgadējā EPIRB pārbaude ietver:

69.1. uzstādīšanas vietas un montāžas pārbaudi;

69.2. līnes esamību, tās stiprinājuma un stāvokļa pārbaudi (līne ir satīta un nav saistīta ar kuģi vai montāžas kronšteinu);

69.3. vizuālo apskati defektu atklāšanai;

69.4. paštestēšanu;

69.5. identifikāciju, uzlīmes ar 15 zīmju heksadecimālo identifikācijas kodu pārbaudi;

69.6. pārraidītā signāla dekodēšanu, 15 zīmju heksadecimālā identifikācijas koda un citas raidītā signāla informācijas pārbaudi, 15 zīmju heksadecimālā identifikācijas koda un MMSI numura atbilstību uzlīmē norādītajam;

69.7. reģistrācijas dokumentu pārbaudi;

69.8. baterijas derīguma termiņa pārbaudi;

69.9. hidrostata darbības un derīguma termiņa pārbaudi;

69.10. pārbaudi izstarojuma 406 MHz frekvencē, izmantojot paštestēšanas metodi vai ierīci, lai izvairītos no briesmu signāla noraidīšanas satelītu sistēmai;

69.11. pārbaudi izstarojuma 121,5 MHz frekvencē, izmantojot paštestēšanas metodi vai ierīci, lai izvairītos no satelītu sistēmas aktivizēšanas;

69.12. EPIRB novietošanu atpakaļ montāžas kronšteinā, pārliecinoties, vai nenotiek raidīšana;

69.13. lietošanas instrukcijas esamības uz kuģa pārbaudi.

70. Reizi piecos gados pēc uzstādīšanas, EPIRB pārbaudi pēc ražotāja apstiprinātas programmas vienlaicīgi ar akumulatoru baterijas maiņu veic sertificēts komersants.

71. Šo noteikumu 69. un 70. punktā minēto pārbaužu akti atrodas uz kuģa.

6. Navigācijas aprīkojuma prasības

72.	Šajā nodaļā noteiktās prasības piemēro kuģiem saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 1.noteikuma 4.punktu un attiecas uz:

72.1.	kuģiem ar BT mazāku par 150;

72.2.	kuģiem ar BT mazāku par 500 un kuri neveic starptautiskus reisus;

72.3.	zvejas kuģiem.

73.	Saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 1.noteikuma 4.punktu uz 72.punktā minētajiem kuģiem attiecina SOLAS konvencijas V nodaļas 15.,16., 17., 18., 20., 21., 22. (izņemot zvejas kuģus), 23., 24., 25., 26., 27.noteikuma prasības.

74.	Jūras administrācija var piešķirt izņēmumus saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 3.noteikumu no šajā nodaļā noteikto prasību piemērošanas.

75.	Šīs nodaļas prasības kuģiem, kuri kuģo iekšējos ūdeņos, piemēro cik tas ir lietderīgi un praktiski iespējams.

76.	Šīs nodaļas prasības nepiemēro atpūtas kuģiem.

6.1. Vispārējās prasības

77.	Aprīkojumam, kuru paredzēts uzstādīt uz kuģa, ir atbilstības sertifikāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu.

78.	Uz kuģiem ir kuģa žurnāls, kurā ieraksta precīzu informāciju par visiem ar kuģošanu saistītajiem notikumiem un apstākļiem, kas radušies reisa laikā.

79.	Kuģi, kuri aprīkoti ar automātiskās identifikācijas sistēmu (turpmāk – AIS), nodrošina šīs aparatūras nepārtrauktu darbību. Ārkārtējos apstākļos AIS drīkst izslēgt, ja kapteinis uzskata, ka tas nepieciešams kuģa drošības vai aizsardzības interesēs.

80.	Uz kuģa uzstādītajam AIS aprīkojumam ir obligātas ikgadējās pārbaudes, kuras veic sertificēts komersants. Pārbaudes aktam jābūt uz kuģa.

6.2. Kravas un pasažieru kuģi

81.	Kuģi, kuru BT ir lielāka par 300, un pasažieru kuģi, neatkarīgi no to tilpības, ir aprīkoti ar A klases AIS.

82.	Kuģi ir aprīkoti ar globālās navigācijas satelītu sistēmu vai zemes radionavigācijas sistēmas uztvērēju vai citiem līdzekļiem, kas piemēroti nepārtrauktai lietošanai paredzētā reisa laikā ar automātisku kuģa atrašanās vietas noteikšanu un atjaunošanu.

6.2.1. Kuģi, kas būvēti pirms 2002.gada 1.jūlija

83.	Kuģi, kuru BT ir mazāka par 150 ir aprīkoti ar stūrēšanas kompasu un peilēšanas ierīci.

84.	Kuģi, kuru BT ir lielāka par 150, papildus šo noteikumu 83.punktā noteiktajām prasībām, ir aprīkoti ar:

84.1.	galveno magnētisko kompasu ar attiecīgi koriģētu deviāciju un noteiktu tās atlikušo vērtību, vai citiem līdzekļiem, neatkarīgiem no strāvas avota ar iespēju noteikt un parādīt kompasa kursu galvenajā stūrēšanas vietā;

84.2.	pelorusu vai peilēšanas ierīci, vai līdzekļiem, neatkarīgiem no strāvas avota, ar iespēju peilēt 360° pa horizonta loku;

84.3.	rezerves magnētisko kompasu, šo noteikumu 84.1.apakšpunktā minētā galvenā magnētiskā kompasa aizvietotāju, vai iekārtu, kas veic šo noteikumu 84.1.apakšpunktā minētās funkcijas.

85.	Kuģi, kuru BT ir lielāka par 300 un pasažieru kuģi neatkarīgi no to izmēra, papildus ir aprīkoti ar 9 GHz radaru, lai noteiktu un parādītu attālumu, peilējumu radiolokācijas atbildētājiem, virsūdens objektiem, šķēršļiem, krasta līnijām un navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, kas sniedz palīdzību kuģošanā un ļauj izvairīties no sadursmēm.

86.	Uz visiem kuģiem neatkarīgi no to izmēriem ir sakaru līdzeklis, lai nodotu informāciju par kuģa kursu komunikācijai ar avārijas stūrēšanas vietu, ja tāda ir.

6.2.2. Kuģi, kas būvēti pēc 2002.gada 1.jūlija

87.	Uz visiem kuģiem neatkarīgi no to izmēriem ir:

87.1.	galvenais magnētiskais kompass ar attiecīgi koriģētu deviāciju un noteiktu tās atlikušo vērtību vai citiem līdzekļiem, neatkarīgiem no strāvas avota, ar iespēju noteikt un parādīt kompasa kursu galvenajā stūrēšanas vietā;

87.2.	 peloruss vai peilēšanas ierīce, vai līdzekļi, neatkarīgi no strāvas avota, ar iespēju peilēt 360° horizonta lokā;

87.3.	 korekcijas iespējas pārvērst magnētisko kursu un peilējumu īstajā;

87.4.	skaņas uztveršanas sistēma, kas dod iespēju sardzes stūrmanim dzirdēt skaņas signālus un noteikt tā virzienu, ja kuģa komandtiltiņš ir pilnībā izolēts;

87.5.	sakaru līdzeklis komunikācijai ar avārijas stūrēšanas vietu, ja tāda ir;

87.6.	ja kuģa BT ir mazāka par 150 un ja ir praktiski iespējams – radiolokācijas atbildētājs vai citi līdzekļi, kas ļauj noteikt kuģi, izmantojot 9 un 3 GHz radiolokatoru.

88.	Kuģi, kuru BT ir lielāka par 150 un pasažieru kuģi neatkarīgi no to tilpības, papildus šo noteikumu 87.punktā noteiktajām prasībām ir aprīkoti ar:

88.1.	rezerves magnētisko kompasu, šo noteikumu 87.1.apakšpunktā minētā galvenā magnētiskā kompasa aizvietotāju vai iekārtu, kas veic šo noteikumu 87.1.apakšpunktā minētās funkcijas;

88.2.	dienasgaismas signalizācijas lampu, kas nodrošina iespēju noraidīt gaismas signālus dienā un naktī, un kuru elektroenerģijas avots nav pilnīgi atkarīgs no kuģa elektroenerģijas padeves;

88.3.	komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēmu (BNWAS), izņemot kuģus, kas kuģo tikai iekšējos ūdeņos.

89.	Kuģi, kuru BT ir no 300 līdz 500 un pasažieru kuģi neatkarīgi no to tilpības, papildus šo noteikumu 88.punktā noteiktajām prasībām ir aprīkoti ar:

89.1.	eholoti vai citu elektronisku līdzekli, ar ko mēra un parāda uz displeja ūdens dziļumu;

89.2.	 9 GHz radiolokatoru, lai noteiktu un parādītu attālumu, peilējumu radiolokācijas atbildētājiem, virsūdens objektiem, šķēršļiem, bojām, krasta līnijām un navigācijas zīmēm, kas sniedz palīdzību kuģošanā un ļauj izvairīties no sadursmēm;

89.3.	elektronisku mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas ierīci (EPA) sadursmes riska noteikšanai;

89.4.	ātruma un attāluma mērīšanas ierīci, kas norāda kuģa ātrumu un noieto attālumu attiecībā pret ūdeni;

89.5.	noregulētu kursa nodošanas ierīci, kas apgādā ar informāciju par kuģa kursu šo noteikumu 89.2. un 89.3.apakšpunktā minētās iekārtas.

6.3. Zvejas kuģi

90.	Ja nav noteiks citādi, šī nodaļa attiecas uz jauniem un esošiem zvejas kuģiem, kuru garums ir 15 metri un vairāk.

91.	Zvejas kuģis, kura garums ir 24 metri un lielāks ir aprīkots ar:

91.1.	galveno magnētisko kompasu, izņemot šo noteikumu 94.punktā noteikto;

91.2.	magnētisko kompasu kursa ievērošanai, izņemot gadījumu, ja kursa informācija no galvenā magnētiskā kompasa, kas noteikts šo noteikumu 91.1.apakšpunktā, ir pieejama un skaidri saprotama stūres vīram galvenajā stūrēšanas vietā;

91.3.	piemērotiem sakaru līdzekļiem starp galveno magnētisko kompasu un kuģa vadīšanas vietu;

91.4.	cik vien tas praktiski iespējams, peilēšanas iespēju 360º horizonta lokā.

92.	Katru magnētisko kompasu, kas minēts šo noteikumu 91.punktā, pareizi noregulē un nodrošina tā atlikušās magnētiskās deviācijas tabulu vai līkni.

93.	Kuģi apgādā ar rezerves magnētisko kompasu galvenā magnētiskā kompasa aizvietošanai, izņemot gadījumu, kad uz zvejas kuģa ir magnētiskais kompass stūrēšanas vietā, kas minēts šo noteikumu 91.2.apakšpunktā, vai žirokompass.

94.	Jūras administrācija, ņemot vērā zvejas kuģa kuģošanas rajonu, zvejas kuģa attālināšanos no krasta vai zvejas kuģa tipu, atsevišķiem zvejas kuģiem vai kuģu klasēm var piešķirt izņēmumu attiecībā uz prasību par galvenā magnētiskā kompasa nepieciešamību, ja zvejas kuģis ir apgādāts ar piemērotu magnētisko kompasu stūrēšanas vietā.

95.	Zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 24 metriem, saskaņojot ar  Jūras administrācija, apgādā ar kompasu stūrēšanas vietā un iekārtu, kas nodrošina peilēšanas iespēju.

96.	Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kas būvēti pēc 1984.gada 1.septembra, apgādā ar žirokompasu, kas atbilst šādām prasībām:

96.1.	nodrošina žirokompasa vai tā repitera rādītāju labu redzamību stūres vīram galvenajā stūrēšanas vietā;

96.2.	zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks, cik vien tas praktiski iespējams, apgādā ar žirokompasa repiteru vai repiteriem, kurus izvieto tā, lai būtu iespējams peilēt 360º horizonta lokā.

97.	Zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks, kas ir būvēti pirms 1984.gada 1.septembra, apgādā ar žirokompasu, kas atbilst šo noteikumu 96.punkta prasībām.

98.	Zvejas kuģus, kuriem ir avārijas stūrēšanas vieta, aprīko vismaz ar telefonu vai citu sakaru līdzekli, lai nodotu uz šo vietu informāciju par zvejas kuģa kustības virzienu. Zvejas kuģiem, kuru garumus ir 45 metri un lielāks un kas būvēti 1992.gada 1.februārī vai vēlāk, nodrošina vizuālu kompasa rādījumu pieejamību avārijas stūrēšanas vietā.

99.	Zvejas kuģus, kuru garums ir 35 metri vai lielāks, apgādā ar radiolokācijas iekārtu, kas darbojas 9 GHz frekvenču joslā. Zvejas kuģiem, kuru garums ir 35 metri un lielāks, bet mazāks par 45 metriem, var piešķirt izņēmumu saskaņā ar šo noteikumu 109.punkta prasībām, nodrošinot zvejas kuģa aprīkojuma pilnīgu savietojamību ar meklēšanas un glābšanas radiolokācijas atbildētāju.

100.	Zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 35 metriem, aprīko ar radiolokācijas iekārtu. Kuģus ar garumu 24 metri un lielāku, aprīko ar 9 GHz radaru.

101.	Kuģus, kas saskaņā ar šo noteikumu 99.punktu ir aprīkoti ar 9 GHz radaru, papildus aprīko ar elektronisku mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas līdzekli (RPA) sadursmes riska noteikšanai. Zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks un kas būvēti 1984.gada 1.septembrī vai vēlāk, aprīko ar automātisku radara mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas līdzekli (ARPA) sadursmes riska noteikšanai.

102.	Zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks un kas būvēti pirms 1980.gada 25.maija, un zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kas būvēti 1990.gada 25.maijā un vēlāk, aprīko ar eholoti.

103.	Zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 45 metriem, apgādā ar līdzekļiem dziļuma noteikšanai zem zvejas kuģa.

104.	Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kas būvēti 1984.gada 1.septembrī vai vēlāk, apgādā ar ierīci ātruma un noietā attāluma uzrādīšanai.

105.	Zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks un kas būvēti pirms 1984.gada 1.septembra, un zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kas būvēti 1984.gada 1.septembrī un vēlāk, aprīko ar indikatoriem, kas parāda stūres pagrieziena leņķi un katras dzenskrūves griešanās ātrumu, bet, ja zvejas kuģis ir aprīkots ar maināma soļa dzenskrūvēm vai piestūrēšanas iekārtām, papildus parāda arī šādu dzenskrūvju soli un to darba režīmu. Visus indikatorus izvieto vienā vietā.

106.	Zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 24 metriem, aprīko ar radiolokācijas atstarotāju.

107.	Zvejas kuģi, kura pilnais garums pārsniedz 15 metrus, ir aprīkoti ar A klases AIS.

108.	Kuģi ir aprīkoti ar globālās navigācijas satelītu sistēmas vai zemes radionavigācijas sistēmas uztvērēju vai citiem līdzekļiem, kas piemēroti nepārtrauktai lietošanai paredzētā reisa laikā ar automātisku kuģa atrašanās vietas noteikšanu un atjaunošanu.

109.	Visa veida aprīkojumu, ko saskaņā ar šiem noteikumiem uzstāda uz zvejas kuģiem, apstiprina Jūras administrācija. Aprīkojumu, kas uzstādīts pirms attiecīgu aprīkojuma uzstādīšanas prasību pieņemšanas, var atbrīvot no pilnas atbilstības šīm prasībām, saskaņojot ar Jūras administrāciju.

6.4.1. Signalizēšanas aprīkojums

110.	Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks, apgādā ar dienas signāllampu, kura nav atkarīga tikai no zvejas kuģa galvenā elektriskās enerģijas avota. Paredz enerģijas apgādi arī no pārnēsājamajiem akumulatoriem. Zvejas kuģus, kuri strādā ūdeņos, kur var būt dreifējošais ledus, apgādā ar meklēšanas prožektoru, kas spēj nodrošināt viena luksa apgaismojumu 750 metru attālumā.

111.	Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks, apgādā ar pilnu signālkarogu komplektu.

6.4.2. Redzamība no navigācijas tiltiņa

112.	Jauni kuģi, kuru garums ir 45 metri un lielāks, atbilst šādām prasībām:

112.1.	jūras virsmas redzamība no zvejas kuģa vadības vietas uz priekšu no zvejas kuģa priekšgala 10º uz katru pusi nav ierobežota vairāk par diviem zvejas kuģa garumiem vai 500 metriem (izvēlas mazāko garumu) neatkarīgi no zvejas kuģa iegrimes vai galsveres;

112.2.	nepārredzamais sektors, ko rada zvejas rīki vai citi šķēršļi ārpus stūres mājas virzienā uz priekšu, kas ierobežo jūras virsmas pārredzamību no zvejas kuģa vadības vietas, nepārsniedz 10º. Kopējais nepārredzamā sektora loks nepārsniedz 20º. Pārredzamos sektorus starp nepārredzamiem sektoriem nodrošina vismaz piecu grādu lokā. Noteiktajā lokā katrs nepārredzamais sektors nepārsniedz 5º;

112.3.	stūres mājas priekšējo iluminatoru apakšējās malas augstumu nosaka pēc iespējas mazāku. Iluminatoru apakšējā mala nav šķērslis redzamībai uz priekšu;

112.4.	stūres mājas priekšējo iluminatoru augšējās malas augstumu nosaka tādu, lai nodrošinātu horizonta redzamību uz priekšu personai ar acu augstumu 1800 mm virs stūres mājas klāja vietā, no kuras vada kuģi. Ja administrācija atzīst, ka 1800 mm augstums virs stūres mājas klāja nav nepieciešams un ir nepraktisks, to var samazināt, bet ne zemāk par 1600 mm virs stūres mājas klāja;

112.5.	horizontālo redzamības loku no zvejas kuģa vadības vietas nosaka ne mazāku par 225º virzienā tieši uz priekšu un līdz 22,5º uz aizmuguri no dvarsa katrā zvejas kuģa pusē;

112.6.	horizontālo redzamības loku no stūres mājas spārniem nosaka ne mazāku par 225º (vismaz 45º no pretējā bortā priekšgala līdz 180º uz tā paša borta aizmuguri);

112.7.	horizontālo redzamības loku no galvenās stūrēšanas vietas nosaka no virziena tieši uz priekšu ne mazāk par 60º uz katru zvejas kuģa pusi;

112.8.	zvejas kuģa sāna pārredzamība no stūres mājas spārna.

113.	Nodrošina, lai stūres mājas logi atbilstu šādām prasībām:

113.1.	logu karkass ir pēc iespējas mazāks, un tas neatrodas tieši pretī darba vietai;

113.2.	lai samazinātu atstarošanos, stūres mājas priekšējie logi ir izvietoti slīpi pret vertikāli ar augšējo malu uz āru leņķī, ne mazākā par 10º un ne lielākā par 25º;

113.3.	logi nav polarizēti vai tonēti;

113.4.	vismaz divi stūres mājas priekšējie logi un, atkarībā no stūres mājas formas, papildu logi ir skaidri caurredzami neatkarīgi no laikapstākļiem.

114.	Uz esošiem zvejas kuģiem, cik vien tas ir praktiski iespējams, ievēro šo noteikumu 113.punkta prasības. Konstruktīvas izmaiņas vai papildu aprīkojumu nepieprasa.

115.	Uz nestandarta konstrukcijas zvejas kuģiem, uz kuriem nav iespējams nodrošināt atbilstību šīs apakšnodaļas prasībām, veic pasākumus, lai sasniegtu tādu pārredzamības pakāpi, kas ir pēc iespējas tuvāka noteiktajai.

6.4.3. Zvejas kuģa navigācijas instrumenti un publikācijas

116.	Zvejas kuģus apgādā ar atbilstošām un atjauninātām navigācijas kartēm un navigācijas publikācijām, kas nepieciešamas reisa plānošanai un tā laikā.

117.	Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēmu (Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)) uzskata par atbilstošu šo noteikumu 116.punkta prasībām attiecībā uz kartēm.

118.	Uz zvejas kuģa uzstāda dublējošo aprīkojumu, lai nodrošinātu šo noteikumu 116.punkta prasību izpildi, ja aprīkojuma funkcijas pilnībā vai daļēji pilda elektroniski līdzekļi.

#### 7. Noslēguma jautājums

119. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumus Nr.144 „Noteikumi par Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasībām” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 37.nr., 2012, 85.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993.gada 23.novembra Direktīvas 93/103/EK par drošības un veselības prasību minimumu darbā uz zvejas kuģiem (trīspadsmitā individuālā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16.panta 1.punkta nozīmē);

2) Padomes 1997.gada 11.decembra Direktīvas 97/70/EK, ar ko nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks;

3) Komisijas 1999.gada 18.marta Direktīvas 1999/19/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 97/70/EK, ar ko nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks.

Ministru prezidente                                                       	 L.Straujuma

Satiksmes ministra p.i.

iekšlietu ministrs                                                         	R.Kozlovskis

Iesniedzējs: satiksmes ministra p.i. 					              	iekšlietu ministrs 							R.Kozlovskis

Vīza:

valsts sekretārs 							K.Ozoliņš

09.10.2015

5750

V.Reiters

67062163

valdis.reiters@lja.lv

V.Putane

67062108

vija.putane@lja.lv