Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2015.gada ___._______                                              	Noteikumi Nr.__

Rīgā                                                                               	(prot. Nr.__  __.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati

un tehnisko kontroli uz ceļiem”

Izdoti saskaņā ar

Ceļu satiksmes likuma

16.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 17.nr.; 2008, 57., 167.nr.; 2010, 25.nr.; 2011, 204.nr.; 2014, 210.nr.) šādus grozījumus:

- Papildināt 8.2.apakšpunktu aiz vārdiem „tad, ja” ar tekstu “pamatpārbaudē transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums nav pārbaudīts atbilstoši  noteikumu pielikuma I daļas 908.koda prasībām vai”.

- Izteikt 19.1 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„19.1 4. citu informāciju saistībā ar konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem, ja tāda nepieciešama (piemēram, vecākās uzstādītās riepas izgatavošanas gadu);”.

- Papildināt noteikumus ar 19.1 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„19.1 8. odometra rādījumu.”.

- Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

“29. Tehniskās apskates uzlīmes dublikātu izsniedz ar iepriekšējo derīguma termiņu bez transportlīdzekļa tehniskās kontroles veikšanas, ja iepriekš izsniegtā, spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme bijusi pielīmēta priekšējā stikla (vējstikla) iekšpusē un ir nozaudēta vai bojāta vai ja ticis bojāts un nomainīts vējstikls. Tehniskās apskates uzlīmes dublikātu izsniedz ar iepriekšējo derīguma termiņu bez transportlīdzekļa uzrādīšanas, ja iepriekš izsniegtā, spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme bijusi uzlīmētu uz speciālas pamatnes, un ir nozaudēta vai bojāta.”.

- Izteikt 30.punktu šādā redakcijā

“30. Ja mainījušies transportlīdzekļa tehniskās apskates uzlīmē norādītie transportlīdzekļa uzskaites dati, to izsniedz ar iepriekšējo derīguma termiņu bez transportlīdzekļa tehniskās kontroles veikšanas, ja iepriekš izsniegtā, spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme bijusi pielīmēta priekšējā stikla (vējstikla) iekšpusē, bet, ja iepriekš izsniegtā, spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme bijusi uzlīmētu uz speciālas pamatnes, to izsniedz ar iepriekšējo derīguma termiņu bez transportlīdzekļa uzrādīšanas.”.

- Papildināt noteikumus ar 80. punktu šādā redakcijā:

„80. Šo noteikumu 503.1.3., 503.2. un 502.1.1.koda grozījumi stājās spēkā no 2016.gada 1.decembra.”.

- Aizstāt pielikuma I daļā vārdu “Amerikas” ar vārdiem “ASV/Kanādas” un vārdus “Amerikas/Kanādas” ar vārdiem “ASV/Kanādas”.

- Papildināt pielikuma I daļas 103.1.5.kodu aiz vārda „salonā” ar tekstu „un vienu papildu ārējo II vai III klases atpakaļskata spoguli katrā pusē.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 104.3.kodu šādā redakcijā:

„104.3. Transportlīdzeklim uzstādītās skaņas signālierīces vai skaņas signālierīču sistēmas, kas sastāv no vairākiem blokiem, kuri katrs emitē skaņas signālu un tiek darbināti vienlaikus, aktivizējot ar vienu kopēju vadības ierīci, trokšņu līmenim ir jābūt vismaz 93 dB(A), bet tas nedrīkst pārsniegt 112 dB(A). Atļauts uzstādīt papildus skaņas ierīci ar atsevišķu vadības ierīci, bet tās trokšņu līmenim, gan atsevišķi, gan kopā ar izgatavotāja paredzēto skaņas signālierīci vai signālierīču sistēmu, jāatbilst šajā kodā norādītajām prasībām trokšņu līmenim.

Aizliegts uzstādīt skaņas signālierīci vai sistēmu ar mainīgu toņu augstumu (prasība neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem)”.

- Izteikt pielikuma I daļas 105.kodu šādā redakcijā:

„105. Kontrolmērinstrumentu panelis

Kontrolmērinstrumentu panelī vai citur atsevišķi izvietotajām indikācijas ierīcēm, ko uzstādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, jāveic  pielikuma II daļas 105.kodā uzskaitītās funkcijas un jādarbojas kontrolmērinstrumentu paneļa un citur izvietoto indikācijas ierīču apgaismojumam.”.

- Papildināt pielikuma I daļu ar 201.5.kodu šādā redakcijā:

„201.5. Inteliģentās adaptīvās priekšējo gaismas ierīču sistēmas kļūmes vai bojājuma indikatoram mēraparātu panelī jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas.

Pašdiagnostikas sistēma (OBD) nedrīkst uzrādīt kļūdu šī sistēmas darbībā.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 203.1.1.3. kodu šādā redakcijā:

„203.1.1.3. Automobiļiem papildus 203.1.1.1.kodā noteiktajam lukturu skaitam drīkst uzstādīt vēl vienu pāri tālās gaismas lukturu.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 203.1.2. koda pēdējo teikumu šādā redakcijā:

„Tālās gaismas luktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz brauktuves virsmai nedrīkst būt mazāks par 500 mm.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 203.2. koda pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Tālās gaismas režīmā drīkst vienlaikus ieslēgties ne vairāk kā divi lukturu pāri jebkurā kombinācijā.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 205.1.2.1. koda ievaddaļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

„205.1.2.1. Automobiļiem un to piekabēm, kuru platums ir lielāks par 1600 mm un kuras izgatavotas pēc 1995.gada 1.janvāra, jābūt diviem baltu gaismu izstarojošiem priekšējiem gabarītlukturiem [A]. Motocikliem (tricikliem, kvadricikliem) jābūt vienam vai diviem baltu gaismu izstarojošiem vai diviem dzeltenu gaismu izstarojošiem priekšējiem gabarītlukturiem [A].”.

- Papildināt pielikuma I daļas 210.1.2.4. kodu aiz skaitļa un vārda „1.janvāra,” ar tekstu „un visām piekabēm, kas izgatavotas pēc 2001.gada 1.janvāra,”.

- Papildināt pielikuma I daļas 308.2.kodu ar teikumu šādā redakcijā: „Aizliegts uzstādīt stūres šarnīrus, kas nav pasargāti no apkārtējās vides tiešas iedarbības, izņemot gadījumus, ja tādus paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 501.koda 5.1.tabulu šādā redakcijā:

„5.1.tabula

Automobiļu un to piekabju ar pilnu masu ne lielāku par 3,5 t riepu marķējumos lietotie apzīmējumi

| Nr. | Apzīmējums | Apzīmējuma atšifrējums |
| --- | --- | --- |
| 1. | 185 | Riepas platums |
| 2. | 70 | Augstuma un platuma attiecība |
| 3. | D | Diagonālkorda riepa (apzīmējums var arī nebūt) |
|  | R vai RADIAL | Radiālkorda riepa |
|  | B vai BIAS BELTED | Diagonāli apjozta riepa |
|  | F | Nulles spiediena riepa (run-flat) |
| 4. | 14 | Nominālais loka diametrs |
| 5. | 89 | Slodzes indekss |
| 6. | T | Ātruma kategorija |
| 7. | TUBELESS | Bezkameras riepa |
| 8. | REINFORCED | Pastiprināta riepa |
|  | EXTRA LOAD |  |
| 9. | M+S, M.S., M&S; | Ziemas riepa |
| 10. |  | Ziemas riepa – īpaši konstruēta izmantošanai sniega vai ledus apstākļos |
| 11. | 253 vai 2503 | Izgatavota 25. nedēļā 1993. g. vai 25. nedēļā 2003. g. |

- Izteikt pielikuma I daļas 502.1.kodu šādā redakcijā:

„502.1. Aizliegts:

502.1.1. transportlīdzekli aprīkot ar:

502.1.1.1. riepām, kas nav paredzētas izmantošanai ceļu satiksmē (piemēram, sacensībām vai īpašiem nolūkiem paredzētas riepas un tml.);

502.1.1.2. riepām, kas uzstādītas pretēji paredzētajam un norādītajam rotācijas virzienam vai pretēji paredzētajai orientācijai attiecībā pret transportlīdzekli („inside” – riepas mala, kas vērsta uz transportlīdzekļa iekšpusi; „outside” – riepas mala, kas vērsta uz transportlīdzekļa ārpusi);

502.1.1.3. radžotām riepām, kur radžu skaits atšķiras par vairāk nekā 20% starp riepu ar vislielāko radžu skaitu un riepu ar vismazāko radžu skaitu. Turklāt radžojums nedrīkst būt fragmentārs, t.i. riepas aploces posms bez radzēm nedrīkst būt garāks nekā riepas un brauktuves kontaktlaukuma garums;

502.1.2. transportlīdzekli aprīkot vienlaikus ar:

502.1.2.1. diagonālkorda un radiālkorda riepām;

502.1.2.2. radžotām riepām un riepām bez radzēm, t.i., riepām, kurās nav nevienas radzes;

502.1.3. transportlīdzekļa vienas ass riteņus aprīkot ar riepām, kurām atšķiras:

502.1.3.1. izgatavotājs vai preču zīme (nosaukums);

502.1.3.2. izmēri (platums vai platuma/augstuma attiecība);

502.1.3.3. protektora zīmējums;

502.1.3.4. pielietojums (riepas, kas paredzētas izmantošanai ziemas apstākļos, un riepas, kas tam nav paredzētas;

502.1.4. aprīkot autobusa priekšējās ass riteņus ar atjaunotām riepām;

502.1.5. aprīkot mehānisko transportlīdzekļu stūrējamās vai dzenošās ass riteņus ar riepām, kas marķētas ar apzīmējumu „FRT”.”

- Aizstāt pielikuma I daļas 503.1.3.kodā skaitli „1,0” ar skaitli „1,6”.

- Izteikt pielikuma I daļas 503.2.kodu šādā redakcijā:

“503.2. Minimālais pieļaujamais riepas protektora dziļums mērīšanas zonā (5.6.att.) laikposmā, kad CSN paredz obligātu ziemas riepu lietošanu:

503.2.1. automobiļu un piekabju (puspiekabju) ar pilnu masu ne lielāku par 3,5t ziemas riepām – 4 mm;

503.2.2. autobusu ar pilnu masu lielāku par 3,5t jebkura pielietojuma riepām – 3,0 mm.

503.2.3. automobiļu ar pilnu masu lielāku par 3,5t jebkura pielietojuma riepām – 2 mm.

503.2.4. piekabju (puspiekabju) ar pilnu masu lielāku par 3,5t jebkura pielietojuma riepām – 1,6 mm.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 607.2.kodu šādā redakcijā:

“607.2. Stiprinājumos pie rāmja, tilta sijas vai virsbūves un balstiekārtas detaļu savstarpējos savienojumos nav pieļaujams izmantot šarnīrus, kas nav pasargāti no apkārtējās vides tiešas iedarbības, izņemot gadījumus, ja tādus paredzējis izgatavotājs. Nav atļauts aizstāt izgatavotāja paredzētus elastīgos stiprinājums ar neelastīgiem. Stiprinājumos nav pieļaujamas palielinātas brīvkustības.”.

- Papildināt pielikuma I daļas 607.3.kodu ar pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Vienas ass pretējās pusēs jābūt uzstādītiem vienādas konstrukcijas izgatavotāja paredzētiem balstu šarnīriem.”.

- Papildināt pielikuma I daļas 614.kodu aiz vārda „bojājumi” ar vārdiem „vai remontmetinājumi”.

- Papildināt pielikuma I daļas 619.6.kodu aiz burta un skaitļa  „O1” ar vārdu un burtu un skaitli  „un O2”.

- Izteikt pielikuma I daļas 622.1.kodu šādā redakcijā:

“622.1. Transportlīdzeklim nedrīkst būt izvirzīti ārējie elementi, kas nav konstruktīvi izveidoti (piemēram, noapaļoti, nosegti ar noapaļotu aizsargkonstrukciju, nolokāmi, saņemot triecienu un tml.) tā, lai neradītu apdraudējumu gājēju, velosipēdistu vai motocikla vadītāju veselībai vai dzīvībai sadursmes gadījumā.

Izvirzīto ārējo elementu noapaļojuma rādiusam jābūt vismaz 2,5 mm, ja tie izvirzīti uz āru vairāk kā par 5 mm. Ja ārējie elementi izvirzīti uz āru ne vairāk kā par 5 mm, bet ne mazāk kā par 1,5 mm, tie nedrīkst būt asi.

Transportlīdzeklim nedrīkst būt atklātas metāla lokšņu šķautnes, piemēram, notekas malas un atbīdāmo durvju sliedes, ja tās nav aizsegtas vai atlocītas atpakaļ 160° līdz 180° leņķī, izņemot motora pārsega aizmugures malu un bagāžnieka priekšējo malu.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 622.3.kodu šādā redakcijā:

“622.3. M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi drīkst būt aprīkoti ar sertificētu un marķētu frontālās aizsardzības sistēmu (aizsargrežģi, papildus buferi vai tml.). Par frontālās aizsardzības sistēmu netiek uzskatīta konstrukcija, kas paredzēta tikai transportlīdzekļa lukturu aizsardzībai un kuras masa nepārsniedz 0,5kg.

Kokvedēji un paaugstinātas pārgājības automobiļi, kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2015.gada 31.decembrim, drīkst būt aprīkoti ar nesertificētu un nemarķētu priekšējo vai pakaļējo aizsargrežģi (aizsargstieni) līdz 2017.gada 31.decembrim. Aizsargrežģi nedrīkst ierobežot lukturu vai signāllukturu izstarotās gaismas staru vai aizsegt valsts reģistrācijas numura zīmi.

Ja mehāniskajam transportlīdzeklim ir uzstādīti sānu aizsargstieņi, tie nedrīkst izvirzīties ārpus tā gabarītiem, izņemot motociklu sānu aizsargstieņus.”.

- Papildināt pielikuma I daļas 627.2.kodu aiz vārda „ietekmējoši” ar vārdiem „un stikla izturību ietekmējoši”.

- Papildināt pielikuma I daļas 627.3.kodu ar jaunu ceturto rindkopu, esošo ceturto rindkopu uzskatot par piekto rindkopu, šādā redakcijā:

“M3 kategorijas transportlīdzekļiem atļauts aplīmēt vējstikla apakšējo daļu ar caurspīdīgu plēvi, ja ievēroti visi zemāk minētie nosacījumi:

    - transportlīdzeklis aprīkots ar VI klases spoguli;

    - gaismas caurlaidība aplīmētajā joslā nav mazāka par 70%;

627.3.3. plēves augšējās malas augstums no brauktuves nevienā vietā nav augstāks nekā transportlīdzekļa vadītāja darba zonā esošā instrumentu paneļa augšējā horizontālā daļa, tomēr maksimāli pieļaujamais plēves augstums no brauktuves nevienā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1800 mm.”.

Esošo ceturto rindkopu uzskatīt par piekto rindkopu.

- Izteikt pielikuma I daļas 630.3. kodu šādā redakcijā:

„630.3. Motocikla abās pusēs jābūt kāju atbalstiem atbilstoši reģistrācijas apliecībā fiksētajam sēdvietu skaitam. Kāju atbalstiem un to stiprinājumiem jābūt bez funkcionalitāti vai izturību ietekmējošiem bojājumiem, pārklātiem ar gumijotu materiālu vai izveidotiem ar reljefu virsmu. No vieglmetāla sakausējumiem izgatavotiem kāju atbalstiem jābūt bez remontmetinājumiem. Aizliegts izmainīt vadītāja kāju balstu izvietojumu, nemainot vadības ierīču (bremžu pedāļa, pārnesuma pārslēgšanas sviras un tml.) izvietojumu.”.

- Papildināt pielikuma I daļu ar 801.3.kodu šādā redakcijā:

„801.3. Transportlīdzeklim ar dīzeļmotoru atgāzu izplūdes sistēmai jābūt aprīkotai ar izgatavotāja paredzētu un darba kārtībā esošu kaitīgo izmešu samazināšanas aprīkojumu (cieto daļiņu filtru, selektīvās katalītiskās reducēšanas sistēmu (piemēram “Ad-blue”)). Pašdiagnostikas sistēma (OBD) nedrīkst uzrādīt kļūdu atgāzu izplūdes sistēmas darbībā.

Ja transportlīdzekļu reģistrā izdarīta atzīme par papildus cieto daļiņu filtra uzstādīšanu, transportlīdzekļa atgāzu izplūdes sistēmā uzstādītā filtra markai un modelim jāatbilst transportlīdzekļu reģistrā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajai.”.

- Izteikt pielikuma I daļas 804.1.kodu šādā redakcijā:

„804.1. Dīzeļmotoru atgāzu absorbcijas koeficienta k vērtība nedrīkst pārsniegt izgatavotāja noteikto koeficienta k vērtību, izņemot:

    - ja transportlīdzeklim nav nosakāma izgatavotāja noteiktā koeficienta k vērtība un tas pirmo reizi reģistrēts sākot ar 2017.gada 1.janvāri, tā nedrīkst pārsniegt 0,7:

    - ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts laika periodā no 2008.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 1.janvārim, koeficienta k vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5;

    - ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2008.gada 31.jūnijam, koeficienta k vērtība nedrīkst pārsniegt:

      - 3,0 – motoriem ar turbopūti;

      - 2,5 – motoriem bez turbopūtes.

Ja izgatavotāja noteiktā atgāzu absorbcijas koeficienta k robežvērtības konkrētajam transportlīdzeklim tomēr ir lielāka par šajā punktā minētajām robežvērtībām, tad konkrētajā gadījumā koeficienta k nedrīkst pārsniegt izgatavotāja noteikto koeficienta k vērtību.

Transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti pirms 1980.gada 1.janvāra, dīzeļmotoru atgāzu kontroli neveic.”.

- Papildināt pielikuma I daļas 804.2.kodu aiz vārdiem „nav nospiests” ar tekstu „izņemot gadījumus, ja transportlīdzekļa izgatavotājs ir paredzējis citādi,” un ar jaunu trešo rindkopu:

„Euro VI/6” dīzeļmotoru atgāzu mērījumus brīvā paātrinājuma režīmā drīkst neveikt, ja pašdiagnostikas sistēma (OBD) neuzrāda kļūdas atgāzu izplūdes sistēmas darbībā.”.

- Aizstāt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļā vārdu un ciparu „Euro IV” ar vārdu un ciparu „Euro IV/4”, vārdu un ciparu „Euro V” ar vārdu un ciparu „Euro V/5” un vārdu un ciparu „Euro VI” ar vārdu un ciparu „Euro VI/6”.

- Aizstāt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļas 2.1.11., 2.3.11., 2.4.11., 2.5.1., 2.5.10. apakšpunktā tekstu ”Regula Nr.3821/85” ar tekstu ”Regula (EEK) Nr.3821/85”, tekstu ”Regula Nr.1056/97” ar tekstu ”Regula (EK) Nr.1056/97”, tekstu „Regula Nr. 2135/98” ar tekstu „Regula (EK) Nr. 2135/98”, tekstu „Regula Nr. 1360/2002” ar tekstu „Regula (EK) Nr. 1360/2002”, tekstu „Regula Nr. 432/2004” ar tekstu „Regula (EK) Nr. 432/2004”, tekstu „Regula Nr. 595/2009” ar tekstu „Regula (EK) Nr. 595/2009”, tekstu „Regula Nr. 1266/2009” ar tekstu „Regula (EK) Nr. 1266/2009”, tekstu „Regula Nr. 582/2011” ar tekstu ‘Regula (ES) Nr. 582/2011” un tekstu „Regula Nr. 64/2012” ar tekstu „Regula (ES) Nr. 64/2012” (attiecīgajā locījumā).

- Aizstāt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļas 2.3.1. un 2.4.1. apakšpunktā tekstu „Direktīva 1999/96A/EK”  ar tekstu  „Direktīva 1999/96/EK”.

- Papildināt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļas 2.2.1.apakšpunktu aiz vārdiem „izdarītos grozījumus” ar tekstu „vai arī atbilstoši Direktīvas 2005/55/EK (I pielikuma 6.2.1. apakšpunkta 1. un 2. tabulas B1 rinda) prasībām, ietverot ar Direktīvu 2005/78/EK vai ar jaunākām EK Direktīvām izdarītos grozījumus, vai ANO EEK Noteikumiem Nr. 83 (ietverot 05. sērijas grozījumus, 5.3.1.4 apakšpunkta tabulas B rinda), vai Direktīvai 70/220/EEK, ietverot ar Direktīvu 98/69/EK (5.3.1.4 apakšpunkta tabulas B rinda) un ar Direktīvu 2002/80/EK izdarītos grozījumus;”.

- Aizstāt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļas 2.2.9. apakšpunktā vārdu un skaitli „02.sērijas” ar vārdu un skaitli „01.sērijas” un skaitļus „97/28” ar skaitļiem „91/663”.

- Papildināt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļas 2.3.1. apakšpunktu aiz vārdiem „izdarītos grozījumus” ar tekstu „vai atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 83 (ietverot 06. sērijas grozījumus) prasībām, vai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 715/2007 prasībām, ietverot ar Regulu (EK) Nr. 692/2008 vai atbilstoši jaunākām grozošām Regulām izdarītos grozījumus”.

- Papildināt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļas 2.6.1. apakšpunktu aiz vārdiem iekavās  „(ietverot grozījumus)”  ar tekstu „vai atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 30 (ietverot 02. sērijas vai jaunākus grozījumus) prasībām”.

- Papildināt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļas 2.6.3. apakšpunktu aiz vārdiem „sānu drošības konstrukcijas” ar vārdiem iekavās „(ja attiecināms)”.

- Papildināt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļas 2.6.5. apakšpunktu aiz vārdiem „atstarojošās pazīšanas zīmes” ar vārdiem iekavās „(ja attiecināms)”.

- Papildināt pielikuma I daļas 13.grupas ievaddaļu ar  2.6.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6.7. mehāniskās sakabes (ja attiecināms), ietverot rezerves sakabes ierīci – atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 55 (ietverot 01. sērijas vai jaunākus grozījumus) prasībām vai atbilstoši Direktīvas 94/20/EK prasībām.”.

- Papildināt pielikuma I daļas 1301.kodu aiz skaitļa „49” ar saīsinājumu un skaitli „Nr.82” un aiz skaitļa un vārda  „2009 prasībām” ar tekstu  „vai atbilstoši Direktīvas 70/220/EEK, vai Regulas (EK) Nr. 715/2007 prasībām”.

- Papildināt pielikuma I daļas 1303.kodu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Laikposmā, kad CSN paredz obligātu ziemas riepu lietošanu, piekabēm (puspiekabēm) ar pilnu masu līdz 3,5t, minimālais pieļaujamais ziemas apstākļos izmantojamo riepu protektora dziļums mērīšanas zonā nedrīkst būt mazāks par 4 mm.”.

- Izteikt pielikuma II daļas 104.3.kodu šādā redakcijā:

| “104.3. | Netiek sasniegts minimālais trokšņu līmenis, pārsniegts pieļaujamais trokšņu līmenis, mainīgs toņu augstums |  | X” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izteikt pielikuma II daļas 105.kodu šādā redakcijā:

| „105. | Kontrolmērinstrumentu panelis |
| --- | --- |
|  | Daļēji nedarbojas kontrolmērinstrumentu paneļa vai kādas indikācijas ierīces apgaismojums | X |  |  |
|  | Nav vai nedarbojas tālās gaismas, virzienrādītāju vai pakaļējo miglas lukturu ieslēgtā stāvokļa indikācija vai motora temperatūras indikācija; nedarbojas kontrolmērinstrumentu paneļa vai atsevišķi izvietoto indikācijas ierīču apgaismojums; nav vai nedarbojas spidometrs vai odometrs vai to rādījumi nav nolasāmi/salasāmi. |  | X” |  |

- Izteikt pielikuma II daļas 109.2.kodu šādā redakcijā:

| „109.2. | Nav, neatbilst, neatbilstošs skaits | X” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Papildināt pielikuma II daļu ar 201.5.kodu šādā redakcijā:

| „201.5. | Mēraparātu panelī uzrādās kļūme vai bojājums inteliģentās adaptīvās priekšējo gaismas ierīču sistēmas darbībā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2011.gada 31.decembrim). | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mēraparātu panelī uzrādās kļūme vai bojājums inteliģentās adaptīvās priekšējo gaismas ierīču sistēmas darbībā, vai OBD sistēma uzrāda kļūdu inteliģentās adaptīvās priekšējo gaismas ierīču sistēmas darbībā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2011.gada 31.decembra). |  | X” |  |

- Izteikt pielikuma II daļas 204.4.kodu šādā redakcijā:

| 204.4. | Luktura hermētiskumu vai atstarojošās virsmas funkcionalitāti neietekmējoši bojājumi; nebojāts lukturis viegli aizsvīdis | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja miglas lukturi ir ieslēdzami: neatbilstošs to stiprinājums; luktura stiprību, hermētiskumu vai izstarojošās vai atstarojošās virsmas funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi (plaisas, izlūzumi, korozija, pārklājumi, šķidrums lukturī u.tml.); neatļauti papildus elementi. Ja miglas lukturi nav ieslēdzami: neatbilstošs to stiprinājums; neatbilstoši gaismas avoti; gājēju, velosipēdistu vai motocikla vadītāju veselību vai dzīvību apdraudoši bojājumi sadursmes gadījumā |  | X” |  |

- Izteikt pielikuma II daļas 308.2.kodu šādā redakcijā:

| “308.2. | Neliela brīvkustība | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Palielināta brīvkustība, neatļauts remonts, neatbilstoši šarnīri |  | X |  |
|  | Šarnīra izjukšanas bīstamība |  |  | X” |

- Izteikt pielikuma II daļas 410.2.kodu šādā redakcijā:

| „410.2. | Nevienmērīga darbība | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nedarbojas vienā pusē |  | X |  |
|  | Nedarbojas abās pusēs |  |  | X” |

- Izteikt pielikuma II daļas 607.2.kodu šādā redakcijā:

| “607.2. | Neliela brīvkustība sailentblokā, buksē vai stabilizatora stiprinājumā, bet to konstrukcija nav bojāta. | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Neatbilstoša materiāla detaļas; neatbilstoši šarnīri; sailentbloka aksiālas vai radiālas brīvkustības dēļ saskaras ar tā palīdzību savienotās daļas ("metāls pret metālu"); atdalījušās sailentbloka metāla vai gumijas daļas; saplēsta, funkcionalitāti zaudējusi sailentbloka gumijas daļa; saplēsta, funkcionalitāti zaudējusi bukse; vaļīgs skrūvjsavienojums; nav atsaites, bukses un tml., atdalījies (nolauzts) stabilizatora stiprinājums. |  | X |  |
|  | Savienojuma izjukšanas bīstamība |  |  | X” |

- Izteikt pielikuma II daļas 607.3.kodu šādā redakcijā:

| “607.3. | Mazs caurums putekļu aizsargā | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Palielināta brīvkustība balstos, atšķirīgu konstrukciju balstu šarnīri pretējās pusēs, savienojumi nenodrošināti pret atskrūvēšanos, saplēsts vai nenostiprināts putekļu aizsargs |  | X |  |
|  | Savienojuma izjukšanas bīstamība |  |  | X” |

- Izteikt pielikuma II daļas 614.kodu šādā redakcijā:

| “614. | Stiprinājums |
| --- | --- |
|  | Neatbilstoši nostiprināti, viegli bojāti aizsargapvalki | X |  |  |
|  | Nav aizsargapvalku, tie stipri bojāti; bojāti vai metināti motora stiprinājuma elementi; motors nav iedarbināms ar startera palīdzību |  | X” |  |

- Izteikt pielikuma II daļas 619.2.kodu šādā redakcijā:

| „619.2. | Sakabes ierīce piekabes aizmugurē; pašizgatavota vai neatbilstoša sakabes ierīce |  | X” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izteikt pielikuma II daļas 622.1.kodu šādā redakcijā:

| „622.1. | Izvirzīti bīstamie elementi vai balsteņi to stiprināšanai, asas šķautnes, nenoapaļoti elementi |  | X” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izteikt pielikuma II daļas 630.3.kodu šādā redakcijā:

| „630.3. | Nav, neatbilstošs skaits, funkcionalitāti un izturību ietekmējoši bojājumi, nenodrošināti pret slīdēšanu; remontmetinājumi kāju balstiem no vieglmetāla sakausējumiem |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izmainīts vadītāja kāju balstu izvietojums, nemainot vadības ierīču (bremžu pedāļa, pārnesuma pārslēgšanas sviras un tml.) izvietojumu |  |  | X” |

- Papildināt pielikuma II daļu ar 801.3.kodu šādā redakcijā:

| „801.3. | Mēraparātu panelī uzrādās kļūme vai bojājums atgāzu izplūdes sistēmā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2011.gada 31.decembrim). | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nav vai nefunkcionē kaitīgo izmešu samazināšanas aprīkojums vai papildus cieto daļiņu filtrs; Mēraparātu panelī uzrādās kļūme vai bojājums atgāzu izplūdes sistēmā, vai OBD sistēma uzrāda kļūdu atgāzu izplūdes sistēmā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2011.gada 31.decembra); Papildus cieto daļiņu filtra marka vai modelis neatbilst transportlīdzekļu reģistrā norādītajai. |  | X” |  |

- Izteikt pielikuma II daļas 804.2.kodu šādā redakcijā:

| „804.2. | Neatbilstošs eļļas vai dzesēšanas šķidruma līmenis; neatbilstoši motora kloķvārpstas apgriezieni; motora temperatūra pārsniedz pieļaujamo; trokšņi motorā; motora agregātu piedziņas siksnas nav nospriegotas vai ir bojātas; pastiprināta eļļas/dzesēšanas šķidruma vai degvielas noplūde; transportlīdzeklim ar „Euro VI/6” dīzeļmotoru pašdiagnostikas sistēmas (OBD) uzrāda kļūdu atgāzu izplūdes sistēmas darbībā |  | X” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izteikt pielikuma II daļas 13.grupas virsrakstu šādā redakcijā: „ETMK transportlīdzekļi”.

Ministru prezidente	         L.Straujuma

Satiksmes ministra p.i.,

iekšlietu ministrs							 R.Kozlovskis

Iesniedzējs:

Satiksmes ministra p.i.,

iekšlietu ministrs						           R.Kozlovskis

Vīza:

valsts sekretārs                                                                     K.Ozoliņš

# 16.12.2015. 16:00

# 3040

# A.Adiņš

# 67025705;

# aldis.adins@csdd.gov.lv