2.pielikums

Ministru kabineta

2017.gada ___.________

noteikumiem Nr.___

Minimālās prasības attiecībā uz tehniskās apskates staciju tehniskās kontroles iekārtām un aprīkojumu

1. Tehniskās apskates stacija (turpmāk – TAS) ir speciāli aprīkota būve, kas paredzēta transportlīdzekļu tehniskās kontroles veikšanai tajā veicamo funkciju apjomā un aprīkota atbilstoši 3P.2.tabulā noteiktajām prasībām atkarībā no pārbaudāmo transportlīdzekļu kategorijas.

2. TAS var papildus aprīkot un pielāgot noteiktu pārbaužu veikšanai transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas ietvaros.

3. TAS jābūt un jāfunkcionē šādam iekārtojumam, iekārtām un aprīkojumam:

3.1. ēkai ar halli (hallēm), kas atbilst spēkā esošajiem būvniecības, veselības aizsardzības, darba drošības un citiem piemērojamiem nosacījumiem. Līdzās ēkai TAS teritorijā jābūt piebraukšanas un izbraukšanas ceļiem un laukumiem – piebraukšanas vai uzkrāšanās laukumu un izbraukšanas laukumu. Ēkā jābūt iekārtotām biroja vai stacijas vadītāja un personāla telpām, telpām, kur iespējams ierīkot kasi maksājumu pieņemšanai un labierīcību telpām apmeklētājiem;

3.2. tehniskās kontroles līnijai (līnijām) (turpmāk – kontroles līnija) ar secīgi iekārtotiem posteņiem noteiktu tehniskās kontroles darbību veikšanai, saglabājot nemainīgu transportlīdzekļu plūsmas virzienu cauri stacijai. Kontroles līnijā ierīkota apskates bedre vai pacēlājs, iekārta transportlīdzekļa pacelšanai uz vienas no asīm – transportlīdzekļiem ar pilnu masu lielāku par 3,5 tonnām, kā arī piemērots stacionārs lokālais un mobils apgaismojums un ventilācija.

Izšķir divu veidu kontroles līnijas:

- 1.veida kontroles līnija - transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām;

- 2.veida kontroles līnija - visu kategoriju transportlīdzekļiem prasībām.

Kontroles līnija halles robežās sastāv no vismaz diviem un ne vairāk par četriem posteņiem, ko var papildināt ar:

- atsevišķi izveidotu pusposteni pirms tehniskās apskates līnijas tehnisko uzskaites datu salīdzināšanai;

- atsevišķi izveidotu kompresijas aizdedzes motoru izplūdes gāzu un izmešu kontroles veikšanas posteni, ja tā izveidošana ir pamatota, proti, ja tā palielina transportlīdzekļu skaitu, kam noteiktā laika vienībā tiek veikta tehniskā kontrole. Šis atsevišķais postenis var būt iekārtots pirms vai pēc tehniskās apskates līnijas, saglabājot plūsmas virzienu, vai tieši blakus tehniskās apskates līnijai ar mainīgu plūsmas virzienu, nodrošinot darbību neatkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem. Attālums no šī atsevišķā posteņa līdz kontroles līnijas sākumam nedrīkst pārsniegt 45 m.

Postenis ir vieta kontroles līnijā, kur, transportlīdzeklim atrodoties nekustīgam, tiek veikta viena vai vairākas – ciktāl tas ir lietderīgi un pamatoti – tehniskās kontroles darbība, piem., transportlīdzekļa identifikācijas pārbaude, lukturu regulējuma pārbaude, bremžu pārbaude bremžu stendā, motora emisiju pārbaude, pacēlājs.

Kontroles līnijas izmēri ir atkarīgi no tās veida, iekārtojuma un aprīkojuma. Minimālie kontroles līnijas un vārtu izmēri atkarībā no kontroles līnijas veida doti 3P.1.tabulā.

3P.1.tabula

Minimālie kontroles līnijas un vārtu izmēri

| Kontroles līnijas veids | Minimālie iekšējie izmēri bez jebkādiem šķēršļiem telpā, m | Vārtu minimālie izmēri, m |
| --- | --- | --- |
|  | garums no sienas līdz sienai | platums no sienas līdz sienai | augstums virs pacēlāja | platums | augstums |
| 1.veida | 12 | 6 (5)* | 4 | 2,5 | 2,5 |
| 2.veida | 24 | 7 (6)* | 5 | 3,5 | 4,2 |
| *Iekavās dotie lielumi piemērojami gadījumā, ja stacijā ir divas vai vairāk kontroles līnijas. |

Atkarībā no TAS hallē esošo kontroles līniju veidiem izšķir šādus TAS tipus:

- A tips: ar vienu vai vairākām 1.veida kontroles līnijām transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām;

- B tips: ar vienu vai vairākām 2.veida kontroles līnijām transportlīdzekļiem ar pilnu masu lielāku par 3,5 tonnām;

- C tips: ar vienu vai vairākām 2.veida kontroles līnijām, ko var papildināt ar vienu vai vairākām 1.veida kontroles līnijām, visiem transportlīdzekļiem;

3.3. ruļļu bremžu pārbaudes stendam transportlīdzekļiem ar pilnu masu lielāku par 3,5 tonnām, ar ko var izmērīt, uzrādīt un reģistrēt bremžu spēkus un gaisa spiedienu pneimatisko bremžu iekārtās saskaņā ar standarta ISO 21069-1 A pielikumu;

3.4. ruļļu bremžu pārbaudes stendam transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām;

3.5. palēninājuma reģistrēšanas ierīcei (deselerometram); pārtrauktas darbības mērinstrumentiem jāreģistrē vai jāsaglabā 10 mērījumu rezultāti sekundē;

3.6. pneimatisko bremžu iekārtu pārbaudes aprīkojumam, piemēram, manometriem, savienotājiem un šļūtenēm;

3.7. riteņa/ass slodzes mēriekārtai slodzes uz asi noteikšanai (izvēles aprīkojums divu riteņu slodzes noteikšanai, piemēram, riteņu svari un ass svari);

3.8. iekārtai, lai pārbaudītu balstiekārtu bez ass pacelšanas (ass spēles detektoram), kas atbilst šādām prasībām:

a) tai jābūt aprīkotai ar vismaz divām ar piedziņu kustināmām plāksnēm, kas var pārvietoties pretējos virzienos gan gareniski, gan šķērseniski;

b) plākšņu kustību no savas vietas vada iekārtas operators;

c) lai pārbaudītu transportlīdzekļus ar pilnu masu lielāku nekā 3,5 tonnas, plāksnēm jāatbilst šādām prasībām:

- gareniskais un šķērseniskais pārvietojums ir vismaz 95 mm;

- gareniskās un šķērseniskās pārvietošanās ātrums ir no 5 cm/sek. līdz 15 cm/sek.;

3.9. II klases trokšņa līmeņa mērierīcei;

3.10. 4 gāzu izplūdes gāzu analizatoram, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/22/EK par mērinstrumentiem;

3.11. iekārtai absorbcijas koeficienta mērīšanai ar pietiekamu precizitāti;

3.12. vienai galveno lukturu regulējuma pārbaudes iekārtai, kas ļauj pārbaudīt galvenā luktura regulējumu;

3.13. ierīcei riepas protektora dziļuma mērīšanai;

3.14. ierīcei, lai pievienotos transportlīdzekļa elektroniskajai saskarnei, tādai kā ODB analīzes rīks;

3.15. ierīcei sašķidrinātās naftas gāzes, saspiestās un sašķidrinātās dabasgāzes noplūdes noteikšanai no barošanas sistēmas.

Iepriekš 3.3.-3.15.apakšpunktos minētās iekārtas vai ierīces drīkst jebkādā kombinācijā apvienot vienā iekārtā ar nosacījumu, ka tas neietekmē katras mērierīces precizitāti.

Tehniskās apskates stacijā jābūt un jāfunkcionē vēl šādām iekārtām un aprīkojumam:

3.16. mērierīcēm vai kalibriem dažādu sakabes ierīču nodiluma noteikšanai;

3.17. stiklu gaismas caurlaidības mērierīcei.

4. TAS izmantojamās iekārtas un aprīkojums jāuztur saskaņā ar ražotāja sniegtajām specifikācijām vai saskaņā ar piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

5. TAS mērierīces un mēraparātus, kurus izmanto mērījumu veikšanā, periodiski verificē vai kalibrē saskaņā ar  tiesību aktos noteiktajām prasībām vai veic to apkopes atbilstoši konkrētā aprīkojuma ražotāja sniegtajām specifikācijām. Ja  tiesību aktos nav paredzēts citādi, intervāls starp divām secīgām kalibrēšanām attiecībā uz iekārtām, kas veic spēka mērījumus, nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

3P.2.tabula

Tehniskās apskates veikšanai nepieciešamais TAS aprīkojums aprīkojums

| Transportlīdzekļi | Aprīkojums, kas nepieciešams saistībā ar katru no 3.1.-3.18.apakšpunktā minētajām pozīcijām |
| --- | --- |
| Pilna masa, kg | Kategorija | Deg-viela | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. |  |
|  | L1e | B | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L3e, L4e | B | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L3e, L4e | D | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L2e | B | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L2e | D | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L5e | B | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L5e | D | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L6e | B | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L6e | D | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L7e | B | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | L7e | D | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Līdz 3500 kg | M1, M2 | B | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | M1, M2 | D | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| >3500 kg | M1, M2 | B | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | M1, M2 | D | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| Līdz 3500 kg | N1 | B | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | N1 | D | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| >3500 kg | N2, N3 | B | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | N2, N3 | D | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| Speciāli transportlīdzekļi, kas atvasināti no N kategorijas transportlīdzekļiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līdz 3500 kg | N1 | B | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | N1 | D | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| >3500 kg | N2, N3 | B | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | N2, N3 | D | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |
| Līdz 750 kg | O1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| 750 līdz 3500 kg | O2 |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| >3500 kg | O3, O4 |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| Piezīmes: B – benzīns, dzirksteļaizdedzes motors; D – dīzeļdegviela, kompresijas aizdedzes motors |

Ministru prezidents													M.Kučinskis

Satiksmes ministrs													U.Augulis

Iesniedzējs:

Satiksmes ministrs													U.Augulis

Vīza:

Valsts sekretārs													K.Ozoliņš

15.02.2017. 10:00

1286

A.Adiņš

67025705;

aldis.adins@csdd.gov.lv