1.pielikums

Ministru kabineta

2017.gada     .

noteikumiem Nr.

Muitas plombu tehniskās prasības

1. Lentveida plomba (1.attēls) sastāv no:

1.1.metāla lentes, kuras garums ir 21,43 cm, platums — 0,95 cm. Uz lentes ir uzraksts “LATVIJAS MUITA” un identifikācijas numurs, kas sastāv no diviem burtiem un sešiem cipariem;

1.2. fiksējošā mehānisma.

2. Lentveida plombai ir pagarinoša lente, kuras platums 4–5 mm, perforējuma garums 8–12 mm un intervāls starp perforējumiem 13 mm.

1.attēls

3.Trosīšveida plomba (2.attēls) sastāv no:

3.1. fiksējošā mehānisma — plombas galviņas, kurā iegravēti burti LV un identifikācijas numurs, kas sastāv no sešiem cipariem;

3.2. trosītes, kuras garums 400 mm, diametrs 1,6 mm.

2.attēls

Finanšu ministre					D.Reizniece-Ozola