2018. gada 14. augustā	Noteikumi Nr. 510

Rīgā	(prot. Nr. 38 20. §)

#### Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 30 "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi"

### Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes

### un jūras drošības likuma

### 11. panta desmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 30 "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 20. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.1. apakšpunktā vārdus "normatīvajos aktos par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū norādītajai definīcijai" ar vārdiem "normatīvajos aktos par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū norādītajiem kritērijiem".

2. Aizstāt 2.10. apakšpunktā vārdu "jūras" ar vārdu "kuģošanas".

3. Papildināt noteikumus ar 2.12. un 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. iekšējie ūdeņi – Latvijas iekšējie ūdeņi no jūras krasta līnijas uz sauszemes pusi;

2.13. kravas kuģis – pašgājējs kuģis, kas nav pasažieru, atpūtas vai zvejas kuģis."

4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Kuģus, kas kuģo iekšējos ūdeņos ostu akvatorijās, aprīko ar šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minēto iekārtu. Šajā punktā minēto prasību kuģa īpašnieks piemēro pēc saviem ieskatiem kuģiem, kas kuģo iekšējos ūdeņos ārpus ostu akvatorijām."

5. Izteikt 2.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"2.2. Prasības radio aprīkojumam".

6. Aizstāt 20.2. apakšpunktā vārdus "saskaņojot ar Jūras administrāciju" ar vārdiem "saskaņojot ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija)".

7. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. D kategorijas atpūtas kuģi, kura korpusa garums ir 12 metri un lielāks, un visus D kategorijas atpūtas kuģus, kuri kuģo ostu akvatorijās, aprīko ar vismaz vienu pārnēsājamu šļakatu necaurlaidīgu ultraīsviļņu radiostaciju, kas nodrošina avārijas un drošības signālu noraidīšanu un saņemšanu 156,800 MHz frekvencē (16. kanāls)."

8. Aizstāt 31.2. apakšpunktā vārdus "normatīvajiem aktiem par jūras kuģu aprīkojumu" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par kuģu aprīkojumu".

9. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Ņemot vērā kuģa tipu un darbības veidu, Jūras administrācija var atbrīvot kuģi no šo noteikumu 31. punktā minētajiem aprīkojuma nepārtrauktas darbības nodrošinājuma veidiem vai atļaut izmantot vienu no tiem."

10. Aizstāt 34. punktā vārdus "normatīvajos aktos par jūras kuģu aprīkojumu" ar vārdiem "normatīvajos aktos par kuģu aprīkojumu".

11. Aizstāt 2.4. apakšnodaļas nosaukumā un apakšnodaļas tekstā vārdus "elektriskās enerģijas" ar vārdu "elektroenerģijas".

12. Aizstāt 42. punkta ievaddaļā vārdu "ietilpību" ar vārdu "kapacitāti".

13. Izteikt 44.1. un 44.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1. akumulatoru nodrošina ar automātisku uzlādēšanas iekārtu, kas spēj to uzlādēt līdz minimālajai kapacitātei 10 stundu laikā;

44.2. akumulatoru kapacitāti, izmantojot piemērotu metodi, pārbauda ne retāk kā reizi gadā. Pārbaudi veic, kuģim atrodoties piestātnē."

14. Aizstāt 48. punktā vārdu "jūras" ar vārdu "kuģošanas".

15. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ierakstus par radiosakariem, kas ir svarīgi cilvēku dzīvībai un drošībai jūrā, izdara kuģa GMDSS radio žurnālā saskaņā ar Jūras administrācijas prasībām. Uz kuģiem, kas kuģo iekšējos ūdeņos vai jūras rajonā A1, ierakstus par radiosakariem izdara kuģa žurnālā."

16. Izteikt 75. un 76. punktu šādā redakcijā:

"75. Kuģiem, kuri kuģo iekšējos ūdeņos, ieskaitot ostu akvatorijas, šīs nodaļas prasības piemēro, ja, ņemot vērā kuģošanas rajona apstākļus, tas ir lietderīgi un praktiski iespējams.

76. Šīs nodaļas nosacījumus kuģa īpašnieks piemēro pēc saviem ieskatiem atpūtas kuģiem, kuru korpusa garums ir 12 metri un mazāks. Atpūtas kuģiem, kuru korpusa garums ir lielāks par 24 metriem, navigācijas aprīkojums atbilst kravas kuģu aprīkojumam noteiktajām prasībām."

17. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Aprīkojums, kuru paredzēts uzstādīt uz kuģa, atbilst normatīvajiem aktiem par kuģu aprīkojumu."

18. Papildināt 6.2. apakšnodaļu ar 82.1 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Kuģi apgādā ar oficiālām, atjauninātām navigācijas kartēm un navigācijas publikācijām (turpmāk – atbilstošas navigācijas kartes un publikācijas), kas nepieciešamas reisa plānošanai un tā laikā. Ja kuģi aprīko ar elektronisko navigācijas karšu attēlošanas un informācijas sistēmu (turpmāk – ECDIS), uzstāda dublējošo aprīkojumu."

19. Papildināt 84.3. apakšpunktu aiz vārda "funkcijas" ar vārdiem "vai žirokompasu".

20. Papildināt noteikumus ar 84.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"84.4. komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēmu (BNWAS). Ar minēto sistēmu aprīko arī pasažieru kuģus neatkarīgi no to tilpības."

21. Aizstāt 85. punktā vārdu "radaru" ar vārdiem "radiolokācijas iekārtu".

22. Aizstāt 87.6. un 89.2. apakšpunktā vārdu "radiolokatoru" ar vārdiem "radiolokācijas iekārtu".

23. Izteikt 91.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"91.4. iekārtu, kas nodrošina iespēju peilēt, cik vien tas ir praktiski iespējams, 360º horizonta lokā."

24. Izteikt 96. punktu šādā redakcijā:

"96. Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kuri būvēti pēc 1984. gada 1. septembra, apgādā ar žirokompasu, kas atbilst šādām prasībām:

96.1.	žirokompasa vai tā repitera rādītāji ir labi redzami stūres vīram galvenajā stūrēšanas vietā;

96.2.	uz zvejas kuģiem, kuru garums ir 75 metri un lielāks, žirokompasa repitera vai repiteru izvietojums nodrošina iespēju peilēt, cik vien tas praktiski iespējams, 360º horizonta lokā."

25. Aizstāt 99. punkta pirmajā teikumā skaitli "35" ar skaitli "24".

26. Svītrot 100. punktu.

27. Aizstāt 101. punktā vārdu "radars" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "radiolokācijas iekārta" (attiecīgā locījumā).

28. Izteikt 116. punktu šādā redakcijā:

"116. Zvejas kuģus apgādā ar atbilstošām navigācijas kartēm un publikācijām, kas nepieciešamas reisa plānošanai un tā laikā."

29. Aizstāt 117. punktā vārdus "Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēmu (Electronic Chart Display and Information System (ECDIS))" ar vārdu "ECDIS".

30. Papildināt noteikumus ar 6.4. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"6.4. Atpūtas kuģi

118.1 Atpūtas kuģi aprīko vismaz ar:

118.1 1. magnētisko kompasu;

118.1 2. atbilstošām navigācijas kartēm un publikācijām, kas nepieciešamas reisa plānošanai un tā laikā, un stūrmaņa instrumentiem;

118.1 3. eholoti vai rokas loti.

118.2 A un B kategorijas atpūtas kuģus aprīko ar lagu vai citu noietās distances mērīšanas instrumentu.

118.3 Atpūtas kuģi aprīko ar pasīvu radiolokācijas atstarotāju (radiolokācijas atstarotāju bez enerģijas avota).

118.4 Radiolokācijas atstarotājam piemēro normatīvajos aktos par kuģu aprīkojumu noteiktās prasības.

118.5 Navigācijas ugunis, signālus un zīmes uzstāda atbilstoši 1972. gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG) prasībām.

118.6 A, B, C un D kategorijas atpūtas kuģus, kuru korpusa garums ir lielāks par 12 metriem, aprīko ar skaņas signālu (miglas tauri). Pārējiem atpūtas kuģiem skaņas signāla vietā var izmantot citas ierīces efektīvas skaņas radīšanai.

118.7 Ja konstruktīvi nav iespējams izpildīt šo noteikumu 118.6 punktā minētās prasības, izmanto citas ekvivalentas iekārtas, iepriekš saskaņojot ar Jūras administrāciju."

Ministru prezidents	Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs 	Uldis Augulis