PROJEKTS

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2018. gada___________					Noteikumi Nr._____

Rīgā								(prot. Nr. ___  ___.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. janvāra noteikumos

Nr. 49 “Noteikumi par kuģu drošību”

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu

pārvaldes un jūras drošības

likuma 11. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 49 “Noteikumi par kuģu drošību” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 33. nr., 2016, 20. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2. tiem pasažieru kuģiem, kuru drošības prasības nosaka normatīvie akti par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem vai kuri veic starptautiskus reisus (izņemot šo noteikumu 13. nodaļu);”.

2. Aizstāt 3.5. apakšpunktā vārdu “degtnespējīgs” ar vārdu “nedegošs”.

3. Izteikt 3.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.14. galvenais stūres pievads - mehānismi, stūres spēka pievadi, stūres mehānisms, motori, ja tādi ir, palīgiekārtas un līdzekļi (piemēram, stūres grozīklis vai kvadrants), ar ko nodrošina griezes momenta novadīšanu uz stūres vārpstu, lai pagrieztu stūri un stūrētu kuģi normālos ekspluatācijas apstākļos;”.

4. Aizstāt 6. punktā vārdus iekavās “esošajām kuģa sistēmām” ar vārdiem “uz kuģa esošajām sistēmām”.

5. Aizstāt 26.1., 26.1.2., 26.2. un 26.2.2. apakšpunktā vārdus “esošās apliecības” ar vārdiem “spēkā esošās apliecības”.

6. Papildināt 31. punktu ar šādu teikumu “Ja starpapskate nav veikta noteiktajā termiņā, kuģim saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu izsniegtās apliecības zaudē spēku.”.

7. Svītrot 35.3. apakšpunktā vārdus “spēkā esības”.

8. Svītrot 36. punktā vārdus “spēkā esību”.

9. Papildināt noteikumus ar 212.¹ punktu šādā redakcijā:

“212.¹ Tvaika katlu un to aprīkojuma tehnisko uzraudzību veic akreditētas institūcijas saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtību.”.

10. Papildināt noteikumus ar 229.1 punktu šādā redakcijā:

“229.¹ Spiedtraukus un to aprīkojuma tehnisko uzraudzību veic akreditētas institūcijas saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtību, vai inspekcijas atzīts uzņēmums. Inspekcijas inspektori ikgadējās apskates laikā pārbauda drošības vārstu darbspēju, paaugstinot spiedienu līdz drošības vārstu atvēršanās spiedienam.”.

11. papildināt noteikumus ar jaunu 7.6.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

“7.6.¹ Celšanas iekārtas

229.² Celšanas iekārtu un aprīkojuma, piemēram, stropes, ķēdes, āķus, u.c., ar maksimāli pieļaujamo celtspēju viena tonna vai lielāku, tehnisko uzraudzību veic akreditētas institūcijas saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un normatīvajiem aktiem par kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtību.

229.3 Celšanas iekārtu un aprīkojuma, piemēram, stropes, ķēdes, āķus, u.c., ar maksimāli pieļaujamo celtspēju mazāku par vienu tonnu, tehnisko uzraudzību veic kuģa apkalpe šādi:

229.31. ikgadējās statiskās pārbaudes veic ar svaru, kas par 25 % pārsniedz drošu darba slodzi (SWL);

229.32. dinamiskās pārbaudes ik pēc pieciem gadiem veic ar svaru, kas par 10 % pārsniedz drošu darba slodzi (SWL).

229.4 Uz kuģa ir pieejami 229.31. un 229.32. apakšpunktā minēto pārbaužu protokoli. Uz celšanas iekārtām norāda drošu darba slodzi tonnās un nākamās ikgadējās pārbaudes datumu. Uz celšanas aprīkojuma vai pie tā piestiprinātajās plāksnītēs norāda drošu darba slodzi (SWL) tonnās.

229.5 Aizliegts lietot bojātu vai nepārbaudītu celšanas iekārtu vai aprīkojumu.

229.6 Apkalpe ir iepazīstināta ar drošības instrukcijām un instruēta darbam ar celšanas iekārtām un aprīkojumu. Instrukcijas ir valsts valodā un citā apkalpei saprotamā valodā.”.

12. Aizstāt 289.5. apakšpunktā vārdus “jūras apgaismojums” ar vārdiem “aizborta apgaismojums”.

13. Papildināt 319. punkta otro teikumu ar tekstu šādā redakcijā “kā arī šo noteikumu prasībām, ja kuģa konstruktīvajā ugunsdrošībā, ugunsdzēsības aprīkojumā un sistēmās ir veiktas izmaiņas.”.

14. Aizstāt 333.6. apakšpunktā vārdus “lai vēlāk pamestu kuģi” ar vārdiem “cilvēku evakuācijai no kuģa”.

15. Izteikt 544. punktu šādā redakcijā:

“544. Ja nav noteikts citādi vai ja inspekcija attiecībā uz noteiktiem reisiem, kuros kuģis pastāvīgi iesaistīts, nepiemēro citas prasības, visi glābšanas līdzekļi atbilst prasībām, ko nosaka SOLAS konvencija un normatīvie akti par kuģu aprīkojuma noteikumiem. Uz kuģa esošais glābšanas aprīkojums atbilst tām klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) prasībām, kuras bija spēkā kuģa būvniecības laikā un laikā, kad uz kuģa tika uzstādīts aprīkojums, kā arī šo noteikumu prasībām, ja kuģa glābšanas aprīkojumā ir veiktas izmaiņas.”.

16. Aizstāt 552. punkta pirmajā teikumā skaitli un vārdu “12 metru” ar vārdiem “deviņi metri”.

17. Aizstāt 553. punktā vārdus “septiņiem metriem” ar vārdiem “deviņiem metriem”.

18. Izteikt 557. punktu šādā redakcijā:

“557. Pasažieru kuģus, kuru kuģošanas rajons ir iekšējie ūdeņi un kuri tiek ekspluatēti tikai periodā no 15. aprīļa līdz 01. oktobrim, var aprīkot ar cietajiem glābšanas plostiem, uz kuriem var izvietot ne mazāk par 50 % no paredzētā cilvēku kopskaita uz kuģa. Šajā gadījumā kuģi aprīko ar divas reizes lielāku glābšanas riņķu skaitu nekā noteikts 8. pielikumā.”.

19. Izteikt 558. punktu šādā redakcijā:

“558. Esošos pasažieru kuģus, kuri kuģo jūrā, aprīko ar glābšanas līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem.”.

20. Aizstāt 564. punktā vārdus un skaitli “nepārsniedz 60 metru” ar vārdiem un skaitli “ir lielāks par 30 metriem”.

21. Aizstāt 565. punkta sākumā vārdu “Peldlīdzekļiem” ar vārdu “Kuģiem”.

22. Izteikt 10.4. apakšnodaļu “Glābšanas vestes” šādā redakcijā:

“568. Kuģus aprīko ar glābšanas vesti katrai personai. Glābšanas vesti izvieto uz kuģa viegli pieejamā vietā ar attiecīgām norādēm, un tā atbilst šādām prasībām:

568.1. tai ir CE atbilstības marķējums;

568.2. tai ir atstarojošu elementu joslas;

568.3. tā ir skaidri un saredzami marķēta ar kuģa vārdu un pieraksta ostu;

568.4. tās peldspēja, ja paredzēta personai, kuras svars ir 32 kg un lielāks, ir ne mazāka par 100 N, ja kuģošanas rajons ir noteikts - iekšējo ūdeņu kuģošana, vai ne mazāka par 150 N, ja kuģim ar kuģošanas rajonu – iekšējo ūdeņu kuģošana ir atļauts iziet ostas ārējā reidā;

568.5. tā atbilst bērna svaram un auguma izmēram, ja paredzēta bērnam.

569.  Papildu glābšanas vestes ir dežūrpersonālam kuģa stūres mājā un mašīntelpā. Kuģiem, kuri pārvadā pasažierus, papildus ir paredzētas bērnu glābšanas vestes (ne mazāk kā 10 % no pasažieru kopskaita).

570. Uz kuģiem, kuri kuģo jūrā, šo noteikumu 568. punktā minētās glābšanas vestes atbilst SOLAS konvencijas prasībām.

570.¹ Ja kuģis ir apgādāts tikai ar piepūšamajām glābšanas vestēm, papildus vēl nodrošina 10 % no kopējā vestu skaita vai divas vestes (izvēlas lielāko skaitu).”.

23. Svītrot 577. punktā vārdu “dzīvības”.

24. Aizstāt 579. punktā vārdus “normatīvo aktu prasībām par jūras kuģu aprīkojumu” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem par kuģu aprīkojuma noteikumiem”.

25. Izteikt 580. punktu šādā redakcijā:

“580. Glābšanas riņķiem un glābšanas vestēm (izņemot piepūšamās glābšanas vestes) ikgadējās pārbaudes sertificētā pārbaudes stacijā var neveikt, ja šo glābšanas līdzekļu vizuālā pārbaude neļauj apšaubīt to derīgumu tūlītējai lietošanai.”.

26. Aizstāt 582. punktā vārdus “normatīvo aktu prasībām par jūras kuģu aprīkojumu” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem par kuģu aprīkojuma noteikumiem”.

27. Aizstāt 597. punkta pirmajā teikumā vārdus “dzīvības glābšanas līdzekļu” ar vārdiem “glābšanas līdzekļu”.

28. Aizstāt 598. punkta tekstā vārdus “dzīvības glābšanas” ar vārdu “glābšanas”.

29. Izteikt 742.5., 742.6., 742.7. un 742.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“742.5. cauruļvadu standartsavienojums - atloku standartsavienojums, caur kuru ir iespējama uzglabāšanas tvertņu iztukšošana ostas pieņemšanas iekārtās, izmantojot ārējo sūknēšanas aprīkojumu;

742.6. notekūdeņu savākšanas sistēma - savstarpēji savienots sanitārais aprīkojums, ieskaitot klozetpodu, šļūtenes, cauruļvadus, notekūdeņu uzglabāšanas tvertni un aprīkojumu, kas paredzēts notekūdeņu savākšanai, uzglabāšanai, ventilēšanai un tālākai notekūdeņu novadīšanai jūrā vai ostas pieņemšanas iekārtās;

742.7. stacionārā notekūdeņu savākšanas sistēma - sistēma, kuras aprīkojumā ir klozetpods, uzglabāšanas tvertne un ar to saistītie vārsti, cauruļvadi un/vai cauruļvadu savienojumi, kā arī cauruļvadu standartsavienojums, kas piemērots maziem kuģiem, lai savāktu, uzglabātu un novadītu notekūdeņus;

742.8. pārvietojamā notekūdeņu savākšanas sistēma - sistēma, kuras aprīkojumā ir klozetpods un ar to saistītā pārvietojamā notekūdeņu uzglabāšanas tvertne. Šīs sistēmas konstrukcija neparedz uzglabāšanas tvertnes satura izvadu jūrā.”.

30. Aizstāt 743. punktā vārdus “notekūdeņu nopludināšanas nosacījumiem jūrā, kā arī nopludināšanai paredzēto cauruļvadu standartsavienojumu” ar vārdiem “notekūdeņu novadīšanas nosacījumiem jūrā, kā arī cauruļvadu standartsavienojumu.”.

31. Papildināt 744.4. apakšpunktu aiz vārda “notekūdeņu” ar vārdu “savākšanas”.

32. Papildināt noteikumus ar 747.¹ punktu šādā redakcijā:

“747.1 Kuģus, kuri iesaistīti tikai vietējos reisos, kas nav ilgāki par vienu stundu, un, ja uz šādiem kuģiem tehnisku un praktisku iemeslu dēļ nav iespējams uzstādīt notekūdeņu uzglabāšanas tvertni, pēc saskaņošanas ar inspekciju aprīko ar mazāku notekūdeņu uzglabāšanas tvertni vai notekūdeņu uzglabāšanas tvertni neuzstāda vispār.”

33. Aizstāt 748. punktā vārdus “stacionārām tualešu sistēmām vai pārvietojamām tualešu sistēmām” ar vārdiem “stacionārām notekūdeņu savākšanas sistēmām vai pārvietojamām notekūdeņu savākšanas sistēmām”.

34. Izteikt 748.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“748.1. ar tādu notekūdeņu savākšanas sistēmu ar uzglabāšanas tvertni, kuras saturu var iztukšot ostas pieņemšanas iekārtās;”.

35. Aizstāt 748.2. apakšpunktā vārdus “tualešu satura savākšanas sistēma un cauruļvadu savienojums ar krastu” ar vārdiem “notekūdeņu savākšanas sistēma un cauruļvadu standartsavienojums”.

36. Aizstāt 749. punktā vārdus “tualešu sistēmā” ar vārdiem “notekūdeņu savākšanas sistēmā”.

Ministru prezidents					Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs					Uldis Augulis

Iesniedzējs:

satiksmes ministrs					Uldis Augulis

Vīza: Satiksmes ministrijas

valsts sekretārs						Kaspars Ozoliņš