1. pielikums

Ministru kabineta

2019. gada 16. aprīļa

noteikumiem Nr. 158

Tehniskā specifikācija šaujamieroča pārveidošanai par salūtieroci

| Nr. p. k. | Prasības |
| --- | --- |
| 1. | Patrontelpai ir veikti pārveidojumi (piemēram, patrontelpas formas un izmēru izmaiņas, patrontelpā iemetināti norobežojoši elementi), kas nepieļauj oriģināli paredzētās šaujamieroču munīcijas izšaušanu tajā* |
| 2. | Stobram ir veikti pārveidojumi, kas nepieļauj šāviņa (lodes, renkuļu, skrošu) virzību caur stobra kanālu, nesagraujot vai neatgriezeniski nebojājot stobru. Attiecīgo prasību konstruktīvi nodrošina, iemetinot stobra kanālā vismaz divus tapas veida norobežojošus tērauda elementus (viens no tiem var būt šā pielikuma 1. punktā norādītais norobežojošais elements). Viena tapa ir nostiprināta patrontelpā vai tieši aiz tās, otra – stobra kanāla tievgalī ne tālāk kā trīs centimetrus no stobra nogriezuma. Tapu savstarpējais izvietojums ir perpendikulārs (viena vertikālā stāvoklī, otra horizontālā). Tapu diametrs ir ne mazāks kā 1/2 no stobra kanāla diametra, gludstobra šaujamieročiem – ne mazāks kā 1/3 no stobra kanāla diametra. Lai nodrošinātu pārlādēšanu pusautomātiskā režīmā, ir pieļaujama papildu elementu (ieliktņu) iestrādāšana stobra kanālā |
| 3. | Stobrs konstruktīvi nav atvienojams no rāmja (stobra kārbas, mehānismu kārbas). Stobra savienojums ar rāmi (stobra kārbu, mehānismu kārbu) ir fiksēts ar piemetinātu tērauda tapu. Ja stobrs konstruktīvi ir atvienojams no rāmja (stobra kārbas, mehānismu kārbas), tad rāmim (stobra kārbai, mehānismu kārbai) un aizslēgam ir izdarītas tādas izmaiņas, pēc kurām rāmi (stobra kārbu, mehānismu kārbu) un aizslēgu nevar savienot un izmantot kopā ar atbilstoša modeļa cita standarta šaujamieroča būtiskajām sastāvdaļām |
| 4. | Pēc šaujamieroča pārveidošanas uz tā būtiskajām sastāvdaļām saglabā nebojātu oriģinālo šaujamieroča numuru |

Piezīme. * Prasību nepiemēro Parabellum 9 mm kalibra automātiskiem un pusautomātiskiem šaujamieročiem.

Iekšlietu ministrs	S. Ģirģens