Projekts

2020.gada ___. ________    					Noteikumi Nr.____

Rīgā                                                                                     (prot. Nr.             §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”

Izdoti saskaņā ar

Darba aizsardzības likuma

25.panta 11.punktu un

Ķīmisko vielu likuma 16.pantu

- Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 80.nr.; 2011, 19. nr.; 2015, 69.nr.; 2018, 137.nr.; 2020, 7.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 58., 59., 60. 61.un 62. punktu šādā redakcijā:

“58. Šo noteikumu 1.pielikuma 77.1, 110.1 un 427.2  punkts stājas spēkā 2021.gada 11.jūlijā.

59. Šo noteikumu 1.pielikuma 46. punktā minētā aroda ekspozīcijas robežvērtība arsēnskābei un tās sāļiem, kā arī neorganiskiem arsēna savienojumiem, kas stājās spēkā 2021.gada 11.jūlijā, vara kausēšanas nozarē ir spēkā no 2023.gada 11.jūlija.

60. Šo noteikumu 1.pielikuma 334.1 punktā minētā aroda ekspozīcijas robežvērtība dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijām ir spēkā no 2023.gada 21.februāra, bet pazemes kalnrūpniecības un tuneļu būvniecības nozarē -  no 2026.gada 21.februāra.

61. Šo noteikumu 1.pielikuma 388.punktā minētā aroda ekspozīcijas robežvērtība kumolam ir spēkā no 2021.gada 20.maija.

62. Laikā no 2021.gada 11.jūlija līdz šajā punktā minētajam termiņam šo noteikumu 1.pielikuma 118.1, 399.1 un 565.1punktā minētajām vielām ir šādas aroda ekspozīcijas robežvērtības:

62.1. līdz 2024.gada 11.jūlijam formaldehīdam veselības aprūpes, apbedīšanas un balzamēšanas nozarēs - 0,62 mg/m3 vai 0,5 ppm;

62.2. līdz 2026.gada 11.jūlijam berilijam un neorganiskajiem berilija savienojumiem – 0,0006 mg/m3;

62.3. līdz 2027.gada 11.jūlijam kadmijam un tā neorganiskajiem savienojumiem – 0,004 mg/m3.”;

1.2. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

„10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 16.janvāra Direktīvas 2019/130, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darba vietā;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija Direktīvas 2019/983, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darba vietā;

12) Komisijas 2019. gada 24. oktobra Direktīvas (ES) 2019/1831 ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK.”

1.3. izteikt 1.pielikuma 72.punktu šādā redakcijā:

| 72. | 200-539-3 | 62-53-3 | Anilīns (aminobenzols, fenilamīns) |  | 7,74 | 2 | 19,35 | 5 | Āda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. papildināt 1.pielikumu ar 77.1punktu šādā redakcijā

| 77.1 |  |  | Arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi |  | 0,015 |  |  |  | Vara kausēšanas nozarē AER spēkā no 2023.gada 11.jūlija. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. papildināt 1.pielikumu ar 110.1punktu šādā redakcijā:

| 110.1 |  |  | Berilijs un neorganiskie berilija savienojumi |  | 0,00025 |  |  |  | Ādas un elpceļu sensibilizācija AER 0,0006 mg/m3 līdz 2026.gada 11.jūlijam. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6. izteikt 1.pielikuma 186.punktu šādā redakcijā:

| 186. | 203-458-1 | 107-06-2 | 1,2-Dihloretāns (etilēndihlorīds) | C2H4Cl2 | 8,2 | 2 |  |  | Āda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.7. papildināt 1.pielikumu ar 219.1punktu šādā redakcijā:

| 219.1 |  |  | Dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijas |  | 0,05 |  |  |  | Tiek mērīts kā elementārais ogleklis. AER spēkā no 2023.gada 21.februāra. Pazemes kalnrūpniecības un tuneļu būvniecības nozarē AER spēkā no 2026.gada 21.februāra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.8. izteikt 1.pielikuma 226. punktu šādā redakcijā:

| 226. | 203-439-8 | 106-89-8 | Epihlorhidrīns (3-hlor-1,2-epoksipropāns, 1-hlor-2,3-epoksipropāns) | C3H5ClO | 1,9 |  |  |  | Āda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.9. izteikt 1.pielikuma 231.punktu šādā redakcijā:

| 231. | 204-658-1 | 123-86-4 | Etiķskābes butilesteris (n-butilacetāts) | CH3COOC4H9 | 241 | 50 | 723 | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.10. papildināt 1.pielikumu ar 238.1punktu šādā redakcijā:

| 238.1 | 203-444-5 | 106-93-4 | Etilēna dibromīds | C2H4Br2 | 0,8 | 0,1 |  |  | Āda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.11. izteikt 1.pielikuma 271.punktu šādā redakcijā:

| 271. | 200-001-8 | 50-00-0 | Formaldehīds (metanāls) | HCHO | 0,37 | 0,3 | 0,74 | 0,6 | Ādas sensibilizācija AER 0,62 mg/m3 vai 0,5ppm veselības aprūpes, apbedīšanas un balzamēšanas nozarēs līdz 2024.gada 11.jūlijam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.12. izteikt 1.pielikuma 275.punktu šādā redakcijā:

| 275. | 233-046-7 | 10025-87-3 | Fosfora oksihlorīds (fosforiltrihlorīds) | POCl3 | 0,064 | 0,001 | 0,13 | 0,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.13. izteikt 1.pielikuma 336.punktu šādā redakcijā:

| 336. | 204-633-5 | 123-51-3 | Izoamilspirts, (3-metil-1-butanols, izopentilspirts) | (CH3)2CHCH2CH2OH | 18 | 5 | 37 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.14. papildināt 1.pielikumu ar 336.1.punktu šādā redakcijā:

| 366.1 | 203-745-1 | 110-19-0 | Izobutilacetāts | C6H12O2 | 241 | 50 | 723 | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.15. izteikt 1.pielikuma 344.punktu šādā redakcijā:

| 344. |  |  | Kadmijs un tā neorganiskie savienojumi5 |  | 0,0015 |  |  |  | AER 0,004 mg/m3 līdz 2027.gada 11.jūlijam. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.16. izteikt 1.pielikuma 388.punktu šādā redakcijā:

| 388. | 202-704-5 | 98-82-8 | Kumols (izopropilbenzols, propilbenzols) |  | 50 | 10 | 250 | 250 | Āda Ietekme uz dzirdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.17. papildināt 1.pielikumu ar 427.1 un 427.2 punktu šādā redakcijā:

| 427.1 | 202-974-4 | 101-77-9 | 4,4’-diaminodifenilmetāns, 4,4’-metilēndianilīns |  | C13H14N2 | 0,08 |  |  |  | Āda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427.2 | 202-918-9 | 101-14-4 | 4,4’-metilēnbis (2-hloranīns) |  | C13H12Cl2N2 | 0,01 |  |  |  | Āda |

1.18. izteikt 1.pielikuma 429.punktu šādā redakcijā:

| 429. | 200-817-4 | 74-87-3 | Metilhlorīds (hlormetāns) | CH3Cl | 42 | 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.19. papildināt 1.pielikumu ar 528.1 punktu šādā redakcijā:

| 528.1 | 203-300-1 | 105-46-4 | Sek-butilacetāts | C6H12O2 | 241 | 50 | 723 | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.20. izteikt 1.pielikuma 577.punktu šādā redakcijā:

| 577. | 208-760-7 | 540-88-5 | Tercbutilacetāts | C6H12O2 | 200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.21. izteikt 1.pielikuma 598.punktu šādā redakcijā:

| 598. | 203-403-1 | 106-49-0 | 4-aminotoluēns (p-toluidīns) | CH3C6H4NH2 | 4,46 | 1 | 8,92 | 2 | Āda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.22. papildināt 1.pielikumu ar 603.1 punktu šādā redakcijā:

| 603.1 | 200-875-0 | 75-50-3 | Trimetilamīns | C3H9N | 4,9 | 2 | 12,5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.23. izteikt 1.pielikuma 615.punktu šādā redakcijā:

| 615. | 201-167-4 | 79-01-6 | Trihloretilēns (trihloretēns) | ClCH=CCl2 | 54,7 | 10 | 164,1 | 20 | Āda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.24. papildināt 1.pielikuma piezīmju sadaļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8 - Ieelpojamā frakcija, izmantojot biomonitoringa sistēmu ar bioloģiskās ekspozīcijas rādītāju, kas nepārsniedz 2 µg Cd/g kreatinīna urīnā.”;

1.25. papildināt 2.pielikumu ar 495.1 punktu šādā redakcijā:

| 4951. | p-toluidīns | 598 |
| --- | --- | --- |

1.26. izteikt 3.pielikuma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2. urīnā ir 2 µg Cd/g kreatinīna jeb 6 µg/l (references lielums kadmija koncentrācijai urīnā aroda neeksponētai populācijai (nesmēķētājiem)                 < 0,5µg/l).”.

- Noteikumi stājās spēkā 2021.gada 21.februārī.

- Noteikumu 1.11. un 1.15. apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 11.jūlijā.

### Ministru prezidents			                  			A.K.Kariņš

Labklājības ministre						          R.Petraviča

27.08.2020. 10:20

838

## J.Geduša

67021526, Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv