Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2012.gada ________	Noteikumi Nr._______

Rīgā	(prot. Nr._________.§)

Noteikumi par rūpniecisko energoauditu

Izdoti saskaņā ar

Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma

15.panta trešo daļu,

likuma "Par atbilstības novērtēšanu"

7.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veicams rūpnieciskais energoaudits – procedūra, kas tiek veikta rūpniecības nozaru uzņēmumos (turpmāk – uzņēmums), kas ir lielie uzņēmumi, lai iegūtu informāciju par visām uzņēmuma enerģijas patēriņa struktūrām, kurām nosaka skaitliskā izteiksmē rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas un kuras rezultātus apkopo rūpnieciskā energoauditora izstrādātā un izsniegtā ziņojumā (turpmāk – atskaite);

1.2. juridiskajām personām izvirzāmās prasības rūpniecisko energoauditu veikšanai;

1.3. rūpnieciskā energoauditora atbilstības novērtēšanas  būtiskās prasības un šo prasību ievērošanas uzraudzības mehānismu;

1.4. rūpnieciskā energoauditora atbildību.

2. Noteikumi piemērojami uzņēmumiem, kuru rūpnieciskā darbība atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2.red.) ietver:

2.1. ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi (NACE 2.red.,darbības veids B);

2.2. apstrādes rūpniecību (NACE 2.red.,darbības veids C);

2.3. elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu (NACE 2.red., darbības veids D);

2.4. ūdens apgādi, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju (NACE 2.red., darbības veids E);

2.5. būvniecību (NACE 2.red., darbības veids F).

3. Komersants pilnvaro uzņēmuma pārstāvi, kurš pārzina uzņēmuma tehnoloģiskos procesus un kopā ar rūpniecisko energoauditoru piedalās rūpnieciskā energoaudita veikšanā.

4. Rūpnieciskajam energoauditoram ir pienākums rūpnieciskā energoaudita veicēju grupā iesaistīt attiecīgās nozares speciālistu.

II. Prasības rūpnieciskajam energoauditoram

5. Rūpnieciskais energoauditors ir juridiska persona, kura pastāvīgi ievēro šādu prasību izpildi:

5.1.izveido, ievieš un dokumentē kvalitātes pārvaldības sistēmu, kas balstās uz standartu LVS EN ISO 9001:2009 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008)”. Kvalitātes pārvaldības sistēma ietver rūpnieciskā energoaudita veikšanu.

5.2. kontrolē, vai kāds no tā personāla nav auditējamā uzņēmuma vai atsevišķu tā iekārtu projektētājs, ražotājs, piegādātājs vai uzstādītājs, kā arī nepārstāv tādu organizāciju, kas veic kādu no iepriekš minētajām darbībām;

5.3. tā rīcībā ir tehniski kompetents personāls un tehniskais aprīkojums tehnisko un administratīvo uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar rūpnieciskā energoaudita un atskaites sagatavošanas procedūrām. Personāla tehnisko kompetenci nosaka gatavība un spēja veikt profesionālos un ar darba vietu saistītos pienākumus un risināt problēmas, balstoties uz apgūtajām tehniskajām zināšanām un pieejamajām prasmēm tiešā un metodoloģiski pareizā veidā, kā arī spēju neatkarīgi izvērtēt rezultātu;

5.4. tā personāls, kas veic rūpniecisko energoauditu:

5.4.1. ir ieguvis maģistra grādu vai maģistra profesionālo grādu kādā no inženierzinātņu nozarēm (enerģētika, siltumenerģētika, siltumtehnika, vides zinātnes);

5.4.2. pārzina rūpnieciskā energoaudita procedūras;

5.4.3. pārzina uzņēmuma, kurā tiek veikts rūpnieciskais energoaudits, tehnoloģiskos procesus;

5.4.4. prot veidot tehniskos pierakstus, kuros ir informācija par audita procesa norisi un audita laikā gūtajiem secinājumiem (turpmāk – tehniskie pieraksti);

5.4.5. veic uzņēmuma īpašumā vai lietošanā esošo ēku energoauditu, atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sertificētiem energoauditoriem;

5.4.6. nodrošina savas civiltiesiskās un profesionālās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz darbībām, ko tas ir tiesīgs veikt;

5.4.7. ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, ko tas ieguvis, veicot rūpnieciskos energoauditus, izņemot informāciju, kas sniedzama valsts uzraudzības un kontroles iestādēm, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic energoefektivitātes monitoringu.

III. Rūpnieciskais energoaudits un atskaite

6. Komersants slēdz līgumu ar rūpniecisko energoauditoru par rūpnieciskā energoaudita īstenošanu saskaņā ar šajā nodaļā minētajām prasībām.

7. Rūpnieciskā energoaudita pamatā ir uzņēmuma enerģijas bilance.

8. Rūpnieciskajā energoauditā izmanto absolūtās enerģijas mērvienības: megavatstundas (MWh) vai kilovatstundas (kWh).

9. Rūpnieciskajā energoauditā atsevišķi norāda šādus enerģijas avotus un no tiem iegūtās enerģijas apjomus:

9.1. pirktā elektroenerģija;

9.2. no centralizētās siltumapgādes sistēmas pirktā siltumenerģija;

9.3. uzņēmumā saražotā enerģija (atsevišķi jānorāda no katra kurināmā veida saražotās enerģijas apjoms, atsevišķi izdalot siltumenerģiju un elektroenerģiju);

9.4. no cita ražotāja pirktā siltumenerģija.

10. Rūpnieciskajā energoauditā atsevišķi norāda šādus enerģijas patērētājus un enerģijas apjomus:

10.1. uzņēmuma īpašumā vai lietošanā esošo ēku apkurei patērētā enerģija;

10.2. sadzīves vajadzībām nepieciešamā karstā ūdens sagatavošanai patērētā enerģija;

10.3. apgaismojumam patērētā enerģija;

10.4. ventilācijas sistēmu darbināšanai patērētā enerģija;

10.5. telpu dzesēšanai patērētā enerģija;

10.6. rūpnieciskajos procesos patērētā enerģija:

10.6.1. elektroenerģijas patēriņš rūpnieciskajiem procesiem;

10.6.2. siltumenerģijas patēriņš rūpnieciskajiem procesiem;

10.7. citi enerģijas patērētāji.

11. Rūpnieciskajā darbībā patērētās enerģijas sadalījumu nosaka, komersantam vienojoties ar rūpniecisko energoauditoru, priekšroku dodot enerģijas patēriņa sadalījumam saražotās produkcijas veidos.

12. Ēku apkures, karstā ūdens sagatavošanas, apgaismojuma, ventilācijas sistēmu un telpu kondicionēšanas enerģijas patēriņš norādāms gan absolūtajās mērvienībās, gan kā īpatnējais enerģijas patēriņš, kas izteikts uz ražošanas ēkas platību (m2) vai tilpumu (m3).

13. Rūpnieciskajā darbībā patērētā enerģija norādāma gan absolūtajās mērvienībās, gan kā īpatnējais enerģijas patēriņš, kas izteikts uz saražotās produkcijas daudzuma, tilpuma, masas vai citu mērvienību.

14. Rūpnieciskā energoaudita enerģijas bilancē enerģijas avotu sadaļā norādītajai kopējai enerģijai jāsakrīt ar enerģijas patēriņa sadaļā norādīto kopējo enerģijas patēriņu.

15. Esošās situācijas raksturojumā detalizēti apraksta vismaz tās sistēmas (norobežojošās konstrukcijas, apgaismojums, karstā ūdens sistēma, u.c.) un iekārtas (ventilācijas iekārtas, kompresori, sūkņi, rūpniecisko procesu iekārtas, u.c.), kurās paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus. Atsevišķu sistēmu un iekārtu aprakstā norāda esošos rādītājus vai mērvienības atbilstoši energoefektivitātes pasākumu novērtēšanai norādītajiem rādītājiem vai mērvienībām.

16. Rūpnieciskajā energoauditā identificēto energoefektivitātes pasākumu rezultātā iegūto enerģijas patēriņa samazinājumu norāda gan absolūtajās mērvienībās, gan arī kā īpatnējo enerģijas patēriņa samazinājumu.

17. Energoefektivitātes pasākumu aprakstā norāda energoefektivitātes pasākuma īstenošanas rezultātā sasniedzamo rādītāju vai mērvienību (uzlaboto norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti, jaunu apgaismojuma ķermeņu jauda, jaunu tehnoloģisko iekārtu jauda, lietderības koeficienti, u.c.).

18. Rūpnieciskā energoaudita atskaite ietver:

18.1. rūpnieciskā energoaudita veicēju grupas sarakstu;

18.2. apkopotus izejas datus (esošās situācijas apraksts, enerģijas bilance, enerģijas plūsmu grafiki, tehnoloģisko procesu apraksts, ikgadējais enerģijas patēriņš, ikgadējās enerģijas izmaksas);

18.3. izejas datu analīzes rezultātus, balstoties uz uzņēmuma īpatnējā enerģijas patēriņa noteikšanu;

18.4. izdevumu un ieguvumu analīzes rezultātus (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ekonomiskais novērtējums un prioritāro pasākumu pamatojums);

18.5. uzrādītus ražošanas posmus ar visvienkāršāk sasniedzamo enerģijas ietaupījumu;

18.6. uzrādītus zemu izmaksu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

IV. Rūpnieciskā energoauditora akreditācija

19. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojs (turpmāk – LATAK), pamatojoties uz pretendenta iesniegumu par tā akreditāciju, slēdz ar pretendentu līgumu. Līgumā nosaka novērtēšanas procedūras, tostarp šo noteikumu 20.punktā minētā iesnieguma izskatīšanas termiņu un pušu pienākumus.

20. Pretendents iesniegumā norāda:

20.1. uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā, juridisko un faktisko adresi;

20.2. atbildīgo kontaktpersonu (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi).

21. Pretendents iesniegumam pievieno:

21.1. izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina, ka tā personāls, kas veic rūpniecisko energoauditu, ir ieguvis otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai tai pielīdzinātu izglītību kādā no inženierzinātņu nozarēm (enerģētika, siltumenerģētika, siltumtehnika, vides zinātnes);

21.2. normatīvajos aktos par sertificētiem energoauditoriem izsniegto sertifikātu kopijas personālam, kas veic uzņēmuma īpašumā vai lietošanā esošo ēku energoauditu;

21.3. kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumentācijas kopiju;

21.4. spēkā esošas profesionālās atbildības apdrošināšanas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju. Apdrošināšanas polisē ir ietverta rūpnieciskā energoaudita veikšana.

22. LATAK novērtē un akreditē pretendentus atbilstoši šo noteikumu 5.punkta prasībām, kā arī saskaņā ar piemērojamiem dokumentiem, ievērojot šādu akreditācijas secību:

22.1. pretendents iesniedz LATAK tā pieprasīto novērtēšanai nepieciešamo informāciju;

22.2. LATAK:

22.2.1. norīko kompetentus ekspertus;

22.2.2. analizē iesniegtos personāla izglītības un kvalifikācijas dokumentus;

22.2.3. pēc novērtēšanas vizītes sniedz pretendentam novērtēšanas pārskatu.

22.3. pretendents novērtēšanas pārskatā minētajā termiņā veic darbības, lai novērstu konstatētās nepilnības.

23. Pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem, LATAK pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

23.1. piešķirt akreditāciju, ja pretendents ir izpildījis šo noteikumu 5. punktā minētās prasības. Akreditāciju sākotnēji piešķir uz četriem gadiem, pēc atkārtotas akreditācijas procedūras akreditācijas termiņš ir pieci gadi; 
23.2. nepiešķirt akreditāciju, ja pretendents nav izpildījis šo noteikumu           5. punktā minētās prasības:

23.3. saglabāt akreditāciju, ja akreditētais rūpnieciskais energoauditors izpildījis šo noteikumu 5.punktā minētās prasības;

23.4. apturēt akreditāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja rūpnieciskais energoauditora atbilstības novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības nav tik būtiskas, lai atceltu akreditāciju;

23.5. atcelt akreditāciju, ja akreditētais rūpnieciskais energoauditors nav izpildījis šo noteikumu 5. punktā minētās prasības vai šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētajā pārskatā noteiktajā termiņā nav novērsis novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības;

24. Lēmumu par akreditācijas atcelšanu vai apturēšanu pieņem arī tad, ja saņemts rūpnieciskā energoauditora attiecīgs iesniegums.

25. Lēmumu par akreditācijas apturēšanu vai atcelšanu LATAK pieņem arī tad, ja rūpnieciskais energoauditors  nepilda šo noteikumu 19.punktā minētā līguma nosacījumus.

26. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas LATAK  noformē rūpnieciskā energoauditora akreditācijas apliecību.

27. LATAK:

27.1. izstrādā rūpnieciskā energoauditora novērtēšanas vizīšu plānu atkārtotai novērtēšanai un citām ar novērtēšanu saistītām darbībām, kas nepieciešamas, lai pastāvīgi uzraudzītu, kā akreditētie rūpnieciskie energoauditori izpilda akreditācijas prasības;

27.2. nosaka laika intervālus starp novērtēšanas vizītēm, kas nepārsniedz  vienu gadus;

27.3. plāno uzraudzības novērtēšanas vizītes, ņemot vērā citas uzraudzības darbības; 
27.4. var veikt ārpuskārtas novērtēšanu, ja saņemtas sūdzības par rūpnieciskā energoauditora  darbību vai informācija par izmaiņām tā darbībā, kā arī ņemot vērā citas uzraudzības darbības;

27.5. glabā rūpnieciskā energoauditora novērtēšanas pārskatus un nodrošina to konfidencialitāti.

27.6. izveido un uztur akreditēto rūpniecisko energoauditoru sarakstu. Sarakstā ietver šādu informāciju:

27.6.1. rūpnieciskā energoauditora akreditācijas numurs;

27.6. 2. rūpnieciskā energoauditora nosaukums, juridiskā adrese un faktiskās darbības vietas adrese;

27.6.3. akreditācijas apliecības derīguma termiņš;

27.6.4. akreditācijas apturēšanas termiņš šo noteikumu 23.4. apakšpunktā minētajos gadījumos.

27.7. aktualizē rūpniecisko energoauditoru sarakstā ietverto informāciju par rūpnieciskajiem energoauditoriem. Saraksts pieejams LATAK tīmekļa vietnē  internetā.

28. LATAK reizi sešos mēnešos rakstiski informē Ekonomikas ministriju par attiecīgajā pārskata mēnesī akreditētajiem rūpnieciskajiem energoauditoriem.

V. Rūpnieciskā energoauditora atbildība

29. Rūpnieciskais energoauditors ir atbildīgs par:

29.1. energoauditam izmantoto datu kvalitātes kontroli;

29.2. energoaudita veikšanas kārtības ievērošanu atbilstoši šo noteikumu       6. līdz 18.punktam;

29.3. tehnisko pierakstu un atskaites noformēšanu un to glabāšanu 10 gadus pēc attiecīgo dokumentu sagatavošanas;

29.4. atskaitē iekļautās uzņēmuma enerģijas bilances pareizību un ekonomiski pamatotu enerģijas ietaupījuma iespēju noteikšanu un novērtēšanu.

30. Rūpnieciskais energoauditors katru gadu līdz 1.martam rakstiski iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā veiktajiem rūpnieciskajiem energoauditiem, ietverot informāciju par:

30.1. veikto rūpniecisko energoauditu skaitu;

30.2. rūpnieciskās darbības nozarēm atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2.red.), kuru uzņēmumos veikts rūpnieciskais energoaudits;

30.3. identificētos prioritāros energoefektivitātes pasākumus;

30.4. novērtēto enerģijas ietaupījuma potenciālu.

31. Strīdi starp komersantu un rūpniecisko energoauditoru par rūpnieciskā energoaudita veikšanas saturu, kvalitāti vai rezultātiem tiek izskatīti vispārējā civiltiesiskā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Šo noteikumu 19.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.augustā.

Ministru prezidents	V. Dombrovskis

Ekonomikas ministrs	D. Pavļuts

Iesniedzējs:

ekonomikas ministrs	D. Pavļuts

Vīza:

valsts sekretārs	J. Pūce

04.02.2013. 16:23

1610

I.Ozoliņa

67013175,

inguna.ozolina@em.gov.lv