2013.gada 29.oktobrī	Noteikumi Nr. 1187

Rīgā	(prot. Nr. 56 87.§)

Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par mērījumu vienotību" 
5.panta otro daļu

1. Noteikumi apstiprina nacionālo mērvienību etalonu sarakstu.

2. Nacionālie mērvienību etaloni ir šādi:

| Nr. p.k. | Etalona nosaukums | Fizikālais lielums | Mērīšanas diapazons | Nenoteiktības intervāls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garuma mēru komplekts Nr.LNE 1 | Garums | (0,1 ÷ 1000) mm | (23 ÷ 43) nm (0,040 ÷ 0,110) µm |
| 2. | Optiskā skala Nr.LNE 2 | Garums | (0 ÷ 200) mm | 26 nm |
| 3. | Svītru etalonmēri Nr.LNE 3 | Garums | (0 ÷ 1000) mm (0 ÷ 20) m | 0,008 mm ± (0,01 + 1,2 10-6 L) mm L – garums milimetros |
| 4. | Virsmas negluduma etalonmēri Nr.LNE 4 | Garums – virsmas negluduma augstums | Ra 0,058 ÷ 3,62 µm Rz 1,62 ÷ 12,82 µm | 5 % |
| 5. | Optiskā interferences plakne Nr.LNE 5 | Garums – plakanums | (0 ÷ 200) mm | 0,01 µm |
| 6. | Optiskā 24 skaldņu prizma Nr.LNE 6 | Plaknes leņķis | (0 ÷ 360)o | ± 0,10" |
| 7. | Etalonmasas kilograms ar atsvaru komplektu Nr.LNE 7 | Masa | 1 kg 1 ÷ 500 g 1 ÷ 500 mg 10 kg 20 kg 500 kg | 0,050 mg (0,0018 ÷ 0,028) mg (0,00040 ÷ 0,0014) mg 1,5 mg 5,0 mg 2,5 g |
| 8. | Elektriskās pretestības mēru komplekts Nr.LNE 8 | Elektriskā pretestība | 0,001 ÷ 100 M | (1 ± 0,5 10-6) m ÷ (1 ± 7 10-6) M |
| 9. | Līdzsprieguma etalonsistēma Nr.LNE 9 | Līdzspriegums | 1,018 V 10 V | ± 0,5 µV |

| 10. | Maiņsprieguma un maiņstrāvas etalonsistēma Nr.LNE 10 | Spriegums | (0,01 ÷ 1000) V (0,01 ÷ 1000) kHz | ± 2,2 µV ÷ 80 mV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Strāva | (0,01 ÷ 1) A (0,04 ÷ 10) kHz | ± 150 nA ÷ 30 µA |
| 11. | Cēzija frekvences etalons Nr.LNE 11 | Elektromagnētisko svārstību frekvence | 1 MHz 5 MHz 10 MHz | ± 1,4 10-13 |

Ministru prezidents 	Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs	Daniels Pavļuts