Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

| 2011. gada “____” ____________ Rīgā |  | Noteikumi Nr. (prot. Nr. ______) |
| --- | --- | --- |

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 „Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar
Biodegvielas likuma 6.panta
otro daļu, 7.panta otro daļu un
likuma "Par atbilstības
novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 „Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 168.nr.; 2007, 121.nr.; 2009, 102.nr.; 2009, 177.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus un skaitļus „LVS EN 590:2004 „Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes““ un „LVS EN 590:2005 „Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes““  ar vārdiem un skaitļiem „LVS EN 590+A1:2011 „Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes””.

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus un skaitļus „LVS EN 14214:2005 "Automobiļu degviela – Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem – Prasības un testēšanas metodes prasībām"” ar vārdiem un skaitļiem „LVS EN 14214+A1:2011 „Automobiļu degviela. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem. Prasības un testēšanas metodes””.

3.Papildināt noteikumus ar 2.8. un 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.8.svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 9,5-10 tilpumprocenti no kopējā produktu daudzuma;

2.9. dīzeļdegvielu (gāzeļļu) (tai skaitā mērenā klimata apstākļos izmantojamu A, B, C, D, E, F kategorijas dīzeļdegvielu), kura satur biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas, 6,5-7 tilpumprocentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma.”

4. Izteikt 6.2 punktu šādā redakcijā:

„6.2 Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15403-1:2011 „Dabas gāze. Dabas gāze, ko izmanto par saspiestu autodegvielu. 1.daļa: Kvalitātes raksturošana (ISO 15403-1:2006)”.”

5. Papildināt noteikumus ar 6.3 un 6.4 punktu šādā redakcijā:

„6.3 Šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 7.pielikumā.

6.4  Šo noteikumu 2.9.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 8.pielikumā.”

6. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

„7. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina ar vienu no šādiem dokumentiem:

7.1. ar atbilstības sertifikātu, ko izsniegusi akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" standarta prasībām, veicot to interpretāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs");

7.2. ar dokumentu, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija, par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minētajā dokumentā norāda šo noteikumu 3., 4.1, 6., 6.1, 6.2, 6.3 un 6.4 punktā noteiktos parametrus un ziņas (informāciju) par šo noteikumu 2.punktā minētajā produktā esošo bioetanola, biometāna, biodīzeļdegvielas, kas iegūta no tīras rapšu sēklu eļļas, un tīras rapša sēklu eļļas daudzumu procentos.”

7. Izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

„9. Cetānskaitlis šo noteikumu 2.1., 2.4. un 2.9.apakšpunktā minētajiem produktiem, ko nosaka, lietojot standartā LVS EN ISO 5165:2005 "Naftas produkti – Dīzeļdegvielas uzliesmošanas kvalitātes noteikšana – Cetāna metode" noteikto metodi, nav mazāks par 51.

10. Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) cetānskaitlis šo noteikumu  2.4. un 2.9.apakšpunktā minētajiem produktiem nav mazāks par 47.”

8. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minēto produktu parametrus nosaka, tos testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs".”

9. Papildināt noteikumus ar 12.4 punktu šādā redakcijā:

„12.4 Metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs noteikumu 2.6. un 2.8.apakšpunktā minētājiem produktiem nedrīkst pārsniegt 6 mg Mn uz litru. Ja komersants degvielai, kura tiek realizēta mazumtirdzniecībā, ir pievienojis metālu piedevas, visās degvielas tirdzniecības vietās, kurās patērētājiem ir pieejama degviela ar metāla piedevām, labi redzamā vietā izliek norādes par metālu piedevas saturu degvielā ar šādu marķējuma tekstu: “Satur metālu piedevas”. Šo marķējumu izvieto kopā ar informāciju par degvielas tipu. Marķējuma un burtu izmēriem jābūt tādiem, lai tie būtu labi saredzami un viegli salasāmi.”

10. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Komersants šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4.,2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētos produktus var sajaukt arī izmantojot šķidrumu sajaukšanas plūsmas metodi, ja šādu procesu pieļauj citi normatīvie akti akcīzes preču aprites jomā.”

11. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

„22. Pārvietojot un realizējot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, saskaņā ar akcīzes preču apriti un grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem noformē un pievieno degvielas attaisnojuma dokumentu. Degvielas attaisnojuma dokumentā papildus norāda biodīzeļdegvielas vai bioetanola daudzumu procentos no kopējā degvielas daudzuma un šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā minētā kvalitāti apliecinošā dokumenta numuru un izsniegšanas datumu.”

12. Papildināt noteikumus ar 33.5. un 33.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„33.5. šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētajam produktam – norāde "E10";

33.6. šo noteikumu 2.9.apakšpunktā minētajam produktam – norāde "B7".”

13. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

„34. Degvielas mazumtirgotājs informatīvajā zīmē norāda, ka šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.8.apakšpunktā minēto produktu izmantošanai nepieciešami iekšdedzes dzinēji, kas ir konstruēti vai vēlāk piemēroti biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma lietošanai.”

14. Aizstāt 46.punktā skaitļus un vārdu „2.2. un 2.6.” ar skaitļiem un vārdu „2.2., 2.6. un 2.8.”

15. Papildināt noslēguma jautājumus ar 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

„48. No 2014.gada 1.janvāra metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs degvielā nedrīkst pārsniegt 2 mg Mn uz litru.

49. Līdz 2011.gada 31.decembrim dīzeļdegvielā, kuru paredzēts izmantot dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, esošais maksimālais sēra saturs nedrīkst pārsniegt 1000 mg/kg.”

16. Papildināt noteikumus ar 7. un 8.pielikumu šādā redakcijā:

„7.pielikums

Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam ar pievienotu bioetanolu līdz 10 tilpumprocentu apmērā no kopējā benzīna tilpuma

| Nr.p.k. | Parametrs(1) | Mērvienība | Robežvērtības(2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Minimālais | Maksimālais |
| 1. | Pētnieciskais oktānskaitlis |  | 95 | - |
| 2. | Motora oktānskaitlis |  | 85 | - |
| 3. | Tvaika spiediens vasaras periodā (3) | kPa | - | 70,0 |
| 4. | Destilācija - pārtvaicētās degvielas daudzums 100°C temperatūrā - pārtvaicētās degvielas daudzums 150°C temperatūrā | % V/V % V/V | 46,0 75,0 | - - |
| 5. | Ogļūdeņražu sastāvs - olefīni - aromātiskie ogļūdeņraži - benzols | % V/V % V/V % V/V | - - - | 18,0 35,0 1,0 |
| 6. | Skābekļa saturs | % m/m |  | 3,7 |
| 7. | Skābekli saturošie savienojumi - metanols - etanols (var būt jāpievieno stabilizatori) - izopropilspirts - terc-butilspirts - izobutilspirts - ēteri, kuru molekulā ir 5 vai vairāk oglekļa atomu - citi skābekli saturoši savienojumi(4) | % V/V % V/V % V/V % V/V % V/V % V/V % V/V | - - - - - | 3,0 10,0 12,0 15,0 15,0 22,0 15,0 |
| 8. | Sēra saturs | mg/kg | - | 10,0 |
| 9. | Svina saturs | g/l | - | 0,005 |

(1) Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 228:2011 „Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes”. Pēc vajadzības var pieņemt analītiskās metodes, kas noteiktas LVS EN 228:2011 „Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes” standartu aizvietošanai, ja tās var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

(2) Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 “Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

(3) Vasaras periods sākas ne vēlāk par 1.jūniju un ilgst vismaz līdz 31.augustam.

(4) Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā LVS EN 228:2011 „Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes” noteikto.

8.pielikums

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai ar pievienotu biodīzeļdegvielu līdz

7 tilpumprocentu apmērā no kopējā degvielas tilpuma

| Nr.p.k. | Parametrs(1) | Mērvienība | Robežvērtības(2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Minimālais | Maksimālais |
| 1. | Cetānskaitlis |  | 51,0 | - |
| 2. | Blīvums 15°C temperatūrā | kg/m3 | - | 845,0 |
| 3. | Destilācija: - temperatūra, kad iztvaicēts 95% V/V degvielas | °C | - | 360,0 |
| 4. | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | % m/m | - | 8,0 |
| 5. | Sēra saturs | mg/kg | - | 10,0 |
| 6. | Taukskābju metilestera saturs | % V/V | - | 7,0(3) |

(1) Tiek lietotas testēšanas metodes, kas norādītas standartā  LVS EN 590+A1:2011 „Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes”. Var pieņemt analīzes metodi, kas noteikta aizvietojuma standartā LVS EN 590+A1:2011 „Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes”, ja ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

(2) Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 “Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

(3)  Taukskābju metilesteri atbilst LVS EN 14214+A1:2011 „Automobiļu degviela. Taukskābju metilesteri  (FAME) dīzeļdzinējiem. Prasības un testēšanas metodes“.“

17.Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīva 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK;

5) Komisijas 2011.gada 1.jūnija Direktīva 2011/63/ES, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti.”

Ministru prezidents							V. Dombrovskis

Ekonomikas ministrs 							A. Kampars

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs							A. Kampars

Vīza: Valsts sekretārs		  J.Pūce

20.06.2011 12:00

1546

E.Jansons

67013150, egons.jansons@em.gov.lv