Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

| 2013. gada “____” ____________ Rīgā |  | Noteikumi Nr. (prot. Nr. ______) |
| --- | --- | --- |

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par atbilstības novērtēšanu” 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 341./343.nr.; 2002, 111.nr.; 2003, 45. nr.; 2003, 180.nr.; 2004, 69.nr.; 2004, 204.nr.; 2005, 24.nr.; 2009, 102.nr.; 2009, 179.nr.; 2011, 102.nr.; 2012, 81.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus un skaitļus „LVS EN 228:2011 „Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes”” ar vārdiem un skaitļiem “LVS EN 228:2013 “Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes.””

1.2. Papildināt 1.2 punktu ar vārdiem „un paredzēta transportlīdzekļu iekšdedzes dzinējiem ar kompresijas aizdedzi.”

1.3. Aizstāt 1.4 punktā skaitli „5” ar skaitli „7”.

1.4. Aizstāt 9.1 punktā skaitli un simbolu „4,5 - 5” ar skaitli un simbolu „6,5 - 7”.

1.5. Aizstāt 22.2 punktā vārdu un skaitli „15.jūnijam” ar vārdu un skaitli „15.maijam”.

1.6. Aizstāt 22.3 punktā vārdu, skaitli un simbolu „biodīzeļdegvielas 4,5 - 5” ar vārdu, skaitli un simbolu „biodīzeļdegvielas 6,5 - 7”.

1.7. Izteikt noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:

„2.pielikums

Ministru kabineta

2000.gada 26.septembra

noteikumiem Nr.332

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai

| Nr.p.k. | Parametrs1 | Mērvienība | Robežvērtība2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimālā | maksimālā |
| 1. | Cetānskaitlis3 |  | 51,0 | - |
| 2. | Blīvums 15°C temperatūrā | kg/m3 | - | 845,0 |
| 3. | Destilācija: - temperatūra, kad iztvaicēts 95% V/V degvielas | °C | - | 360,0 |
| 4. | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | % m/m | - | 8,0 |
| 5. | Sēra saturs | mg/kg | - | 10,0 |
| 6. | Taukskābju metilestera saturs | % V/V | - | 7,04 |

1 Tiek lietotas testēšanas metodes, kas norādītas standartā  LVS EN 590+A1:2011 „Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes”. Var pieņemt analīzes metodi, kas noteikta aizvietojuma standartā LVS EN 590+A1:2011 „Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes”, ja ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

2 Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 “Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

3 Izņemot ziemas periodu (no 1.novembra līdz 31.martam), kad cetānskaitlis nav mazāks par 47.

4 Taukskābju metilesteri atbilst LVS EN 14214:2012 “Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes.””

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents		 V.Dombrovskis

### Ekonomikas ministrs                                                    	        D.Pavļuts

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs                                                    	                     D.Pavļuts

Vīza: Valsts sekretārs							                J.Pūce

24.07.2013. 13:45

419

B.Rudzīte

67013065, baiba.rudzite@em.gov.lv

S.Cīrule

67013149, santa.cirule@em.gov.lv