1.pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 12.novembra

noteikumiem Nr. 1278

Pieļaujamās fasēto preču satura daudzuma negatīvās novirzes un marķējuma izmēri

1.tabula

| Nr. p.k. | Nominālais daudzums Qn (g vai ml) | Pieļaujamā negatīvā novirze |
| --- | --- | --- |
|  |  | % no Qn | g vai ml |
| 1. | No 5 līdz 50 | 9 | – |
| 2. | No 50 līdz 100 | – | 4,5 |
| 3. | No 100 līdz 200 | 4,5 | – |
| 4. | No 200 līdz 300 | – | 9 |
| 5. | No 300 līdz 500 | 3 | – |
| 6. | No 500 līdz 1000 | – | 15 |
| 7. | No 1000 līdz 10000 | 1,5 | – |

Piezīmes.

1. Procentuāli norādītās pieļaujamo negatīvo noviržu vērtības, aprēķinot masas vai tilpuma mērvienībās, noapaļo uz augšu līdz tuvākajai grama vai mililitra desmitdaļai.

2. Saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā norādītajām statistiskās kontroles metodēm maksimāli 2,5 % fasējumu ir pieļaujama negatīvā novirze, kas pārsniedz 1.tabulā norādīto pieļaujamo negatīvo novirzi.

2.tabula

| Nr. p.k. | Nominālais daudzums Qn (g vai ml) | Norādes ciparu atzīmes augstumam (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1. | No 5 līdz 50 | 2 |
| 2. | >50–200 | 3 |
| 3. | >200–1000 | 4 |
| 4. | >1000 | 6 |

Piezīme.

3. Norādei par nominālo daudzumu seko mērvienības simbols vai, ja nepieciešams, attiecīgās mērvienības nosaukums.

Ekonomikas ministrs	Daniels Pavļuts