# Pielikums

2009.gada  ___.______

Ministru kabineta

noteikumiem Nr.____

Siltuma avota un centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes rādītāju reģistrēšana un noteikšana

1.1. Siltuma avota energoefektivitātes rādītāju reģistrēšanas un noteikšanas tabula, ja uzņēmums nodarbojas tikai ar siltumenerģijas ražošanu.

1.1. tabula

| Poz. | Rādītāji | Laika periods1/vērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kurināmā patēriņš | nat.vien. |
| 2. | Kurināmā patēriņš | MWh |
| 3. | Neto siltumenerģija | MWh |
| 4. | Siltuma avota neto lietderības koeficients = 3.poz./2.poz. x 100 | % |
| 5. | Skābekļa koncentrācijas dūmgāzēs | tilpuma procenti |
| 6. | Kopējais siltuma avota elektroenerģijas patēriņš | kWh |
| 7. | Elektroenerģijas patēriņš uz neto siltumenerģijas 1 vienību = 6.poz./3.poz. | kWh/MWh |
| 8. | Tīkla ūdens caurplūde | m3 |
| 9. | Tīkla ūdens dzesēšanas kvalitāte = 3.poz./8.poz. | MWh/m3 |
| 10. | Tīkla ūdens piebarošanas daudzums | m3 |
| 11. | Katla kontūra piebarošanas ūdens daudzums 2 | m3 |

Laika periods nedrīkst būt lielāks kā norādīts noteikumu 4. punktā. Laika periods jānorāda, uzrādot datumus, kas ierobežo šo laika periodu.

2 Ja katla kontūrs un siltumtīklu kontūrs ir hidrauliski nodalīti.

1.2. Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes rādītāju reģistrēšanas un noteikšanas tabula, ja uzņēmums nodarbojas ar siltumenerģijas pārvadi, sadali un pārdošanu gala lietotājiem.

1.2. tabula

| Poz. | Rādītāji | Laika periods/vērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Neto siltumenerģija | MWh |
| 2. | Patērētājiem pārdotais siltumenerģijas daudzums | MWh |
| 3. | Siltuma zudumi tīklā | MWh |
| 4. | Relatīvie siltuma zudumi tīklā = 3.poz./1.poz. x 100 | % |
| 5. | Elektroenerģijas patēriņš siltuma pārvadei un sadalei 3 | kWh |
| 6. | Elektroenerģijas patēriņš uz pārdotās siltumenerģijas 1 vienību = 5 poz./2.poz. | kWh/MWh |
| 7. | Tīkla ūdens caurplūde | m3 |
| 8. | Tīkla ūdens dzesēšanas kvalitāte = 2.poz./7.poz. | MWh/m3 |
| 9. | Tīkla ūdens piebarošanas daudzums 4 | m3 |

1.3. Ja ar siltuma ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju gala patērētājiem nodarbojas viens uzņēmums, tad jāaizpilda 1.1. un 1.2. tabulas.

3 Elektroenerģijas patēriņš, kurš tiek uzskaitīts papildu siltuma avotos reģistrētajam elektroenerģijas patēriņam tīkla ūdens pārvadei un sadalei.

4 Piebarošanas daudzums, kurš tiek uzskaitīts papildu siltuma avotos reģistrētajam siltumtīklu ūdens piebarošanas daudzumam.

Ministru prezidents 	    V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs 			     A.Kampars

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs						A.Kampars

Vīza: Valsts sekretārs						A.Matīss

07.10.2009 13:19

308

B.Neimane 67013214

Baiba.Neimane@em.gov.lv