Projekts

Latvijas Republikas Ministru kabinets

2013.gada ___._______                                              Noteikumi Nr.__

Rīgā                                                                               (prot. Nr.__  __.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma

22.panta otro daļu un 25.panta ceturto daļu,

likuma „Par reglamentētajām profesijām

un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

18.panta pirmās daļas 1.punktu un

Autopārvadājumu likuma

6.1 panta trešo daļu un 30. 1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25.nr.; 2011, 79.nr.; 2012, 72.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 5.punktā skaitļus „3.8.” ar skaitļiem „8.8.”

1.2. Izteikt 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„11.2. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai, kura nav veikusi pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi vai kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav veikusi veselības pirmstermiņa pārbaudi.”.

1.3. Izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

„12. Lai iegūtu atļauju, personai jābūt sasniegušai šādu vecumu:

12.1. 12 gadus, - lai iegūtu atļauju mācīties vadīt AM kategorijas transportlīdzekļus;

12.2. 14 gadu, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.3. 16 gadu, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A2, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.4. 22 gadus, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A kategorijas transportlīdzekļus.

13. Izsniedzot personai atļauju, tajā norāda tiesības mācīties vadīt šādu kategoriju transportlīdzekļus:

13.1. AM kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 12 gadu vecumu;

13.2. AM, A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu;

13.2. AM, A1, A2, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu;

13.3. AM, A1, A2, A, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 22 gadu vecumu.”

1.4. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

„20.1 Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas teorētisko un vadīšanas eksāmenu persona kārto kad tā ir sasniegusi attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai noteikto vecumu.”

1.5. Svītrot 21.punktā vārdus „AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai vadīšanas eksāmenu nekārto”.

1.6. Papildināt 29.punktu pirms vārda „motociklus” ar vārdu „mopēdus” un svītrot pirms vārda „tramvajus” vārdu „mopēdus”.

1.7. Svītrot 33.punktā vārdu „rakstiski”.

1.8. Izteikt 39.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

„Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu.”

1.9. Izteikt 42.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„42.2. jautājumi AM, A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (papildjautājumi):

42.2.4 aizsargtērpa un ķiveres lietošana;

42.2.2. citu ceļu satiksmes dalībnieku rīcība (īpaši – to spēja savlaicīgi ieraudzīt mopēdu vai motociklu);

42.2.3. droša mopēda vai motocikla vadīšana dažādos ceļa apstākļos;

42.2.4. mopēda vai motocikla tehniskais stāvoklis, tā ietekme uz ceļu satiksmes drošību;”.

1.10. Izteikt 43.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„43.1. AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 15 pamatjautājumiem un šīs kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem 5 papildjautājumiem;”.

1.11. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

„47. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Eksāmenā pretendents demonstrē savas zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetenci):

47.1. pārbaudīt transportlīdzekļa un tā palīgierīču tehnisko stāvokli;

47.2. sagatavoties braukšanai;

47.3. lietot transportlīdzekļa vadības ierīces un palīgierīces;

47.4. vadīt transportlīdzekli atbilstoši tā gabarītiem un svaram, ievērojot pasažieru ērtības (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai).

47.5. kontrolēt transportlīdzekli ieturot taisnvirziena kustību un braucot pagriezienos;

47.6. ievērot ceļu satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļu prasības;

47.7.  ievērot priekšrocību  un ceļa došanas prasības;

47.8. mainīt braukšanas virzienu krustojumos, mainīt braukšanas joslas, lietot brīdinājuma signālus;

47.9. izvēlēties attiecīgā veida transportlīdzekļu plūsmai atbilstošu braukšanas ātrumu apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām,  ņemot vērā ceļa un laika apstākļus,  attīstīt un ieturēt atbilstošu braukšanas ātrumu, veikt apdzīšanas vai apsteigšanas manevru;

47.10. savlaicīgi pārliecināties par drošību;

47.11. izvēlēties braukšanas ātrumam atbilstošu distanci un intervālu;

47.12. izprast satiksmes situāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus;

47.13. iekļauties satiksmes plūsmā, toleranti izturēties pret pārējiem satiksmes dalībniekiem;

47.14. vadīt transportlīdzekli droši, ekonomiski un videi draudzīgi, ņemot vērā motora apgriezienu skaitu minūtē, pārnesumu pārslēgšanu, bremzēšanu un paātrinājumu  (izņemot A1, A2 un A kategorijai).”

1.12. Papildināt 48.punktu aiz vārdiem „instruktora transportlīdzekli” ar vārdiem „vai pretendenta transportlīdzekli (tikai AM un A1 kategorijām)”.

1.13. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

„49. Papildus šo noteikumu 48.punktā minētajām prasībām vadīšanas eksāmenam izmantojamie transportlīdzekļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

49.1. AM — divriteņu mopēds ar dzirksteļaizdedzes tipa motoru, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums ir 45 kilometri stundā;

49.2. A1 kategorija – A1 kategorijas motocikls bez blakusvāģa, kura motora motora jauda nepārsniedz 11 kW, darba tilpums ir vismaz 115 cm3, jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,1 kW/kg un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h. Ja motocikls aprīkots ar elektromotoru, jaudas attiecība pret svaru ir vismaz 0,08 kW/kg;

49.3. A2 kategorija – motocikls bez blakusvāģa, kura motora jauda ir 20 - 35 kW, darba tilpums ir vismaz 395 cm3 un jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,2 kW/kg. Ja motocikls aprīkots ar elektromotoru, jaudas attiecība pret svaru ir vismaz 0,15 kW/kg;

49.4. A kategorija - motocikls bez blakusvāģa, kura motora jauda ir vismaz 50 kW, darba tilpums ir vismaz 595 cm3 un pašmasa ir vismaz 175 kg. Ja motocikls aprīkots ar elektromotoru, jaudas attiecība pret svaru ir vismaz 0,25 kW/kg;

49.5. B1 kategorija – kvadricikls, kura maksimālais ātrums ir vismaz 60 km/h;

49.6. B kategorija – četrriteņu B kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h;

49.7. BE kategorija – šo noteikumu 49.6.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā un tā maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h. Piekabes pilnai masai jābūt vismaz 1000 kg, un piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.8. C1 kategorija – C1 kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

49.9. C1E kategorija – šo noteikumu 49.8.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, bet transportlīdzekļa sastāva garums – vismaz 8 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja kabīnes augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.10. C kategorija – C kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 12 000 kg, garums – vismaz 8 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, mehānisko pārnesumkārbu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu. Transportlīdzekļa faktiskā masa ir vismaz 10 000 kg;

49.11. CE kategorija – vairākposmu transportlīdzeklis vai šo noteikumu 49.10.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m, vai puspiekabi. Vairākposmu transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir vismaz 20 000 kg, garums – vismaz 14 m, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Transportlīdzeklim vai transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, mehānisko pārnesumkārbu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu. Transportlīdzekļa vai ransportlīdzekļu sastāva faktiskā masa ir vismaz 15 000 kg;

49.12. D1 kategorija – D1 kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

49.13. D1E kategorija – šo noteikumu 49.12.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.14. D kategorija – D kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, garums – vismaz 10 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

49.15. DE kategorija – šo noteikumu 49.14.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg.

1.14. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

„51. Vadīšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu, t.i. ar transportlīdzekli ar sajūga pedāli vai rokas sviru (A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem), kas tiek darbināti uzsākot braukšanu, apturot transportlīdzekli un pārslēdzot pārnesumus. Transportlīdzeklis, kas neatbilst iepriekšminētajām prasībām, tiek uzskatīts par transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu (izņemot AM kategorijas transportlīdzekļus) un, ja vadīšanas eksāmenu kārto ar šādu transportlīdzekli, to norāda pēc eksāmena nokārtošanas izsniegtajā vadītāja apliecībā, kas personai dod tiesības vadīt tikai transportlīdzekļus ar automātisko pārnesumkārbu. Šī prasība nav spēkā, ja persona, kura kārto vadīšanas eksāmenu C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, pirms tam ir nokārtojusi vadīšanas eksāmenu ar B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 vai D1E kategorijas transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu.”

1.15. Papildināt 52.1.1.apakšpunktu pirms burta un skaitļa „A1” tā ar burtiem „AM”.

1.16. Papildināt noteikumus ar 52.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„52.2.5. AM kategorijai – mopēda nolaišana no stāvbalsta, mopēda pārvietošana ar izslēgtu motoru, ejot blakus transportlīdzeklim, mopēda novietošana uz stāvbalsta, vismaz divas figūras, ko izpilda ar nelielu ātrumu, vismaz divi manevri, ko izpilda ar minimālo ātrumu 30 km/h (vismaz viens manevrs ar izvairīšanos no šķēršļiem), vismaz divas bremzēšanas figūras, tai skaitā avārijas bremzēšana, braucot ar ātrumu vismaz 30 km/h;”.

1.17. Papildināt 52.3.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Droša, ekonomiska un videi draudzīga vadīšana tādā veidā, lai garantētu drošību un samazinātu degvielas patēriņu un emisijas, t.sk. paātrinājuma vai braukšanas ātruma samazināšanas laikā un braucot kalnā vai no kalna, vajadzības gadījumā pārnesumu izvēloties manuāli.”

1.18. Papildināt 57.punktu aiz vārdiem „vadīšanas eksāmenu ar” ar burtiem „AM”.

1.19. Izteikt 58. un 59.punktu šādā redakcijā:

„58. Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē pretendenta zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetenci) sagatavoties transportlīdzekļa vadīšanai un vadīt transportlīdzekli ceļu satiksmē. Inspektors vērtē kompetences līmeni katrā no 47.punktā minētajām kompetencēm, bet lēmumu par eksāmena rezultātu pieņem, izvērtējot pretendenta sniegumu kopumā. Pretendenta kompetence tiek vērtēta šādos līmeņos:

58.1. labi - kompetences līmenis visās 47.punktā minētajās kompetencēs atbilst nepieciešamajam, kā rezultātā pretendents stabili iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot pielietot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas,  izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus;

58.2. pietiekami - kompetences līmenis visās 47.punktā minētajās kompetencēs atbilst minimāli nepieciešamajam, kā rezultātā pretendents kopumā iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot pielietot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus, bet nepieciešami uzlabojumi un tālāka patstvīga attīstība;

58.3. nepietiekami – kompetences līmenis vienā vai vairākās 47.punktā minētajās kompetencēs neatbilst minimāli nepieciešamajam, kā rezultātā pretendents nespēj iekļauties ceļu satiksmē, rada vai var radīt draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, nepārzina vai neprot pielietot galvenās normatīvo aktu prasības, neizprot satiksmes situāciju un neprot pieņemt atbilstošus lēmumus, līdz ar to tiek vai var tikt radītas satiksmei bīstamas un traucējošas situācijas.

59. Eksāmens ir nokārtots ja:

59.1. pretendentam ir labs vai pietiekams kompetences līmenis;

59.2. figūras ir izpildītas ar ne vairāk, kā diviem mēģinājumiem katra.”

1.20. Aizstāt 65.punktā skaitli „12” ar skaitli „10”.

1.21. Aizstāt 71.punktā skaitļus „3.8.” ar skaitļiem „8.8.”

1.22. Papildināt 74.1.apakšpunktu aiz vārdiem „ergonomikas principiem” ar vārdiem „dažādu transportlīdzekļa sistēmu uzbūvi un pārbaudēm”.

1.23. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

„75. Vadīšanas eksāmena laikā pretendenta kompetenci novērtē atbilstoši šo noteikumu 7.2.nodaļā minētajai kārtībai. Vadīšanas eksāmens nav nokārtots, ja pretendents nespēj apmierinoši apliecināt savas zināšanas nevienā no eksāmena pirmās daļas jautājumiem.”

1.24. Izteikt 78., 79. un 80.punktu šādā redakcijā:

„ 78. Lai apmainītu vai atjaunotu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību, saņemot vadītāja apliecību ar ierakstu par iegūtajām profesionālajām zināšanām ar derīguma termiņu pieci gadi, persona pabeidz periodiskās apmācības kursu. Atjaunojot vadītāja apliecību, ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav informācijas par jauna periodiskās apmācības kursa beigšanu, personai tiek izsniegta vadītāja apliecība, kurā norāda iepriekš izdotās vadītāja apliecības papildinformācijas koda derīguma termiņu.

79. Lai persona, kura D1, D1E, D un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir ieguvusi līdz 2008.gada 9.septembrim, saņemtu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību, tā pabeidz periodiskās apmācības kursu.

80. Lai persona, kura C1, C1E, C un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir ieguvusi līdz 2009.gada 9.septembrim, saņemtu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību, tā pabeidz periodiskās apmācības kursu.”

1.25. Svītrot 83.punktu.

1.26. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības Direktīvām ar 10.punktu šādā redakcijā:

„11) Komisijas 2012.gada 19. novembra Direktīva 2012/36/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām”.

1.27. Papildināt 1.pielikumu ar 8.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.3.1 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai triciklu (46);”

1.28. Papildināt 1.pielikumu ar 8.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.8.1 papildinformācijas kods, kas norāda, ka atļauts vadīt B kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šā savienojuma pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 4250 kilogramus (96);”

1.29. Aizstāt 3.pielikuma tabulu ar tabulu šādā redakcijā:

1.30. Aizstāt 3.pielikuma 5.piezīmē burtu un skaitli „A1” ar burtu un skaitli „A2”.

1.31. Papildināt 3.pielikuma 1.punktu ar vārdiem „un vadīšanas eksāmenu, kas ietver šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minēto sagatavošanos braukšanas uzsākšanai un zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli, un 52.2.apakšpunktā minēto figūru izpildi.”

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents 					V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs 					A.Matīss

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs 				A.Matīss

Vīza: Valsts sekretārs					K.Ozoliņš

22.10.2013. 13:15

2258

J.Teteris, 67025725, juris.teteris@csdd.gov.lv