Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

20__.gada __.___	Noteikumi Nr.__

Rīgā	(prot. Nr.__ __.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa

noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”

Izdoti saskaņā ar

Ģeotelpiskās informācijas likuma

13.panta trešo un piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2012, 65.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

„21. Topogrāfisko informāciju iegūst, veicot uzmērīšanu apvidū. Ja  topogrāfiskajā uzmērīšanā izmanto iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju par attiecīgo teritoriju, mērnieks veic tās pārbaudi, izdarot kontrolmērījumus apvidū.”.

1.2. Izteikt 24.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„24.Topogrāfiskajā uzmērīšanā, izmantojot iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju un veicot attiecīgās teritorijas atkārtotu uzmērīšanu, noteikto koordinātu un augstumu starpība nedrīkst pārsniegt:”.

1.3. Papildināt 32.punktu aiz vārdiem „uzmēra pa” ar vārdiem „tās lielāko”.

1.4. Izteikt 33., 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

„33. Topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā ēkām norāda adresācijas objekta (ēkas) numuru vai nosaukumu, ja tāds ir. Numuru norāda paralēli ielai, kurai tas ir piesaistīts. Ja ēkas numuru nevar attiecināt uz konkrētu ielu, pie tā papildus norāda ielas nosaukumu.

34. Upes, strautus, kanālus un grāvjus uzmēra pa viduslīniju un attēlo ar vienu ūdenslīniju, ja tie šaurāki par 50 centimetriem. Ja ūdensteces platums ir 50 centimetru vai lielāks, to uzmēra un attēlo ar atsevišķām krasta līnijām. Visām ūdenstecēm un ūdenstilpnēm norāda ūdenslīmeņa augstuma atzīmi un tās iegūšanas datumu.

35. Topogrāfiskajā plānā attēlo visus kokus, kuru caurmērs ir pieci centimetri vai lielāks. Mežos kokus uzmēra tikai pēc pasūtītāja pieprasījuma. Caurmēru mēra 130 centimetru augstumā virs sakņu kakla.”.

1.5. Papildināt 38.punktu aiz vārda „saīsinājumi” ar vārdiem „un to veidošanas principi”.

1.6. Svītrot 43.1.apakšpunktā vārdus „un lietus kanalizācijas noteku ievadus zemē”.

1.7. Svītrot 48.punkta otro teikumu.

1.8. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

„51. Veicot inženierkomunikāciju izpildmērījumus, inženierkomunikācijām uzmēra visus pagrieziena punktus. Taisnos posmos mērījumus veic ik pēc 15–20 metriem. Mērījumu vietās izpildmērījuma plānā norāda pazemes inženierkomunikācijas augstuma atzīmi. Zemes virsmas augstuma atzīmi norāda, ja to pieprasa pasūtītājs. Ja inženierkomunikācija izbūvēta, izmantojot automātisko kabeļu ierakšanas arklu, uzmērīšanu veic 10 dienu laikā un kamēr redzama tās izbūves vieta.”.

1.9. Aizstāt 56.punkta otrajā teikumā skaitli „1,5” ar skaitli „2”.

1.10. Papildināt noteikumus ar 57.1 un 57.2 punktu šādā redakcijā:

„57.1 Mērnieks katra topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna izgatavošanai pieprasa Valsts zemes dienestam Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datus ne agrāk kā 10 dienas pirms lauka darbu uzsākšanas.

57.2 Kadastra informācijas sistēmas  kadastra kartes datus topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā attēlo atbilstoši Valsts zemes dienesta izsniegtajai informācijai, kas sagatavota atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes tehniskajai specifikācijai.”.

1.11. 59.punktā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

„59. Topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna katras lapas  noformējumā ietver:”;

svītrot 59.1.apakšpunktā vārdu „izdrukas”;

papildināt 59.2.apakšpunktu aiz vārda „apkaimē” ar vārdiem iekavās „nepieciešamības gadījumā izvieto uz atsevišķas lapas vai tikai pirmajā lapā”;

izteikt 59.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„59.4. piezīmes, kurās norāda topogrāfiskās uzmērīšanas lauka darbu datumu vai uzmērīšanas periodu, norādot tā sākuma un beigu datumu, Valsts zemes dienesta izsniegtās Kadastra informācijas sistēmas datnes nosaukumu un datumu, izmantotos vai papildus ierīkotos un nostiprinātos ģeodēziskā tīkla punktu numurus un to koordinātas un augstumu, izmantotās pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas nosaukumu, mēroga koeficientu, topogrāfiskajā plānā attēlotās teritorijas platību hektāros, un, ja nepieciešams, citas specifiskas lietas un apstākļus;”;

papildināt 59.5.apakšpunktu aiz vārda „reģistrāciju” ar vārdiem iekavās „nepieciešamības gadījumā izvieto uz atsevišķas lapas vai tikai pirmajā lapā”;

papildināt 59.7.apakšpunktu aiz vārda „lapām” ar vārdiem iekavās „nepieciešamības gadījumā izvieto uz atsevišķas lapas vai tikai pirmajā lapā”.

1.12. Svītrot 60.punktā vārdus iekavās „piemēram, atvērta tranšeja vai beztranšeju tehnoloģija”.

1.13. Papildināt 64.1.apakšpunktu aiz vārda „izlīdzināšanas” ar vārdiem iekavās „tādā formā un veidā kādā tie iegūti”.

1.14. Papildināt 64.3.apakšpunktu aiz vārda „izpildmērījuma” ar vārdu „plāna”.

1.15. Papildināt 69.punktu aiz vārda „pašvaldība” ar vārdiem „saistošajos noteikumos”.

1.16. Svītrot 74.punktu.

1.17. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

„76. Mērnieks vai komersants vietējās pašvaldības datubāzes turētājam papildus šo noteikumu 75.punktā minētajam izpildmērījuma plānam iesniedz datni, kurā attēlots objekts, kam veikts izpildmērījums, tā apraksts (piemēram, izmērs, materiāls), kā arī papildu šo noteikumu 75.punktā minētajam topogrāfiskajam plānam vai izpildmērījuma plānam iesniedz Valsts zemes dienesta izsniegto datni ar Kadastra informācijas sistēmas datiem.”.

1.18. Izteikt 78.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„78.2. vai ir norādīti visi nepieciešamie topogrāfiskās informācijas saskaņojumi, tai skaitā, vai ir ievērota šo noteikumu 57.1punktā noteiktā prasība;”.

1.19. Papildināt noteikumus ar 78.1 un 78.2 punktu šādā redakcijā:

„78.1 Vietējās pašvaldības datubāzes turētājs var pārbaudīt, vai mērnieka vai komersanta iesniegtajā topogrāfiskā plāna vai  izpildmērījuma plāna datnē attēlotie kadastra dati atbilst Valsts zemes dienesta izsniegtajiem Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datnes datiem.

78.2 Ja vietējās pašvaldības datubāzes turētājs, veicot šo noteikumu 78. un 78.1punktā  minēto pārbaudi, konstatē neatbilstības, tad vietējās pašvaldības datubāzes turētājs atsaka topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna reģistrāciju vietējās pašvaldības datubāzē.”.

1.20. Aizstāt 81.punkta otrajā teikumā vārdus „mērnieka paraksta datuma”  ar vārdiem „tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē”.

1.21. Aizstāt 98.punkta trešajā teikumā vārdus „izpildmērījumu plānu” ar vārdiem „izpildmērījuma plānu”.

1.22. Aizstāt 99.punkta pirmajā teikumā vārdus „kā viena gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas” ar vārdiem un skaitļiem „par 2014.gada 28.februāri”.

1.23. Papildināt noteikumus ar 102., 103. un 104.punktu šādā redakcijā:

„102. Grozījumi šo noteikumu 59.4.apakšpunktā, kas paredz prasību topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna piezīmēs norādīt arī informāciju par Valsts zemes dienesta izsniegtās Kadastra informācijas sistēmas datnes nosaukumu un datumu, stājas spēkā 2014.gada 1.martā.

103. Divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienas topogrāfiskos plānus un izpildmērījuma plānus, kuru izstrāde uzsākta līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai, var noformēt atbilstoši prasībām, kuras bija spēkā līdz šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai.

104. Valsts zemes dienests veic topogrāfiskajā plānā vai izpildmērījuma plānā attēloto zemes vienību un zemes vienību daļu kadastra apzīmējumu un robežu atbilstības Kadastra informācijas sistēmas datiem pārbaudi līdz 2014.gada 30.aprīlim tiem darbiem, kuriem mērnieks Kadastra informācijas sistēmas datus pieprasījis līdz 2014.gada 28.februārim.”.

1.24. Izteikt noteikumu 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

„1.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281

# Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija

| Nr.p.k. | Objekta kods | Objekta nosaukums | Slāņa nosaukums | Elementa tips | Objekta apzīmējums | Krāsas NR RGB CAD vidē/ izdrukā | Līnijas platums | Simbola nosaukums | Līnijas stila nosaukums | Teksta stils (fonts lielums, novietojums) | Paskaidrojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1000000000 | Ģeodēzija |
| 1.1. | 1109000600 | Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | GPSBAZE |  |  |  |
| 1.2. | 1302000000 | Sienas repers [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | REP |  |  | Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases tīkla, gravimetriskā tīkla 2.klases un vietējā tīkla punktus. |
| 1.3. | 1303000000 | Sienas marka [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | SMARKA |  |  | Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases tīkla, gravimetriskā tīkla 2.klases un vietējā tīkla punktus. |
| 1.4. | 1301000000 | Grunts repers [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | GREP |  |  | Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases, globālās pozicionēšanas 1. un 2. klases, gravimetriskā tīkla 2.klases un vietējā tīkla punktus. |
| 1.5. | 1308000000 | Fundamentālais repers [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | FUNDRP |  |  | Attēlo nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases, globālās pozicionēšanas 0. un 2. klases, gravimetriskā tīkla 1.klases un vietējā tīkla punktus. |
| 1.6. | 1109000000 | Magnētiskais punkts [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | GEOMAG |  |  |  |
| 1.7. | 1103000000 | Grunts zīmes [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | GPS |  |  | Attēlo globālās pozicionēšanas 0., 1., un 2. klases un vietējā tīkla punktus. |
| 1.8. | 1104000000 | Cietā seguma zīmes [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | CIETS |  |  | Attēlo vietējā tīkla punktus. |
| 1.9. | 1107000000 | Ģeodēziskā tīkla un uzmērīšanas tīkla punkta numurs, augstums un to iznesuma līnija [1] | GEOD_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 254 20.412 | 255,140,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_LT | Ģeodēziskā tīkla un uzmērīšanas tīkla augstums ar milimetra precizitāti, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 1.10. | 1201000000 | Uzmērīšanas tīkla punkts [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | STP |  |  | Gruntī vai cietā segumā nostiprināts punkts, kura koordinātas noteiktas apvidus uzmērīšanai. Norāda numuru un augstumu. |
| 1.11. | 1307000000 | Pagaidu repers [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 1 | PAGREP |  |  | Nostiprināts punkts, kura augstums noteikts ar trigonometrisko vai tehnisko nivelēšanu un izmantojams būvniecības vajadzībām. |
| 1.12. | 1206000000 | Situācijas punkta numurs [1]; [2]; [3] | GEOD_SITP_####_TKST_# | Teksts | 87 | 255,140,0 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_03_LT |  |
| 1.13. | 1500000000 | Koordinātu tīkls [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KRUSTS |  |  |  |
| 1.14. | 1600000000 | Koordinātu tīkla teksts [1] | GEOD_KORD_####_TKST_# | Teksts | x=311550 y=506650 | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_1_LC | Norāda X un Y koordinātas veselos skaitļos. |
| 1.15. | 1700000000 | Ģeodēziskā tīkla punkta piezīme [1] | GEOD_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,140,0 0,0,0 | 0 | GTINFO |  |  | Ģeodēziskā tīkla punkta piezīme: "Uzmanību ģeodēziskā tīkla punkts! Projektējot saglabāt." Nepieciešamības gadījumā ģeodēzisko punktu palīglīniju lieto kā iznesuma līniju. |
| 1.16. | 1800000000 | Ģeodēzisko punktu detalizācijas (palīglīnija) līnija un apraksts [1] | GEOD_DETV_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 255,140,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB |  |
| 2. | 2000000000 | Reljefs |
| 2.1. | 2101000000 | Augstumlīkne un kritumrādis | RELJ_HORZ_PAMT_####_# | Līnija |  | 210,112,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo cauri visiem apvidus objektiem bez pārrāvumiem, izņemot caur ēkām, ceļiem ar segumu, dzelzceļiem, ūdenstilpēm, mākslīgas izcelsmes reljefa formām – karjeriem, dambjiem, grāvjiem, pagalmiem u.c. Kritumrādi (nogāzes slīpuma rādītāju) pievieno horizontālēm ap pauguru virsotnēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plāna malās. Kritumrādis ir 0,5 m garumā (M1:500). |
| 2.2. | 2102000000 | Paresnināta augstumlīkne un kritumrādis | RELJ_HORZ_RESN_####_# | Līnija |  | 210,112,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Lieto, lai paaugstinātu kopējo reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem). Kritumrādi (nogāzes slīpuma rādītāju) pievieno horizontālēm ap pauguru virsotnēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plāna malās. Kritumrādis ir 0,5 m garumā (M1:500). |
| 2.3. | 2103000000 | Pushorizontāle [3] | RELJ_HORZ_PUSH_####_# | Līnija |  | 210,112,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_3 |  | Lieto līdzenuma reljefā raksturīgu formu attēlošanai. Izzīmē starp pamathorizontālēm (0,25). |
| 2.4. | 2107000000 | Augstumlīkņu teksts | RELJ_HORZ_####_TKST_# | Teksts | 12 | 210,112,0 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_05_CC | Vesels skaitlis (tā augšmala vērsta pret paugura virsotni), kas raksturo horizontāles augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) horizontālēm, nepieciešamības gadījumā pārējām līknēm. |
| 2.5. | 2201010000 | Nogāzes augša un nogāzes "zariņi" | RELJ_NOGA_####_####_# | Līnija |  | 210,112,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Slīpa zemes virsmas daļa (slīpums lielāks par 20o), kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5 m, atsevišķos gadījumos arī 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Nogāzi attēlo atbilstoši apvidū esošai situācijai. |
| 2.6. | 2201020000 | Nogāzes apakša | RELJ_NOGL_####_####_# | Līnija |  | 210,112,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI_1 |  | Attēlo visām nogāzēm, izņemot grāvjiem, kuri pildīti ar ūdeni, un citām ūdenstilpnēm – šajos gadījumos nogāzes apakšu zīmē ar attiecīgo ūdens līnijas apzīmējumu. |
| 2.7. | 2203000000 | Krauja | RELJ_KRAU_####_####_# | Līnija |  | 210,112,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Pauguru un ieleju stāvas nogāzes, kas veidotas no irdeniem iežiem. |
| 2.8. | 2205000000 | Klints | RELJ_KLNT_####_####_# | Līnija |  | 210,112,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Klinšaina nogāze mērogā (piemēram, smilšakmens atsegums, klints augša), norāda augstumu metros ar precizitāti līdz 0,1 m. |
| 2.9. | 2106000000 | Augstuma atzīmes punkts | RELJ_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | PKT |  |  | Punkts, kurš raksturo zemes virsmas augstumu. |
| 2.10. | 2108000000 | Augstuma atzīmes punkts, kurš atšķiras no zemes virsmas [3] | RELJ_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | PKTH |  |  | Punkts, kurā raksturo objekta virsmas augstumu (sliedes, mūra u.c. virsma). Attēlo kopā ar augstuma atzīmes tekstu. |
| 2.11. | 2301000000 | Ala | RELJ_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 210,112,0 0,0,0 | 1 | ALA |  |  | Alas un grotas attēlo tikai ar ieejas apzīmējumu, kura pamatne paralēla lapas dienvidu rāmim. |
| 2.12. | 2302000000 | Bedre | RELJ_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 210,112,0 0,0,0 | 0 | BEDRE |  |  | Dabiskas izcelsmes un mākslīgi veidotas. Bedres relatīvo (starpību, attiecībā pret zemes virsmas augstumu tās malā) dziļumu uzrāda ar negatīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m. |
| 2.13. | 2110000000 | Reljefa elementu, objektu apraksts un iznesuma līnija | RELJ_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | Gūtmaņa ala | 210,112,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LT | Bedres, kraujas, alas, klints un citu reljefa objektu apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 2.14. | 2107000000 | Augstuma atzīmes teksts un iznesuma līnija | RELJ_AATZ_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 14.88 | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_05_LT | Skaitlis, kas raksturo zemes virsmas augstumu virs jūras līmeņa norādītajā vietā. Norāda ar centimetra precizitāti (decimāldaļu attēlo ar punktu), nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju. |
| 3. | 3100000000 | Hidrogrāfija |
| 3.1. | 3101020100 | Pastāvīga krasta līnija | HIDG_PLIN_####_####_# | Līnija |  | 0,0,240 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 |  | Jūras krasta, ezera, ūdenskrātuves, upes, strauta vai kanalizētas ūdensteces krasta līnija uzmērīšanas brīdī. Ūdens līmeņa līkni attēlo kopā ar ūdens līmeņa atzīmi. |
| 3.2. | 3101020200 | Nenoteikta un nepastāvīga krasta līnija | HIDG_NLIN_####_####_# | Līnija |  | 0,0,240 0,0,255 | 0 |  | ADTI_3 |  | Periodiski izžūstošas ūdenstilpes un ūdensteces, vecupes, kas savienotas vai atdalītas no galvenās ūdensteces, ūdenskrātuves to piepildīšanas stadijā, zemi, applūstoši jūras krasti, ūdensteces un ūdenstilpes purvos. |
| 3.3. | 3101040000 | Hidrogrāfijas apraksts un iznesuma līnija | HIDG_HPAS_####_TKST_# | Teksts, Līnija | dīķis | 0,0,240 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Ūdenstilpņu (arī avota) paskaidrojošie un raksturojošie teksti, piemēram, dīķis, karjers, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 3.4. | 3101040200 | Hidrogrāfiskie nosaukumi | HIDG_HNOS_####_TKST_# | Teksts | Daugava | 0,0,240 0,0,255 | 0 |  |  | Tahoma_1_LB | Nosaukumi ar ģeogrāfisku nozīmi, piemēram, Daugava, Juglas kanāls, Mārupīte. |
| 3.5. | 3101050000 | Avots | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,240 0,0,255 | 0 | AVOTS |  |  | Dabiskā stāvoklī esoši un ar betona vai koka grodiem, renēm u.c. ierīcēm izbūvēti avoti. Dabiskā avota apzīmējumam jābūt orientētam atbilstoši tā iztekai apvidū. Norāda zemes virsmas absolūto augstumu, kas noteikts pie avota. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrogrāfijas aprakstu. |
| 3.6. | 3101040400 | Ūdens līmeņa atzīmes vieta | HIDG_UATZ_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 0,0,240 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Ūdens līmeņa upēs, ezeros un dīķos, u.c. ūdenstilpnēs, atzīme un datums (norāda vismaz vienā, raksturīgākajā, uzmērītajā punktā). Attēlo kopā ar krasta līniju. |
| 3.7. | 3205010000 | Grāvis | HIDG_GRAV_####_####_# | Līnija |  | 0,0,225 0,0,255 | 0 |  |  |  | Ar grāvja līniju zīmē ūdens atrašanās vietas kontūras. Grāvja nogāzi līdz ūdens virsmai zīmē ar nogāzes apzīmējumu, bet ūdenslīniju ar grāvja apzīmējumu. Sausos grāvjus zīmē tikai ar nogāzes līnijām. |
| 3.8. | 3205030000 | Grāvja teksts un iznesuma līnija | HIDG_GRAV_####_TKST_# | Teksts, Līnija | grāvis | 0,0,225 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Norāda tekstu – „grāvis” un grāvja dibena augstuma atzīmi virs vai zem (negatīvs skaitlis) jūras līmeņa, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. Sausos grāvjos aprakstu nelieto. |
| 3.9. | 3101040300 | Ūdens tecēšanas virziens | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,240 0,0,255 | 0 | UDTEC |  |  | Ūdens tecēšanas vai straumes pastāvīgais vai valdošais virziens ūdenstilpē (arī grāvjos), attēlo ja to iespējams noteikt. Apzīmējumu izvieto paralēli ūdenstecei. |
| 3.10. | 3102010100 | Ūdenskritums | HIDG_UDKR_####_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,255 | 1 |  |  |  | Ūdenskrituma un rumbas augstumu uzrāda ar precizitāti līdz 0,1 m. |
| 3.11. | 3102020000 | Krāces teksts un iznesuma līnija [3] | HIDG_KRAC_####_TKST_# | Teksts, Līnija | krāce | 0,180,180 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_CC | Cietu pamatiežu izvirzījumi vai akmeņu sablīvējumi upēs un strautu gultnēs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 3.12. | 3102020200 | Krāce [3] | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,255 | 0 | KRACES |  |  | Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība mazāka par 3 m2. |
| 3.13. | 3102030000 | Sēkļa teksts un iznesuma līnija [3] | HIDG_SEKL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | sēklis | 0,180,180 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_CC | Zemūdens sanesumu joslas – krasta sēres un straumju sēkļi, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 3.14. | 3102030100 | Sēklis [3] | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,255 | 1 | SEKLIS |  |  | Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība mazāka par 3 m2. |
| 3.15. | 3102050000 | Ūdenstilpes dibena horizontāle un kritumrādis [3] | HIDG_HORZ_PAMT_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo ūdenstilpju dibena reljefa formu. Horizontāles līniju izzīmē ik pēc 0,5 m. Kritumrādi pievieno horizontālēm ap iedobēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas zemūdens reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plānu malās. |
| 3.16. | 3102050001 | Paresnināta ūdenstilpes dibena horizontāle un kritumrādis [3] | HIDG_HORZ_RESN_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,255 | 1 |  | ADTI_0 |  | Lieto, lai paaugstinātu dibena reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem). Kritumrādi pievieno horizontālēm ap iedobēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas zemūdens reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plānu malās. |
| 3.17. | 3102050200 | Ūdenstilpes dibena horizontāles teksts [3] | HIDG_HORZ_####_TKST_# | Teksts | -2 | 0,180,180 0,0,255 | 1 |  |  | Tahoma_05_CC | Vesels skaitlis, kas raksturo horizontāles augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) horizontālēm, nepieciešamības gadījumā pārējām līknēm. |
| 3.18. | 3102060000 | Ūdenstilpes dibena augstuma atzīme [3] | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,255 | 0 | DZILUM |  |  | Punkts, kurā raksturo ūdenstilpes dibena augstumu. Attēlo kopā ar ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes tekstu un iznesuma līniju. |
| 3.19. | 3102070000 | Ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes teksts un iznesuma līnija [3] | HIDG_AATZ_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 3.45 | 0,180,180 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Skaitlis, kas raksturo ūdenstilpes augstumu virs vai zem (negatīvs skaitlis) jūras līmeņa norādītajā vietā. Attēlo kopā ar ūdenstilpes dibena augstuma atzīmes simbolu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 3.20. | 3103010000 | Akmeņu grupas virs ūdens apraksts | HIDG_AKME_####_TKST_# | Teksts, Līnija | akmeņu grupa | 0,180,180 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_CC | Akmeņu grupas, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 3.21. | 3103010200 | Akmeņu grupa virs ūdens | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,255 | 0 | VUDAKG |  |  | Izmanto laukuma aizpildīšanai, ja aizpildāmā platība lielāka par 3 m2. Kā robežu laukumam izmanto kontūru ierobežojošo līniju. |
| 3.22. | 3103020000 | Atsevišķs virsūdens akmens | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,255 | 1 | VUDAKM |  |  | Akmens, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa. |
| 3.23. | 3103020001 | Atsevišķa virsūdens akmens kontūra | HIDG_AKME_####_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,255 | 1 |  | ADTI_0 |  | Akmens kontūra, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa, parādīta ar līniju vai līkni. |
| 3.24. | 3103030000 | Atsevišķs redzams zemūdens akmens [3] | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,255 | 0 | ZUDAKM |  |  | Akmens, kas atrodas nelielā dziļumā un apdraud kuģošanas drošību. |
| 3.25. | 3103040000 | Periodiski redzams zemūdens akmens [3] | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,255 | 0 | PERAKM |  |  | Akmens, kas atkarībā no ūdenslīmeņa svārstībām periodiski ir redzams virs ūdens. Attēlojot atsevišķus zemūdens un periodiski redzamos akmeņus, izmanto hidrogrāfiskos datus un paskaidrojošu tekstu. |
| 3.26. | 3103050000 | Ūdensaugu teksts un iznesuma līnija [3] | HIDG_AUGI_####_TKST_# | Teksts, Līnija | ūdensaugi | 0,180,180 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_CC | Ūdensaugu koncentrācijas vietas jūras piekrastē, ezeros, dīķos, upēs un citās ūdenstilpēs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 3.27. | 3103050100 | Ūdensaugi [3] | HIDG_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,255 | 0 | UDAUGI |  |  | Ūdensaugu koncentrācijas vietas jūras piekrastē, ezeros, dīķos, upēs un citās ūdenstilpēs. |
| 4. | 3200000000 | Hidrotehnika |
| 4.1. | 3201000000 | Ūdens rezervuāra, nosēdbaseina mala | HIDT_REZV_####_####_# | Līnija |  | 0,0,120 0,0,255 | 1 |  | ADTI_0 |  | Izbūvēti rezervuāri, nosēdbaseini ar konkrētu ģeometrisku malu. |
| 4.2. | 3201000100 | Ūdens rezervuāra, nosēdbaseina teksts un iznesuma līnija | HIDT_REZV_####_TKST_# | Teksts, Līnija | dūņu lauks | 0,0,120 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CC | Ūdens rezervuāru, nosēdbaseinu apraksts, ūdens (šķidrās vielas) līmeņa augstums. Nepieciešamības gadījumā, lieto iznesuma līniju. |
| 4.3. | 3202020000 | Dambis, aizsargvalnis (sauszemes daļa) | HIDT_DAMV_####_####_# | Līnija |  | 0,210,210 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo hidrotehniskas nozīmes būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem. |
| 4.4. | 3202020001 | Dambis, aizsargvalnis (zemūdens daļa) [3] | HIDT_DAMP_####_####_# | Līnija |  | 0,210,210 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Attēlo hidrotehniskas nozīmes būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem. |
| 4.5. | 3202040000 | Pāļu kopa ūdenī | HIDT_PALI_####_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,0 | 0 |  | HIDT_PALI |  | No pāļiem veidotas bijušo dambju, tiltu balstu, piestātņu un krastmalu paliekas. Ar hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju raksturo pāļu materiālu. Ja pāļu grupa nav liela, tad pāļus var attēlot katru atsevišķi kā stabus ar atbilstošu staba apzīmējumu (to nosaka materiāls, no kā tie veidoti). |
| 4.6. | 3203010000 | Slūžas, aizsprosts | HIDT_SLUZ_####_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo aizsprostus (hidrotehniska būve ūdens plūsmas aizturēšanai un ūdens līmeņa celšanai) un slūžas (ierīce ūdens aizsprostu būvēs ūdens līmeņa regulācijai). Sastāv no vairākiem apzīmējumiem. |
| 4.7. | 3205040100 | Caurtekas līnija | HIDT_CAUR_####_####_# | Līnija |  | 0,0,240 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 |  | Hidrotehniskas būves, kas izvada ūdens plūsmas zem ceļiem un uzbērumiem. Caurtekas līniju lieto kopā ar caurtekas ievada-izvada simbolu. |
| 4.8. | 3205040101 | Caurtekas izvads–ievads | HIDT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,240 0,0,255 | 1 | CAURT |  |  | Caurtekas ievada-izvada simbolu novieto caurtekas līnijas galos. |
| 4.9. | 3205040200 | Caurtekas kontūra mērogā (0,5 m un vairāk) | HIDT_CAUR_KONT_####_# | Līnija |  | 0,0,240 0,0,255 | 0 |  | ADTI_3 |  | Ja diametrs ir 0,5 m un lielāks, tad caurtekas horizontālās projekcijas ārējo kontūru attēlo mērogā, saglabājot caurtekas ass līnijas un ievada-izvada apzīmējumu. |
| 4.10. | 3205040300 | Caurteku raksturojošais teksts un iznesuma līnija | HIDT_CAUR_####_TKST_# | Teksts, Līnija | d300 b | 0,0,240 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Caurtekas teknes vai caurules virsas augstums, diametrs, materiāls, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 4.11. | 3203020000 | Ūdens dzirnavas, ģeneratora rats | HIDT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,0 | 0 | UDDZIR |  |  | Hidrotehniska ierīce ūdens spēka pārvēršanai tautsaimnieciskiem mērķiem. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. |
| 4.12. | 3203030000 | Ūdensteces aizsprostojums [3] | HIDT_AIZP_####_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Bebru veidots u.tml. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. |
| 4.13. | 3206010500 | Kuģošanas navigācijas zīme [3] | HIDT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,210,210 0,0,0 | 0 | KRSIGN |  |  | Kuģošanas navigācijas zīme (bākas, krasta navigācijas zīmes). Ja bāka ir kapitālas konstrukcijas būve, to attēlo kā būvi, pievienojot kuģošanas navigācijas zīmes apzīmējumu. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. |
| 4.14. | 3206020100 | Enkurvieta [3] | HIDT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,210,210 0,0,0 | 0 | ENKURV |  |  | Pastāvīga kuģu apstāšanās vieta pie krasta (ūdenstilpē), kā arī piestātne pie neierīkotiem moliem. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. |
| 4.15. | 3206020200 | Piestātne, laipa | HIDT_LAIP_####_####_# | Līnija |  | 0,210,210 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Ūdens transportlīdzekļiem (laivām, kuģiem) ierīkota piestāšanās vieta – krasta piestātne ar fundamentālu pamatu vai balstīta uz pāļiem. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. |
| 4.16 | 3206020300 | Peldoša piestātne, doks [3] | HIDT_DOKS_####_####_# | Līnija |  | 0,210,210 0,0,0 | 1 |  | ADTI_2 |  | Peldoša piestātne un peldoša konstrukcija ostā – kuģu remontam; līniju zīmē pa konstrukcijas ārējo robežu. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. |
| 4.17. | 3206020400 | Pārceltuve | HIDT_PARC_####_####_# | Līnija |  | 0,210,210 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Tehniski aprīkota ūdenstilpnes šķērsošanas vietas ass līnija. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. |
| 4.18. | 3206020500 | Kuģu pietauvošanās slīdrags (polers) | HIDT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,210,210 0,0,0 | 0 | SLIDRAGS |  |  | Speciāli nostiprināts objekts, pie kura piesien kuģa tauvu. Nepieciešamības gadījumā lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. |
| 4.19. | 3208000000 | Hidrotehnikas apraksts un iznesuma līnija | HIDT_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | piest | 0,210,210 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CC | Paskaidrojošais teksts dažādiem hidrotehniskajiem objektiem. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 4.20. | 3207000000 | Hidrogrāfiskais postenis [3] | HIDT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | HIDROP |  |  | Pašreģistrējošos attēlo kā parastās būves, pievienojot apraksta saīsinājuma tekstu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Kā paskaidrojošo tekstu lieto hidrotehnikas aprakstu un iznesuma līniju. Virs svītras pieraksta ūdens līmeņa augstumu un zem svītras – mērīšanas datumu. |
| 4.21. | 3208000000 | Hidrotehnikas detalizācijas (palīglīnija) līnija un apraksts [3] | HIDT_DETV_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 0,210,210 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Izmanto tādu hidrotehnikas būvju attēlošanai un aprakstam, kuras nav izdalītas šajā pielikumā. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 5. | 6211050000 | Meliorācija |
| 5.1. | 6211050100 | Drenāža | DREN_VADP_####_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | DREN_VADP |  |  |
| 5.2. | 6211050400 | Drenāžas apraksts un iznesuma līnija | DREN_VADP_####_TKST_# | Teksts, Līnija | d250 b | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Ja ir pieejama informācija, tad norāda drenāžas vada diametru un materiālu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 5.3. | 6211051100 | Drenu kolektors | DREN_VADP_KLKT_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 1 |  | DREN_VADP |  |  |
| 5.4. | 6211051200 | Drenu kolektora apraksts un iznesuma līnija | DREN_VADP_KLKT_TKST_# | Teksts, Līnija | d350 b | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Ja ir pieejama informācija, tad norāda drenas kolektora vada diametru un materiālu Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 5.5. | 6211050101 | Drenu kolektora (0,3 m un vairāk) ārējā kontūra | DREN_VADP_KONT_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_3 |  | Drenu kolektora cauruļvadus ar diametru 300 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 5.6. | 6211050200 | Drenāžas aka | DREN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 1 | DRAKA |  |  |  |
| 5.7. | 6211050201 | Drenāžas pazemes aka [4] | DREN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 | DRAKAP |  |  |  |
| 5.8. | 6211050300 | Drenāžas elementu apraksts un iznesuma līnija | DREN_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 2.93 | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Drenāžas akas augstums vai apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 5.9. | 6211050700 | Drenāžas gala uzmava [3]; [4] | DREN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 | DRUZM |  |  | Tiek lietots, lai parādītu drenāžas vada gala vietu. Orientē perpendikulāri pret vada galu. |
| 5.10. | 6211050800 | Drenāžas caurules diametra maiņa [3]; [4] | DREN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 | DRDIAM |  |  | Ja ir pieejama informācija, tad norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 5.11. | 6211050900 | Drenāžas tecēšanas virziens [3] | DREN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 | DRTEC |  |  |  |
| 5.12. | 6211051000 | Drenu kolektora izvads | DREN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 1 | DRIZVA |  |  | Attēlo tikai kopā ar drenu kolektora apzīmējuma līniju. |
| 5.13. | 6211050500 | Drenāžas virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3] | DREN_DETV_####_####_# | Līnija |  | 150,92,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Drenāžas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 5.14. | 6211050600 | Drenāžas pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4] | DREN_DETP_####_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_2 |  | Drenāžas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 5.15. | 3205050000 | Ūdens padeves, novades virszemes tekne (rene) | DREN_RENE_####_####_# | Līnija |  | 150,92,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Atklātu virszemes ūdeņu un šķidrumu padevei, savākšanai un novadīšanai. Attēlo ar paralēlām līnijām renes platumā. Aprakstam izmanto drenāžas elementu tekstu un iznesuma līnija |
| 6. | 4000000000 | Veģetācija un grunts |
| 6.1. | 4101000000 | Teritoriju apraksts un iznesuma līnija | TERT_IZMT_####_TKST_# | Teksts, Līnija | nepārejams purvs | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_CC | Teritorijas apraksts, piemēram: smiltājs, akmeņaina grunts, krūmājs, purvs, pļava, ganības, zāliens, augļu dārzs, kokaudzētava, kultūraugu plantācija, mežs, izrakņāta vieta, izgāztuve, krautne un citi teritoriju aprakstoši teksti. Teritoriju aprakstošo tekstu lieto atsevišķi vai kopā ar teritorijas apzīmējumu simboliem (laukuma aizpildījumu). Lietojot teksta saīsinājumus, tos saīsina atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 6.2. | 4102010000 | Akmeņaina grunts (akmenājs) | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 120,0,0 0,0,0 | 0 | AKMGRU |  |  | Lieto laukumu apzīmēšanai plānā. |
| 6.3. | 5209020101 | Kapsēta | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KAPI |  |  | Parāda esošās būves, celiņus, audzes, laternas u.c. objektus. Koku un krūmu audzes attēlo atbilstoši stāvoklim apvidū. Kapsētas rezerves platības attēlo ar attiecīgo audžu apzīmējumu. Kapsētas, kurām nav žogu, konturē ar kontūru ierobežojošo līniju. Teritorijas apzīmēšanai izmanto kapsētas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 4 x 4 mm no simbola centra. |
| 6.4. | 4201010400 | Mežs | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | MEZS |  |  | Pēc sastāva izšķir lapkoku, skujkoku un jauktu mežu. Jauktu mežu attēlo, kombinējot lapkoku un skujkoku apzīmējumus. Apzīmējumus izvieto kontūrā pārsvarā esošās sugu grupas secībā. Meža iedalījumam pēc koku sugas lieto paskaidrojošu uzrakstu pa kreisi no grafiskā apzīmējuma. Ja mežā viena koku suga ir 80% un vairāk, dod vienu sugas nosaukumu, pārējos gadījumos divus vai vairākus. Teritorijas apzīmēšanai izmanto meža simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus. |
| 6.5. | 4201020100 | Jaunaudze | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | JAUNAU |  |  | Mežs ar koku augstumu, kas mazāks par 4 m. Ja vidējais koku augstums mazāks par 1 m, tad to pieraksta ar precizitāti 0,1 m. Uzmērot meliorācijas vajadzībām, uzrāda arī koku caurmēru (diametru), bet jauktai jaunaudzei – lapkoku un skujkoku apzīmējumu un divu valdošo sugu nosaukumus. Teritorijas apzīmēšanai izmanto jaunaudzes simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Jaunaudzi izcirtumā ar nesapuvušiem celmiem attēlo ar apvienotu jaunaudzes un izcirtuma apzīmējumu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus. |
| 6.6. | 4201030200 | Rets mežs | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | RETMEZ |  |  | Kokaudzes ar vainagu sakļaušanos līdz 20 % un ar atstarpēm starp koku vainagiem līdz 2 – 5 vainagu diametriem. Teritorijas apzīmēšanai izmanto reta meža simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Reta meža apzīmējums obligāti jāattēlo kopā ar kontūras pamatapzīmējumu (krūmāju, sūnāju u.c.) vai arī ar grunts apzīmējumu. Reta meža apzīmējumu izvieto atbilstoši koku sabiezinājumam vai retinājumam attiecīgajā kontūras daļā. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus. |
| 6.7. | 4201040100 | Vējgāze | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | VEJGAZ |  |  | Mežs, kurā vairāk kā puse nogāztu koku. Teritorijas apzīmēšanai izmanto vējgāzes simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Ja nogāztu koku ir mazāk kā puse, tad apzīmējumu kombinē ar meža apzīmējumu, izvietojot abus apzīmējumus atbilstoši stāvoklim apvidū. Meža masīvā vējgāzes ar kontūrām norobežo tikai tad, ja to robežas ir nosakāmas. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus. |
| 6.8. | 4201050100 | Izdegums | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | IZDEGU |  |  | Izdedzis un nokaltis mežs. Teritorijas apzīmēšanai izmanto izdeguma simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Vietas, kur pēc degšanas saglabājušās koku grupas ar veseliem vainagiem, attēlo ar kombinētu izdeguma un pieauguša meža apzīmējumu, izvietojot zīmes atbilstoši faktiskajam stāvoklim apvidū. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus. |
| 6.9. | 4201060100 | Izcirtums | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | IZCIRT |  |  | Meža platības, kurās pēc koku nociršanas palikuši celmi. Teritorijas apzīmēšanai izmanto izcirtuma simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Izcirtumu parāda uz citu audžu vai lauksaimniecības zemju fona. Laukuma aizpildīšanai simbolus izvieto pamīšus. |
| 6.10. | 4201070100 | Stiga | TERT_STIG_####_####_# | Līnija |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Stigas attēlo ar divām līnijām novietojot vienu pret otru. Stigu krustojumu fiksē ar svītrām. Stigas, kuru platums kartes vai plāna mērogā 5 mm un lielāks, atdala ar kontūru, parādot audzes apzīmējumu uz stigas. Vizūrstigas, kuru platums kartē vai plānā mazāks par 0,5 mm, attēlo ar vienu līniju. Ja atsevišķas stigas posmi no vienas vai abām pusēm norobežoti ar grāvjiem, žogiem u.c., tad stigas apzīmējuma vietā attēlo šo norobežojumu apzīmējumus. Ja pa stigu iet ceļš, cauruļvads, elektrolīnija vai sakaru gaisvadu līnija, tad pie pietiekama stigas platuma parāda kā stigas, tā arī šo elementu apzīmējumus. Ja abus apzīmējumus nevar attēlot, tad stigas apzīmējumu neparāda, bet sakaru gaisvadu līnijas vai elektrolīnijas pārtraukumā uzrāda stigas platumu. Takas uz stigām neparāda. |
| 6.11. | 4201010100 | Skuju koku meža raksturojums | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | SMEZRA |  | Tahoma_05_LB | Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma uzrādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu dod 1 – 2 vietās uz katru dm2, ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu. |
| 6.12. | 4201010200 | Lapu koku meža raksturojums | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | LMEZRA |  | Tahoma_05_LB | Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma uzrādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu dod 1 – 2 vietās uz katru dm2, ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu. |
| 6.13. | 4201010300 | Jauktu koku meža raksturojums | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | JMEZRA |  | Tahoma_05_LB | Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma uzrādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu dod 1 – 2 vietās uz katru dm2, ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Pēc pasūtītāja pieprasījuma norāda valdošo koku sugu. |
| 6.14. | 4202010100 | Lapu koks | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | LAPUKO |  |  | Norāda koka stumbra diametru. |
| 6.15. | 4202010300 | Priede | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | PRIEDE |  |  | Norāda koka stumbra diametru. |
| 6.16. | 4202010400 | Egle | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | EGLE |  |  | Norāda koka stumbra diametru. |
| 6.17. | 4202010500 | Lapegle | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | LEGLE |  |  | Norāda koka stumbra diametru. |
| 6.18. | 4202010600 | Tūja | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | TUJA |  |  | Koka stumbra diametru norāda atsevišķi augošām tūjām, kuras augstākas par 3 m. |
| 6.19. | 4202010700 | Augļu koks | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | AUGLU |  |  | Ķirši, ābeles, bumbieres, plūmes u.c. |
| 6.20. | 4202010800 | Koka diametrs, koka apraksts, koku rindas apraksts | TERT_DIAM_####_TKST_# | Teksts | 25 | 0,225,0 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_05_LB | Izmērs pierakstāms pie koka apzīmējuma labā augšējā malā. Pēc pasūtītāja pieprasījuma attēlo koka aprakstu (piemēram, sugu saīsinājumus, lietojot šo noteikumu 2.pielikumā dotos saīsinājumus). |
| 6.21. | 4202010900 | Koku, stādījuma rinda | TERT_KOKR_####_####_# | Līnija |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 |  | TERT_KOKR |  | Rindas malējo koku vietā parāda atsevišķi augošu koku apzīmējumus. Norāda diametru kokiem, ja nepieciešams, citu aprakstu. Koku stādījumu joslas ar platumu, mazāku par 1m apvidū, attēlo ar koku, stādījumu rindas līniju, joslas ar platumu 1 – 5 m – ar koku, stādījumu rindas līniju, kura iekonturēta ar kontūru ierobežojošo līniju, bet joslas, kas platākas par 5 m apvidū, attēlo mērogā ar kontūru ierobežojošo līniju, kurā izvieto meža apzīmējumu. |
| 6.22. | 4202011100 | Celms | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | CELMS |  |  | Celma diametrs jānorāda, ja diametrs >=50 cm. |
| 6.23. |  | Krūms | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,0 | 0 | KRUMS1 |  |  | Atsevišķs krūms vai atsevišķs krūmu puduris, kura laukums mazāks par 4 m2. |
| 6.24. | 4202020100 | Krūmājs | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,0 | 0 | KRUMS |  |  | Apzīmē ar krūmiem aizaugušas teritorijas. Teritorijas apzīmēšanai izmanto krūmāja simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai, simbolus izvieto pamīšus. |
| 6.25. | 4202020300 | Dzīvžogs | TERT_DZOG_####_####_# | Līnija |  | 0,240,0 0,0,0 | 0 |  | TERT_DZOG |  | Šauras (koptas) krūmu stādījumu joslas viena krūma platumā. |
| 6.26. | 4202020400 | Krūmu rinda | TERT_KRND_####_####_# | Līnija |  | 0,240,0 0,0,0 | 0 |  | TERT_KRND |  | Šauras (platumā līdz 1 m apvidū) krūmu joslas. |
| 6.27. | 4203010103 | Pārejams purvs | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,165,0 0,0,0 | 0 | CPURV |  |  | Pie pārejamiem purviem pieskaitāmi purvi, pa kuriem gājēji var brīvi pārvietoties jebkurā virzienā. Purvu norobežo ar kontūrlīniju. Purva kontūru aizpilda ar iesvītrošanas metodi (hatch) vai teritoriju aprakstošo tekstu (norāda purva tipu). Lai purvu aizpildītu ar iesvītrošanas metodi, kontūrlīnijai ir jābūt noslēgtai. |
| 6.28. | 4203010201 | Nepārejams purvs | TERT_PURV_####_####_# | Līnija |  | 0,165,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Nepārejams vai grūti pārejams purvs. Purvu norobežo ar kontūrlīniju. Purva kontūru aizpilda ar iesvītrošanas metodi (hatch) vai teritoriju aprakstošo tekstu (norāda purva tipu). Lai purvu aizpildītu ar iesvītrošanas metodi, kontūrlīnijai ir jābūt noslēgtai. |
| 6.29. | 4203010301 | Pārpurvojusies vieta (izmirkums) | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,165,0 0,0,0 | 0 | VPURV |  |  | Pārpurvotas zemes ar mazāku mitruma pakāpi nekā pārejami purvi, ar mitrumu mīlošiem zālaugiem un plānāku kūdras slāni vai arī bez tā. Teritorijas apzīmēšanai izmanto pārpurvojušas vietas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Mazām kontūrām lieto vienu apzīmējumu (trīs svītras) attiecīgā apvidus vietā, lineārām kontūrām – svītrojumu joslas veidā ar vienmērīgu apzīmējumu izvietojumu, bet lielām kontūrām – visā aizņemtā platībā bez grafējuma. Pārpurvotas zemes apzīmējumu kombinē ar audžu apzīmējumiem, kurus attēlo grafējumā (izņemot kokaudžu un krūmaudžu apzīmējumus).. |
| 6.30. | 4204010100 | Pļava | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | PLAVA |  |  | Zemes virsma, uz kuras aug dažādas pļavas zāles. Teritorijas apzīmēšanai izmanto pļavas simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Apzīmējumu lieto gan atsevišķi, gan kopā ar lauksaimniecības zemju, grunts un zemes mikroformu apzīmējumiem. Laukuma kontūrās zālāja apzīmējumu attēlo grafējumā (regulāri), bet šaurās joslās – pa līniju, kas atbilst joslas asij. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi. |
| 6.31. | 4204020100 | Meldrājs, niedrājs | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | MELDRI |  |  | Parāda kā uz sauszemes, tā arī aizaugušās ūdenstilpēs un upēs. Teritorijas apzīmēšanai izmanto meldrāja/ niedrāja simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Krastiem pieguļošās audzes norobežo ar kontūrlīniju, bet ūdenī atrodošās attēlo bez kontūras ar tādu apzīmējumu izvietojumu, lai malējie apzīmējumi atbilstu audzes robežai. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi. |
| 6.32. | 4204030200 | Sūneklis | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | SUNEKL |  |  | Ar sūnām pārklāts zemes virsmas laukums. Teritorijas apzīmēšanai izmanto sūnekļa simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi. |
| 6.33. | 4205020100 | Ganības | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | GANIBA |  |  | Zemesgabali, kurus sistemātiski izmanto lopu ganīšanai, kā arī zemesgabali ar lopbarībai derīgu zelmeni, bet kuri nav atmatas un pļavas. Teritorijas apzīmēšanai izmanto ganību simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 7 x 7 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi. |
| 6.34. | 4205040100 | Zāliens | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,225,0 0,0,0 | 0 | MAURS |  |  | Zemesgabals, kurā iesēts vai saglabāts dekoratīviem mērķiem zālājs (apdzīvotās vietās, pie transporta u.c. būvēm). Teritorijas apzīmēšanai izmanto zāliena simbolu vai teritoriju aprakstošo tekstu. Puķu dobes attēlo ar zāliena apzīmējumu vai lieto teksta saīsinājumu. Laukuma aizpildīšanai simbolus izdrukā izvieto pastarpināti ar atstarpi 5 x 5 mm. Mazās, šaurās un ar topogrāfisko informāciju blīvās teritorijās simbolus atļauts izvietot brīvi. |
| 6.35. | 4206000000 | Kontūru ierobežojošā līnija | TERT_KONT_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_1 |  | Audžu, grunts seguma, nenorobežotas teritorijas vai citas nepastāvīgas situācijas kontūra. |
| 6.36. | 5208230102 | Izrakņāta vieta | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | IZRAKN |  |  | Zemesgabali, kuriem cilvēka darbības rezultātā bojāta zemes virskārta (piemēram, pamesti karjeri, armijas poligoni u.c.). |
| 6.37. | 2303000000 | Atsevišķs akmens, dabas piemineklis | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | AKMENS |  |  | Akmeņi ar orientiera, dabas pieminekļa vai kultūrvēsturisku nozīmi. Ja ir, tad norāda nosaukumu, izmantojot teritoriju aprakstu un iznesuma līniju. Lieliem akmeņiem (virs 0,5 m) uzrāda to augstumu ar pozitīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m. |
| 6.38. | 2307000000 | Akmens kontūra | TERT_AKME_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Attēlo akmeni, kura diametrs ir lielāks par 1 m. |
| 6.39. | 2304000000 | Akmeņu grēda | TERT_AKMG_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | TERT_AKMG |  | Garens, mākslīgi veidots vai dabisks akmeņu krāvums, kā arī akmeņu grēda ar orientiera vai kultūrvēsturisku nozīmi. |
| 6.40. | 2305000000 | Akmeņu krāvums | TERT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | AKMKRV |  |  | Dabisks vai mākslīgi veidots akmeņu krāvums. |
| 7. | 5200000000 | Būves |
| 7.1. | 5201010000 | Ēku līnija | BUVE_EKAS_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Kapitālas konstrukcijas dzīvojamās būves; būves, kuras paredzētas saimnieciskai un rūpnieciskai izmantošanai; vieglas, slēgtas celtnes ar pamatiem. Ēkas kontūru uzmēra un attēlo cokola līmenī. |
| 7.2. | 5204000000 | Palīgbūve, pagaidu būve | BUVE_EKAS_BPAL_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Vieglas konstrukcijas būves bez kapitāliem pamatiem (kioski, metāla garāžas, koka šķūņi, siltumnīcas). Nepieciešamības gadījumā, būves nozīmi (izmantošanu) paskaidro ar būves raksturojuma tekstu. |
| 7.3. | 5207010000 | Būves raksturojuma teksts un iznesuma līnija | BUVE_EKAS_RAKS_TKST_# | Teksts, Līnija | 5MDz 2.5MDz MN JDz JN N | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_LB | Stāvu skaits, sienu materiāls, kas raksturo ugunsdrošības pakāpi (mūra, koka, metāla), dzīvojama vai nedzīvojama ēka – lieto šo noteikumu 2.pielikumā dotos saīsinājumus. Ēku raksturojumu novieto kontūru iekšpusē paralēli ielai vai garākai malai tā, lai katrai kontūrai atbilstu viens raksturojums. Pusstāvu apzīmē ar decimālskaitli (piemēram, 2.5 MDz). Nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju. |
| 7.4. | 5207050000 | Adrese | BUVE_EKAS_ADRS_TKST_# | Teksts | 14A 10k-7 Birzes | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_07_LB | Adresi novieto paralēli ielai, uz kuru adrese attiecas, ēkas kontūras iekšpusē ielas adresācijas sākumam tuvākajā ēkas stūrī. Gadījumos, kad iela atrodas tālu no adresācijas objekta, numuru raksta kopā ar ielas nosaukumu. Ja adresācijas objektā nav ēkas, adresi novieto zemes gabala vidū. Mājas numuram tiek lietota burta lielā litera, korpusam mazā. |
| 7.5. | 5102030000 | Viensētas nosaukums | BUVE_EKAS_VNOS_TKST_# | Teksts | Jaunvietas | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_07_LB |  |
| 7.6. | 5207020000 | Ēkas, būves funkcionālais izmantošanas veids [3] | BUVE_EKAS_BIZM_TKST_# | Teksts | veikals | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_07_LB | Paskaidrojošs teksts pie atsevišķi stāvošām sabiedriskām vai rūpnieciskām būvēm ar darbības sfēru norādi (skola, kokzāģētava, veikals u.c.). |
| 7.7. | 5206010000 | Būvdetaļas | BUVE_BDET_####_####_# | Līnija |  | 0,150,150 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Trepes, atbalstsienas, kolonnas, puķu kastes, terases un piemājas baseini, lūkas, ventilācijas šahtas un citi elementi. Atbalstsienu augstumu starpību parāda augstumatzīmes. |
| 7.8. | 5208010300 | Būvdetaļas apraksts un iznesuma līnija | BUVE_BDET_####_TKST_# | Teksts, Līnija | b | 0,150,150 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Būvdetaļas vai tā materiāla apraksts. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 7.9. | 5208010100 | Pazemes būve, tunelis | BUVE_BPAZ_####_####_# | Līnija |  | 180,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Apakšzemes būvju, pagrabu apakšzemes kontūra (izņemot pazemes komunikāciju kameru, grodu, kanālu ārējās kontūras). |
| 7.10. | 5208010200 | Pazemes būves, tuneļa apraksts un iznesuma līnija | BUVE_BPAZ_####_TKST_# | Teksts, Līnija | pazemes garāža | 180,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_LB | Pazemes būves izmantošanas veida teksts. |
| 7.11. | 5202010000 | Drupas, pamati | BUVE_DRUP_####_####_# | Līnija |  | 0,150,150 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Fundamentāli pamati, sabrukušas, daļēji demontētas kapitālas konstrukcijas, paskaidro ar būves raksturojuma tekstu. |
| 7.12. | 5208180800 | Balstu, stabu savienojošā līnija | BUVE_LINB_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Attēlo konstrukciju izvietojumu, ja tās sastāv no vairākiem balstiem. |
| 7.13. | 5208170000 | Tornis | BUVE_TORN_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Kapitālas un vieglas konstrukcijas torņveida būves (ūdenstornis, skābbarības tornis, novērošanas tornis u.c.). Pievieno paskaidrojošu saīsinājumu ar būves raksturojuma tekstu. |
| 7.14. | 5206030000 | Ēku stāvu skaita atdalošā līnija | BUVE_EKUS_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Ar līniju atdala vienas ēkas vairākas daļas, kurām ir atšķirīgs stāvu skaits. |
| 7.15. | 5206030100 | Caurbrauktuve | BUVE_CRBR_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Vietas zem arkām, caur kurām var iebraukt ēku pagalmos vai pārbraukt no vienas ielas uz otru. |
| 7.16. | 5206040000 | Pārkare, balkons, nojume, galerija starp divām ēkām | BUVE_BALK_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_3 |  | Būves vai to detaļas, kuras atrodas virs zemes augstāk par 1 m. |
| 7.17. | 5207030100 | Cokola, grīdas un jumta kores augstuma atzīme un iznesuma līnija | BUVE_COKL_####_####_# | Teksts, Līnija | cok | 0,150,150 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Vieta, kur uzmērīta būves mūra pamata, grīdas un jumta kores augstuma atzīme. Ja nav speciālu prasību, ēkas cokola augstuma atzīmi uzmēra vienā ēkas stūrī. Grīdas un jumta kores augstuma atzīmi norāda pēc pasūtītāja pieprasījuma. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 7.18. | 5209030400 | Soliņš | BUVE_SOLS_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Kapitāli nostiprināts soliņš dārzos, parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās u.c. Sola galos malas zīmē ar 1 m garu līniju perpendikulāri sola līnijai. |
| 7.19. | 5208130100 | Tvertnes līnija | BUVE_TVER_VLIN_####_# | Līnija |  | 0,240,240 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Stacionāras virszemes ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes. Apzīmējumam pievieno būves raksturojuma tekstu.. |
| 7.20. | 5208130300 | Tvertne pazemes | BUVE_TVER_PLIN_####_# | Līnija |  | 0,240,240 0,0,0 | 1 |  | ADTI_2 |  | Stacionāras pazemes ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes. Apzīmējumam pievieno būves raksturojuma tekstu.. |
| 7.21. | 6202020000 | Groda, kameras, komunikāciju kontūras (virszemes daļa) | BUVE_GROD_VLIN_####_# | Līnija |  | 0,240,240 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo virszemē redzamās daļas. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu. |
| 7.22. | 6202020100 | Groda, kameras, komunikāciju kontūras (pazemes daļa) | BUVE_GROD_PLIN_####_# | Līnija |  | 0,240,240 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo pazemē esošās daļas. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu. |
| 7.23. | 5206020100 | Dūmeņa līnija | BUVE_DUMI_####_####_# | Līnija | dūmenis | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi. Dūmeņus ar diametru >50 cm attēlo ar dūmeņa līniju. Dūmeņa tekstu attēlo ar būves raksturojuma tekstu. |
| 7.24. | 5206020200 | Dūmenis simbols | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | DUMENI |  |  | Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi. Dūmeņus ar diametru ≤50 cm attēlo ar dūmeņa simbolu. Aprakstam izmanto būves raksturojuma tekstu. |
| 7.25. | 5208180901 | Saites, atsaites | BUVE_SAIT_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Stabu, dūmeņu, karoga mastu u.c. konstrukciju saites un atsaites. Piestiprinājuma vietas gruntī tiek uzmērītas. Saiti, atsaiti izvelk no saites, atsaites enkura centra. |
| 7.26. | 5208180902 | Saites, atsaites enkurs | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | ATSENKURS |  |  | Piestiprinājuma vieta gruntī. Lieto kopā ar saites, atsaites līniju. |
| 7.27. | 5208180200 | Koka stabs | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | KST |  |  | Visa veida koka stabi. Ja stabus nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, tad to attēlo ar koka staba simbolu. |
| 7.28. | 5208180300 | Metāla stabs | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | MST |  |  | Visa veida metāla stabi. Ja stabus nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, tad to attēlo ar metāla staba simbolu. |
| 7.29. | 5208180400 | Betona stabs | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | BST |  |  | Visa veida betona stabi ar augstumu virs 1m. Ja stabus nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, tad to attēlo ar betona staba simbolu. |
| 7.30. | 5208180500 | Fermveida stabs | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | FERMA |  |  | Visa veida fermveida stabi. Ja stabus nav iespējams šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai, tad to attēlo ar fermveida staba simbolu. |
| 7.31. | 5208180600 | Metāla caurule | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | METCAU |  |  | Visa veida vertikāli uzstādītas metāla caurules ar augstumu līdz 1 m. |
| 7.32. | 5208180903 | Betona stabs mazais | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | BETSTAB |  |  | Betona stabi ar augstumu līdz 1 m. |
| 7.33. | 5208180700 | Karoga masts | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KAROGS |  |  |  |
| 7.34. | 5209030100 | Piemineklis, skulptūra | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 | PIEM |  |  | Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1 m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi. |
| 7.35. | 5209030300 | Pieminekļa, skulptūras kontūra | BUVE_PIEM_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1 m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi. Attēlo pēc to faktiskās kontūras apvidū, kurā iezīmēts simbols. Nepieciešamības gadījumā pievieno elementu apraksta tekstu un iznesuma līniju. |
| 7.36. | 5209030200 | Mūžīgā uguns | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | MUZUGU |  |  | Pastāvīga uguns degļa vieta, piemēram, Brāļu kapos. |
| 7.37. | 5209020300 | Atsevišķs kaps | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KAPS |  |  |  |
| 7.38. | 5209030300 | Krusts [3] | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KAPKRU |  |  | Atsevišķs krusts kapos vai ārpus tiem, piemiņas vietās esošs krusts. |
| 7.39. | 5208190500 | Pulkstenis [3] | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | PULKST |  |  | Pulkstenis uz staba, attēlo kopā ar attiecīgā staba simbolu. Pie ēku sienām piekārtos pulksteņus plānos neparāda. |
| 7.40. | 5208190600 | Novērošanas kamera [3] | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | NOVKAM |  |  | Novērošanas kameras uz stabiem, žogiem u.c. |
| 7.41. | 5208190700 | Bankomāts [3] | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | BANKOM |  |  | Ēku fasādēs iebūvētiem bankomātiem uzmēra bankomāta redzamās daļas vidu, simbolu sagriež ar pamatni pret ēkas fasādi un novieto ēkas iekšpusē paralēli ēkas fasādei. |
| 7.42. | 5208220100 | Vēja ģenerators | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | VEJGEN |  |  | Attēlo pēc to faktiskās kontūras apvidū, izmantojot būves apzīmējumu, kura laukuma centrā iezīmēts simbols. |
| 7.43. | 5208220300 | Sakaru antenas masts | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | ANTENA |  |  | Attēlo radio, televīzijas, radioreleju, radio retranslatoru antenas un torņus. Pieraksta saīsinātu nozīmes raksturojumu (piemēram, radio, TV) un augstumu, ja tas lielāks par 50 m. Torņus, kuru aizņemtais laukums lielāks par 4m2, zīmē ar torņa līniju, centrā ievietojot antenas apzīmējumu un pievienojot aprakstu. |
| 7.44. | 5208220400 | Satelīta uztvērēja antena | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | SAT |  |  | Attēlo atsevišķi stāvošas (uz zemes vai stabiem) satelīta uztvērēja antenas. |
| 7.45. | 5208220500 | Stacionārs meteoroloģijas postenis | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | METPOS |  |  | Stacionārie meteoroloģiskās novērošanas posteņi. |
| 7.46. | 5208220600 | Zibens novedējs [3] | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | ZIBNOV |  |  |  |
| 7.47. | 5208181100 | Elementu apraksts un iznesuma līnija | BUVE_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Stabu (stabu numuru), balstu u.c. elementu paskaidrojošais teksts. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 7.48. | 2201040000 | Nostiprinātas nogāzes augša un nogāzes "zariņi" | BUVE_NOGA_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Slīpa, nostiprināta zemes virsmas daļa, kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Apzīmējumu izmanto nostiprināta krasta, dambju, tai skaitā hidrotehnisko būvju sastāvā esošo dambju virsūdens un zemūdens daļu attēlošanai. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5 m dabā, atsevišķos gadījumos arī 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Nogāzi attēlo atbilstoši apvidū esošai situācijai. |
| 7.49. | 2201050000 | Nostiprinātas nogāzes apakša | BUVE_NOGL_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_1 |  |  |
| 7.50. | 5208160100 | Celtņa, tehnoloģiskā un iekraušanas estakāde | BUVE_CELT_CEST_####_# | Līnija |  | 195,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Stacionārs celtnis, celtnis uz sliedēm un buku celtnis, kas paredzēts kravas pārcelšanai un pārvietošanai (piemēram, ostās). Tiek attēlots pēc tā horizontālas projekcijas. Ja uz vienām sliedēm uzstādīts vairāk kā viens celtnis, attēlo arī visus pārējos. |
| 7.51. | 5208160200 | Celtņa sliede | BUVE_CELT_SLID_####_# | Līnija |  | 195,0,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Attēlo celtņu un citu tehnoloģisko iekārtu sliedes. |
| 7.52. | 5208160800 | Celtņa sliežu strupceļš | BUVE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 195,0,0 0,0,0 | 1 | CELTSTRU |  |  | Attēlo celtņu un citu tehnoloģisko iekārtu sliežu atduras vietu. |
| 7.53. | 5208160900 | Celtņa apraksts un iznesuma līnija | BUVE_CELT_####_TKST_# | Teksts, Līnija | celtnis | 195,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_LB | Celtņa un celtņa sliežu aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 8. | 5208040000 | Norobežojumi |
| 8.1. | 5208040100 | Koka žogs | NORB_ZOGS_KOKA_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_KOKA |  |  |
| 8.2. | 5208040200 | Koka žogs ar betona, mūra stabiem | NORB_ZOGS_KBST_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_KBST |  | Koka žogs ar mūra vai betona stabiem. |
| 8.3. | 5208040900 | Metāla žogs | NORB_ZOGS_ZMET_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_ZMET |  |  |
| 8.4. | 5208041000 | Metāla žogs ar betona, mūra stabiem | NORB_ZOGS_MBST_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_MBST |  | Metāla žogs ar mūra vai betona stabiem. |
| 8.5. | 5208040600 | Betona, mūra žogs | NORB_ZOGS_ZBET_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_ZBET |  | Mūrēta siena vai valnis, kas veidots no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem, betona žogs un arī vēsturiskas nozīmes mūris. |
| 8.6. | 5208040700 | Akmeņu līnijveida krāvuma žogs | NORB_ZOGS_AKME_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_AKME |  |  |
| 8.7. | 5208040300 | Stiepļu žogs | NORB_ZOGS_ZSTP_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_ZSTP |  |  |
| 8.8. | 5208040400 | Stiepļu žogs ar betona, mūra stabiem | NORB_ZOGS_SBST_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_SBST |  | Stiepļu žogs ar mūra vai betona stabiem. |
| 8.9. | 5208040500 | Dzeloņstiepļu žogs | NORB_ZOGS_DZST_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_DZST |  |  |
| 8.10. | 5208041100 | Žogs augstumā līdz 1 m | NORB_ZOGS_SETA_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | NORB_ZOGS_SETA |  | Žogs-sētiņa ap dekoratīvajiem stādījumiem, arī ganu žogs un citi, viegla materiāla (piemēram, stiepļu), norobežojumi augstumā līdz 1 m. |
| 8.11. | 5208041201 | Žoga kontūra mērogā | NORB_ZOGS_KONT_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Mūrētas sienas vai vaļņi, kuri veidoti no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem; mūra žogi un arī vēsturiskas nozīmes mūri, ja platums ir vienāds vai lielāks par 20 cm, kā arī sētas pamati nestandarta gadījumos, un liela izmēra sētu stabi. |
| 8.12. | 5206060100 | Mūra, betona marga | NORB_MARG_MBET_####_# | Līnija |  | 0,150,150 0,0,0 | 0 |  | NORB_MARG_MBET |  | Zemi (vidēji līdz 1 m) mūra vai betona norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c. |
| 8.13. | 5206060200 | Metāla marga | NORB_MARG_MMET_####_# | Līnija |  | 0,150,150 0,0,0 | 0 |  | NORB_MARG_MMET |  | Zemi (vidēji līdz 1 m) metāla ar pamatiem norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c. |
| 8.14. | 5206060300 | Koka marga | NORB_MARG_KOKA_####_# | Līnija |  | 0,150,150 0,0,0 | 0 |  | NORB_MARG_MKOK |  | Zemi (vidēji līdz 1 m) koka norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c. |
| 8.15. | 5208041202 | Žoga metāla stabs | NORB_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 | ZMST |  |  | Atsevišķi uzmērīts metāla stabs. |
| 8.16. | 5208041203 | Žoga betona, mūra stabs | NORB_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 | ZBST |  |  | Atsevišķi uzmērīts mūra vai betona stabs. |
| 8.17. | 5208041204 | Žoga koka stabs | NORB_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 | ZKST |  |  | Atsevišķi uzmērīts koka stabs. |
| 8.18. | 5208041205 | Žoga vārtu, barjeras stabs | NORB_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 | BARJST |  |  | Lieto kopā ar vārtu, barjeras līniju. |
| 8.19. | 5208041300 | Žoga vārtu, barjeras līnija | NORB_ZOGS_BARJ_####_# | Līnija |  | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Barjeras, žoga vārtu līniju izvelk no staba centra. |
| 8.20 | 5208041206 | Žoga un tā elementu apraksts un iznesuma līnija [3] | NORB_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | bīdāmie vārti | 225,225,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Dažādu norobežojumu, žogu (izņemot margu) un to elementu apraksts. Nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju. |
| 9. | 5208210000 | Ģeoloģiskā izpēte |
| 9.1. | 5208210100 | Urbums, skatrakums [3] | GEOL_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,180 0,0,0 | 0 | URBUMS |  | Tahoma_05_LB | Ģeoloģiskās izpētes u.c. urbumi, nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošo tekstu. Pie urbuma obligāti novieto zemes virsmas augstuma atzīmi. |
| 9.2. | 5208210200 | Ģeoloģijas elementu apraksts un iznesuma līnija [3] | GEOL_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | apraksts | 0,180,180 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Urbumu, skatrakumu un citu specifisku elementu (gan virszemes, gan pazemes) raksturojošais teksts, augstuma atzīmes, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 9.3. | 5208210300 | Ģeoloģijas virszemes elementu detalizācijas līnija [3] | GEOL_DETV_####_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Specifisku ģeoloģijas virszemes elementu attēlošana. Paskaidro ar ģeoloģijas elementu aprakstu, nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju. |
| 9.4. | 5208210400 | Ģeoloģijas pazemes elementu detalizācijas līnija [3] | GEOL_DETP_####_####_# | Līnija |  | 0,180,180 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Specifisku ģeoloģijas pazemes elementu attēlošana. Paskaidro ar ģeoloģijas elementu aprakstu, nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju. |
| 10. | 6101010000 | Dzelzceļš |
| 10.1. | 6101011101 | Atsevišķa dzelzceļa sliede | DZCE_SLIE_####_####_# | Līnija |  | 128,0,160 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Katra sliede tiek parādīta atsevišķi. |
| 10.2. | 6101011102 | Dzelzceļa pārmijas mehānisms | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZPARM |  |  | Mehānisms, kas kalpo sliežu transporta ritošā sastāva pārvirzīšanai no viena sliežu ceļa uz citu. Dzelzceļa pārmijas mehānisms ir pārslēdzams ar rokas sviru. Tiek orientēts perpendikulāri pret sliedēm. |
| 10.3. | 6101011103 | Dzelzceļa strupceļš | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZSTRU |  |  | Tiek orientēts perpendikulāri pret sliežu galiem. |
| 10.4. | 6101011104 | Dzelzceļa rupors | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZRUPORS |  |  | Dzelzceļa rupors, megafons uz stabiem. |
| 10.5. | 6101011105 | Dzelzceļa pārmijas pārvads | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZPARV |  |  | Mehānisms, kas kalpo sliežu transporta ritošā sastāva pārvirzīšanai no viena sliežu ceļa uz citu. Dzelzceļa pārmijas mehānisms ir pārslēdzams ar SCB vadību. |
| 10.6. | 6101010601 | Luksofors | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZLUKS |  |  |  |
| 10.7. | 6101010602 | Luksofors zemais | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZLUKZ |  |  |  |
| 10.8. | 6101010603 | Luksofors piekārtais | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZLUKP |  |  |  |
| 10.9. | 6101010701 | Dzelzceļa km stabs | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols | 35km | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZKM |  |  | Ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu norāda kilometru skaitu. |
| 10.10. | 6101010702 | Dzelzceļa piketa stabs | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols | ¾ | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZPKT |  |  | Ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu norāda piketa numuru. |
| 10.11. | 6101010703 | Dzelzceļa barjera | DZCE_BARJ_####_####_# | Līnija |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo kopā ar dzelzceļa barjeras stabu, līniju izvelk no staba centra. |
| 10.12. | 6101010704 | Dzelzceļa barjeras stabs | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZBARJ |  |  | Attēlo kopā ar dzelzceļa barjeras līniju. |
| 10.13. | 6101010706 | Dzelzceļa ceļa zīme | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZCZIME |  |  |  |
| 10.14. | 6101011000 | Dzelzceļa virszemes elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija) [3] | DZCE_DETV_####_####_# | Līnija |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Nepieciešamības gadījuma objektu apraksta ar dzelzceļa elementu paskaidrojošo tekstu. |
| 10.15. | 6101011100 | Dzelzceļa pazemes elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija) [3]; [4] | DZCE_DETP_####_####_# | Līnija |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Nepieciešamības gadījuma objektu apraksta ar dzelzceļa elementu paskaidrojošu tekstu. |
| 10.16. | 6101010900 | Dzelzceļa elementu apraksts un iznesuma līnija [3] | DZCE_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 3/4 | 255,0,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Dzelzceļa elementu aprakstošais teksts (piketa numurs, kilometra stabiņa teksts u.c.), nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.17. | 6101010419 | Dzelzceļa kontakttīkls | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 225,0,0 0,0,0 | 0 | DZGVADI |  |  | Attēlo kopā ar dzelzceļa kontakttīkla atsaites līniju. |
| 10.18. | 6101010402 | Dzelzceļa kontakttīkla atsaites līnija | DZCE_VADV_KTKL_####_# | Līnija |  | 225,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Apzīmējuma līnija jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u.c.) apzīmējumu un dzelzceļa kontakttīkla simbolu. |
| 10.19. | 6101010415 | Dzelzceļa 6 – 20 kV vidēja sprieguma elektrolīnija un piekarkabelis | DZCE_VADV_VSPR_####_# | Līnija |  | 225,0,0 0,0,0 | 0 |  | DZCE_VADV_VSPR |  | Gaisvadu līnijas, kuru spriegums ir 6 – 10 kV un 20 kV. |
| 10.20. | 6101010416 | Dzelzceļa 6 – 20 kV vidēja sprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADV_VSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | 3v 20kV | 225,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda vadu skaitu un spriegumu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.21. | 6101010417 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrolīnija un piekarkabelis | DZCE_VADV_ZSPR_####_# | Līnija |  | 225,0,0 0,0,0 | 0 |  | DZCE_VADV_ZSPR |  | Gaisvadu līnija, kuras spriegums ir 0,4 kV. |
| 10.22. | 6101010418 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADV_ZSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | 2v 0.4kV | 225,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda vadu skaitu un spriegumu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.23. | 6101010404 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabelis | DZCE_VADP_ZSPR_####_# | Līnija |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 |  | DZCE_VADP_ZSPR |  |  |
| 10.24. | 6101010424 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADP_ZSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.1.65 | 240,0,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.25. | 6101010405 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabelis | DZCE_VADP_VSPR_####_# | Līnija |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 |  | DZCE_VADP_VSPR |  |  |
| 10.26. | 6101010426 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADP_VSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.1.65 | 240,0,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.27. | 6101010413 | Dzelzceļa elektrokabeļu aizsargcaurule | DZCE_ELEK_ACRL_####_# | Līnija |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 |  | ACRL |  | Caurule dzelzceļa elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa. |
| 10.28. | 6101010414 | Dzelzceļa elektrokabeļa aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnija | DZCE_ELEK_ACRL_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.2.85 d100 | 240,0,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.29. | 6101010431 | Dzelzceļa elektrības transformatora apakšstacijas būves līnija | DZCE_ELEK_ELTP_####_# | Līnija |  | 240,0,0 255,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Līnija dzelzceļa elektrības transformatora skapja attēlošanai atbilstoši situācijai apvidū. |
| 10.30. | 6101010432 | Dzelzceļa elektrības transformatora apakšstacijas apraksts un iznesuma līnija | DZCE_ELEK_ELTP_TKST_# | Teksts, Līnija | TP 1969 | 240,0,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_LB | Dzelzceļa elektrības transformatora skapja paskaidrojošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.31. | 6101010408 | Dzelzceļa punktveida elektrības transformatora skapis, elektrības uzskaites sadales skapis | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 | DZTRAN |  |  | Tiek orientēts atbilstoši virzienam dabā. |
| 10.32. | 6101010409 | Dzelzceļa elektrības sadales skapis, cilpkaste | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 | DZSKAP |  |  | Tiek orientēts atbilstoši virzienam dabā. |
| 10.33. | 6101010433 | Dzelzceļa elektrokabeļa skataka | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,0 255,0,0 | 1 | DZELAKA |  |  |  |
| 10.34. | 6101010434 | Dzelzceļa elektrokabeļa virszemes mufe (uzmava) [3] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 | DZMUFE |  |  |  |
| 10.35. | 6101010435 | Dzelzceļa elektrības tīklu elementu apraksts un iznesuma līnija | DZCE_ELEK_####_TKST_# | Teksts, Līnija | R8 | 240,0,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Dzelzceļa elektrības tīklu elementu paskaidrojošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.36. | 6101010436 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 | DZELZSUZM |  |  |  |
| 10.37. | 6101010437 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 | DZELZGUZM |  |  |  |
| 10.38. | 6101010439 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 | DZELVSUZM |  |  |  |
| 10.39. | 6101010440 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,0 255,0,0 | 0 | DZELVGUZM |  |  |  |
| 10.40. | 6101010441 | Dzelzceļa elektrokabeļa ievada redzamā daļa [3] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols | . el. | 240,0,0 0,0,0 | 0 | DZEL |  |  |  |
| 10.41. | 6101010442 | Pamesta dzelzceļa gaisvadu elektrolīnija [4] | DZCE_ELEK_NEDV_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | DZCE_ELEK_NEDV |  | Dzelzceļa gaisvadu elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas. |
| 10.42. | 6101010443 | Pamestā dzelzceļa gaisvada elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija [4] | DZCE_ELEK_NEDV_TKST_# | Teksts, līnija | 4v | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda vadu skaitu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.43. | 6101010444 | Pamests dzelzceļa elektrokabelis [4] | DZCE_ELEK_NEDP_#### _# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | DZCE_ELEK_NEDP |  | Dzelzceļa elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai nedarbojas. |
| 10.44. | 6101010445 | Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4] | DZCE_ELEK_NEDP_TKST_# | Teksts, līnija | kab.a.8.39 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.45. | 6101010501 | Dzelzceļa elektrolīniju fermveida balsts | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZFERM |  |  | Nepieciešamības gadījumā paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 10.46. | 6101010502 | Dzelzceļa elektrolīniju betona balsts | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 1 | DZBST |  |  | Nepieciešamības gadījumā paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 10.47. | 6101010503 | Dzelzceļa elektrolīniju metāla balsts | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 1 | DZMST |  |  | Nepieciešamības gadījumā paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 10.48. | 6101010504 | Dzelzceļa elektrolīniju koka balsts | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 1 | DZKST |  |  | Nepieciešamības gadījumā paskaidro ar dzelzceļa elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 10.49. | 6101010505 | Dzelzceļa elektrolīniju stutes staba līnija | DZCE_ELEK_STUT_####_# | Līnija |  | 255,0,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada elektrolīnijas vadi. Attēlo kopā ar stutes staba simbolu. |
| 10.50. | 6101010506 | Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaites līnija | DZCE_ELEK_SAIT_####_# | Līnija |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo kopā ar atsaites enkura simbolu. |
| 10.51. | 6101010508 | Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaites enkurs | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 | DZENKURS |  |  | Atsaites līniju izvelk no enkura simbola centra. |
| 10.52. | 6101010509 | Dzelzceļa elektrolīniju stutes stabs | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,0 | 1 | DZSTUTE |  |  | Stutes staba līniju izvelk no simbola centra. |
| 10.53 | 6101010510 | Dzelzceļa "A", "V", trīskāju, četrkāju tipa balstu savienojuma līnija | DZCE_SAVL_####_#### | Līnija |  | 255,0,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju. |
| 10.54. | 6101010801 | Dzelzceļa optiskais sakaru kabelis | DZCE_VADP_OPTK_####_# | Līnija |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | DZCE_VADP_OPTK |  | Dzelzceļa pazemes optiskais sakaru kabelis. |
| 10.55. | 6101010828 | Dzelzceļa optiskā sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADP_OPTK_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.3.68 | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Dzelzceļa pazemes optiskā sakaru kabeļa apraksts un augstuma teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.56. | 6101010829 | Dzelzceļa sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis | DZCE_VADV_OPTK_####_# | Līnija |  | 0,240,0 0,0,0 | 0 |  | DZCE_VADV_OPTK |  | Dzelzceļa virszemes optiskais sakaru kabelis. |
| 10.57. | 6101010830 | Dzelzceļa optiskā sakaru piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADV_OPTK_TKST_# | Teksts, Līnija | 2kab | 0,240,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda kabeļu skaitu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.58. | 6101010803 | Dzelzceļa sakaru kanalizācija | DZCE_VADP_KKAN_####_# | Līnija |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | DZCE_VADP_KKAN |  |  |
| 10.59. | 6101010804 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas apraksts, kabeļu izvietojums sakaru kanalizācijā un iznesuma līnija | DZCE_VADP_KKAN_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu kanalizācijas apraksts un augstuma teksts. Kabeļu kanalizācijas profili jāuzrāda katram posmam. Ja viena posma robežās mainās profils, tad arī šīm izmaiņām ir jābūt parādītām. Tiek orientēts perpendikulāri pret kanālu izvietojuma līniju. Kanālu apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. |
| 10.60. | 6101010806 | Dzelzceļa sakaru kabelis | DZCE_VADP_KABE_####_# | Līnija |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | DZCE_VADP_KABE |  |  |
| 10.61. | 6101010807 | Dzelzceļa sakaru kabeļu apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADP_KABE_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.3.56 | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes sakaru kabeļa apraksts un augstuma teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.62. | 6101010831 | Dzelzceļa sakaru gaisvadu piekarkabelis | DZCE_VADV_PKAB_####_# | Līnija |  | 0,240,0 0,0,0 | 0 |  | DZCE_VADV_PKAB |  |  |
| 10.63. | 6101010832 | Dzelzceļa sakaru gaisvadu piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADV_PKAB_TKST_# | Teksts, Līnija | 2kab | 0,240,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Dzelzceļa elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeļa apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.64. | 6101010810 | Dzelzceļa sakaru tīkla aizsargcaurule | DZCE_SAKT_ACRL_####_# | Līnija |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | ACRL |  | Caurule dzelzceļa pazemes sakaru kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 10.65. | 6101010805 | Dzelzceļa sakaru tīkla aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnija | DZCE_SAKT_ACRL_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.2.85 d100 | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.66. | 6101010815 | Dzelzceļa sakaru kaste | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZSAK |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 10.67. | 6101010816 | Dzelzceļa sakaru skapis lielais | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZSAKL |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 10.68. | 6101010817 | Dzelzceļa sakaru kabeļa ievada redzamā daļa [3] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols | . sakt. | 0,240,0 0,0,0 | 0 | DZTLIEVA |  |  |  |
| 10.69. | 6101010818 | Dzelzceļa sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZSSUZM |  |  |  |
| 10.70. | 6101010819 | Dzelzceļa sakaru kabeļa gala uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZSGUZM |  |  |  |
| 10.71. | 6101010825 | Dzelzceļa sakaru kabeļa virszemes mufe [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZSMUFE |  |  |  |
| 10.72. | 6101010826 | Dzelzceļa sakaru optiskā kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZOSUZM |  |  |  |
| 10.73. | 6101010827 | Dzelzceļa sakaru optiskā kabeļa gala uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZOGUZM |  |  |  |
| 10.74. | 6101010821 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas gala uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZKGUZM |  |  |  |
| 10.75. | 6101010822 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 0 | DZKSUZM |  |  |  |
| 10.76. | 6101010823 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas aka | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,0 0,0,255 | 1 | DZTELAKA |  |  | Skataka paredzēta sakaru tīklu apsaimniekošanai. |
| 10.77. | 6101010824 | Dzelzceļa sakaru elementu apraksts un iznesuma līnija | DZCE_SAKT_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 3.97 | 0,240,0 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Dzelzceļa sakaru tīklu elementu apraksta teksts (skapju Nr., akas vāka augstuma atzīme u.c.), nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.78. | 6101010825 | Pamesta dzelzceļa sakaru gaisvadu līnija [4] | DZCE_SAKT_NEDV_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | DZCE_SAKT_NEDV |  | Pamestie sakaru gaisvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas. |
| 10.79. | 6101010826 | Pamestā dzelzceļa sakaru gaisvadu līnijas apraksts un iznesuma līnija [4] | DZCE_SAKT_NEDV_TKST_# | Teksts, Līnija | 2v | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda vadu skaitu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.80. | 6101010827 | Pamests dzelzceļa sakaru kabelis [4] | DZCE_SAKT_NEDP_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | DZCE_SAKT_NEDP |  | Pamestie sakaru kabeļi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas. |
| 10.81. | 6101010828 | Pamestā dzelzceļa sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija [4] | DZCE_SAKT_NEDP_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.5.66 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pamesto kabeļu apraksts un augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.82. | 6101012000 | SCB virszemes mufe [3] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 | SCBMUFE |  |  |  |
| 10.83. | 6101012001 | SCB savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 | SCBSUZM |  |  |  |
| 10.84. | 6101012002 | SCB gala uzmava [3]; [4] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 | SCBGUZM |  |  |  |
| 10.85. | 6101012003 | SCB pazemes kabelis | DZCE_VADP_SCBK_####_# | Līnija |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 |  | DZCE_VADP_SCBK |  | Sakari, Centralizācija, Bloķēšana (SCB). |
| 10.86. | 6101012004 | SCB pazemes kabeļa apraksts un iznesuma līnija | DZCE_VADP_SCBK_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.3.68 | 255,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | SCB kabeļa apraksts un augstuma teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.87. | 6101012005 | SCB kaste | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 | SCBSKM |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 10.88. | 6101012006 | SCB skapis lielais | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 | SCBSKL |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 10.89. | 6101012007 | SCB aka | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,255 | 1 | SCBAKA |  |  |  |
| 10.90. | 6101012008 | SCB kabeļa aizsargcaurule | DZCE_SCBK_ACRL_####_# | Līnija |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 |  | ACRL |  | Caurule pazemes SCB kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 10.91. | 6101012009 | SCB kabeļu aizsargcaurules apraksts un iznesuma līnija | DZCE_SCBK_ACRL_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.2.85 d100 | 255,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 10.92. | 6101012010 | SCB izolators [3] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 | SCBIZOL |  |  |  |
| 10.93. | 6101012011 | SCB pārkarsušo bukšu konstatēšanas iekārta [3] | DZCE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,255 0,0,255 | 0 | BUKSE |  |  |  |
| 10.94. | 6101012012 | SCB elementu apraksts un iznesuma līnija | DZCE_SCBK_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 4.26 | 255,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Dzelzceļa SCB tīklu elementu apraksta teksts (skapju Nr., akas vāka augstuma atzīme u.c.). |
| 11. | 6101020000 | Tramvajs, Trolejbuss |
| 11.1. | 6101020200 | Atsevišķa tramvaja sliede | TTRC_SCEL_SLDE_####_# | Līnija |  | 240,0,240 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  |  |
| 11.2. | 6101020501 | Tramvaja, trolejbusa kontakttīkls | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 | TRGVADI |  |  | Attēlo kopā ar tramvaja, trolejbusa kontakttīkla atsaites līniju. |
| 11.3. | 6101020503 | Tramvaja, trolejbusa kontakttīkla atsaites līnija | TTRC_VADV_KTKL_####_# | Līnija |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Apzīmējuma līnija jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u.c.) apzīmējumu un tramvaja, trolejbusa kontakttīkla simbolu. |
| 11.4. | 6101020601 | Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabelis | TTRC_VADP_VSPR_####_# | Līnija |  | 240,0,240 255,0,0 | 0 |  | TTRC_VADP_VSPR |  |  |
| 11.5. | 6101020606 | Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija | TTRC_VADP_VSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.7.22 | 240,0,240 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļa virsas augstuma atzīmes un kabeļa apraksta teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 11.6. | 6101020602 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabelis | TTRC_VADP_ZSPR_####_# | Līnija |  | 240,0,240 255,0,0 | 0 |  | TTRC_VADP_ZSPR |  |  |
| 11.7. | 6101020608 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija | TTRC_VADP_ZSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.8.22 | 240,0,240 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa virsas augstuma atzīmes un kabeļa apraksta teksts nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 11.8. | 6101020611 | Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu līnija | TTRC_VADV_ZSPR_####_# | Līnija |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 |  | TTRC_VADV_ZSPR |  |  |
| 11.9. | 6101020615 | Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu apraksts un iznesuma līnija | TTRC_VADV_ZSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | 2v | 240,0,240 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu skaita un augstuma teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 11.10. | 6101020605 | Pamesta gaisvadu elektrolīnija [4] | TTRC_VADV_NEDR_#### _# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | TTRC_VADV_NEDR |  | Elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas. |
| 11.11. | 6101020606 | Pamesto gaisvadu elektrolīniju apraksts un iznesuma līnija [4] | TTRC_VADV_NEDR_TKST_# | Teksts, līnija | 4v | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda vadu skaitu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 11.12. | 6101020607 | Pamests elektrokabelis [4] | TTRC_VADP_NEDR_#### _# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | TTRC_VADP_NEDR |  | Elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai nedarbojas. |
| 11.13. | 6101020608 | Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4] | TTRC_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, līnija | kab.a.8.39 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 11.14. | 6101020502 | Tramvaja, trolejbusa sadales skapis | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 255,0,0 | 0 | TRSKAP |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 11.15. | 6101020618 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 255,0,0 | 0 | TRELZSUZM |  |  |  |
| 11.16. | 6101020619 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4] | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 255,0,0 | 0 | TRELZGUZM |  |  |  |
| 11.17. | 6101020621 | Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 255,0,0 | 0 | TRELVSUZM |  |  |  |
| 11.18. | 6101020622 | Tramvaja, trolejbusa vidsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4] | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 255,0,0 | 0 | TREVGUZM |  |  |  |
| 11.19. | 6101020623 | Tramvaja, trolejbusa elektrokabeļa ievada redzamā daļa [3] | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols | . el. | 240,0,240 0,0,0 | 0 | TREL |  |  |  |
| 11.20. | 6101020701 | Tramvaja, trolejbusa fermveida balsts | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 | TRFERM |  |  |  |
| 11.21. | 6101020702 | Tramvaja, trolejbusa betona stabs | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 0,0,0 | 1 | TRBST |  |  |  |
| 11.22. | 6101020705 | Tramvaja, trolejbusa metāla balsts | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 0,0,0 | 1 | TRMST |  |  |  |
| 11.23. | 6101020703 | Tramvaja luksofors | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 | TRLUKS |  |  |  |
| 11.24. | 6101020625 | Tramvaja luksofors piekārtais | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 | TRLUPIE |  |  |  |
| 11.25. | 6101020704 | Tramvaja pārmija | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 | TRPARM |  |  |  |
| 11.26. | 6101020400 | Tramvaju sliežu strupceļš | TTRC_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 | TRSTRU |  |  |  |
| 11.27. | 6101020800 | Tramvaja, trolejbusa elementu apraksts un iznesuma līnija | TTRC_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 23/28 KS-441 | 240,0,240 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Tramvaja, trolejbusa elementu paskaidrojošs teksts (skapju, stabu numuri), nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 11.28. | 6101020900 | Tramvaja, trolejbusa elementu attēlošanas palīglīnija (virszemes detalizācija) [3] | TTRC_DETV_####_####_# | Līnija |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Tramvaja, trolejbusa virszemes komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai. Nepieciešamības gadījuma, objektu paskaidro ar tramvaja, trolejbusa elementu aprakstu. |
| 11.29. | 6101020901 | Tramvaja, trolejbusa elementu attēlošanas palīglīnija (pazemes detalizācija) [3] | TTRC_DETP_####_####_# | Līnija |  | 240,0,240 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Tramvaja, trolejbusa pazemes komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai. Nepieciešamības gadījuma, objektu paskaidro ar tramvaja, trolejbusa elementu aprakstu. |
| 11.30. | 6101020603 | Tramvaja, trolejbusa elektrokabeļu aizsargcaurule | TTRC_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 240,0,240 255,0,0 | 0 |  | ACRL |  | Caurule pazemes elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 11.31. | 6101020604 | Aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | TTRC_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.44 d100 | 240,0,240 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 12. | 6102000000 | Ceļi un ceļu informatīvie objekti |
| 12.1. | 6102010000 | Ceļa, ielas mala | CELI_CMAL_####_####_# | Līnija |  | 210,0,210 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  |  |
| 12.2. | 6102010500 | Ceļš, iela ar apmali | CELI_CAPM_####_####_# | Līnija |  | 210,0,210 0,0,0 | 1 |  | ADTI_2 |  | Apmalēm parāda divus to raksturojošus (apmales augša un apakša) augstumus. Izteiktās vietās (vairāk par 10 cm) obligāti. |
| 12.3. | 6102010400 | Ceļa klātnes, takas, zemes ceļa mala | CELI_TAKA_####_####_# | Līnija |  | 210,0,210 0,0,0 | 0 |  | ADTI_1 |  | Ceļa, ielas nomales kontūra. Zemes ceļa, takas kontūra. |
| 12.4. | 6102050100 | Seguma atdaloša līnija [3] | CELI_SEGL_####_####_# | Līnija |  | 210,0,210 0,0,0 | 1 |  | ADTI_1 |  | Izmanto dažāda seguma norādīšanai (abās pusēs norāda seguma aprakstus). Šī apzīmējuma vietā var izmatot arī ceļa malas līniju. |
| 12.5. | 6102040200 | Gājēju kāpnes | CELI_KAPN_####_####_# | Līnija |  | 210,0,210 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Kāpnes uz celiņiem (kāpnes pie būvēm attēlo ar būvdetaļas apzīmējumu). Trepju vidējo pakāpienu lietot ar soli 0,3 m. |
| 12.6. | 6102050200 | Ceļa, laukuma seguma apraksts un iznesuma līnija | CELI_CSEG_####_TKST_# | Teksts, Līnija | a, b, gr, g, akm, šķ, fl, sm | 210,0,210 0,0,0 | 0 |  |  | Tahoma_07_CC | Ja ceļš sastāv no lielām plāksnēm, tad dod to izmērus centimetros (b 60*120). Indeksus izvieto vienmērīgi pa ceļa asi un abās pusēs seguma maiņas robežai. Nepieciešamības gadījumā lieto iznesuma līniju. |
| 12.7. | 6102050400 | Ielas, autoceļa nosaukums | CELI_IELA_####_TKST_# | Teksts | Skudru iela | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  |  | Tahoma_1_LB | Ielu nosaukumi tiek novietoti paralēli uzmērīto ielu malām, kontūras vidū. |
| 12.8. | 6102030200 | Ceļa zīme | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | CZIME |  |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu. |
| 12.9. | 6102030300 | Kilometra stabs | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | KM |  |  | Kilometru teksts obligāts. |
| 12.10. | 6102030400 | Signāla, piketa stabiņš | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | PKTST |  |  | Kilometru daļu teksts obligāts. |
| 12.11. | 6102030500 | Luksofors | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | LUKSF |  |  |  |
| 12.12. | 6102030600 | Iekārtais luksofors | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | LUKIEK |  |  | Apzīmējums jāsavieto ar palīglīnijas apzīmējumu. |
| 12.13. | 6102030700 | Norāde, reklāma | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | NORADE |  |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu. |
| 12.14. | 6102030800 | Mērogā attēlota norāde, reklāma | CELI_REKL_####_####_# | Līnija |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Liela izmēra ceļu norādes un reklāmas plakāti. Balstu materiālu parāda ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu. |
| 12.15. | 6102030900 | Transporta pieturas zīme | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | PZIME |  |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu. |
| 12.16. | 6102031000 | Mērogā attēlota ceļa zīme | CELI_ZIME_####_####_# | Līnija |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Liela izmēra ceļa zīmes. Balstu materiālu parāda ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu |
| 12.17. | 6102031100 | Kases aparāts | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | KASESAP |  |  | Pēc pasūtītāja pieprasījuma, paskaidro ar ceļa zīmju un citu informatīvo elementu tekstu. |
| 12.18. | 6102031200 | Iekārto luksoforu un ceļa zīmju palīglīnija | CELI_DETV_####_####_# | Līnija |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  |  |
| 12.19. | 6102031300 | Fermveida stabs | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | CZFERMA |  |  |  |
| 12.20. | 6102031400 | Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu fermveida stabu līnija | CELI_FERM_####_####_# | Līnija |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Ar līniju attēlo fermveida konstrukciju pāri brauktuvēm un fermveida staba "plecu". Attēlo ar divām paralēlām līnijām 60 cm attālumā. Paralēlās līnijas tiek savienotas līnijām, kas izvilktas 45°/135° leņķī. |
| 12.21. | 6102031500 | Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu teksts un iznesuma līnija | CELI_ELEM_CZIM_TKST_# | Teksts, Līnija | 1/32 | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Piketa stabiņa numurs, kilometra staba teksts u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 12.22. | 6102031600 | Ceļa zīmes atsaites enkurs | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | CZATSENK |  |  | Attēlo kopā ar ceļa zīmes atsaites līniju. Līniju izvelk no simbola centra. |
| 12.23. | 6102031700 | Ceļa zīmes atsaites līnija | CELI_SAIT_####_####_# | Līnija |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo kopā ar ceļa zīmes atsaites enkuru. |
| 12.24. | 6102031800 | Ceļa uzraudzības kamera | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 | KAMERA |  |  | Stacionāras metroloģijas posteņa un ātruma detektora uzraudzības video novērošanas kameras. |
| 12.25. | 6102031900 | Luksofora signāla kaste mazā | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 255,0,0 | 0 | LUKSKAPM |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 12.26. | 6102032000 | Luksofora signāla kaste lielā | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 255,0,0 | 0 | LUKSKAPL |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 12.27. | 6102032100 | Luksoforu elementu teksts un iznesuma līnija | CELI_ELEM_LUKS_TKST_# | Teksts, Līnija | skapja Nr | 255,255,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Luksoforu elementu teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 12.28. | 6102032200 | Luksofora signāla kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 255,0,0 | 0 | LUKSUZM |  |  |  |
| 12.29. | 6102032300 | Luksofora signāla kabeļa gala uzmava [3]; [4] | CELI_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,0 255,0,0 | 0 | LUKGUZM |  |  |  |
| 12.30. | 6102032400 | Luksofora signāla kabelis | CELI_LUKS_KABE_####_# | Līnija |  | 255,255,0 255,0,0 | 0 |  | CELI_LUKS_KABE |  |  |
| 12.31. | 6102032500 | Luksofora signāla kabeļa apraksts un iznesuma līnija | CELI_LUKS_KABE_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.5.88 | 255,255,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Luksofora signāla kabeļa virsas augstuma atzīmes teksts, kabeļa apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 12.32. | 6102032600 | Pamests luksofora kabelis [4] | CELI_LUKS_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | CELI_LUKS_NEDR |  | Luksofora signāla kabelis, kuru vairs neizmanto vai nedarbojas. |
| 12.33. | 6102032700 | Pamestā luksofora kabeļa apraksts un iznesuma līnija [4] | CELI_LUKS_NEDR_TKST_# | Teksts, līnija | kab.a.8.39 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pamesta luksofora kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 12.34. | 6102032800 | Luksofora signāla gaisa kabelis | CELI_LUKS_PKAB_####_# | Līnija |  | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | CELI_LUKS_PKAB |  |  |
| 12.35. | 6102032900 | Luksofora signāla gaisa kabeļa apraksts | CELI_LUKS_PKAB_TKST_# | Teksts, līnija | 2kab | 255,255,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Luksofora signāla gaisa kabeļa apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 12.36. | 6102033000 | Aizsargcaurule | CELI_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 255,255,0 255,0,0 | 0 |  | ACRL |  | Caurule pazemes luksofora signāla kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 12.37. | 6102033100 | Aizsargcauruļu apraksts un teksta iznesuma līnija | CELI_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.66 d100 | 255,255,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Aizsargcaurules diametra, caurules virsmas atzīmes un materiāla apraksta teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 13. | 6103000000 | Tilti un ceļu pārvadi |
| 13.1. | 6103010000 | Kapitālas konstrukcijas tilts | TILT_TKAP_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Dzelzceļa, autoceļa tilti, kā arī gājēju tilts ar dzelzsbetona konstrukcijām. Zīmē pa ārējo kontūru. Margas zīmē atsevišķi. |
| 13.2. | 6103020000 | Vieglas konstrukcijas tilts | TILT_TVGL_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Gājēju tilti un laipas. Parāda to pagriezienus un manāmos izliekumus. Pievieno aprakstau, izmantojot pilnu vārdu vai 2.pielikumā dotos saīsinājumus (piemēram, gāj.k; met. laipa) Mazos trošu tiltus attēlo ar uzrakstu „trošu”. |
| 13.3. | 6103030000 | Pontontilts | TILT_PONT_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI_2 |  |  |
| 13.4. | 6103040000 | Tiltu palīglīnijas (redzamā daļa) | TILT_DETL_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Balsti un citi elementi. |
| 13.5. | 6103060000 | Tiltu palīglīnijas (projekcijā no augšas neredzamā daļa), balsti | TILT_PRCJ_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Projekcijā no augšas neredzamās tilta konstrukciju daļas. |
| 13.6. | 6103050000 | Tiltu apraksts un iznesuma līnija | TILT_ANOT_####_TKST_# | Līnija, Teksts | b | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_CC | Materiāls, tonnāža, segums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 14. | 6203010000 | Sadzīves kanalizācija |
| 14.1. | 6203010100 | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvads | SKAN_VADP_PAST_####_# | Līnija |  | 180,102,0 128,0,160 | 0 |  | SKAN_VADP_PAST |  | Cauruļvads sadzīves kanalizācijas ūdens novadīšanai ar pašteci. |
| 14.2. | 6203010600 | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada apraksts un iznesuma līnija | SKAN_VADP_PAST_TKST_# | Teksts, Līnija | t5.84 d200 | 180,102,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk sadzīves kanalizācijas akai un sadzīves kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu ; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 14.3. | 6203010200 | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | SKAN_VADP_PAST_KONT_# | Līnija |  | 180,102,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 14.4. | 6203030100 | Sadzīves kanalizācijas spiedvads | SKAN_VADP_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | SKAN_VADP_SPDK |  | Cauruļvads sadzīves kanalizācijas ūdens novadīšanai zem spiediena. |
| 14.5. | 6203030400 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnija | SKAN_VADP_SPDK_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.6.44 d200 | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Sadzīves kanalizācijas spiedvada augšas augstuma atzīmes, diametra un caurules materiāla teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 14.6. | 6203030101 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | SKAN_VADP_SPDK_KONT_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 14.7. | 6203011400 | Pamests sadzīves kanalizācijas cauruļvads [4] | SKAN_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | SKAN_VADP_NEDR |  | Pazemes sadzīves kanalizācijas cauruļvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots. |
| 14.8. | 6203011500 | Pamestā sadzīves kanalizācijas cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [4] | SKAN_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda caurules materiālu, augstumu un diametru, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 14.9. | 6203010300 | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada aka | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 180,102,0 128,0,160 | 1 | KNAKA |  |  | Skataka, paredzēta sadzīves kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. |
| 14.10. | 6203030200 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada aka | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 1 | SPKAKA |  |  | Skataka, paredzēta sadzīves kanalizācijas spiedvada tīklu apsaimniekošanai. |
| 14.11. | 6203030201 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada aizbīdnis [3] | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | SPKAIZB |  |  |  |
| 14.12. | 6203010900 | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada gala uzmava [4] | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 180,102,0 128,0,160 | 0 | KNUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada galu. |
| 14.13. | 6203030700 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4] | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | SPKUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret sadzīves kanalizācijas spiedvada galu. |
| 14.14. | 6203010500 | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada tecēšanas virziens [3] | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 180,102,0 128,0,160 | 0 | KANTEC |  |  |  |
| 14.15. | 6203030600 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens [3] | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | SPKTEC |  |  |  |
| 14.16. | 6203011100 | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada diametra maiņa [4] | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 180,102,0 128,0,160 | 0 | KANDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 14.17. | 6203030900 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada diametra maiņa [4] | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | SPKDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 14.18. | 6203011000 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvada izvads (avārijas) | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 180,102,0 128,0,160 | 1 | KNIZVA |  |  | Attēlo kopā ar sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada apzīmējuma līniju. |
| 14.19. | 6203030800 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada pārsūknēšanas stacijas sūknis [3] | SKAN_ELEM_####_####_# | Simbols | . sūknis | 90,90,0 128,0,160 | 0 | SPSUKN |  |  |  |
| 14.20. | 6203010400 | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu apraksts un iznesuma līnija | SKAN_ELEM_PAST_TKST_# | Teksts, Līnija | 10.87 | 180,102,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 14.21. | 6203030300 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnija | SKAN_ELEM_SPDK_TKST_# | Teksts, Līnija | 10.88 | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Sadzīves kanalizācijas spiedvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 14.22. | 6203010700 | Sadzīves kanalizācijas virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) | SKAN_DETV_PAST_####_# | Līnija |  | 180,102,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo sadzīves kanalizācijas skatakas (lūkas), izsmeļamās bedres, objektus mērogā, vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 14.23. | 6203010750 | Sadzīves kanalizācijas pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4] | SKAN_DETP_PAST_####_# | Līnija |  | 180,102,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_2 |  | Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi. Nepieciešamības gadījumā, izmanto sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 14.24. | 6203030500 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) | SKAN_DETV_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo sadzīves kanalizācijas spiedvada skatakas (lūkas), objektus mērogā, vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto sadzīves kanalizācijas spiedvada cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 14.25. | 6203030550 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4] | SKAN_DETP_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_2 |  | Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kurām nav dots savs apzīmējums, piemēram grodi. Nepieciešamības gadījumā, izmanto sadzīves kanalizācijas spiedvada cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 14.26. | 6203011200 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvada aizsargcaurule | SKAN_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 180,102,0 128,0,160 | 0 |  | ACRL |  | Sadzīves kanalizācijas pašteces un spiedvada aizsargcaurule. |
| 14.27. | 6203011300 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | SKAN_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.84 d200 | 180,102,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 15. | 6203040000 | Ražošanas kanalizācija |
| 15.1. | 6203040100 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvads | RKAN_VADP_PAST_####_# | Līnija |  | 165,124,0 128,0,160 | 0 |  | RKAN_VADP_PAST |  | Rūpnīcu, fabriku ražošanas šķidrumu aizvadīšana ar pašteci. |
| 15.2. | 6203040200 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada apraksts un iznesuma līnija | RKAN_VADP_PAST_TKST_# | Teksts, Līnija | t5.84 d200 | 165,124,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk kanalizācijas akai un kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu ; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 15.3. | 6203040300 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | RKAN_VADP_PAST_KONT_# | Līnija |  | 165,124,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 15.4. | 6203040400 | Ražošanas kanalizācijas spiedvads | RKAN_VADP_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | RKAN_VADP_SPDK |  | Rūpnīcu, fabriku ražošanas šķidrumu aizvadīšana zem spiediena. |
| 15.5. | 6203040500 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnija | RKAN_VADP_SPDK_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.6.44 d200 | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Ražošanas kanalizācijas spiedvada caurules virsmas atzīmes teksts, caurules diametra un materiāla teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 15.6. | 6203040600 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | RKAN_VADP_SPDK_KONT_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 15.7. | 6203040700 | Pamests ražošanas kanalizācijas cauruļvads [4] | RKAN_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | RKAN_VADP_NEDR |  | Pazemes ražošanas kanalizācijas cauruļvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots. |
| 15.8. | 6203040800 | Pamestā ražošanas kanalizācijas cauruļvada apraksts [4] | RKAN_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 15.9. | 6203040900 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada aka | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 165,124,0 128,0,160 | 1 | RKAKA |  |  | Skataka, paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. |
| 15.10. | 6203041000 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada aka | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 1 | RKSAKA |  |  | Skataka, paredzēta ražošanas kanalizācijas spiedvada tīklu apsaimniekošanai. |
| 15.11. | 6203041001 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada aizbīdnis [3] | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | RSPKVENT |  |  |  |
| 15.12. | 6203041100 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada gala uzmava [4] | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 165,124,0 128,0,160 | 0 | RKUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret cauruļvada galu. |
| 15.13. | 6203041200 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4] | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | RSPKUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret cauruļvada galu. |
| 15.14. | 6203041300 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada tecēšanas virziens [3] | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 165,124,0 128,0,160 | 0 | RKANTEC |  |  |  |
| 15.15. | 6203041400 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens[3] | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | RSPKTEC |  |  |  |
| 15.16. | 6203041500 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada diametra maiņa [4] | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 165,124,0 128,0,160 | 0 | RKDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 15.17. | 6203041600 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada diametra maiņa [4] | RKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | RKSDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 15.18. | 6203041700 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu apraksts un iznesuma līnija | RKAN_ELEM_PAST_TKST_# | Teksts, Līnija | 7.89 | 165,124,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Ražošanas kanalizācijas pašteces vada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 15.19. | 6203041800 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnija | RKAN_ELEM_SPDK_TKST_# | Teksts, Līnija | 10.88 | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Ražošanas kanalizācijas spiedvada akas augstuma atzīmes un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 15.20. | 6203041900 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) | RKAN_DETV_PAST_####_# | Līnija |  | 165,124,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo sadzīves kanalizācijas pašteces vada skatakas (lūkas), izsmeļamās bedres, objektus mērogā, vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 15.21. | 6203041950 | Ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada pazemes objektu detalizācijas palīglīnija [3]; [4] | RKAN_DETP_PAST_####_# | Līnija |  | 165,124,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_2 |  | Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto ražošanas kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 15.22. | 6203042000 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) | RKAN_DETV_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 |  | Attēlo sadzīves kanalizācijas spiedvada skatakas (lūkas), objektus mērogā, vai objektus, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 15.23. | 6203042050 | Ražošanas kanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas palīglīnija [3]; [4] | RKAN_DETP_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_2 |  | Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kuriem nav dots savs apzīmējums. Nepieciešamības gadījumā, izmanto ražošanas kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 15.24. | 6203042100 | Ražošanas kanalizācijas cauruļvada aizsargcaurule | RKAN_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 165,124,0 128,0,160 | 0 |  | ACRL |  | Ražošanas kanalizācijas pašteces un spiedvada aizsargcaurule. |
| 15.25. | 6203042200 | Ražošanas kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | RKAN_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.84 d200 | 165,124,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 16. | 6203020000 | Lietus kanalizācija |
| 16.1. | 6203020100 | Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvads | LKAN_VADP_PAST_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | LKAN_VADP_PAST |  | Caurule lietus ūdens novadīšanai ar pašteci. |
| 16.2. | 6203020700 | Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada apraksts un iznesuma līnija | LKAN_VADP_PAST_TKST_# | Teksts, Līnija | t5.84 d200 | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvada materiāls un diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk kanalizācijas akai un kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu; 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 16.3. | 6203020200 | Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | LKAN_VADP_PAST_KONT_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 16.4. | 6203020900 | Lietus kanalizācijas spiedvads | LKAN_VADP_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | LKAN_VADP_SPDK |  | Vads lietus ūdens novadīšanai zem spiediena. |
| 16.5. | 6203021000 | Lietus kanalizācijas spiedvada apraksts un iznesuma līnija | LKAN_VADP_SPDK_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.6.44 d200 | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Lietus kanalizācijas spiedvada caurules virsas augstuma atzīme, cauruļvadu materiāls un iekšējais diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 16.6. | 6203021100 | Lietus kanalizācijas spiedvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | LKAN_VADP_SPDK_KONT_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 16.7. | 6203022600 | Pamests lietus kanalizācijas cauruļvads [4] | LKAN_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | LKAN_VADP_NEDR |  | Pazemes lietus kanalizācijas cauruļvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots. |
| 16.8. | 6203022700 | Pamestā lietus kanalizācijas cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [4] | LKAN_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Caurules materiāla, caurules augstuma, un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 16.9. | 6203021200 | Lietus kanalizācijas līnijveida reste | LKAN_REST_####_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai. Tiek attēlota ar divām paralēlām līnijām 0,4 m attālumā viena no otras un perpendikulārām līnijām 0,3 m attālumā. Nepieciešamības gadījumā, aprakstam izmanto lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu aprakstošo tekstu un iznesuma līniju. |
| 16.10. | 6203020300 | Lietus kanalizācijas aka | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 1 | LKAKA |  |  | Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. |
| 16.11. | 6203021300 | Lietus kanalizācijas spiedvada aka | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 1 | LSPKAKA |  |  | Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. |
| 16.12. | 6203020400 | Lietus kanalizācijas gūlija | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 1 | KGULIJA |  |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai. |
| 16.13. | 6203021400 | Lietus kanalizācijas gūlija apaļā | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 1 | AGULIJA |  |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai. |
| 16.14. | 6203021500 | Lietus kanalizācijas ievads no ēkas | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols | . LK | 150,92,0 128,0,160 | 0 | LK |  |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai no jumtiem – ievads zemē. |
| 16.15. | 6203021600 | Lietus kanalizācijas cauruļvada izvads (avārijas) | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 1 | LKIZVAD |  |  | Attēlo kopā ar lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada apzīmējuma līniju. |
| 16.16. | 6203020600 | Lietus kanalizācijas tecēšanas virziens [3] | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 | LIETEC |  |  |  |
| 16.17. | 6203021700 | Lietus kanalizācijas spiedvada tecēšanas virziens [3] | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | LSPKTEC |  |  |  |
| 16.18. | 6203021800 | Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada diametra maiņa [4] | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 | LKDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 16.19. | 6203021900 | Lietus kanalizācijas spiedvada diametra maiņa [4] | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | LKSDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 16.20. | 6203022000 | Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada gala uzmava [4] | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 | LKUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret vada galu. |
| 16.21. | 6203022100 | Lietus kanalizācijas spiedvada gala uzmava [4] | LKAN_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 | LSPKUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret vada galu. |
| 16.22. | 6203020800 | Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) | LKAN_DETV_PAST_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 |  | Lietus pašteces kanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas). Nepieciešamības gadījumā izmanto pašteces lietus kanalizācijas elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 16.23. | 6203020850 | Lietus kanalizācijas pašteces pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4] | LKAN_DETP_PAST_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_2 |  | Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kurām nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi. Nepieciešamības gadījumā izmanto pašteces lietus kanalizācijas elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 16.24. | 6203022200 | Lietus kanalizācijas spiedvada virszemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) | LKAN_DETV_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 |  | Lietus spiedkanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas). Nepieciešamības gadījumā izmanto lietus kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 16.25. | 6203022200 | Lietus kanalizācijas spiedvada pazemes objektu detalizācijas līnija (palīglīnija) [3]; [4] | LKAN_DETP_SPDK_####_# | Līnija |  | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_2 |  | Izmanto tādu pazemes objektu attēlošanai, kurām nav dots savs apzīmējums, piemēram, grodi. Nepieciešamības gadījumā izmanto lietus kanalizācijas spiedvada elementu aprakstu un iznesuma līniju. |
| 16.26. | 6203020500 | Lietus kanalizācijas pašteces cauruļvada elementu apraksts un iznesuma līnija | LKAN_ELEM_PAST_TKST_# | Teksts, Līnija | 8.84 | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Akas, restes un citu elementu aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 16.27. | 6203022300 | Lietus kanalizācijas spiedvada elementu apraksts un iznesuma līnija | LKAN_ELEM_SPDK_TKST_# | Teksts, Līnija | 10.88 | 90,90,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Akas un citu elementu aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 16.28. | 6203022400 | Lietus kanalizācijas cauruļvada aizsargcaurule | LKAN_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ACRL |  | Lietus kanalizācijas pašteces un spiedvada aizsargcaurule. |
| 16.29. | 6203022500 | Lietus kanalizācijas cauruļvadu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | LKAN_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.84 d200 | 150,92,0 128,0,160 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vada aizsargcaurules diametra, materiāla apraksta un caurules virsmas augstuma teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 17. | 6204000000 | Ūdensapgādes tīkli |
| 17.1. | 6204010000 | Ūdensvads virszemes | UDTK_VADV_UDEN_####_# | Līnija |  | 0,254,160 0,0,0 | 1 |  | UDTK_VADV_UDEN |  |  |
| 17.2. | 6204090000 | Virszemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija | UDTK_VADV_UDEN_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.13.49 d90 | 0,254,160 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Cauruļvada augšas augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. Ūdensvadam, kuram nav dzeramā ūdens kvalitāte, norāda izmantošanas mērķi (tehniskais, lauksaimniecības, ugunsdzēsības u.tml.). |
| 17.3. | 6204020000 | Ūdensvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra virszemes | UDTK_VADV_UDEN_KONT_# | Līnija |  | 0,254,160 0,0,0 | 1 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 17.4. | 6204130000 | Ūdensvads pazemes | UDTK_VADP_UDEN_####_# | Līnija |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 |  | UDTK_VADP_UDEN |  |  |
| 17.5. | 6204140000 | Pazemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija | UDTK_VADP_UDEN_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.66 d45 | 0,254,160 0,255,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Cauruļvada augšas augstums, cauruļvada materiāls un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. Ūdensvadam, kuram nav dzeramā ūdens kvalitāte, norāda izmantošanas mērķi (tehniskais, lauksaimniecības, ugunsdzēsības u.tml.). |
| 17.6. | 6204150000 | Ūdensvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra pazemes | UDTK_VADP_UDEN_KONT_# | Līnija |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 17.7. | 6204100000 | Ūdensvada palīglīnija (virszemes detalizācija) | UDTK_DETV_####_####_# | Līnija |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Ūdensvada virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 17.8. | 6204160000 | Ūdensvada palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]; [4] | UDTK_DETP_####_####_# | Līnija |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Ūdensvada pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 17.9. | 6204240000 | Pamests pazemes ūdensvads [4] | UDTK_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | UDTK_VADP_NEDR |  | Pazemes ūdensvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots. |
| 17.10. | 6204240100 | Pamestā pazemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija [4] | UDTK_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Caurules materiāla, caurules augstuma, un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 17.11. | 6204250000 | Pamests virszemes ūdensvads [4] | UDTK_VADV_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 2 |  | UDTK_VADV_NEDR |  | Virszemes ūdensvads, kas nedarbojas vai netiks izmantots. |
| 17.12. | 6204250100 | Pamestā virszemes ūdensvada apraksts un iznesuma līnija [4] | UDTK_VADV_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 17.13. | 6204030000 | Aizbīdnis (ventilis) | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 1 | UDVENT |  |  |  |
| 17.14. | 6204040000 | Ūdensvada aka | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 1 | UDAKA |  |  | Skataka, kas paredzēta ūdensvada tīklu apsaimniekošanai. |
| 17.15. | 6204050000 | Hidrants (akā) | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 1 | UDHIDR |  |  | Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām. |
| 17.16. | 6204050100 | Hidrants virszemes | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 1 | UHIDRV |  |  | Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām. |
| 17.17. | 6204050200 | Hidrants pazemes [3] | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 1 | UHIDRP |  |  | Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām. |
| 17.18. | 6204170000 | Ūdensvada izvads (avārijas) [3] | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 1 | UDIZVA |  |  | Attēlo kopā ar pazemes ūdensvada apzīmējumu. |
| 17.19. | 6204180000 | Rokas pumpis | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | PUMPIS |  |  |  |
| 17.20. | 6204070000 | Spiedūdens pumpis | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | SPUMP |  |  |  |
| 17.21. | 6204080000 | Ūdens krāns | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 1 | UDKRAN |  |  |  |
| 17.22. | 6204190000 | Ūdens tecēšanas virziens [3] | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | UDVTEC |  |  |  |
| 17.23. | 6204200000 | Pazemes ūdensvada gala uzmava [4] | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | UDPUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret cauruļvada galu. |
| 17.24. | 6204210000 | Virszemes ūdensvada gala uzmava [4] | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,0,0 | 1 | UDVUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret cauruļvada galu. |
| 17.25. | 6204220000 | Pazemes ūdensvada diametra maiņa [4] | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | UDPDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 17.26. | 6204230000 | Virszemes ūdensvada diametra maiņa [4] | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,0,0 | 1 | UDVDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 17.27. | 5208200100 | Artēziskais urbums (aka) | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | ARTAKA |  |  | Artēziskās akas un dziļurbumi. Pie apzīmējuma norāda zemes virsmas augstumu. |
| 17.28. | 5208200700 | Ūdens apgādes urbums (spice) | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | UDURB |  |  | Ūdens ņemšanas akas saimnieciskām vai rūpnieciskām vajadzībām. Pie apzīmējuma norāda zemes virsmas augstumu. |
| 17.29. | 5208200200 | Dzeramā ūdens aka | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | DZAKA |  |  | Pie apzīmējuma pieraksta zemes virsmas augstumu, kas noteikts pie akas. Akas raksturojumu plānos jāparāda tikai pēc papildu pieprasījuma. Akas dziļumu līdz ūdens līmenim un līdz dibenam uzrāda tikai šahtveida akām. Aprakstam izmanto ūdenstīklu elementu tekstu un iznesuma līniju. Nojumes virs akām ar grieztuvi vai rokas sūkni nav jāparāda. |
| 17.30. | 5208200400 | Ūdenssūknis ūdenstilpē, ūdenstecē [3] | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | UDSUKN |  |  |  |
| 17.31. | 6204060000 | Strūklaka | UDTK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 | STRUKL |  |  | Attēlo ar ārpusmēroga apzīmējumu vai mērogā kā atsevišķu kontūru, izmantojot būvdetaļas apzīmējumu, kurā parāda strūklakas apzīmējumu. |
| 17.32. | 6204060000 | Ūdenstīklu elementu apraksts un iznesuma līnija | UDTK_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 2.54 | 0,254,160 0,255,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Ventiļa, ūdens tīkla akas, hidranta vāka augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 17.33. | 6204110000 | Ūdensvada aizsargcaurule | UDTK_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 0,254,160 0,255,0 | 0 |  | ACRL |  | Ūdensvada aizsargcaurule. |
| 17.34. | 6204120000 | Ūdensvada aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | UDTK_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.66 d500 | 0,254,160 0,255,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Ūdensvada aizsargcaurules diametra, caurules virsmas atzīmes un materiāla apraksta teksts, cauruļu izvietojums u.c., nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 18. | 6205000000 | Siltumtīkli |
| 18.1. | 6205040000 | Virszemes siltumtrase | SILT_VADV_UDEN_####_# | Līnija |  | 0,195,195 0,0,0 | 0 |  | SILT_VADV_UDEN |  |  |
| 18.2. | 6205070000 | Virszemes siltumtīklu apraksts un iznesuma līnija | SILT_VADV_UDEN_TKST_# | Teksts, Līnija | 13.88 2d50 | 0,195,195 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Cauruļvada augšas augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 18.3. | 6205030000 | Virszemes siltumtrases kanāls, kamera (detalizācija) | SILT_VADV_UDEN_TKAM_# | Līnija |  | 0,195,195 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Siltumtrases būvju detalizētai attēlošanai atbilstoši apvidū esošajai situācijai (kameras, lūkas, grodi). |
| 18.4. | 6205010000 | Pazemes siltumtrase | SILT_VADP_UDEN_####_# | Līnija |  | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | SILT_VADP_UDEN |  |  |
| 18.5. | 6205010100 | Pazemes siltumtīklu apraksts un iznesuma līnija | SILT_VADP_UDEN_TKST_# | Teksts, Līnija | 5.23 2d50 | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Cauruļvada augšas augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 18.6. | 6205020000 | Siltumtrases pazemes kanāls, kamera (detalizācija) [3]; [4] | SILT_VADP_UDEN_TKAM_# | Līnija |  | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | ADTI_2 |  | Attēlo pazemes bezkanāla vada ārējo kontūru mērogā atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. Aprakstam izmanto pazemes siltumtīklu tekstu un iznesuma līniju. |
| 18.7. | 6205020100 | Pazemes siltumtrases bezkanālu vadu ārējā kontūra | SILT_VADP_UDEN_KONT_# | Līnija |  | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | ADTI_3 |  | Attēlo pazemes kameras, kanāla malu atbilstoši apvidū esošajai situācijai. Aprakstam izmanto pazemes siltumtīklu tekstu un iznesuma līniju. |
| 18.8. | 6205090200 | Siltumsūkņa vads | SILT_VADP_SUKN_####_# | Līnija |  | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | SILT_VADP_SUKN |  |  |
| 18.9. | 6205090300 | Siltumsūkņa vada apraksts un iznesuma līnija | SILT_VADP_SUKN_TKST_# | Teksts, Līnija | 4.75 2d50 | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Cauruļvada augšas absolūtais augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 18.10. | 6205090400 | Siltumsūkņa vadu teritorijas kontūra | SILT_VADP_SUKN_KONT_# | Līnija |  | 0,195,195 255,0,255 | 1 |  | ADTI_1 |  | Nepieciešamības gadījumā izmanto siltumsūkņa vada aprakstu un iznesuma līniju. |
| 18.11. | 6205080100 | Siltumtīklu drenāža | SILT_VADP_DREN_####_# | Līnija |  | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | SILT_VADP_DREN |  |  |
| 18.12. | 6205080500 | Siltumtīklu drenāžas apraksts un iznesuma līnija | SILT_VADP_DREN_TKST_# | Teksts, Līnija | 3.99 2d50 | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Cauruļvada augšas augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 18.13. | 6205050000 | Siltumtīkla aka | SILT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,195,195 255,0,255 | 1 | STAKA |  |  | Skataka, kas paredzēta siltumtīklu apsaimniekošanai. |
| 18.14. | 6205080200 | Siltumtīkla drenāžas aka | SILT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,195,195 255,0,255 | 1 | SDRAKA |  |  |  |
| 18.15. | 6205050100 | Siltumtīkla ventilis | SILT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,195,195 255,0,255 | 1 | STVENT |  |  |  |
| 18.16. | 6205050600 | Pazemes siltumtīkla gala uzmava [4] | SILT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,195,195 255,0,255 | 0 | STUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret vada galu. |
| 18.17. | 6205100000 | Virszemes siltumtīkla gala uzmava [4] | SILT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,195,195 0,0,0 | 1 | STVUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret vada galu. |
| 18.18. | 6205080600 | Siltumtīkla drenāžas gala uzmava [4] | SILT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,195,195 255,0,255 | 0 | SDRUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret vada galu. |
| 18.19. | 6205090100 | Siltumsūkņa urbums | SILT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,195,195 255,0,255 | 0 | STSKURB |  |  |  |
| 18.20. | 6205060000 | Siltumtīklu elementu apraksts un iznesuma līnija | SILT_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 6.88 | 0,195,195 255,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Aku, ventiļa augstumi un citu siltumtīklu elementu apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 18.21. | 6205090500 | Pamests pazemes siltumtīkls [4] | SILT_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | SILT_VADP_NEDR |  | Pazemes siltumtīkls, kas nedarbojas vai netiks izmantots. |
| 18.22. | 6205090600 | Pamestā pazemes siltumtīkla apraksts un iznesuma līnija [4] | SILT_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Caurules materiāls, augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 18.23. | 6205090700 | Pamests virszemes siltumtīkls [4] | SILT_VADV_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 2 |  | SILT_VADV_NEDR |  | Virszemes siltumtīkls, kas nedarbojas vai netiks izmantots. |
| 18.24. | 6205090800 | Pamestā virszemes siltumtīkla apraksts un iznesuma līnija [4] | SILT_VADV_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.22.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Caurules materiāls, augstums un diametrs, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19. | 6206000000 | Gāze |
| 19.1. | 6206010100 | Pazemes zemspiediena gāzes vads | GAZE_VADP_ZSPD_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_ZSPD |  | Pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar. |
| 19.2. | 6206030100 | Pazemes zemspiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADP_ZSPD_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.82 met d40 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes zemspiediena gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.3. | 6206010200 | Virszemes zemspiediena gāzes vads | GAZE_VADV_ZSPD_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | GAZE_VADV_ZSPD |  | Virszemes zemspiediena gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar. |
| 19.4. | 6206030200 | Virszemes zemspiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADV_ZSPD_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.9.82 met d40 | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes zemspiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.5. | 6206010300 | Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0,05-0,1 bar) | GAZE_VADP_VSP1_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_VSP1 |  | Pazemes vidēja spiediena gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 0,1 bar. |
| 19.6. | 6206030300 | Pazemes vidēja spiediena gāzes vada (0,05-0,1 bar) apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADP_VSP1_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.82 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes vidēja spiediena (0,05-0,1 bar) gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.7. | 6206010350 | Pazemes vidēja spiediena gāzes vads (0,1-4 bar) | GAZE_VADP_VSP2_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_VSP2 |  | Pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,1 bar līdz 4 bar. |
| 19.8. | 6206030350 | Pazemes vidēja spiediena gāzes vada (0,1-4 bar) apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADP_VSP2_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.82 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes vidēja spiediena (0,1-4 bar) gāzes vada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.9. | 6206010400 | Virszemes vidēja spiediena gāzes vads (0,05-0,1 bar) | GAZE_VADV_VSP1_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | GAZE_VADV_VSP1 |  | Pazemes vidēja spiediena gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 0,1 bar. |
| 19.10. | 6206030400 | Virszemes vidēja spiediena gāzes vada (0,05-0,1 bar) apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADV_VSP1_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.12.42 met d60 | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes vidēja spiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšās augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.11. | 6206010450 | Virszemes vidēja spiediena gāzes vads (0,1-4 bar) | GAZE_VADV_VSP2_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | GAZE_VADV_VSP2 |  | Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,1 bar līdz 4 bar. |
| 19.12. | 6206030450 | Virszemes vidēja spiediena gāzes vada (0,1-4 bar) apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADV_VSP2_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.12.42 met d60 | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes vidēja spiediena gāzes vada caurules materiāla, caurules augšās augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.13. | 6206010500 | Pazemes augstā spiediena gāzes vads I klase | GAZE_VADP_ASP1_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_ASP1 |  | I klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 4 bar līdz 6 bar. |
| 19.14. | 6206030500 | Pazemes I klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADP_ASP1_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.82 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | I klases pazemes gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.15. | 6206010600 | Pazemes augstā spiediena gāzes vads II klase | GAZE_VADP_ASP2_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_ASP2 |  | II klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 6 bar līdz 12 bar. |
| 19.16. | 6206030600 | Pazemes II klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADP_ASP2_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.82 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | II klases pazemes gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.17. | 6206010700 | Pazemes augstā spiediena gāzes vads III klase | GAZE_VADP_ASP3_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_ASP3 |  | III klases pazemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 12 bar līdz 16 bar. |
| 19.18. | 6206030700 | Pazemes III klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADP_ASP3_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.82 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | III klases pazemes gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.19. | 6206010800 | Virszemes augstā spiediena gāzes vads I klase | GAZE_VADV_ASP1_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | GAZE_VADV_ASP1 |  | I klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 4 bar līdz 6 bar. |
| 19.20. | 6206030800 | Virszemes I klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADV_ASP1_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.12.42 met d90 | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | I klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.21. | 6206010900 | Virszemes augstā spiediena gāzes vads II klase | GAZE_VADV_ASP2_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | GAZE_VADV_ASP2 |  | II klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 6 bar līdz 12 bar. |
| 19.22. | 6206030900 | Virszemes II klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADV_ASP2_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.12.42 met d90 | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | II klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.23. | 6206011000 | Virszemes augstā spiediena gāzes vads III klase | GAZE_VADV_ASP3_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | GAZE_VADV_ASP3 |  | III klases virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 12 bar līdz 16 bar. |
| 19.24. | 6206031000 | Virszemes III klases augstā spiediena gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADV_ASP3_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.12.42 met d90 | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | III klases virszemes gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.25. | 6206011100 | Pazemes pārvades sistēmas gāzes vads | GAZE_VADP_PARV_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_PARV |  | Pazemes gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 16 bar. |
| 19.26. | 6206031110 | Pazemes pārvades sistēmas gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADP_PARV_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.4.82 met d700 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes pārvades sistēmas gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.27. | 6206011200 | Virszemes pārvades sistēmas gāzes vads | GAZE_VADV_PARV_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | GAZE_VADV_PARV |  | Gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 16 bar. |
| 19.28. | 6206031200 | Virszemes pārvades sistēmas gāzes vada apraksts un iznesuma līnija | GAZE_VADV_PARV_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.12.42 met d700 | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes pārvades sistēmas gāzes vada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.29. | 6206011300 | Gāzes pazemes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | GAZE_VADP_KONT_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 19.30. | 6206011400 | Gāzes virszemes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | GAZE_VADV_KONT_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošajai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 19.31. | 6206011500 | Apvada (gāzes apgāde) vads [3] | GAZE_VADP_APVD_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_APVD |  | Pazemes augstā spiediena gāzes vads (no urbuma līdz gāzes savākšanas punktam). |
| 19.32. | 6206031300 | Apvada vada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_APVD_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Gāzes apvada vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.33. | 6206011600 | Gāzes kolektora vads [3] | GAZE_VADV_KOLK_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | GAZE_VADV_KOLK |  | Virszemes augstā spiediena gāzes vads (no gāzes savākšanas punkta līdz kompresoru stacijai). |
| 19.34. | 6206031400 | Gāzes kolektora vada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADV_KOLK_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d90 | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Gāzes kolektora vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.35. | 6206011700 | Sveču gāzes vads [3] | GAZE_VADP_SVEC_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_SVEC |  | Augstā spiediena gāzes vads no izpūšamā objekta (cauruļvads, spiedtrauks) līdz izpūšanas svecei. |
| 19.36. | 6206031500 | Sveču gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_SVEC_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Sveču gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.37. | 6206011800 | Palaišanas gāzes vads [3] | GAZE_VADP_PALS_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_PALS |  | Gāzes vads virs 16 bar, pa kuru tiek padota gāze uz palaišanas turbīnām. |
| 19.38. | 6206031600 | Palaišanas gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_PALS_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Palaišanas gāzes vada caurules materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.39. | 6206011900 | Metanola cauruļvads [3] | GAZE_VADP_METN_####_# | Līnija |  | 90,90,90 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_METN |  | Cauruļvads metanola padošanai uz gāzes cauruļvadiem (virs 16 bar). |
| 19.40. | 6206031700 | Metanola cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_METN_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d90 | 90,90,90 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Metanola cauruļvada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.41. | 6206012000 | Dietilēnglikola (DEG) cauruļvads [3] | GAZE_VADP_DEGV_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_DEGV |  | Dietilēnglikola (DEG) cauruļvads virs 16 bar DEG padošanai uz izsmidzināšanas iekārtu. |
| 19.42. | 6206031800 | Dietilēnglikola (DEG) cauruļvada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_DEGV_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Dietilēnglikola (DEG) cauruļvada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.43. | 6206012100 | Impulsu gāzes vads [3] | GAZE_VADP_IMPV_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_IMPV |  | Gāzes vads no darba caurules līdz mēriekārtai vai izpildmehānismam virs 16 bar. |
| 19.44. | 6206031900 | Impulsu gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_IMPV_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Impulsu gāzes vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.45. | 6206012200 | Kurināmā (degvielas) gāzes vads [3] | GAZE_VADP_KURN_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_KURN |  | Gāzes vads, pa kuru padod degvielas gāzi kompresoriem (virs 16 bar). |
| 19.46. | 6206032000 | Kurināmā gāzes vada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_KURN_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d90 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kurināmā gāzes vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.47. | 6206012300 | Slāņu ūdens [3] | GAZE_VADP_UDSL_####_# | Līnija |  | 0,254,160 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_UDSL |  | Cauruļvads slāņu ūdens novadīšanai no separatoriem un filtriem. |
| 19.48. | 6206032100 | Slāņu ūdens vada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_UDSL_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.66 d45 | 0,254,160 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Slāņu ūdens vada materiāla, caurules ieguldīšanas dziļuma, diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.49. | 6206012400 | Virszemes eļļas pievads [3] | GAZE_VADV_ELLA_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | GAZE_VADV_ELLA |  | Pazemes cauruļvads eļļas transportēšanai. |
| 19.50. | 6206032200 | Virszemes eļļas pievada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADV_ELLA_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.13.82 met d40 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes eļļas pievada caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.51. | 6206012500 | Pazemes eļļas pievads [3] | GAZE_VADP_ELLA_####_# | Līnija |  | 135,135,135 180,0,0 | 0 |  | GAZE_VADP_ELLA |  | Pazemes cauruļvads eļļas transportēšanai. |
| 19.52. | 6206032300 | Pazemes eļļas pievada apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_VADP_ELLA_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 met d40 | 135,135,135 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes eļļas pievada caurules materiāla, ieguldīšanas dziļuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.53. | 6206012600 | Pamests virszemes gāzes vads (nedarbojas) [4] | GAZE_VADV_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 2 |  | GAZE_VADV_NEDR |  | Virszemes gāzesvada cauruļvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas. |
| 19.54. | 6206032400 | Pamestā virszemes gāzesvada apraksts un iznesuma līnija [4] | GAZE_VADV_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.15.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Caurules materiāla, caurules augšas augstuma un diametra aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.55. | 6206012700 | Pamests pazemes gāzes vads (nedarbojas) [4] | GAZE_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | GAZE_VADP_NEDR |  | Pazemes gāzesvada cauruļvadi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas. |
| 19.56. | 6206032500 | Pamestā pazemes gāzesvada apraksts un iznesuma līnija [4] | GAZE_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.39 d200 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda caurules materiāla, caurules augstuma un diametra aprakstošo tekstu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.57. | 6206020100 | Gāzes skataka | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 1 | GZAKA |  |  | Skataka paredzēta gāzes tīklu apsaimniekošanai. |
| 19.58. | 6206020200 | Gāzes aizbīdnis (ventilis), hidroslēgs, kontrolmērpunkts | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 1 | GZVENT |  |  | Gāzes bezaku noslēgierīce, hidroslēgs. Gāzes vadu armatūra – noslēgierīces, kondensātsavācēji, kontrolierīces u.c. Parasti šīs ierīces atrodas tieši virs gāzes vada. |
| 19.59. | 6206020500 | Skapjveida gāzes regulēšanas punkts (gāzes skapis mazais) | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZSKAP |  |  | Skapis, kurā ievietots gāzes regulēšanas punkts (ierīce, kura paredzēta spiediena samazināšanai, piem., SGRP, PSGRP, MR, MSSSK). Ja tā platība apvidū ir lielāka par 2 m2, tad tā kontūras attēlo ar gāzes skapja līniju. Orientē atbilstoši situācijai apvidū. |
| 19.60. | 6206022000 | Skapjveida gāzes regulēšanas punkts mērogā | GAZE_SKAP_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Skapis, kurā ievietots gāzes regulēšanas punkts, kas paredzēts spiediena samazināšanai un tā platība apvidū ir lielāka par 2 m2. Aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 19.61. | 6206020600 | Gāzes vada ievads ēkā vai izvads no ēkas | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZIEVA |  |  | Gāzes vada redzamās daļas ievads ēkā. |
| 19.62. | 6206020700 | Pazemes gāzes vada gala uzmava [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret gāzes vada galu. |
| 19.63. | 6206021000 | Virszemes gāzes vada gala uzmava [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 | GZVUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret gāzes vada galu. |
| 19.64. | 6206021100 | Pazemes gāzes vada diametra maiņa [3]; [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 19.65. | 6206021200 | Virszemes gāzes vada diametra maiņa [3]; [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 0,0,0 | 1 | GZVDIAM |  |  | Norāda caurules diametra maiņas vietu. Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. |
| 19.66. | 6206021300 | Gāzes vada elektroaizsardzības zemējuma punkts [3]; [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZPZEMEJ |  |  | Gāzes vada elektroaizsardzības zemējuma kontakts. |
| 19.67. | 6206021400 | Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZKABSUZM |  |  |  |
| 19.68. | 6206021500 | Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa gala uzmava [3] [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZKABGUZM |  |  |  |
| 19.69. | 6206021600 | Gāzes vada sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZSAKSUZM |  |  |  |
| 19.70. | 6206021700 | Gāzes vada sakaru kabeļa gala uzmava [3]; [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZSAKGUZM |  |  |  |
| 19.71. | 6206022800 | Gāzes vada metinājuma vieta [3]; [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZMETIN |  |  | Norāda gāzes vada metinājuma šuves vietu. Tiek attēlots izpildmērījuma plānā. |
| 19.72. | 6206040100 | Šķidrās gāzes balons | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZBALO |  |  | Tvertne sašķidrinātās gāzes glabāšanai. |
| 19.73. | 6206040200 | Šķidrās gāzes cisterna | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZCIST |  |  | Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvieto atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve. Ja gāzes cisternu attēlo atbilstoši apvidus situācijai, tad zīmē ar virszemes detalizācijas līniju un aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 19.74. | 6206040300 | Šķidrās gāzes pazemes cisterna [3]; [4] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZPCIST |  |  | Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvieto atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve. Ja gāzes cisternu attēlo atbilstoši apvidus situācijai, tad zīmē ar pazemes detalizācijas līniju un aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 19.75. | 6206021800 | Izpūšanas svece [3] | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GSVECE |  |  | Virszemes vertikāls cauruļvads gāzes izvadīšanai atmosfērā drošā veidā. |
| 19.76. | 6206021900 | Gāzes urbums | GAZE_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 | GZURB |  |  | Punktveida objekts (gāzes urbums). |
| 19.77. | 6206020400 | Gāzes saimniecības elementu apraksts un iznesuma līnija | GAZE_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 6.94 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Gāzes skatakas, ventiļa augstuma, gāzes skapja Nr. un skapjveida gāzes regulēšanas punkta apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.78. | 6206020900 | Gāzes tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija) | GAZE_DETV_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Gāzes virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 19.79. | 6206020800 | Gāzes tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]; [4] | GAZE_DETP_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Gāzes pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto gāzes saimniecības elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 19.80. | 6206022100 | Gāzes vada elektroaizsardzības kabelis [3] | GAZE_KABE_AIZS_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_KABE_AIZS |  |  |
| 19.81. | 6206022200 | Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa apraksts un iznesuma līnija [3] | GAZE_KABE_AIZS_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.2.44 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.82. | 6206022300 | Gāzes vada anodzemējuma kontūrs [3] | GAZE_ANOD_ZEMJ_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 1 |  | ADTI_1 |  |  |
| 19.83. | 6206022400 | Gāzes vada sakaru (signāla) kabelis | GAZE_KABE_SAKR_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | GAZE_KABE_SAKR |  |  |
| 19.84. | 6206022500 | Gāzes vada sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija | GAZE_KABE_SAKR_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.2.44 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 19.85. | 6206022600 | Gāzes vada aizsargcaurule | GAZE_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ACRL |  | Caurule pazemes gāzes vadu un elektrokabeļu aizsargāšanai. |
| 19.86. | 6206022700 | Gāzes vada aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | GAZE_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.42 d100 | 255,0,0 180,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 20. | 6208000000 | Elektroapgāde |
| 20.1. | 6208010101 | 110 kV augstsprieguma elektrolīnijas | ELEK_VADV_ASP1_####_# | Līnija |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ELEK_VADV_ASP1 |  | Topogrāfiskajā informācijā attēlo visus augstsprieguma līnijas vadus no balsta uz balstu. Uzmēra un zīmē katru vadu atsevišķi. |
| 20.2. | 6208010104 | 110 kV augstsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija | ELEK_VADV_ASP1_TKST_# | Teksts, līnija | 5v 110kV | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vadu skaits un spriegums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 20.3. | 6208010105 | 330 kV augstsprieguma elektrolīnijas | ELEK_VADV_ASP2_####_# | Līnija |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ELEK_VADV_ASP2 |  | Topogrāfiskajā informācijā attēlo visus augstsprieguma līnijas vadus no balsta uz balstu. Uzmēra un zīmē katru vadu atsevišķi. |
| 20.4. | 6208010106 | 330 kV augstsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija | ELEK_VADV_ASP2_TKST_# | Teksts, līnija | 6v 330kV | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vadu skaits un spriegums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 20.5. | 6208010102 | 6 - 20 kV vidsprieguma elektrolīnija | ELEK_VADV_VSPR_####_# | Līnija |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ELEK_VADV_VSPR |  | Attēlo vidsprieguma gaisvadu līniju un piekarkabeli, kuru spriegums ir 6 – 20 kV. |
| 20.6. | 6208010107 | 6 - 20 kV vidsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija | ELEK_VADV_VSPR_TKST_# | Teksts, līnija | 3v 20kV 1kab 20kV | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vadu vai gaisa kabeļu skaits un spriegums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. Attēlojot piekarkabeli, līnijai pieliek atzīmi "kab". |
| 20.7. | 6208010200 | 0,4 kV zemsprieguma elektrolīnija | ELEK_VADV_ZSPR_####_# | Līnija |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ELEK_VADV_ZSPR |  | Attēlo zemsprieguma gaisvadu līniju un piekarkabeli, kuru spriegums ir 0,4 kV. |
| 20.8. | 6208010201 | 0,4 kV zemsprieguma elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija | ELEK_VADV_ZSPR_TKST_# | Teksts, līnija | 4v 0.4kV 2kab 0.4kV | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vadu vai kabeļu skaits un spriegums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. Attēlojot piekarkabeli, līnijai pieliek atzīmi "kab". |
| 20.9. | 6208020101 | 110 kV augstsprieguma elektrokabelis | ELEK_VADP_ASP1_####_# | Līnija |  | 160,224,0 255,0,0 | 0 |  | ELEK_VADP_ASP1 |  |  |
| 20.10. | 6208020104 | 110 kV augstsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija | ELEK_VADP_ASP1_TKST_# | Teksts, līnija | kab.a.2.85 | 160,224,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 20.11. | 6208020105 | 330 kV augstsprieguma elektrokabelis | ELEK_VADP_ASP2_####_# | Līnija |  | 160,224,0 255,0,0 | 0 |  | ELEK_VADP_ASP2 |  |  |
| 20.12. | 6208020106 | 330 kV augstsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija | ELEK_VADP_ASP2_TKST_# | Teksts, līnija | kab.a.2.85 | 160,224,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 20.13. | 6208020102 | 6 – 20 kV vidsprieguma elektrokabelis | ELEK_VADP_VSPR_####_# | Līnija |  | 160,224,0 255,0,0 | 0 |  | ELEK_VADP_VSPR |  | Pazemes vidsprieguma elektrokabelis, kura spriegums ir 6 - 20 kV. |
| 20.14. | 6208020103 | 6 - 20 kV vidsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija | ELEK_VADP_VSPR_TKST_# | Teksts, līnija | kab.a.2.85 | 160,224,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 20.15. | 6208020200 | 0,4 kV zemsprieguma elektrokabelis | ELEK_VADP_ZSPR_####_# | Līnija |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ELEK_VADP_ZSPR |  | Pazemes zemsprieguma elektrokabelis, kura spriegums ir 0,4 kV. |
| 20.16. | 6208020413 | 0,4 kV zemsprieguma elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija | ELEK_VADP_ZSPR_TKST_# | Teksts, līnija | kab.a.2.85 | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 20.17. | 6208010400 | Pamesta gaisvadu elektrolīnija [4] | ELEK_VADV_NEDR_#### _# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ELEK_VADV_NEDR |  | Gaisvadu elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas. |
| 20.18. | 6208010401 | Pamesto gaisvadu elektrolīniju apraksts un iznesuma līnija[4] | ELEK_VADV_NEDR_TKST_# | Teksts, līnija | 4v | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vadu skaits, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 20.19. | 6208020500 | Pamests elektrokabelis [4] | ELEK_VADP_NEDR_#### _# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ELEK_VADP_NEDR |  | Elektrokabelis, kuru vairs neizmanto vai nedarbojas. |
| 20.20. | 6208020501 | Pamestā elektrokabeļa apraksts un iznesuma līnija [4] | ELEK_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, līnija | kab.a.8.39 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto apraksta iznesuma līniju. |
| 20.21. | 6208010301 | Elektrolīnijas balsts koka | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,127,0 0,0,0 | 1 | ELKST |  |  |  |
| 20.22. | 6208010302 | Elektrolīnijas balsts betona | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,127,0 0,0,0 | 1 | ELBST |  |  |  |
| 20.23. | 6208010303 | Elektrolīnijas balsts metāla | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,127,0 0,0,0 | 1 | ELMST |  |  |  |
| 20.24. | 6208010304 | Augstsprieguma elektrolīnijas dzelzsbetona balsts | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,127,0 0,0,0 | 1 | ELABST |  |  | Lieto dzelzsbetona balsta attēlošanai. |
| 20.25. | 6208010305 | Augstsprieguma elektrolīnijas metāla balsts | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,127,0 0,0,0 | 1 | ELMBST |  |  | Lieto metāla balsta attēlošanai. |
| 20.26 | 6208010313 | Fermveida stabs | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 | ELFERM |  |  |  |
| 20.27. | 6208010306 | "A", "V", trīskāju, četrkāju tipa balstu savienojuma līnija | ELEK_SAVL_####_####_# | Līnija |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju, piemēram, zemsprieguma elektrolīniju balstus. Izmanto arī augstsprieguma elektrolīniju balstu „pleca” konstrukcijas projekcijas attēlošanai. |
| 20.28. | 6208010307 | Elektrolīnijas stutes stabs - pastabs | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 | ELSTUT |  |  | Stutes staba – pastaba līniju izvelk no simbola centra. |
| 20.29. | 6208010312 | Stutes staba līnija | ELEK_STUT_####_####_# | Līnija |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada elektrolīnijas vadi. Lieto kopā ar stutes staba simbolu. |
| 20.30. | 6208010308 | Elektrolīnijas balsta atsaites enkurs | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 | ELENKURS |  |  | Atsaites līniju izvelk no simbola centra. |
| 20.31. | 6208010310 | Atsaites līnija | ELEK_SAIT_####_####_# | Līnija |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Lieto kopā ar atsaites enkura simbolu. |
| 20.32. | 6208020419 | Augstsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4] | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 160,224,0 255,0,0 | 0 | ELAGUZM |  |  |  |
| 20.33. | 6208020420 | Augstsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 160,224,0 255,0,0 | 0 | ELASUZM |  |  |  |
| 20.34. | 6208020416 | Vidsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4] | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 160,224,0 255,0,0 | 0 | ELVGUZM |  |  |  |
| 20.35. | 6208020417 | Vidsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 160,224,0 255,0,0 | 0 | ELVSUZM |  |  |  |
| 20.36. | 6208020401 | Zemsprieguma elektrokabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 | ELSUZM |  |  |  |
| 20.37. | 6208020414 | Zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava [3]; [4] | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 | ELGUZM |  |  |  |
| 20.38. | 6208020406 | Elektrokabeļa skataka | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 | ELAKA |  |  | Norāda vāka augstumu. |
| 20.39. | 6208020408 | Elektrības ievads ēkā [3] | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols | . el. | 135,135,0 0,0,0 | 0 | ELEKTR |  |  |  |
| 20.40. | 6208040200 | Sadales skapis, cilpkaste | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 | ELSKAP |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. Ja ir pieejams, ar elementu aprakstošo tekstu norāda skapja numuru. |
| 20.41. | 6208040300 | Uzskaites sadales skapis | ELEK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 | ELSKAM |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. Ja ir pieejams, ar elementu aprakstošo tekstu norāda skapja numuru. |
| 20.42. | 6208040500 | Elektrības elementu apraksts un iznesuma līnija | ELEK_ELEM_####_TKST_# | Teksts, līnija | UKS-3744 | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Sadales skapju, cilpkastes un uzskaites sadales skapju numuru u.c. elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 20.43. | 6208040101 | Transformatora būves | ELEK_STTP_####_####_# | Līnija |  | 135,135,0 255,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Attēlo transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fīdera punkta ēkas, kā arī konteinertipa transformatora apakšstacijas un uz stabiem esošās transformatoru būves. |
| 20.44. | 6208040102 | Transformatora kontūra būves fasādē | ELEK_STTP_KONT_####_# | Līnija |  | 135,135,0 255,0,0 | 1 |  | ADTI_3 |  | Attēlo transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fīdera punkta, kā arī konteinertipa transformatora apakšstacijas kontūru, kas iebūvēti būvju fasādēs. |
| 20.45. | 6208040400 | Transformatora būvju apraksts un iznesuma līnija | ELEK_STTP_####_TKST_# | Teksts, līnija | TP1247 | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_CB | Transformatora apakšstacijas, sadales punkta, fīdera punkta, konteinertipa transformatora apakšstacijas. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 20.46. | 6208020405 | Elektrokabeļu aizsargcaurule | ELEK_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ACRL |  | Visu spriegumu elektrokabeļu aizsargcaurule. |
| 20.47. | 6208020415 | Elektrokabeļu aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | ELEK_ACRL_####_TKST_# | Teksts, līnija | c.a.2.85 d100 | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Ja ir pieejama informācija, tad uzrāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšejā atrodas vairākas caurules, tad pie uzmērītās caurules uzrāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietojuma līniju. Caurules apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 20.48. | 6208020419 | Elektrokabeļu savienojumu uzmavu akas kontūrlīnija | ELEK_EAKA_KONT_####_# | Līnija |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Līniju izmanto liela izmēra elektrokabeļu savienojošo uzmavu aku, kas ir vidēji 9 metrus garas, 1,5 metrus augstas un 2,5 metru platas, attēlošanai. Liela izmēra akas ir pamatā augstsprieguma kabeļiem. |
| 20.49. | 6208020418 | Elektrokabeļu savienojumu uzmavu akas augstums | ELEK_EAKA_KONT_TKST_# | Teksts, Līnija | 15.85 | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Elektrokabeļu savienojošo uzmavu akas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 20.50. | 6208020419 | Elektroapgādes virszemes detalizācijas līnija un apraksts | ELEK_DETV_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 255,127,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Lieto tādu elektroapgādes virszemes elementu attēlošanai, kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 20.51. | 6208020420 | Elektroapgādes pazemes detalizācijas līnija un apraksts | ELEK_DETP_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 135,135,0 255,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Lieto tādu elektroapgādes pazemes elementu attēlošanai, kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 21. | 6209000000 | Apgaismojuma saimniecība |
| 21.1. | 6209010000 | Apgaismes elektrolīnija | APGS_VADV_ZSPR_####_# | Līnija |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 |  | APGS_VADV_ZSPR |  | Apgaismes gaisvadu elektrolīnijas, t.s. piekarkabeļi. |
| 21.2. | 6209010001 | Apgaismes elektrolīniju apraksts un iznesuma līnija | APGS_VADV_ZSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | 2v 0.4kV 2kab | 254,0,94 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vadu skaits un spriegums. Attēlojot piekarkabeli, līnijai pieliek atzīmi "kab". Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 21.3. | 6209020000 | Apgaismes kabelis | APGS_VADP_ZSPR_####_# | Līnija |  | 254,0,94 255,0,0 | 0 |  | APGS_VADP_ZSPR |  |  |
| 21.4. | 6209080000 | Apgaismes kabeļa apraksts un iznesuma līnija | APGS_VADP_ZSPR_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.2.89 | 254,0,94 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 21.5. | 6209010100 | Pamesta apgaismes elektrolīnija [4] | APGS_VADV_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | APGS_VADV_NEDR |  | Apgaismes gaisvadu elektrolīnija, kura vairs netiek izmantota vai nedarbojas. |
| 21.6. | 6209010200 | Pamestās apgaismes elektrolīnijas apraksts un iznesuma līnija [4] | APGS_VADV_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | 2v | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vadu skaits, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 21.7. | 6209020100 | Pamestie apgaismes elektrokabeļi [4] | APGS_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | APGS_VADP_NEDR |  | Apgaismes elektrokabeļi, kuri vairs netiek izmantoti vai nedarbojas. |
| 21.8. | 6209020200 | Pamesto apgaismes elektrokabeļu apraksts un iznesuma līnija [4] | APGS_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.8.39 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu apraksts un kabeļa virsmas augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 21.9. | 6209030000 | Apgaismes sadales skapis | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 255,0,0 | 0 | APSKAP |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 21.10. | 6209040000 | Apgaismes sadales skapis (mazais) | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 255,0,0 | 0 | APSKAPM |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 21.11. | 6209050000 | Dekoratīvā lampa | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APDLAM |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas dārzos, skvēros un parkos. |
| 21.12. | 6209060000 | Apgaismes stabs ar lampu | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APLAMP |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas. Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. Pie ēku sienām piekārtās laternas plānos neparāda. |
| 21.13. | 6209040300 | Apgaismes stabs ar vairākām lampām | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APLAM2 |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas. Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. |
| 21.14. | 6209040400 | Piekaru lampa | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APLAMPIE |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas piekārtās laternas. |
| 21.15. | 6209040500 | Starmetis | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APSTAR |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošos starmešus, kuri piestiprināti pie kāda objekta un atrodas virs zemes. Piemēram, pie ēkas sienas. Apzīmējums savieto ar attiecīgā objekta apzīmējumu, piemēram, staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. |
| 21.16. | 6209040600 | Starmetis uz zemes | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APSTARZ |  |  |  |
| 21.17. | 6209040700 | Apgaismes lampa seguma līmenī | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APLAMPZ |  |  | Attēlo seguma vai zemes līmenī apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas lampas. |
| 21.18. | 6209050400 | Apgaismes fermveida balsts | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APGFERM |  |  |  |
| 21.19. | 6209050100 | Apgaismes koka balsts | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APGKST |  |  |  |
| 21.20. | 6209050200 | Apgaismes betona balsts | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APGBST |  |  |  |
| 21.21. | 6209050300 | Apgaismes metāla balsts | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APGMST |  |  |  |
| 21.22. | 6209250000 | Apgaismes kabeļa ievads [3] | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols | . el. | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APIEVA |  |  | Apgaismes elektrokabeļa ievads, izvads no ēkas. |
| 21.23. | 6209160000 | Apgaismes kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 255,0,0 | 0 | APSUZM |  |  |  |
| 21.24. | 6209160100 | Apgaismes kabeļa gala uzmava [3]; [4] | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 255,0,0 | 0 | APGUZM |  |  |  |
| 21.25. | 6209240100 | Apgaismes staba stute | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APGSTUTE |  |  | Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada apgaismes elektrolīnijas vadi. Lieto kopā ar stutes staba līniju. |
| 21.26. | 6209240101 | Apgaismes staba stutes līnija | APGS_STUT_####_####_# | Līnija |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Stutes staba līniju izvelk no stutes staba simbola centra. |
| 21.27. | 6209240201 | Apgaismes staba atsaites enkurs | APGS_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 | APGENKURS |  |  | Lieto kopā ar staba atsaites līniju. |
| 21.28. | 6209240202 | Apgaismes staba atsaites līnija | APGS_SAIT_####_####_# | Līnija |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Atsaites līniju izvelk no enkura simbola centra. |
| 21.29. | 2609070000 | Apgaismes elementu apraksts un iznesuma līnija | APGS_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | KS-1621-5 | 254,0,94 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Apgaismojuma saimniecības pārziņā esošo elementu aprakstošs teksts, piem., apgaismes skapja Nr. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 21.30. | 6209020100 | Apgaismes kabeļa aizsargcaurule | APGS_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 254,0,94 255,0,0 | 0 |  | ACRL |  | Caurule pazemes apgaismes elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 21.31. | 6209020200 | Apgaismes kabeļa aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | APGS_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.25 d110 | 254,0,94 255,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Ja ir pieejama informācija, tad uzrāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšejā atrodas vairākas caurules, tad pie uzmērītās caurules uzrāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietojuma līniju. Caurules apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 21.32. | 6209180000 | Apgaismes tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija) | APGS_DETV_####_####_# | Līnija |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Palīglīnija virszemes apgaismes tīklu detalizācijai. Aprakstam izmanto apgaismes elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 21.33. | 6209180100 | Apgaismes tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija) [3]; [4] | APGS_DETP_####_####_# | Līnija |  | 254,0,94 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Palīglīnija pazemes apgaismes tīklu detalizācijai. Aprakstam izmanto apgaismes elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 22. | 6210100000 | Elektroniskie sakaru tīkli |
| 22.1. | 6210100100 | Elektronisko sakaru kabelis | SAKT_VADP_KABE_####_# | Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | SAKT_VADP_KABE |  | Izolētu vadu līnija, kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir ieguldīta gruntī. Ja vienā tranšejā atrodas vairāki elektronisko sakaru kabeļi, tad uzmērījumā uzrāda viena kabeļa līniju, bet vietās, kur kāds kabelis atzarojas no pamattrases, pamattrases līniju pārtrauc (elektronisko sakaru kabeļu nozarojošā uzmava šajā vietā nav jāievieto). Ja vienā tranšejā atrodas gan elektronisko sakaru optiskais kabelis, gan elektronisko sakaru kabelis, tad šajā gadījumā uzmēra un uzrāda elektronisko sakaru optisko kabeli, ja nepieciešams, papildus pieraksta informāciju par citiem sakaru kabeļiem (izmanto atbilstošo elektroniskā sakaru kabeļa teksta apzīmējumu). |
| 22.2. | 6210100200 | Elektronisko sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija | SAKT_VADP_KABE_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.3.68 | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Elektronisko sakaru kabeļu apraksts un augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.3. | 6210100300 | Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija | SAKT_VADV_KLIN_####_# | Līnija |  | 0,180,0 0,0,0 | 0 |  | SAKT_VADV_KLIN |  | Neizolētu vadu līnija, kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināta pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija un elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis, tad uzmērījumā uzrāda elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeli. |
| 22.4. | 6210100400 | Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnijas apraksts un iznesuma līnija | SAKT_VADV_KLIN_TKST_# | Teksts, Līnija | 16v | 0,180,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnijas vadu skaits, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.5. | 6210100500 | Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis | SAKT_VADV_PKAB_####_# | Līnija |  | 0,180,0 0,0,0 | 0 |  | SAKT_VADV_PKAB |  | Izolētu vadu līnija (kabelis), kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināta pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija un elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis, tad uzmērījumā uzrāda elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeli. |
| 22.6. | 6210100600 | Elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnija | SAKT_VADV_PKAB_TKST_# | Teksts, Līnija | 1kab | 0,180,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu skaits līnijā, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.7. | 6210100700 | Elektronisko sakaru optiskais kabelis | SAKT_VADP_OPTK_####_# | Līnija |  | 0,240,240 0,0,255 | 0 |  | SAKT_VADP_OPTK |  | Izolētu optisko šķiedru līnija, kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir ieguldīta gruntī. Ja vienā tranšejā atrodas vairāki elektronisko sakaru optiskie kabeļi, tad uzmērījumā uzrāda viena kabeļa līniju, bet vietās, kur kāds kabelis atzarojas no pamattrases, pamattrases līniju pārtrauc (elektronisko sakaru optisko kabeļu nozarojošā uzmava šajā vietā nav jāievieto). Ja vienā tranšejā atrodas gan elektronisko sakaru optiskais kabelis, gan elektronisko sakaru vara kabelis, tad uzmērījumā uzrāda elektronisko sakaru optisko kabeli, ja nepieciešams, papildus pieraksta informāciju par citiem sakaru kabeļiem (izmanto atbilstošo elektroniskā sakaru kabeļa teksta apzīmējumu). |
| 22.8. | 6210100800 | Elektronisko sakaru optiskā kabeļa apraksts un iznesuma līnija | SAKT_VADP_OPTK_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.3.68 | 0,240,240 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Elektronisko sakaru optiskā kabeļa apraksts un augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.9. | 6210100900 | Elektronisko sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis | SAKT_VADV_OPTK_####_# | Līnija |  | 0,240,240 0,0,0 | 0 |  | SAKT_VADV_OPTK |  | Izolētu optisko šķiedru līnija (kabelis), kas savieno elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ir piestiprināta pie ēkām, būvēm, statnēm, balstiem vai stabiem. Ja starp vieniem un tiem pašiem stabiem piestiprināta gan elektronisko sakaru gaisvadu kailvadu līnija, elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabelis vai elektronisko sakaru gaisvadu optiskais piekarkabelis, tad uzmērījumā uzrāda elektronisko sakaru gaisvadu optisko piekarkabeli. |
| 22.10. | 6210101000 | Elektronisko sakaru gaisvadu optiskā piekarkabeļa apraksts un iznesuma līnija | SAKT_VADV_OPTK_TKST_# | Teksts, Līnija | 1kab | 0,240,240 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Kabeļu skaits līnijā, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.11. | 6210101100 | Pamesta elektronisko sakaru gaisvadu līnija [4] | SAKT_VADV_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | SAKT_VADV_NEDR |  | Pamests elektronisko sakaru gaisvads, kas vairs netiek izmantots vai nedarbojas. |
| 22.12. | 6210101200 | Pamestās elektronisko sakaru gaisvadu līnijas apraksts un iznesuma līnija [4] | SAKT_VADV_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | 16v | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Vadu skaits, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.13. | 6210101300 | Pamests elektronisko sakaru kabelis [4] | SAKT_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | SAKT_VADP_NEDR |  | Pamests elektronisko sakaru kabelis, kas vairs netiek izmantots vai nedarbojas. |
| 22.14. | 6210101400 | Pamestā elektronisko sakaru kabeļa apraksts un iznesuma līnija [4] | SAKT_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | kab.a.5.66 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pamesto kabeļu apraksts un augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.15. | 6210101500 | Elektronisko sakaru līnijas koka stabs | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,0 0,0,0 | 1 | TELKST |  |  |  |
| 22.16. | 6210101600 | Elektronisko sakaru līnijas betona stabs | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,0 0,0,0 | 1 | TELBST |  |  |  |
| 22.17. | 6210101700 | Elektronisko sakaru līnijas metāla stabs | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,0 0,0,0 | 1 | TELMST |  |  |  |
| 22.18. | 6210101800 | Elektronisko sakaru līnijas stutes stabs | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,0 0,0,0 | 0 | TELSTUTE |  |  | Attēlo kopā ar stutes staba līniju. |
| 22.19. | 6210101900 | Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas stutes staba līnija | SAKT_STUT_####_####_# | Līnija |  | 0,180,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Stutes staba līniju izvelk no stutes staba centra. |
| 22.20. | 6210102000 | Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas staba atsaites enkurs | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,180,0 0,0,0 | 0 | TELENKURS |  |  | Attēlo kopā ar staba atsaites līniju. |
| 22.21. | 6210102100 | Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas staba atsaites līnija | SAKT_SAIT_####_####_# | Līnija |  | 0,180,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Metāla trose, kas paredzēta sakaru līnijas vadu radītās, balstam pieliktās radiālās slodzes kompensēšanai. Līniju izvelk no enkura simbola centra. |
| 22.22. | 6210102200 | Elektronisko sakaru gaisvadu līnijas stabu savienojuma līnija | SAKT_SAVL_####_####_# | Līnija |  | 0,180,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju. |
| 22.23. | 6210102300 | Taksofona kabīne | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | TLBUD |  |  | Vieglas konstrukcijas celtne, norobežojums telefona sarunām. Taksofona kabīni atbilstoši apvidus situācijai attēlo ar elektronisko sakaru tīklu virszemes detalizācijas līniju un būves centrā novieto taksofona kabīnes simbolu. Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 22.24. | 6210102400 | Taksofons | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | TLTAKS |  |  | Pie sienas nostiprināta norobežota konstrukcija telefona sarunām. |
| 22.25. | 6210102500 | Elektronisko sakaru kabeļu sadales kastīte stabā | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | STABSKAP |  |  | Objekts paredzēts, lai attēlotu kabeļu sadales kastītes, kuras montētas uz ~ 1 – 1,3 m gara stabiņa. Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 22.26. | 6210102600 | Elektronisko sakaru kabeļu sadales kaste, kastīte | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | STKAST |  |  | Elektroniskā sakaru tīkla sadales iekārta, kas paredzēta tādu kabeļu sadalei, kuru tilpums ir no 5 līdz 100 pāriem un kura montēta uz ierakta pamata. Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 22.27. | 6210102700 | Elektronisko sakaru kabeļu sadales skapis | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | STSKAP |  |  | Elektroniskā sakaru tīkla sadales iekārta, kas paredzēta tādu kabeļu sadalei, kuru tilpums ir no 100 līdz 1000 pāriem. Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 22.28. | 6210102800 | Elektronisko sakaru iekārtu skapji, konteineri mērogā | SAKT_SKAP_####_####_# | Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 |  | Sakaru iekārtu skapjus, konteinerus, kuru izmēri apvidū pārsniedz 0,5 x 1 m, uzrāda atbilstoši esošajai situācijai apvidū. |
| 22.29. | 6210102900 | Elektronisko sakaru iekārtu skapju, konteineru mērogā apraksts un iznesuma līnija | SAKT_SKAP_####_TKST_# | Teksts, Līnija | Nr.225 | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Elektronisko sakaru iekārtu skapju, konteineru, kas apvidū lielāki par 0,5 x 1 m, aprakstošais teksts. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.30. | 6210103000 | Elektronisko sakaru kabeļa ievada redzamā daļa [3] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,0 | 0 | STIEVAD |  |  |  |
| 22.31. | 6210103100 | Elektronisko sakaru kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | STKABUZM |  |  |  |
| 22.32. | 6210103200 | Elektronisko sakaru kabeļa gala uzmava [3]; [4] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | STKABGUZM |  |  |  |
| 22.33. | 6210103300 | Elektronisko sakaru kabeļu montāžas rezerve [3]; [4] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | STREZ |  |  | Kabeļu līnijas galā novietots, rullī satīts elektronisko sakaru kabeļa gals. Attēlo izpilduzmērījumos. |
| 22.34. | 6210103400 | Elektronisko sakaru tīklu līniju pastiprināšanas un reģenerācijas punkts [3] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | NRP |  |  | Ierīce, kas signālu no sakaru līnijas uztver, apstrādā un pārraida tālāk. |
| 22.35. | 6210103500 | Elektronisko sakaru optiskā kabeļa savienojuma un nozarojuma uzmava [3]; [4] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,240 0,0,255 | 0 | OPTUZM |  |  |  |
| 22.36. | 6210103600 | Elektronisko sakaru optiskā kabeļa gala uzmava [3]; [4] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,240 0,0,255 | 0 | OPTGUZM |  |  |  |
| 22.37. | 6210103700 | Elektronisko sakaru optiskā kabeļa montāžas rezerve [3]; [4] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,240 0,0,255 | 0 | OPTREZV |  |  | Montāžas rezerve ir optiskā kabeļa līnijas galapunktā novietota kabeļa garuma rezerve, kura nepieciešama turpmāko kabeļa līnijas montāžas darbu veikšanai. |
| 22.38. | 6210103800 | Elektronisko sakaru optiskā kabeļa cilpa [3]; [4] | SAKT_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,240,240 0,0,255 | 0 | OPTKABCILP |  |  | Optiskā kabeļa līnijas cilpa ir nepārtraukta kabeļa rezerve, kuras garums ir pietiekams uzmavas montāžai. Cilpu izveido kabeļa līnijā vietās, kur var būt nepieciešams montēt papildus uzmavu. |
| 22.39. | 6210103900 | Elektronisko sakaru tīklu elementu apraksts un iznesuma līnija | SAKT_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | Nr.225 | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Elektronisko sakaru tīklu elementu aprakstošais teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.40. | 6210104000 | Elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcaurule | SAKT_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ACRL |  | Caurule pazemes elektronisko sakaru kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. Ja vienā tranšejā atrodas divas vai vairāk elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcaurules, tad uzmēra un attēlo vienu aizsargcaurules līniju. Informāciju par cauruļu skaitu un to izvietojumu norāda aizsargcaurules aprakstā. |
| 22.41. | 6210104100 | Elektronisko sakaru komunikāciju aizsargcaurules apraksts, kanālu izvietojums un iznesuma līnija | SAKT_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.25 d110 | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts. Ja ir pieejama informācija, tad uzrāda cauruļu skaitu un izvietojumu. Ja vienā tranšejā atrodas vairākas caurules, tad pie uzmērītās caurules uzrāda to izvietojumu, kuru orientē perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietojuma līniju. Caurules apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. |
| 22.42. | 6210104200 | Elektronisko sakaru tīklu virszemes detalizācijas līnija un apraksts | SAKT_DETV_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 0,0,255 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Lieto tādu elektronisko sakaru virszemes elementu attēlošanai kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 22.43. | 6210104300 | Elektronisko sakaru tīklu pazemes detalizācijas līnija un apraksts | SAKT_DETP_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_2 |  | Lieto tādu elektronisko sakaru pazemes elementu attēlošanai kuriem nav dots apzīmējums attēlošanai. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 23. | 6210200000 | Elektronisko sakaru tīklu kanalizācija |
| 23.1. | 6210200100 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija | SAKK_KKAN_####_####_# | Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | SAKK_KKAN |  | Caurule vai cauruļu (kanālu) apvienojums, kurš paredzēts elektronisko sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no cauruļu (kanālu) skaita. |
| 23.2. | 6210200200 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas apraksts un iznesuma līnija | SAKK_KKAN_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.80 | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Uzrāda tikai augstākās caurules vai kanāla augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 23.3. | 6210200300 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas ārējā kontūra | SAKK_KKAN_KONT_####_# | Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_3 |  | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas ārējā kontūra (platumam virs 0,3 m). |
| 23.4. | 6210200400 | Pamesta elektronisko sakaru kanalizācija [4] | SAKK_KKAN_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | SAKK_KKAN_NEDR |  | Pamesta caurule vai cauruļu (kanālu) apvienojums, kurš paredzēts elektronisko sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no cauruļu (kanālu) skaita. |
| 23.5. | 6210200500 | Pamestās elektronisko sakaru kanalizācijas apraksts un iznesuma līnija [4] | SAKK_KKAN_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.80 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Jāuzrāda tikai augstākās caurules vai kanāla augstums, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 23.6. | 6210200600 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aka | SAKK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 1 | SKAKA |  |  | Kabeļu kanalizācijas aka paredzēta kabeļu ievilkšanai/iepūšanai, uzmavu izvietošanai, kā arī esošā kabeļu tīkla ekspluatācijas darbu veikšanai. |
| 23.7. | 6210200700 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aka (kvadrātveida) | SAKK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 1 | SKAKAKV |  |  |  |
| 23.8. | 6210200800 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas savienojumu kaste | SAKK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 1 | SAKKSKAP |  |  | Gruntī ieguldīta kaste ar taisnstūra formas vāku, paredzēta sakaru kabeļu kanalizācijā esošo kabeļu apsaimniekošanai. Orientē atbilstoši novietojumam dabā. |
| 23.9. | 6210200900 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas noslēdzošais gals [3]; [4] | SAKK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | SKGUZM |  |  |  |
| 23.10. | 6210201000 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas atzars [3]; [4] | SAKK_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 | SKATZ |  |  |  |
| 23.11. | 6210201100 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas elementu apraksts un iznesuma līnija | SAKK_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 2.97 | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas elementu apraksta teksts (akas augstuma atzīme, akas Nr.). Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 23.12. | 6210201200 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas akas kameras virszemes kontūra (detalizācija) | SAKK_DETV_####_####_# | Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 |  | Sakaru kabeļu kanalizācijas virszemes objektu detalizētai attēlošanai mērogā. Aprakstam izmanto elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 23.13. | 6210201300 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas akas kameras pazemes kontūra (detalizācija) [3]; [4] | SAKK_DETP_####_####_# | Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_2 |  | Sakaru tīkla pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (akas, kameras, grodi). Aprakstam izmanto elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 23.14. | 6210201400 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļu (kanālu) izvietojums un iznesuma līnija | SAKK_IZVK_####_TKST_# | Teksts, Līnija |  | 0,0,255 0,0,255 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Kabeļu kanalizācijas profili jāuzrāda katram posmam. Ja viena posma robežās mainās profils, tad arī šīm izmaiņām ir jābūt parādītām. Tiek orientēts perpendikulāri pret cauruļu vai kanālu izvietojuma līniju. Cauruļu vai kanālu apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. |
| 23.15 | 6210201500 | Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas profila maiņas vieta [4] | SAKK_ELEM_####_#### | Simbols | / | 0,0,255 0,0,255 | 0 | SKPROF |  |  | Simbolu novieto 45° leņķī pret komunikāciju. Abās pusēs norāda kabeļu izvietojuma profilu sakaru kanalizācijā. |
| 24. | 6211000000 | Citas komunikācijas (vispārējās, tehnoloģiskās) |
| 24.1. | 6211000100 | Gaisa caurule [3] | CKOM_VADV_GAIS_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADV_GAIS |  | Virszemes gaisvadu caurule. |
| 24.2. | 6211000200 | Gaisa caurules apraksts un iznesuma līnija [3] | CKOM_VADV_GAIS_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.13.85 d20 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes gaisvadu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.3. | 6211000300 | Pazemes gaisa caurule [3] | CKOM_VADP_GAIS_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADP_GAIS |  |  |
| 24.4. | 6211000400 | Pazemes gaisa caurules apraksts un iznesuma līnija [3] | CKOM_VADP_GAIS_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.4.47 d20 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes gaisvadu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.5. | 6211000500 | Tvaika caurule [3] | CKOM_VADV_TVKS_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADV_TVKS |  | Virszemes tvaika caurule. |
| 24.6. | 6211000600 | Tvaika caurules apraksts un iznesuma līnija [3] | CKOM_VADV_TVKS_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.13.85 d50 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes tvaika caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.7. | 6211000700 | Pazemes tvaika caurule [3] | CKOM_VADP_TVKS_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADP_TVKS |  |  |
| 24.8. | 6211000800 | Pazemes tvaika caurules apraksts un iznesuma līnija [3] | CKOM_VADP_TVKS_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.4.47 d50 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes tvaika caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.9. | 6211000900 | Pelnu caurule [3] | CKOM_VADV_PELN_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADV_PELN |  |  |
| 24.10. | 6211001000 | Pelnu caurules apraksts un iznesuma līnija [3] | CKOM_VADV_PELN_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.76 d100 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes pelnu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.11. | 6211001100 | Pazemes pelnu caurule [3] | CKOM_VADP_PELN_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADP_PELN |  |  |
| 24.12. | 6211001200 | Pazemes pelnu caurules apraksts un iznesuma līnija [3] | CKOM_VADP_PELN_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.2.39 d100 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes pelnu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts. |
| 24.13. | 6211001300 | Pazemes tehnoloģiskie cauruļvadi [3] | CKOM_VADP_TEHC_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADP_TEHC |  | Pazemes caurules dažādu tehnoloģisko šķidrumu (vielu, materiālu) pārvietošanai. Izmanto tādu cauruļvadu apzīmēšanai, kuru nozīme vai piederība nav nosakāma. |
| 24.14. | 6211001400 | Pazemes tehnoloģisko cauruļvadu apraksts un iznesuma līnija [3] | CKOM_VADP_TEHC_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.2.39 d100 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Pazemes tehnoloģisko cauruļvadu diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts. Ja ir pieejama informācija, norāda transportējamā šķidruma nosaukumu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.15. | 6211001500 | Virszemes tehnoloģiskie cauruļvadi | CKOM_VADV_TEHC_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADV_TEHC |  | Virszemes caurules dažādu tehnoloģisko šķidrumu (vielu, materiālu) pārvietošanai. Izmanto tādu cauruļvadu apzīmēšanai, kuru nozīme vai piederība nav nosakāma. |
| 24.16. | 6211001600 | Virszemes tehnoloģisko cauruļvadu apraksts un iznesuma līnija | CKOM_VADV_TEHC_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.76 d100 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Virszemes pelnu caurules diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts. Ja ir pieejama informācija, norāda transportējamā šķidruma nosaukumu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.17. | 6211002100 | Komunikācijas vada palīglīnija (virszemes detalizācija) [3] | CKOM_DETV_####_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  | Vietējas nozīmes komunikācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 24.18. | 6211002200 | Komunikācijas vada palīglīnija (pazemes detalizācija) [3] | CKOM_PDEP_####_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_3 |  | Vietējas nozīmes komunikācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). Aprakstam izmanto elementu tekstu un iznesuma līniju. |
| 24.19. | 6211002300 | Pazemes komunikācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | CKOM_VADP_KONT_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_2 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 24.20. | 6211002400 | Virszemes komunikācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra | CKOM_VADV_KONT_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 1 |  | ADTI_2 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 24.21. | 6211002500 | Zemējuma kontūrs [3] | CKOM_ZEMJ_####_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 1 |  | ADTI_1 |  |  |
| 24.22. | 6211002600 | Zemējuma kontūra apraksts un iznesuma līnija [3] | CKOM_ZEMJ_####_TKST_# | Teksts, Līnija | zemējums | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Zemējuma kontūra apraksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.23. | 6211002700 | Komunikācijas aizsargcaurule | CKOM_ACRL_####_####_# | Līnija |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ACRL |  | Caurule komunikāciju aizsargāšanai. |
| 24.24. | 6211002800 | Komunikāciju aizsargcauruļu apraksts un iznesuma līnija | CKOM_ACRL_####_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.39 d200 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Aizsargcaurules materiāla apraksts, caurules virsmas atzīmes un diametra teksts, cauruļu izvietojums. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.25. | 6211002900 | Krāns | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 | KRANS |  |  |  |
| 24.26. | 6211003000 | Vadības un regulēšanas skapis | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 | SKAPIS |  |  |  |
| 24.27. | 6211003100 | Visa veida komunikācijas pazemes vadu gala uzmava [4] | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 | CKOMUZM |  |  | Visa veida komunikāciju (tvaika, pelnu, degvielas, gaisa u.c.) vadu gala uzmava. Orientē perpendikulāri pret vada galu. |
| 24.28. | 6211003200 | Visa veida komunikācijas virszemes vadu gala uzmava [4] | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 1 | CKOMVUZM |  |  | Visa veida komunikāciju (tvaika, pelnu, degvielas, gaisa u.c.) vadu gala uzmava. Orientē perpendikulāri pret vada galu. |
| 24.29. | 6211003300 | Visa veida komunikāciju skatakas | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 1 | CKOMAKA |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. |
| 24.30. | 6211003400 | Visa veida hidranti | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 1 | CKOMHIDR |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. |
| 24.31. | 6211003500 | Visa veida aizbīdņi (ventiļi) | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 1 | CKOMVENT |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. |
| 24.32. | 6211004400 | Visa veida komunikāciju metinājuma šuves [3]; [4] | CKOM_ELEM_####_#### | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 0 | CKOMMETIN |  |  | Norāda caurules metinājuma šuves vietu. Tiek attēlots tikai izpildmērījuma plānā |
| 24.33. | 6211003600 | Kabeļu, komunikāciju informatīvais stabiņš | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KABST |  |  | Gruntī ieraktā kabeļa atrašanās vietas apzīmētājs. |
| 24.34. | 6211003700 | Pazemes zemējuma punkts [3]; [4] | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 1 | ZEMEJPTS |  |  | Pazemes zemējuma punkts (metāla stienis). |
| 24.35. | 6211003800 | Zemējuma kontūra skataka | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,135,135 0,0,0 | 1 | ZEMEJAKA |  |  | Norāda akas vāka augstumu. |
| 24.36. | 6211003900 | Elementu apraksts un iznesuma līnija | CKOM_ELEM_####_TKST_# | Teksts, Līnija | 5.88 | 135,135,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Akas, skatakas, ventiļa augstuma un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.37. | 6207000100 | Pazemes naftas vads | CKOM_VADP_NAFT_####_# | Līnija |  | 195,0,195 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADP_NAFT |  | Apzīmējums netiek izmantots naftas produktu (degvielas, mazuta) pārvades attēlošanai. |
| 24.38. | 6207000110 | Pazemes naftas vada ārējā kontūra [3] | CKOM_VADP_NAFT_KONT_# | Līnija |  | 195,0,195 0,0,0 | 0 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 24.39. | 6207000200 | Pazemes naftas vada apraksts un iznesuma līnija | CKOM_VADP_NAFT_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.5.23 d300 | 195,0,195 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Naftas cauruļvada diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.40. | 6207000300 | Virszemes naftas vads | CKOM_VADV_NAFT_####_# | Līnija |  | 195,0,195 0,0,0 | 1 |  | CKOM_VADV_NAFT |  | Apzīmējums netiek izmantots naftas produktu (degvielas, mazuta) pārvades attēlošanai. |
| 24.41. | 6207000310 | Virszemes naftas vada ārējā kontūra | CKOM_VADV_NAFT_KONT_# | Līnija |  | 195,0,195 0,0,0 | 1 |  | ADTI_3 |  | Cauruļvadu ar diametru 500 mm un vairāk zīmē atbilstoši apvidū esošai situācijai, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 24.42. | 6207000400 | Virszemes naftas vada apraksts un iznesuma līnija | CKOM_VADV_NAFT_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.13.88 d300 | 195,0,195 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Naftas cauruļvada ārējā diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.43. | 6207000500 | Naftas vada aizbīdnis | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 195,0,195 0,0,0 | 1 | NAVENT |  |  | Norāda augstumu. Apzīmējums netiek izmantots naftas produktu (degvielas, mazuta) pārvades attēlošanai. |
| 24.44. | 6207000600 | Pazemes naftas vada gala uzmava [4] | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 195,0,195 0,0,0 | 0 | NAUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret naftas vada galu. |
| 24.45. | 6207000700 | Virszemes naftas vada gala uzmava [4] | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 195,0,195 0,0,0 | 1 | NAVUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret naftas vada galu. |
| 24.46. | 6211040200 | Degvielas virszemes vads | CKOM_VADV_DEGV_####_# | Līnija |  | 135,0,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADV_DEGV |  | Degvielas virszemes vads (benzīns, dīzeļdegviela, mazuts). |
| 24.47. | 6211040400 | Degvielas virszemes vada apraksts un iznesuma līnija | CKOM_VADV_DEGV_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.8.39 d200 | 135,0,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Degvielas virszemes vada diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.48. | 6211040500 | Degvielas pazemes vads | CKOM_VADP_DEGV_####_# | Līnija |  | 135,0,135 0,0,0 | 0 |  | CKOM_VADP_DEGV |  | Degvielas pazemes vads (benzīns, dīzeļdegviela, mazuts). |
| 24.49. | 6211040600 | Degvielas pazemes vada apraksts un iznesuma līnija | CKOM_VADP_DEGV_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.2.39 d200 | 135,0,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Degvielas virszemes vada diametra, materiāla un caurules virsmas atzīmes teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.50. | 6211040200 | Degvielas sadales krāns | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,0,135 0,0,0 | 0 | DEGKRA |  |  |  |
| 24.51. | 6211040700 | Degvielas sadales aka | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,0,135 0,0,0 | 1 | DEGAKA |  |  |  |
| 24.52. | 6211040800 | Degvielas sadales aizbīdnis | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,0,135 0,0,0 | 1 | DEGVENT |  |  |  |
| 24.53. | 6211040900 | Pazemes degvielas vada gala uzmava [4] | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,0,135 0,0,0 | 0 | DEGPUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret degvielas vada galu. |
| 24.54. | 6211041000 | Virszemes degvielas vada gala uzmava [4] | CKOM_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 135,0,135 0,0,0 | 1 | DEGVUZM |  |  | Orientē perpendikulāri pret degvielas vada galu. |
| 24.55. | 6211041100 | Degvielas apgādes elementu apraksts un iznesuma līnija | CKOM_DEGV_ELEM_TKST_# | Teksts, Līnija | 5.88 | 135,0,135 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_LB | Akas, skatakas, aizbīdņa (ventiļa) augstuma un citu elementu aprakstošs teksts, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.56. | 6211004000 | Pamesta vispārējā komunikācija (virszemes) [4] | CKOM_VADV_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 2 |  | CKOM_VADV_NEDR |  | Visa veida virszemes komunikācijas (gaisa, pelnu, naftas, degvielas cauruļvadi), kuras netiek izmantotas vai nedarbojas. |
| 24.57. | 6211004100 | Pamestās vispārējās komunikācijas apraksts un iznesuma līnija (virszemes) [4] | CKOM_VADV_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.80 d100 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda caurules virsmas atzīmi, diametru un caurules materiālu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 24.58. | 6211004200 | Pamesta vispārējā komunikācija (pazemes) [4] | CKOM_VADP_NEDR_####_# | Līnija |  | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | CKOM_VADP_NEDR |  | Visa veida pazemes komunikācijas (gaisa, pelnu, naftas, degvielas cauruļvadi), kuras netiek izmantotas vai nedarbojas. |
| 24.59. | 6211004300 | Pamestās vispārējās komunikācijas apraksts un iznesuma līnija (pazemes) [4] | CKOM_VADP_NEDR_TKST_# | Teksts, Līnija | c.a.3.80 d100 | 192,192,192 165,165,0 | 0 |  | ADTI_0 | Tahoma_05_CB | Norāda caurules virsmas atzīmi, diametru un caurules materiālu, nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. |
| 25. | 7200000000 | Robežas |
| 25.1. | 7201060400 | Administratīvās teritorijas robeža [1] | ROBZ_ADMT_####_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,255,255 | 1 |  | ADTI_6 |  |  |
| 25.2. | 7201060401 | Administratīvās teritorijas apraksts [1] | ROBZ_ADMT_####_TKST_# | Teksts | Rīga | 255,255,255 0,255,255 |  |  |  | Tahoma_1_LB |  |
| 25.3. | 5208181000 | Robežpunkts [1] | ROBZ_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,255,255 0,0,0 | 0 | KUPICA |  |  | Topogrāfiskās uzmērīšanas laikā uzmērīts robežpunkts ar aprakumu - kupica. |
| 26. | 7110000000 | Apgrūtinājumi |
| 26.1. | 7112000000 | Sarkanā līnija [1] | APGR_SARK_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 255,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  | Attēlo gan sarkano līniju, gan projektēto sarkano līniju. Līniju paskaidro ar sarkanās līnijas tekstu. |
| 26.2. | 7112010000 | Sarkanās līnijas teksts [1] | APGR_SARK_####_TKST_# | Teksts | sark.līn. | 255,0,0 255,0,0 |  |  |  | Tahoma_07_CB | Sarkanās līnijas, projektētās sarkanās līnijas teksts. Lieto saīsinājumu atbilstoši noteikumu 2.pielikumam. |
| 26.3. | 7112020000 | Sarkanās līnijas palīglīnija un apraksts [1]; [3] | APGR_SARK_IZNL_TKST_# | Teksts, Līnija | 12.00 | 255,0,0 255,0,0 | 1 |  | ADTI_0 | Tahoma_07_CB | Sarkanās līnijas, projektētās sarkanās līnijas palīglīnija, ar kuru norāda ielu sarkano līniju platumu metros, ar centimetra precizitāti, kā sadalošo zīmi izmanto punktu. |
| 26.4. | 7010401000 | Sarkanās līnijas pagrieziena punkts [1] | APGR_ELEM_####_####_# | Simbols |  | 255,0,0 255,0,0 | 1 | SLPKT |  |  | Sarkanās līnijas, projektētās sarkanās līnijas pagrieziena, sākuma vai beigu punkts. |
| 26.5. | 7114000000 | Aizsargjosla [1]; [3] | APGR_AIZS_####_####_# | Līnija |  | 255,0,0 255,0,0 | 1 |  | ADTI_6 |  |  |
| 26.6. | 7114010000 | Aizsargjoslas apraksts [1]; [3] | APGR_AIZS_####_TKST_# | Teksts | tauvas josla | 255,0,0 255,0,0 |  |  |  | Tahoma_07_CC | Aprakstu, ja iespējams, orientē paralēli līnijai. |
| 26.7. | 7115000000 | Dzelzceļa nodalījuma josla [1]; [3] | APGR_NODJ_DZCE_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  |  |
| 26.8. | 7115010000 | Dzelzceļa nodalījuma joslas apraksts [1]; [3] | APGR_NODJ_DZCE_TKST_# | Teksts | Dzelzceļa nodalījuma josla | 255,255,255 0,0,0 |  |  |  | Tahoma_1_CB | Aprakstu, ja iespējams, orientē paralēli līnijai. |
| 26.9. | 7115020000 | Autoceļa nodalījuma josla [1]; [3] | APGR_NODJ_CELS_####_# | Līnija |  | 255,255,255 0,0,0 | 1 |  | ADTI_0 |  |  |
| 26.10. | 7115030000 | Autoceļa nodalījuma joslas apraksts [1]; [3] | APGR_NODJ_CELS_TKST_# | Teksts | Autoceļa nodalījuma josla | 255,255,255 0,0,0 |  |  |  | Tahoma_1_CB | Aprakstu, ja iespējams, orientē paralēli līnijai. |
| 27. |  | Plāna noformējums |
| 27.1. |  | Planšetes robeža [2] | RAMI_PROB_####_####_# | Poligons |  | 255,0,0 0,0,0 | 0 |  | ADTI_0 |  |  |
| 27.2. |  | Planšetes numurs [1]; [2] | RAMI_PROB_####_TKST_# | Teksts | 4412-15-22.4-800800 | 255,0,0 0,0,0 |  |  |  | Tahoma_20_CC | Topogrāfisko karšu 1993.gada sistēmas (TKS-93) karšu lapas nomenklatūras numurs mērogā 1:1000, kas papildināts ar attiecīgās administratīvās teritorijas kodu, atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem. |
| 27.3. |  | Topogrāfiskā uzmērījuma robeža [1] | RAMI_UZMR_####_####_# | Līnija |  | 165,0,165 255,0,255 | 0 |  | RAMI_UZMR |  |  |
| 27.4 |  | Izpildmērījuma plāna papildus informācija [1] | RAMI_IZPM_####_TKST_# | Teksts, Līnija, Simbols |  | visas RGB skalas krāsas | 0 |  | ADTI_0 ADTI_2 | Tahoma_05_LB | Attēlo inženierkomunikācijas sākuma, beigu un raksturīgāko pagrieziena punktu koordinātas, būves faktisko novirzi attiecībā pret projektu, kā arī būves izmēru, piemēram, inženierkomunikācijas posma garumu. Nepieciešamības gadījumā lieto teksta iznesuma līniju. Šos elementus attēlo tikai izpildmērījuma plānā. |
| 27.5. |  | Topogrāfiskā un izpilduzmērījuma plāna noformējums [1] | RAMI_PLAN_####_TKST_# | Teksts, Līnija, Simbols |  | visas RGB skalas krāsas | 0 |  | ADTI_0 ADTI_1 ADTI_2 ADTI_3 ADTI_4 ADTI_6 | Arial_1_LB | Topogrāfiskā un izpilduzmērījuma plāna rāmja līnija, ziemeļu virziens, rakstlaukums, piezīmes, uzmērāmā objekta novietojuma shēma, lapu izvietojuma shēma, inženierkomunikāciju saskaņojuma rāmis un cita izdrukas noformējuma informācija. |

Piezīmes:

[1] – objektu neuzkrāj vietējās pašvaldības un centrālajā datubāzē.

[2] – objektu neattēlo topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā.

[3] – objektu topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā attēlo pēc pasūtītāja pieprasījuma.

[4] – objektu attēlo un norāda tikai pēc inženierkomunikācijas apsaimniekotāja (turētāja), īpašnieka norādījumiem.

Līniju platuma standarts:

| Nr.p.k. | Līniju platums elementu apzīmējumu specifikācijā | Līnijas platums Bentley MicroStation programmatūrā | Līnijas platums (mm) AutoDesk AutoCad programmatūrā | Līnijas platums papīra izdrukā (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 | 0,09 | 0,10 |
| 2. | 1 | 1 | 0,35 | 0,20 |
| 3. | 2 | 2 | 0,50 | 0,50 |

2.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281

Biežāk lietotie teksta saīsinājumi - apzīmējumi

Lietošanas pamatprincipi:

- Uzmērījuma plāna noformēšanai lieto pilnu objekta aprakstošo tekstu vai šajā pielikumā biežāk lietotos teksta saīsinājumus. Ja ir nepieciešams lietot teksta saīsinājumu, kas šajā pielikumā nav dots, tad to saīsina atbilstoši latviešu valodas gramatikai.

- Divus vai vairākus saīsinājumus kombinējot savstarpēji, tos sadala ar punktu, piemēram, v.ap.2.37.

- Sadalošo zīmi (punktu) nelieto:

  - rakstot saīsinājumus, kuros izmantoti tikai lielie burti, piemēram, TP;

  - punktu nelieto starptautiski un Latvijas republikā pieņemtajiem mērvienību un to ģeometrisko izmēru apzīmējumiem, piemēram, km, d, L, kV;

  - savstarpēji kombinējot saīsinājumu ar skaitli, piemēram, 4v, d100, 2d50, t8.45;

  - savstarpēji kombinējot ēku un to materiālu apzīmējumus.

| Nr.p.k. | Objekts | Apzīmējumi | Paskaidrojumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas |
| 1.1. | Dzīvojama | Dz | Lieto kopā ar būves materiāla apzīmējumiem (JDz, MDz, MetDz), izņemot koka ēkām. Koka ēkas apzīmē tikai ar N. |
| 1.2. | Neapdzīvojama | N | Lieto kopā ar būves materiāla apzīmējumiem (JN, N, MN), izņemot koka ēkām. Koka ēkas apzīmē tikai ar N. |
| 2. | Ēku materiālu apzīmējumi |
| 2.1. | Jaukta tipa būve | J | Lieto kopā ar N vai Dz. |
| 2.2. | Mūra (ugunsdrošs) | M | Akmens, dzelzsbetona konstrukciju, ķieģeļu u.c. līdzīga materiāla ēkas. Lieto kopā ar N vai Dz. |
| 2.3. | Metāla | Met | Lieto kopā ar N vai Dz. |
| 3. | Veģetācija |
| 3.1. | Augļu dārzs | a.d. |  |
| 3.2. | Ogu dārzs | o.d. |  |
| 3.3. | Jaukta tipa dārzi | a.o.d. |  |
| 3.4. | Sakņu dārzs | s.d. |  |
| 3.5. | Puķu dobes, dekoratīvie stādījumi | p.d. | Lieto puķu dobju un citu dekoratīvo stādījumu apzīmēšanai, arī akmensdārziem. |
| 4. | Lapu koki |
| 4.1. | Alksnis | Al |  |
| 4.2. | Apse | Ap |  |
| 4.3. | Bērzs | Be |  |
| 4.4. | Blīgzna (kārkls) | Bl |  |
| 4.5. | Goba | Go |  |
| 4.6. | Ieva | Ie |  |
| 4.7. | Kastanis | Ka |  |
| 4.8. | Kļava | Kl |  |
| 4.9. | Lazda (kā koks) | La |  |
| 4.10. | Liepa | Li |  |
| 4.11. | Osis | Os |  |
| 4.12. | Ozols | Oz |  |
| 4.13. | Papele | Pa |  |
| 4.14. | Pīlādzis | Pi |  |
| 4.15. | Skābardis | Sk |  |
| 4.16. | Vīksna | Vk |  |
| 4.17. | Vītols | Vi |  |
| 5. | Materiāli |
| 5.1. | Akmens | akm |  |
| 5.2. | Asfaltbetons | a |  |
| 5.3. | Azbests | azb |  |
| 5.4. | Betons | b |  |
| 5.5. | Bruģis | br | Nepieciešamības gadījumā norāda bruģa materiālu, piemēram, akmens bruģis (a.br.) , betona bruģis (b.br.), klinkera bruģis (kl.br.), koka bruģis (k.br.). |
| 5.6. | Flīzes | fl |  |
| 5.7. | Grants | gr |  |
| 5.8. | Grunts (bez seguma) | g |  |
| 5.9. | Keramika | ker |  |
| 5.10. | Koka | k | Nelieto ēku aprakstiem. |
| 5.11. | Māls | m |  |
| 5.12. | Metāla | met | Visu veidu metāli. Nelieto ēku aprakstiem. Pēc pasūtītāja pieprasījuma var konkretizēt materiālu. Konkretizējot materiālu, piemēram, dzelzs, ķets (čuguns) – raksta pilnu vārdu (priekšā nerakstot apzīmējumu „met”). |
| 5.13. | Visu veidu plastmasa (polietilēns) | pl | Visu veidu plastmasas apzīmēšanai lieto „pl”. Pēc pasūtītāja pieprasījuma var konkretizēt materiālu. Konkretizējot materiālu to nedublē ar apzīmējumu „pl”. Piemēram, polietilēns („pe”), polivinilhlorīds („pvh”). |
| 5.14. | Smilts | sm |  |
| 5.15. | Šķembas | šķ |  |
| 5.16. | Ūdens | ūd |  |
| 6. | Objektu apzīmējumi |
| 6.1. | Abonementa | abon |  |
| 6.2. | Caurule | c |  |
| 6.3. | Cokols | cok |  |
| 6.4. | Dzelzceļa vadības kabeļi | SCB | Sakari, Centralizēšana, Bloķēšana. |
| 6.5. | Elektroapgādes sadales punkts | SP |  |
| 6.6. | Elektroapgādes fīdera punkts | FP |  |
| 6.7. | Elektroapgādes konteinertipa transformatora apakšstacija | KTP |  |
| 6.8. | Gājēju | gāj |  |
| 6.9. | Gāzes regulēšanas punkts | GRP |  |
| 6.10. | Skapveida gāzes regulēšanas punkts | SGRP |  |
| 6.11. | Gāzes sadales regulators | GSR |  |
| 6.12. | Hidrometriskais postenis | hidr.post. |  |
| 6.13. | Kabelis | kab |  |
| 6.14. | Kamera | kam |  |
| 6.15. | Kanalizācijas sūkņu stacija | KSS |  |
| 6.16. | Kanalizācija (sakaru vai elektrokabeļu) | kan |  |
| 6.17. | Līmenis | līm | Nosaka vielas (piemēram, ūdens līmenis – ūd.līm.) līmeni tilpnē. Lieto kopā ar uzmērīšanas datumu. |
| 6.18. | Nojume | noj |  |
| 6.19. | Numurs | Nr | Nelieto ēku adrešu pierakstam. |
| 6.20. | Pamati | pam |  |
| 6.21. | Piestātne | piest |  |
| 6.22. | Projektēta sarkanā līnija | proj.sark.līn. |  |
| 6.23. | Sakaru tornis | s.tornis |  |
| 6.24. | Sarkanā līnija | sark.līn. |  |
| 6.25. | Siltumnīca | silt |  |
| 6.26. | Spiedvads | spv |  |
| 6.27. | Stabs | stb |  |
| 6.28. | Stienis | st |  |
| 6.29. | Tekne | t |  |
| 6.30. | Transformatora punkts | TP |  |
| 6.31. | Uzskaites kabeļu skapji | UKS |  |
| 6.32. | Uzskaites sadales | US |  |
| 6.33. | Ūdenstornis | ūd.tornis |  |
| 6.34. | Vads/-i | v | Lieto kopā ar skaitli, piemēram, „4v”. |
| 6.35. | Urbums | urb | Artēziskais urbums „art.urb.”, ūdens apgādes urbums „ūd.urb.”, siltumsūkņa urbums „st.urb.”, ģeoloģiskais urbums „ģeol.urb.”. |
| 6.36. | Ventilācija | vent | Pazemes tvertņu, kameru ventilācijas atveru izvadi virszemē. |
| 7. | Objekta īpašības |
| 7.1. | Aizbiris/-usi | aizb |  |
| 7.2. | Augša | a | Lieto kopā ar objekta apzīmējumu, piemēram, c.a., kab.a. |
| 7.3. | Apakša | ap | Lieto kopā ar objekta apzīmējumu, piemēram, c.ap., kab.ap. |
| 7.4. | Augstspiediena | asp |  |
| 7.5. | Būvniecības stadijā | būv.st. |  |
| 7.6. | Dibens | dib | Dibena atzīmes apraksts. |
| 7.7. | Diametrs | d | Jebkura objekta diametrs. Pēc pasūtītāja pieprasījuma var precizēt diametra veidu (i.d., o.d.,d.n.). Diametru norāda milimetros. |
| 7.8. | Filtrācija | filt | Piemēram, lietus kanalizācijas kastes. |
| 7.9. | Garums | L | Būves vai inženierkomunikācijas posma garums. Saīsinājumu lieto kopā ar vienādības zīmi un skaitli. Precizitāti norāda atbilstoši pasūtītāja norādījumiem. Attēlo tikai izpildmērījuma plānā. |
| 7.10. | Izsmeļama | izsm | Piemēram, izsmeļama sadzīves kanalizācijas krātuve. |
| 7.11. | Kilovolti | kV |  |
| 7.12. | Nav atrasts/-a | n.atr. |  |
| 7.13. | Nepieejams/-a | np |  |
| 7.14. | Nosēdaka | nosēd |  |
| 7.15. | Orientējoši | orient |  |
| 7.16. | Pārplūdusi | pārpl | Pārplūdusi aka, grods, kamera. |
| 7.17. | Rezerve | rez | Piemēram, rezerves caurule – „rez.c.”. |
| 7.18. | Spiediena | sp |  |
| 7.19. | Vidēja spiediena | vsp |  |
| 7.20. | Zemspiediena | zsp |  |
| 7.21. | Zem seguma | z.s. | Vispārējai apzīmēšanai lieto „z.s.”, precizējot seguma materiālu, apzīmējumu pieraksta šādi – „z.sm.”, „z.abr.”. |

2. Šo noteikumu 1.16.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.martā.

3. Šo noteikumu 1.24.apakšpunkts stājas spēkā viena mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents						        V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs							                 J.Bordāns

Iesniedzējs:

tieslietu ministrs							                 J.Bordāns

19.12.2013. 13:55

24642

V.Aigars

67038678, viesturs.aigars@vzd.gov.lv