15.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ___._________

noteikumiem Nr.___

Apzīmējumi, kas lietojami kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos dokumentos

|  | Valsts ģeodēziskie punkti |  |  | Līnijas biezums no 0.1mm līdz 0.2mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Globālās pozicionēšanas |  | Diametrs 3mm. |  |
|  | Poligonometrijas |  | Malas garums 2mm. |  |
|  | Triangulācijas |  | Malas garums 3mm. |  |
|  | Grunts repers |  | Diametrs 2mm. |  |
|  | Sienas repers |  | Diametrs 2mm. |  |
|  | Sienas marka |  | Diametrs 2mm. |  |
|  | Robežpunkti |  |  |  |
|  | Zemes vienības apvidū nostiprināts robežpunkts |  | Diametrs 1.5mm. |  |
|  | Apvidū nenostiprināts robežpunkts |  | Diametrs 1mm. |  |
|  | Robežpunkta numurs | 12 | Ciparu augstums 3mm |  |
|  | Koordinātu tīkls |  | Līniju garums uz katru pusi no centra 3mm; izvietojums 10x10cm kvadrātu tīklā plānā. |  |
|  | Robežas |  |  |  |
|  | Uzmērītas zemes vienības un zemes vienības daļas robežas |  | Nepārtraukta līnija. |  |
|  | Zemes vienības robežas pa situācijas elementiem |  | Līnija2mm, atstarpe 1mm. |  |
|  | Zemes lietošanas veida kontūra |  | Punktēta līnija, punkta diametrs 0.2mm, atstarpe 1mm. |  |
|  | Apgrūtinājuma robežas |  | Līnija 4mm, atstarpe 1mm. |  |
|  | Apgrūtinājuma robežas mazos mērogos var parādīt kā līniju, līnijas vidū norādot tās platumu. |  | Līnija 4mm, atstarpe 1mm. Līnijas biezums no 0.1 līdz 0.2mm. | Līnijas biezums no 0.1mm līdz 0.2mm |
|  | Zemes vienību robežojošās vietas virziena bultiņa |  | Garums 8 mm. |  |
|  | Kadastra apzīmējumi |  |  |  |
| 6.1. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 42620020049 | Burta augstums 3mm. |  |
| 6.2. | Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums | 426200200498001 | Burta augstums 2mm. |  |
| 6.3. | Būves kadastra apzīmējums | 42620020049001 | Burta augstums 2mm. |  |
|  | Zemes lietošanas veidu apzīmējumi |  |  |  |
|  | Aramzeme | a | Burta augstums 2mm. |  |
|  | Augļu dārzi |  |  |  |
|  | Augļu dārzs |  | Diametrs 1.5mm, attālums starp simboliem: 5mm pa labi un 5 mm uz augšu. |  |
|  | Ogulājs |  | Diametrs 0.4mm, attālums starp simboliem: 5mm pa labi un 5 mm uz augšu. |  |
|  | Pļava |  | Attālums starp simboliem: 7mm pa labi un 7 mm uz augšu. Starp līnijām 0.8mm, līniju garums 1.2mm. |  |
|  | Ganības |  | Attālums starp simboliem: 7mm pa labi un 7 mm uz augšu. Līniju garumi 1.4mm, leņķis 90o. |  |
|  | Mežs |  | Diametrs 2 mm, attālums starp simboliem: 7mm pa labi un 7 mm uz augšu. |  |
|  | Krūmājs |  | Diametri: 0.25 mm, 0.4 mm un 0.5 mm leņķis 120o. Attālums starp simboliem: 5mm pa labi un 5 mm uz augšu. | Līnijas biezums no 0.1mm līdz 0.2mm |
|  | Purvs |  | Attālums starp līnijām 1mm. |  |
|  | Ūdeņi |  |  |  |
|  | Upes |  | Burtu augstums un teces virziena bultiņas garums 4mm. |  |
|  | Ezera, jūras vai upes krasta līnija |  | Burtu augstums 4 mm. |  |
|  | Ezers |  | Burtu augstums 4 mm. |  |
|  | Dīķis |  | Burta augstums 2 mm. |  |
|  | Zivju dīķi |  | Burtu augstums 2 mm. |  |
|  | Dekoratīvie dīķi |  | Burtu augstums 2 mm. |  |
|  | Grāvji |  | Ciparu augstums līdz 2mm, bultiņas garums 4 mm. |  |
|  | Būves, pagalmi |  |  |  |
|  | Būves kontūra |  | Līnijas biezums 0.2mm. |  |
|  | Būves ar būves daļu kontūra |  | Līnijas biezums 0.2 mm. |  |
|  | Pagrabs ar uzbērumu |  | Burtu augstums 1.5 mm. |  |
|  | Tunelis, pazemes būve |  | Burtu augstums 1.5 mm. |  |
|  | Drupas |  | Burtu augstums 1.5 mm. |  |
|  | Pagalms | p. | Burtu augstums 2 mm. |  |
|  | Dekoratīvie zālieni pagalmos |  | Attālums starp simboliem: 5mm pa labi un 5 mm uz augšu. Līnijas garums 1mm, leņķis 53o. | Līnijas biezums no 0.1mm līdz 0.2mm |
|  | Ceļi |  |  |  |
|  | Ceļi bez cietā seguma |  | Nepārtraukta līnija, biezums 0.1mm. Ciparu augstums līdz 2mm. |  |
|  | Ceļi plānos 1:10000; 1:5000 |  | Līnija 4mm atstarpe 2mm. |  |
|  | Ceļi ar cieto segumu |  | Ciparu augstums līdz 2mm. |  |
|  | Šaursliežu dzelzceļš |  |  |  |
|  | Platsliežu dzelzceļš |  |  |  |
|  | Tramvaju sliežu ceļš |  |  |  |
|  | Viensliežu, divsliežu, trīssliežu dzelzceļš maziem mērogiem |  | Līnijas biezums 1mm. |  |
|  | Pārējā zeme |  |  |  |
|  | Stiga |  | Līnija 2mm, atstarpe 1mm. |  |
|  | Smiltājs |  | Punktēts laukums, punkti 0.1mm. |  |
|  | Izgāztuve |  | Burtu augstums 2mm. |  |
|  | Situācijas elements, kuram nav noteikts apzīmējums | pieraksta ar vārdiem | Burtu augstums 2mm. |  |
|  | Žogi |  |  |  |
|  | Koka žogs |  | Atbilstoši attēlam. |  |
|  | Koka žogs ar mūra stabiem |  |  |  |
|  | Stiepļu žogs |  |  |  |
|  | Stiepļu žogs ar mūra stabiem |  |  |  |
|  | Dzeloņstiepļu žogs |  |  |  |
|  | Mūra, betona žogs |  | Atbilstoši attēlam. | Līnijas biezums no 0.1mm līdz 0.2mm |
|  | Koka žogs ar mūra pamatu |  |  |  |
|  | Metāla žogs ar mūra pamatu |  |  |  |
|  | Metālā žogs |  |  |  |
|  | Metāla žogs ar mūra stabiem |  |  |  |
|  | Vārtu līnija |  |  |  |
|  | Komunikācijas |  |  |  |
|  | Kanalizācijas vads |  | Burtu augstums 1.5 mm. |  |
|  | Ūdensvads |  | Burtu augstums 1.5 mm. |  |
|  | Drena-kolektors |  | Burtu augstums 1.5 mm. |  |
|  | Drenāžkanalizācija |  | Burtu augstums 1.5 mm. |  |
|  | Pazemes siltumtrase |  | Burtu augstums 1.5 mm. Līnija 3mm, atstarpe 1mm. |  |
|  | Virszemes siltumtrase |  | Burtu augstums 1.5 mm. |  |
|  | Pazemes zemspiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1mm un 1.5 mm. Līnija 3mm, atstarpe 1mm. |  |
|  | Virszemes zemspiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1mm un 1.5 mm. |  |
|  | Pazemes vidēja spiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1mm un 1.5 mm. Līnija 3mm, atstarpe 1mm. |  |
|  | Virszemes vidēja spiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1mm un 1.5 mm. |  |
|  | Pazemes augstspiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1mm un 1.5 mm. Līnija 3mm, atstarpe 1mm. |  |
|  | Virszemes augstspiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1mm un 1.5 mm. |  |
|  | Maģistrālais gāzes vads |  | Atbilstoši attēlam. | Līnijas biezums no 0.1mm līdz 0.2mm |
|  | Naftas vads |  | Burtu augstums 1mm. |  |
|  | 110-330 kV augstsprieguma elektrolīnija |  | Atbilstoši attēlam. |  |
|  | 6-20 kV augstsprieguma elektrolīnija |  |  |  |
|  | Zemsprieguma elektrolīnija |  |  |  |
|  | 110-330 kV augstsprieguma elektrokabelis |  | Punkti 0.2mm diametrā, līnija 8mm, atstarpes 1mm. |  |
|  | 6-20 kV augstsprieguma elektrokabelis |  | Punkti 0.2mm diametrā, līnija 8mm, atstarpes 1mm. |  |
|  | Zemsprieguma elektrokabelis |  | Punkti 0.2mm diametrā, līnija 8mm, atstarpes 1mm. |  |

Tieslietu ministrs								G.Bērziņš

Tieslietu ministrs								G.Bērziņš

05.12.2011 12:09

822

J.Brice

67038847, jana.brice@vzd.gov.lv