3.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ________

noteikumiem Nr._____

Ēku konstruktīvo elementu konstrukciju veidi un normatīvai kalpošanas ilgums

| Konstrukcijas veida kods | Konstruktīvo elementu konstrukciju veidi un normatīvā kalpošanas ilguma grupas | Normatīvais kalpošanas ilgums gados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pamati (ēkas daļa, kuras uzdevums ir uzņemt un sadalīt ēkas slodzi un pārnest to uz pamatni vai grunti) |  |
|  | 11 | Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 150 |
|  |  | 1101 | Betona bloku lentveida |  |
|  |  | 1102 | Dzelzsbetona bloku lentveida |  |
|  |  | 1103 | Dzelzsbetona pāļi |  |
|  |  | 1104 | Monolītā betona lentveida |  |
|  |  | 1105 | Monolītā dzelzsbetona lentveida |  |
|  |  | 1106 | Monolītā dzelzsbetona plātne |  |
|  |  | 1107 | Monolītā šķiedrbetona plātne |  |
|  | 12 | Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 100 |
|  |  | 1201 | Dabīgo akmeņu mūra lentveida |  |
|  |  | 1202 | Dzelzsbetona stabveida |  |
|  |  | 1203 | Keramzītbetona bloku lentveida |  |
|  |  | 1204 | Ķieģeļu lentveida |  |
|  | 13 | Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 70 |
|  |  | 1301 | Azbestcementa cauruļu ar betona pildījumu stabveida |  |
|  |  | 1302 | Betona stabveida |  |
|  |  | 1303 | Dabīgo akmeņu stabveida |  |
|  |  | 1304 | Metāla stabveida |  |
|  |  | 1305 | Polimēru cauruļu ar betona pildījumu stabveida |  |
|  | 14 | Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 50 |
|  |  | 1401 | Koka stabveida |  |
|  |  | 1402 | Ķieģeļu stabveida |  |
|  |  | 1403 | Vieglbetona bloku stabveida |  |
| 2 | Ārsienas (karkasi) (ēkas vertikālais ārējais konstruktīvais norobežojums) |  |
|  | 21 | Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 150 |
|  |  | 2101 | Dabīgo akmeņu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks |  |
|  |  | 2102 | Dobo keramikas bloku mūris 2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks |  |
|  |  | 2103 | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā un biezāks |  |
|  |  | 2104 | Monolītais betons |  |
|  |  | 2105 | Monolītais dzelzsbetons |  |
|  |  | 2106 | Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcija |  |
|  | 22 | Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 100 |
|  |  | 2201 | Dabīgo akmeņu mūris līdz 2.5 ķieģeļu biezumā |  |
|  |  | 2202 | Dobo keramikas bloku mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |  |
|  |  | 2203 | Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcija |  |
|  |  | 2204 | Dzelzsbetona paneļi |  |
|  |  | 2205 | Gāzbetona bloku mūris |  |
|  |  | 2206 | Izdedžbetona bloku mūris |  |
|  |  | 2207 | Keramzītbetona bloku mūris |  |
|  |  | 2208 | Ķieģeļu mūris 1.5 līdz 2.5 ķieģeļu biezumā |  |
|  |  | 2209 | Monolītā izdedžbetona mūris |  |
|  |  | 2210 | Monolītā keramzītbetona mūris |  |
|  |  | 2211 | Tērauda karkasa konstrukcija |  |
|  | 23 | Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 70 |
|  |  | 2301 | Arbolīta bloku mūris |  |
|  |  | 2302 | Gāzbetona paneļu |  |
|  |  | 2303 | Ģipšbetona paneļu |  |
|  |  | 2304 | Keramzītbetona paneļu |  |
|  |  | 2305 | Koka guļbūve |  |
|  |  | 2306 | Koka karkasa konstrukcija biezumā vairāk par 15 cm |  |
|  |  | 2307 | Koka stāvbūve |  |
|  |  | 2308 | Koka vairogi |  |
|  |  | 2309 | Ķieģeļu mūris 1 ķieģeļa biezumā |  |
|  |  | 2310 | Monolītā skaidbetona mūris |  |
|  |  | 2311 | Pildrežģu |  |
|  |  | 2312 | Stikla konstrukcijas |  |
|  |  | 2313 | Stiklbloki |  |
|  | 24 | Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 50 |
|  |  | 2401 | Koka dēļu iesegums |  |
|  |  | 2402 | Koka karkasa konstrukcija biezumā līdz 15 cm (ieskaitot) |  |
|  |  | 2403 | Ķieģeļu mūris ½ ķieģeļa biezumā |  |
|  |  | 2404 | Māla kleķis |  |
|  |  | 2405 | Metāla lokšņu iesegums |  |
|  |  | 2406 | Niedru paneļi |  |
|  |  | 2407 | Polimēru (plastmasas) dēļu iesegums |  |
|  |  | 2408 | Polimēru (plastmasas) lokšņu iesegums |  |
|  |  | 2409 | Salmu paneļi |  |
| 3 | Pārsegums (horizontālās nesošās un norobežojošās konstrukcijas, kas sadala ēku stāvos, uzņem un pārnes pastāvīgo un mainīgo slodzi uz nesošajām sienām vai kolonnām (karkasiem)) |  |
|  | 31 | Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 150 |
|  |  | 3101 | Betona velves |  |
|  |  | 3102 | Dzelzsbetona paneļi |  |
|  |  | 3103 | Dzelzsbetona sijas |  |
|  |  | 3104 | Dzelzsbetona velves |  |
|  |  | 3105 | Ķieģeļu mūra velves |  |
|  |  | 3106 | Monolītā dzelzsbetona klājs |  |
|  | 32 | Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 100 |
|  |  | 3201 | Metāla plātnes |  |
|  |  | 3202 | Metāla sijas |  |
|  |  | 3203 | Metāla siju pārsegums ar dzelzsbetona aizpildījumu |  |
|  |  | 3204 | Metāla siju pārsegums ar betona aizpildījumu |  |
|  |  | 3205 | Metāla siju pārsegums ar ķieģeļu mūra velvju aizpildījumu |  |
|  | 33 | Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 70 |
|  |  | 3301 | Koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu |  |
|  |  | 3302 | Metāla siju pārsegums ar koka aizpildījumu |  |
|  |  | 3303 | Metāla siju pārsegums ar metāla aizpildījumu |  |
|  | 34 | Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 50 |
|  |  | 3401 | Dēļu klājs virs koka siju pārseguma |  |
| 4 | Jumts (nesošā konstrukcija) |  |
|  | 41 | Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 150 |
|  |  | 4101 | Monolītā dzelzsbetona klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |  |
|  | 42 | Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 100 |
|  |  | 4201 | Azbestcementa paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |  |
|  |  | 4202 | Dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām |  |
|  |  | 4203 | Dzelzsbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |  |
|  |  | 4204 | Gāzbetona paneļu klājs virs dzelzsbetona konstrukcijām |  |
|  | 43 | Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 70 |
|  |  | 4301 | Metāla konstrukcijas |  |
|  | 44 | Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 50 |
|  |  | 4401 | Koka konstrukcijas |  |
| 5 | Jumts (segums) |  |
|  | 51 | Pirmā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 150 |
|  |  | 5101 | Māla kārniņi |  |
|  |  | 5102 | Slānekļa plātnes |  |
|  | 52 | Otrā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 100 |
|  |  | 5201 | Betona kārniņi |  |
|  |  | 5202 | Niedres |  |
|  |  | 5203 | Salmi |  |
|  | 53 | Trešā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 70 |
|  |  | 5301 | Šķiedrcementa loksnes |  |
|  | 54 | Ceturtā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 50 |
|  |  | 5401 | Azbestcementa loksnes |  |
|  |  | 5402 | Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu |  |
|  |  | 5403 | Bitumena plāksnītes (šindeļi) |  |
|  |  | 5404 | Koka dēļu klājs |  |
|  |  | 5405 | Metāla dakstiņi |  |
|  |  | 5406 | Profilētā tērauda loksnes |  |
|  |  | 5407 | Sintētisko materiālu loksnes |  |
|  |  | 5408 | Stikla loksnes |  |
|  | 55 | Piektā normatīvā kalpošanas ilguma grupa: | 20 |
|  |  | 5501 | Koka jumstiņi |  |
|  |  | 5502 | Koka skaidas (lubas) |  |
|  |  | 5503 | Koka dēlīši |  |
|  |  | 5504 | Ruberoīds |  |
|  |  | 5505 | Mastikas segumi |  |
|  |  | 5506 | Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma |  |
|  |  | 5507 | Polimēru plātnes |  |
|  |  | 5508 | Polimēru plēve |  |

Tieslietu ministrs									G.Bērziņš

Tieslietu ministrs									G.Bērziņš

28.11.2011 16:55

703

A.Romānovs

67038658, andis.romanovs@vzd.gov.lv