5. pielikums

Ministru kabineta

2013. gada        . februāra

noteikumiem  Nr.

Piesārņojošo vielu fona koncentrācijas un piesārņojošās vielas izkliedei nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi

1. Centrs informāciju par piesārņojošās vielas fona koncentrācijām:

1.1. norāda kā datu kopu, kas ietver esošā piesārņojuma līmeņa (fona) datu rindas, kas raksturo piesārņojošās vielas gada vidējās koncentrācijas piesārņojošās darbības iespējamajā ietekmes zonā, datu kopas stūra koordinātas un aprēķinu soli.

1.2. sniedz par to kalendāro gadu, par kuru sniegta informācija par meteoroloģiskajiem parametriem. Ja informācija par meteoroloģiskajiem parametriem netiek pieprasīta vienlaicīgi ar informāciju par esošo piesārņojuma līmeni, tad operators nodrošina atbilstošu datu kopu (dati, kas raksturo vienu noteiktu kalendāro gadu) izmantošanu summāro koncentrāciju noteikšanai.

2. Šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minēto informāciju operators projektā attēlo grafiskā veidā.

3. Punkta vai šūnas centroīda, kurā prognozējama maksimālā summārā koncentrācija, koordinātas operators nosaka, izmantojot piesārņojošo vielu izkliedes aprēķina datorprogrammas izveidoto datu kopu pirms tās kartogrāfiskās interpolācijas.

4. Summārās koncentrācijas nosaka, summējot telpiski identisku šīs vielas esošā piesārņojuma līmeņa datu kopu ar attiecīgo izkliedes aprēķina datorprogrammas izveidoto datu kopu.

5. Pieļaujamajam pārsniegumu skaitam atbilstošo vērtību nosaka, pamatojoties uz summāro koncentrāciju vērtībām.

6. Ja esošais piesārņojuma līmenis tiek noteikts saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu, tad maksimālo summāro koncentrāciju operators nosaka, vienā aprēķinu ciklā modelējot piesārņojuma izkliedi no visiem emisijas avotiem, kas ietekmē gaisa kvalitāti piesārņojošās darbības ietekmes zonā, un piesārņojošās darbības emisijas avotiem.

Tabula

Nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi

| Nr. p.k | Viela | Meteoroloģiskie apstākļi | Stundas koncen-trācija (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | datums un laiks | vēja virziens | vēja ātrums | tempe-ratūra | sajaukšanās augstums | virsmas siltuma plūsma |  |
| 1. | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PM10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Benzols |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Citas vielas, kurām noteikti gaisa kvali-tātes norma-tīvi |  |  |  |  |  |  |  |

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs						E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

31.01.2013 	14:29

282

A.Plāte, 67026509

Armands.Plate@varam.gov.lv