10. pielikums

Ministru kabineta

2012. gada        . maija

noteikumiem Nr.        .

Benzīna tvaiku noplūdes ierobežošana no pārvietojamajām cisternām

1. Pārvietojamās cisternas, kurās piegādā benzīnu degvielas uzpildes stacijām un naftas bāzēm, projektē un darbina tā, lai benzīna tvaiki pēc benzīna izliešanas paliktu pārvietojamajā cisternā un lai tā uztvertu un paturētu atgriezeniskos tvaikus no degvielas uzpildes stacijām un naftas bāzes rezervuāriem līdz tās atkārtotai uzpildei naftas bāzē.

2. Šī pielikuma 1.punkta prasības attiecas tikai uz tām dzelzceļa cisternām, kurās piegādā benzīnu degvielas uzpildes stacijām vai naftas bāzēm, kur notiek benzīna tvaiku pagaidu uzglabāšana.

3. Šā pielikuma 1.punkts neattiecas uz benzīna tvaiku noplūdēm caur pārvietojamās cisternas spiediena samazināšanas vārstiem un uz benzīna tvaiku zudumiem mērīšanas procesā, izmantojot mērstieni, kurš verificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm, kā arī uz pārvietojamajām cisternām, kuru ekspluatācija ir sākta pirms 2000.gada 1.marta.

4. Šī pielikuma 1.punkts attiecas uz ekspluatācijā esošajām autocisternām, ja tās saskaņā ar šī pielikuma prasībām pārbūvētas uzpildīšanai no apakšas.

5. Ja pārvietojamā cisterna pēc degvielas izliešanas tiek lietota citu vielu, nevis degvielas uzglabāšanai un benzīna tvaiku pārstrādāšana vai to pagaidu uzglabāšana nav iespējama, ir pieļaujama benzīna tvaiku ventilācija vietās, kur benzīna tvaiku noplūde nevar radīt kaitējumu videi vai cilvēka veselībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs              E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

25.04.2012  16:01

232

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv