11.pielikums

Ministru kabineta

2012. gada        . maija

noteikumiem Nr.        .

Vides prasības degvielas uzpildes stacijām, kas paredzētas mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu uzpildei ar degvielu

1. Degvielas uzpildes stacijās, kas paredzēta mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu uzpildei ar degvielu:

1.1. viegli sasniedzamā vietā un ar atbilstošu marķējumu tiek uzglabātas bonas un absorbentu paklāji. Operators uzglabā bonas, lai nodrošinātu vismaz 20 metru garu bonu izklāšanu naftas produktu noplūdes gadījumos. Operators nodrošina, lai uzglabājamie absorbenti nodrošina vismaz 50 m2 lielu pārklājuma laukumu naftas produktu noplūdes gadījumos. Bonām un absorbentiem jānodrošina vismaz 100 litru naftas produktu absorbcija;

1.2. viegli sasniedzamā vietā ar atbilstošu marķējumu tiek uzglabātas salvetes un/vai drānas materiāli, ar ko noslaucīt naftas produktu smērējumus no mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu virsmām, kā arī citām ar degvielas uzpildi saistītām virsmām;

1.3. ir nodrošināta ar vakuuma sistēmu, ar kuru degvielas tvaiki vai pārlijusī degviela tiek  atsūknēta atpakaļ no peldošā līdzekļa degvielas bākas ventilācijas sistēmas uz degvielas uzpildes stacijas cisternu vai vakuuma sistēmas tvertni.

2. Degvielas uzpildes stacija, kas paredzēta mazizmēra kuģošanas līdzekļu un jahtu uzpildei ar degvielu, darba zonai (platformai, no kuras notiek degvielas uzpilde) jābūt ne zemākai par 0,65 m un ne augstākai par 1,5 m no attiecīgās ūdenstilpnes ūdens virsmas.

3. Peldošās degvielas uzpildes stacijas:

3.1. nodrošinātas ar ārējo apvalku, kas saskaras ar attiecīgās akvatorijas ūdeni, un iekšējo apvalku (rezervuāru), kurā ir tilpne degvielas uzglabāšanai.

3.2. degvielas uzpildes iekārta atrodas degvielas avārijas izliešanas vannā, no kurienes izlijusī degviela var satecēt degvielas savākšanas tvertnē. Degvielas savākšanas tvertnes tilpums ir vismaz  200 litru;

3.3. degvielas uzpildes iekārtas un atbilstošais aprīkojums novietots zem ūdensnecaurlaidīga jumta, nodrošinot, ka lietus ūdens nenonāk saskarē ar degvielas uzpildes stacijas klāju un brīvi noplūst no jumta attiecīgajā akvatorijā;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs               E.Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

25.04.2012     16:04

297

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv