1.pielikums

Ministru kabineta

2012. gada        . maija

noteikumiem Nr.        .

Pazemes ūdeņu novērošanas sistēma

1. Pazemes ūdeņu novērošanas sistēmu degvielas uzpildes stacijās vai naftas bāzēs ierīko degvielas noplūžu identificēšanai un piesārņoto pazemes ūdeņu izplatības kontrolei.

2. Novērošanas urbumu tīkls sastāv vismaz no trim urbumiem, kurus izvieto potenciālos naftas produktu migrācijas virzienos, kā arī ņemot vērā pazemes ūdeņu plūsmas īpatnības. Ja pazemes ūdeņu plūsmas virziens gada laikā nemainās un ir precīzi nosakāms pēc esošajiem datiem, pēc saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi novērošanas urbumu skaitu var samazināt.

3. Urbuma filtra daļai jābūt vismaz 2 m garai un jāšķērso pazemes ūdeņu līmenis, ievērojot to sezonālās svārstības. Urbuma filtra daļas izvietojums zem pazemes ūdeņu līmeņa atļauts, ja pazemes ūdeņu līmeņa svārstību intervālā ir izplatīti ieži ar filtrācijas koeficientu mazāku par 1x10-5 cm/s un dziļāk iegulošiem iežiem ir ievērojami labākas filtrācijas īpašības. Ja netiek ievērotas urbuma filtra daļas izvietošanas prasības, tad pārskatā par novērošanas urbumu ierīkošanu iesniedz pamatotu argumentāciju un iežu filtrācijas spējas faktiskos datus.

4. Pēc ierīkošanas urbumu atduļķo, pienivelē un nosaka pieteces lielums tajā, lai pārbaudītu urbuma piemērotību pazemes ūdeņu paraugu noņemšanai. Ūdens pieteces lieluma noteikšanai ūdeni atsūknē no urbuma, kontrolējot ūdens līmeņa pazeminājumu vai tā atjaunošanās ātrumu. Šos datus atspoguļo pārskatā par novērošanas urbumu ierīkošanu. Peldošo naftas produktu slāņa mērīšanas darbus veic ne agrāk kā 10 dienas pēc novērošanas urbumu ierīkošanas un attīrīšanas.

5. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes ekspluatācijas laikā pazemes ūdeņu līmeņu un peldošo naftas produktu slāņa biezuma mēra visos urbumos. Pazemes ūdeņu paraugus kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu C10 – C40 indekss), benzola, toluola, etilbenzola, un ksilolu  koncentrācijas noteikšanai ņem reprezentatīvajos urbumos, pamatojoties uz pazemes ūdeņu plūsmas īpatnībām.

6. Ja ūdens pietece urbumā ir laba, pirms pazemes ūdeņu paraugu noņemšanas ūdeni atsūknē no urbuma līdz pH un elektrovadītspējas stabilizācijai.

7. Ja ūdens pietece urbumā ir vāja, tad pirms pazemes ūdeņu paraugu noņemšanas no urbuma atsūknē visu ūdeni. Laikposms no iepriekšējās ūdens atsūknēšanas līdz parauga ņemšanai nedrīkst pārsniegt vienu diennakti. Ūdens elektrovadītspēju un pH nosaka otrās atsūknēšanas gaitā pirms un pēc parauga noņemšanas, pārskatā norādot to vidējos lielumus.

8. Pazemes ūdeņu paraugus urbumos neņem šādos gadījumos:

8.1. urbumos ar peldošo naftas produktu slāni. Pazemes ūdeņu paraugus no šiem urbumiem kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņraži C10 – C40 indekss) , benzola, toluola, etilbenzola, un ksilolu vai peldošo naftas produktu frakcionālā sastāva noteikšanai ņem tikai izpētes mērķiem, nepieļaujot peldošo naftas produktu un pazemes ūdeņu sajaukšanos paraugā;

8.2. urbumos ar ļoti vāju ūdens pieteci, kuros zemās iežu filtrācijas spējas (filtrācijas koeficients ir mazāks par 1 x 10-5 cm/s) dēļ, ūdens līmeņa atjaunošanās laikā pārsniedz vienu diennakti pēc atsūknēšanas.

9. Ja pazemes ūdeņu līmenis ir dziļāks par 10 m, novērošanas urbumu vietā var ierīkot maza diametra urbumus („spices”) gaistošo naftas produktu (benzola, toluola, etilbenzola, un ksilolu) koncentrāciju noteikšanai cilmiežu gaisā. „Spices” filtra daļu ievieto 0,5 m dziļumā vai, ja nepieciešams, dziļāk zem tehnogēniem nogulumiem. Gaistošo naftas produktu koncentrāciju cilmiežu gaisā nosaka uz vietas, atsūknējot gāzi no „spices” un nodrošinot vismaz desmitkārtēju  „spicē” esošās gāzes tilpuma apmaiņu, kā arī nepieļaujot atmosfēras gaisa iekļūšanu atsūknējamajā gāzē.

10. Ja līdz 10 m dziļumam izplatīti ieži ar filtrācijas koeficientu mazāku par 1 x 10-5 cm/s, un degvielas uzpildes stacijā vai naftas bāzē ir ierīkota pazemes drenāža, pazemes ūdeņu paraugus var ņemt no drenāžas sistēmas.  Mākslīgas pazemes drenāžas sistēmas izmantošanu novērošanas urbumu vietā saskaņo ar  Valsts vides dienestu, ja, pamatojoties uz faktisko novērojumu datiem, ir pierādīts,  ka drenāžas sistēma aptver visu potenciāli piesārņoto pazemes ūdeņu plūsmu.

11. Ja divos novērošanas ciklos ir konstatēts pazemes ūdeņu piesārņojums ar tendenci paaugstināties,  identificē tā avotu, revidē esošo novērošanas urbumu tīklu un, ja nepieciešams, ierīko papildus novērošanas urbumus.

12. Ja degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes teritorijā ir iespējama piesārņoto pazemes ūdeņu lejupejoša filtrācija, ierīko vismaz vienu papildus novērošanas urbumu ar filtra daļu dziļākajā ūdens horizontā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs               E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

25.04.2012.    14:31

639

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv