4.pielikums

Ministru kabineta

2012. gada        . maija

noteikumiem Nr.        .

Pretinfiltrācijas segums ap degvielas uzpildes iekārtām

1. Grunti un pazemes ūdeni no degvielas noplūdēm aizsargā ar pretinfiltrācijas segumiem, kas noklāti pie degvielas uzpildes iekārtām un rezervuāru uzpildes vietām.

2. Pretinfiltrācijas segumu pie degvielas uzpildes iekārtām izveido šādi:

2.1. platums – uzpildes cauruļvada garumā (transportlīdzekļa piebraukšanas pusē) plus viens metrs, bet ne mazāk kā 3,5 m no katras degvielas uzpildes iekārtas saliņas;

2.2. garums – vismaz 7,5 metri;

2.3. segumu noklāj uz grunts ap degvielas uzpildes iekārtām un to saliņām.

3. Ap rezervuāru uzpildes vietām pretinfiltrācijas seguma platums ir 3 m no uzpildes cauruļvadiem autocisternas piebraukšanas pusē un garums ne mazāk kā 5 metri uz katru pusi no uzpildes cauruļvadiem autocisternas piebraukšanas pusē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs               E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

25.04.2012 .      15:43

141

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv