5.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ______________

noteikumiem Nr._______

Robežvērtības atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos

I. Izskalošanās pārbaužu robežvērtības sadzīves atkritumiem

Granulētiem sadzīves atkritumiem, kurus apglabā tajā pašā nodalījumā, kurā apglabā stabilus, ķīmiski neaktīvus bīstamos atkritumus, izskalošanās pārbaužu robežvērtības aprēķina šķidruma (L) un cieto vielu (S) attiecības (L/S, 2 l/kg un 10 l/kg kopējā tilpuma) kopējā izplūdē un tieši izsaka mg/l attiecībā uz C0 (pirmajā perkolācijas pārbaudes eluātā uz L/S = 0,1 l/kg). Par granulētiem uzskata visus atkritumus, kas nav monolīti.

| Nr. p.k. | Sastāvdaļa | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (perkolācijas pārbaude) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg (sausna) | mg/kg (sausna) | mg/l |
| 1. | As (arsēns) | 0,4 | 2 | 0,3 |
| 2. | Ba (bārijs) | 30 | 100 | 20 |
| 3. | Cd (kadmijs) | 0,6 | 1 | 0,3 |
| 4. | Cr (hroms, kopējais) | 4 | 10 | 2,5 |
| 5. | Cu (varš) | 25 | 50 | 30 |
| 6. | Hg (dzīvsudrabs) | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
| 7. | Mo (molibdēns) | 5 | 10 | 3,5 |
| 8. | Ni (niķelis) | 5 | 10 | 3 |
| 9. | Pb (svins) | 5 | 10 | 3 |
| 10. | Sb (antimons) | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| 11. | Se (selēns) | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 12. | Zn (cinks) | 25 | 50 | 15 |
| 13. | Cl- (hlorīdjoni) | 10 000 | 15 000 | 8 500 |
| 14. | F- (fluorīdjoni) | 60 | 150 | 40 |
| 15. | SO42- (sulfātjoni) | 10 000 | 20 000 | 7 000 |
| 16. | Izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC)* | 380 | 800 | 250 |
| 17. | Kopējās izšķīdušās cietās vielas (TDS)** | 40 000 | 60 000 | - |

Piezīmes.

* Ja atkritumu pH vērtība neatbilst izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC) robežvērtībām, tos var pārbaudīt, ja L/S = 10 l/kg un pH no 7,5 līdz 8,0. Atkritumus var uzskatīt par atbilstošiem izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC) pieņemšanas kritērijiem, ja pārbaudes rezultāts nepārsniedz 800 mg/kg.

** Var izmantot kopējo izšķīdušo cieto vielu (TDS) saturu kā alternatīvu sulfāta un hlorīda koncentrācijām.

II. Izskalošanās pārbaužu robežvērtības bīstamajiem atkritumiem, kurus pieņem sadzīves atkritumu poligonā

Granulētiem bīstamajiem atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā, izskalošanās pārbaužu robežvērtības aprēķina pie L/S = 2 l/kg un L/S = 10 l/kg kopējā izplūdē un tieši izsaka mg/l attiecībā uz C0 (pirmajā perkolācijas pārbaudes eluātā uz L/S = 0,1 l/kg).

| Nr. p.k. | Sastāvdaļa | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (perkolācijas pārbaude) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg (sausne) | mg/kg (sausne) | mg/l |
| 1. | As (arsēns) | 0,4 | 2 | 0,3 |
| 2. | Ba (bārijs) | 30 | 100 | 20 |
| 3. | Cd (kadmijs) | 0,6 | 1 | 0,3 |
| 4. | Crkop (hroms) | 4 | 10 | 2,5 |
| 5. | Cu (varš) | 25 | 50 | 30 |
| 6. | Hg (dzīvsudrabs) | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
| 7. | Mo (molibdēns) | 5 | 10 | 3,5 |
| 8. | Ni (niķelis) | 5 | 10 | 3 |
| 9. | Pb (svins) | 5 | 10 | 3 |
| 10. | Sb (antimons) | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| 11. | Se (selēns) | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 12. | Zn (cinks) | 25 | 50 | 15 |
| 13. | Cl- (hlorīdjoni) | 10000 | 15000 | 8500 |
| 14. | F- (fluorīdjoni) | 60 | 150 | 40 |
| 15. | SO42- (sulfātjoni) | 10000 | 20000 | 7000 |
| 16. | Izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC)* | 380 | 800 | 250 |
| 17. | Kopējās izšķīdušās cietās vielas (TDS)** | 40000 | 60000 | - |

Piezīmes.

* Ja atkritumu pH vērtība neatbilst izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC) robežvērtībām, tos var pārbaudīt, ja L/S = 10 l/kg un pH no 7,5 līdz 8,0. Atkritumus uzskata par atbilstošiem izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC) pieņemšanas kritērijiem, ja šīs pārbaudes rezultāts nepārsniedz 800 mg/kg.

** Var izmantot kopējo izšķīdušo cietvielu (TDS) robežlielumus kā alternatīvu sulfāta un hlorīda robežlielumiem.

III. Papildus kritēriji bīstamajiem atkritumiem, kurus pieņem pagaidu uzglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā

Papildus izskalošanās pārbaužu robežvērtībām granulāriem bīstamiem atkritumiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

| Nr. p.k. | Komponents | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kopējais organiskais ogleklis (TOC) | 5 % * |
| 2. | PH | vismaz 6 |

Piezīme.

* Ja šo robežvērtību nav iespējams sasniegt, reģionālā vides pārvalde var atļaut augstāku robežlielumu ar noteikumu, ka izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC) 800 mg/kg robežlielumu sasniedz, ja L/S = 10 l/kg un pH vērtība ir no 7,5 līdz 8,0 vai tāda kā paša materiāla pH.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs					E.Sprūdžs

Vīza:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs		G.Puķītis

07.12.2011; 10:00

616

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv