7. pielikums

Ministru kabineta

2012. gada        . maija

noteikumiem Nr.        .

Benzīna tvaiku uzglabāšana rezervuāros

1. Virszemē esošo rezervuāru ārējo virsmu un jumtu nokrāso tādā krāsā, lai kopējā siltuma atstarošanas pakāpe būtu 70 % un vairāk.

2. Šī pielikuma 1.punkta prasības neattiecas uz rezervuāriem, kas pievienoti tvaiku pārstrādes iekārtai.

3. Rezervuāru ārējie peldošie jumti aprīkoti ar pirmās kārtas noslēdzošo blīvslēgu, lai noslēgtu saskares virsmu starp rezervuāra sienu un peldošā jumta ārējo apmali, un ar otrās kārtas noslēdzošo blīvslēgu, kas izvietots virs pirmās kārtas. Blīvslēgus iebūvē tā, lai tie ierobežotu benzīna tvaiku izplūšanas iespēju par 95 % vai vairāk salīdzinājumā ar līdzīgu rezervuāru ar nekustīgo jumtu, kurai ir tikai vakuuma/spiediena regulēšanas vārsts.

4. Rezervuāri, uz kuriem saskaņā ar šiem noteikumiem attiecas benzīna tvaiku savākšanas un pārstrādes prasības, ir šādi:

4.1. rezervuārus ar nekustīgo jumtu savieno ar benzīna tvaiku pārstrādes iekārtu;

4.2. rezervuārus ar iekšējo vai ārējo peldošo jumtu ir ar pirmās un otrās kārtas noslēdzošajiem blīvslēgiem, kuri atbilst šī pielikuma 3.punkta prasībām.

5. Rezervuāri, kas tiek ekspluatēti vai par kuriem līdz 2000.gada 1.martam ir saņemta būvatļauja, ir šādi:

5.1. rezervuārus ar nekustīgo jumtu savieno ar tvaiku pārstrādes iekārtu saskaņā ar šī pielikuma prasībām;

5.2. rezervuārus ar iekšējo peldošo jumtu aprīko ar pirmās kārtas noslēdzošo blīvslēgu, kas projektēts tā, lai ierobežotu tvaiku izplūšanas iespēju par 90 % vai vairāk.

6. Šī pielikuma 4. un 5.punktā minētās prasības benzīna tvaiku noplūdes ierobežošanai neattiecas uz rezervuāriem ar nekustīgo jumtu naftas bāzēs, kur benzīna tvaiku pagaidu uzglabāšana ir atļauta saskaņā ar šo noteikumu 28.punktā noteiktajām prasībām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs               E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A. Antonovs

25.04.2012.    15:47

271

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv