8.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ____________

noteikumiem Nr._________

Robežvērtības atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai bīstamo atkritumu poligonos

I. Izskalošanās pārbaužu robežvērtības bīstamajiem atkritumiem

Bīstamo atkritumu poligonos apglabājamo granulēto bīstamo atkritumu izskalošanās pārbaužu robežvērtības aprēķina šķidruma (L) un cieto vielu (S) attiecības (L/S, 2 l/kg un 10 l/kg kopējā tilpuma) kopējā izplūdē un tieši izsaka mg/l attiecībā uz C0 (pirmajā perkolācijas pārbaudes eluātā uz L/S = 0,1 l/kg). Par granulētiem uzskata visus atkritumus, kas nav monolīti.

| Nr. p.k. | Parametrs | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | C0 (perkolācijas pārbaude) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg (sausne) | mg/kg (sausne) | mg/l |
| 1. | As (arsēns) | 6 | 25 | 3 |
| 2. | Ba (bārijs) | 100 | 300 | 60 |
| 3. | Cd (kadmijs) | 3 | 5 | 1,7 |
| 4. | Crkop (hroms) | 25 | 70 | 15 |
| 5. | Cu (varš) | 50 | 100 | 60 |
| 6. | Hg (dzīvsudrabs) | 0,5 | 2 | 0,3 |
| 7. | Mo (molibdēns) | 20 | 30 | 10 |
| 8. | Ni (niķelis) | 20 | 40 | 12 |
| 9. | Pb (svins) | 25 | 50 | 15 |
| 10. | Sb (antimons) | 2 | 5 | 1 |
| 11. | Se (selēns) | 4 | 7 | 3 |
| 12. | Zn (cinks) | 90 | 200 | 60 |
| 13. | Cl- (hlorīdjoni) | 17000 | 25000 | 15000 |
| 14. | F- (fluorīdjoni) | 200 | 500 | 120 |
| 15. | SO42- (sulfātjoni) | 25000 | 50000 | 17000 |
| 16. | Izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC)* | 480 | 1000 | 320 |
| 17. | Kopējās izšķīdušās cietās vielas (TDS)** | 70000 | 100000 | - |

Piezīmes.

* Ja atkritumu pH vērtība neatbilst izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC) robežvērtībai, tos var pārbaudīt, ja L/S = 10 l/kg un pH no 7,5 līdz 8,0. Atkritumus uzskata par atbilstošiem izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC) pieņemšanas kritērijiem, ja šīs pārbaudes rezultāts nepārsniedz 1000 mg/kg.

** Var izmantot kopējo izšķīdušo cieto vielu (TDS) robežlielumus kā alternatīvu sulfāta un hlorīda robežlielumiem.

II. Citi kritēriji atkritumu pieņemšanai bīstamo atkritumu poligonos

Papildus izskalošanās pārbaudes robežvērtībām bīstamajiem atkritumiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

| Nr. p.k. | Komponents | Robežlielums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Masas zudumi sadedzināšanas procesā (LOI)* | 10 % |
| 2. | Kopējais organiskais ogleklis (TOC)* | 6 % ** |

Piezīmes.

* Jāizmanto viens no rādītājiem: LOI vai TOC.

** Ja šis robežlielums nav sasniegts, kompetentā iestāde var pieļaut augstāku robežlielumu ar noteikumu, ka izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC) 1000 mg/kg robežlielumu sasniedz, ja L/S = 10l/kg un pH vērtība ir no 7,5 līdz 8,0 vai tāda kā paša materiāla pH.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs					R.Vējonis

Vīza:

Vides aizsardzības un

Reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs		G.Puķītis

07.12.2011; 10:00

367

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv