8. pielikums

Ministru kabineta

2012. gada        . maija

noteikumiem Nr.        .

I Benzīna tvaiku uztveršanas un pārstrādes iekārtas

1. Benzīna tvaikus no pārvietojamās cisternas, ko uzpilda naftas bāzē, izmantojot hermētiski noslēgtu cauruļvadu, novada uz benzīna tvaiku pārstrādes iekārtu.

2. Prasības, kas noteiktas benzīna tvaiku noplūdes ierobežošanai no benzīna tvaiku pārstrādes iekārtām, attiecas arī uz benzīna tvaiku sadedzināšanas iekārtām.

3. Benzīna tvaiku vidējā stundas koncentrācija emisijām gaisā no benzīna tvaiku pārstrādes iekārtas (ar korekciju atšķaidīšanai apstrādes procesā) nedrīkst pārsniegt 35 g uz normālu (273 K, 101,3 kPa) kubikmetru (Nm3).

4. Benzīna tvaiku koncentrāciju, izmantojot gāzes analizatoru, nosaka:

4.1. mērījumus izdarot pilnas darba dienas laikā (vismaz septiņas stundas);

4.2. mērījumus izdarot nepārtraukti vai ar pārtraukumiem;

4.3. ja mērījumus izdara ar pārtraukumiem, katru stundu veic vismaz četrus mērījumus;

4.4. pieļaujamā mērījumu kļūda iekārtu neprecizitātes, kalibrēšanas gāzes vai procedūras dēļ nedrīkst pārsniegt 10 % no mērītās vērtības;

4.5. mērīšanas līdzeklim vismaz 95 % gadījumu jānodrošina jutība 3 g/Nm3.

5. Lai izvairītos no benzīna tvaiku noplūdes, savienojumus un cauruļvadus pārbauda reizi gadā atbilstoši ražotāja norādījumiem.

6. Ja konstatē benzīna tvaiku noplūdi, nekavējoties pārtrauc degvielas uzpildīšanu. Iekārta benzīna uzpildes pārtraukšanai ir uzstādīta pie pārsūknēšanas iekārtas.

II Benzīna tvaiku uztveršana un glabāšana naftas bāzēs un degvielas uzpildes stacijās, kurās veic tvaika pagaidu uzglabāšanu

Benzīna tvaiki, kas nogādāti degvielas uzpildes staciju uzglabāšanas iekārtās un slēgta jumta rezervuāros, kurus izmanto benzīna tvaiku pagaidu uzglabāšanai, ir jāatgriež pa hermētisku cauruļvadu ar kuru piegādā benzīnu. Uzpildīšanas operācijas atļauts uzsākt gadījumā, ja darbojas visas nepieciešamās iekārtas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs               E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vīza: valsts sekretārs						A.Antonovs

25.04.2012    15:51

263

A.Plāte

67026509, Armands.Plate@varam.gov.lv