LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2013.gada__________					 Noteikumi Nr._____

Rīgā 								       (prot. Nr.              )

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar

Atkritumu apsaimniekošanas likuma

17.panta astoto daļu un 36.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar V1. nodaļu šādā redakcijā:

„V1. Prasības metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanai, kas ir ilgāka par vienu gadu

44.1 Metāliskais dzīvsudrabs, kuru pieņem pagaidu glabāšanai, kas ir ilgāka par vienu gadu, atbilst šādām prasībām:

44.11. dzīvsudraba saturs ir lielāks par 99,9 % masas;

44.12. tas nesatur piemaisījumus, kas var izraisīt oglekļa tērauda vai nerūsējošā tērauda koroziju (piemēram, slāpekļskābes šķīdumu, hlorīdu sāļu šķīdumus).

44.2 Metāliskā dzīvsudraba glabāšanai izmantotie konteineri (turpmāk  - konteineri) atbilst šādām prasībām:

44.21. konteineri ir izturīgi pret koroziju un triecienizturīgi, un tiem nav metinātu šuvju;

44.22. konteineri ir izgatavoti no oglekļa tērauda (vismaz ASTM A36) vai nerūsējošais tērauda (AISI 304, 316L);

44.2 3. konteineri ir hermētiski, gāzu un šķidrumu necaurlaidīgi;

44.24. konteineru ārējā virsma ir izturīga pret glabāšanas apstākļu (piemēram, gaisa mitrums, u.c.) iedarbību;

44.25. konteineru konstrukcijas tips iztur krišanas testu un hermētiskuma testu;

44.26. maksimāli pieļaujamais konteinera tilpuma pildījuma koeficients ir 80 %, lai pastāvīgi nodrošinātu pietiekamu neaizpildīto tilpumu un lai, šķidrumam izplešoties līdz ar temperatūras paaugstināšanos, nerastos noplūdes vai konteinera neatgriezeniski bojājumi.

44.3 Operators nodrošina, ka glabāšanā pieņem tikai konteinerus, kas atbilst šo noteikumu 44.2 punktā noteiktajām prasībām un kuriem ir pievienota šo noteikumu 44.4 4.apakšpunktā minētā pavadzīme.

44.4 Operators nodrošina, ka metāliskā dzīvsudraba pieņemšanas procedūras atbilst šādām prasībām:

44.41. pieņem tikai šo noteikumu 44.1 punktā noteiktajiem pieņemšanas kritērijiem atbilstošu metālisko dzīvsudrabu;

44.42. pirms novietošanas glabāšanā konteineriem veic vizuālu pārbaudi. Glabāšanā nepieņem bojātus, nehermētiskus vai korodējušus konteinerus;

44.43. uz konteinera ir materiālā iekalts pastāvīgs marķējums, kurā norādīts konteinera identifikācijas numurs, konstrukcijas materiāls, taras masa, konteinera ražotājs un ražošanas datums;

44.44. uz konteinera ir pastāvīgi piestiprināta uzraksta plāksne, kurā norādīts tā pavadzīmes  identifikācijas numurs.

44.5 Šo noteikumu 44.4 4.apakšpunktā minētās pavadzīmes  izdošanu pirms metāliskā dzīvsudraba nodošanas operatoram nodrošina uzņēmums, kurā atkritumi radušies, bet, ja tā nav, persona, kas ir atbildīga par to apsaimniekošanu. Šo noteikumu 44.4 4.apakšpunktā minētajā pavadzīmē  iekļauj šādu informāciju:

44.5.1. tā atkritumu radītāja nosaukums (vai vārds un uzvārds fiziskai personai) un adrese, kurā atkritumi radušies;

44.5 2. par konteinera piepildīšanu atbildīgās personas nosaukums un adrese;

44.5 3. konteinera piepildīšanas vieta un datums;

44.5 4. konteinerā esošais dzīvsudraba daudzums;

44.5 5. konteinerā esošā dzīvsudraba tīrības pakāpe un piemaisījumu apraksts, ja tādi ir konstatēti, pievienojot analīzes protokolu;

44.5 6. apliecinājums, ka konteinerus lieto tikai dzīvsudraba transportam vai glabāšanai;

44.5 7. konteineru identifikācijas numuri, uz kuriem attiecas pavadzīme;

44.5 8. īpašas piezīmes, ja tādas ir.

44.6 Attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanu, kas ir ilgāka par vienu gadu, operators ievēro šādas prasības:

44.6 1. metālisko dzīvsudrabu glabā atsevišķi no citiem atkritumiem;

44.6 2. konteinerus, kuros atrodas metāliskais dzīvsudrabs, glabā uzkrāšanas kolektoros:

44.6 2.1. kuri pārklāti ar piemērotu aizsargpārklājumu tādā veidā, lai tajos nebūtu plaisu un spraugu un tie būtu metālisko dzīvsudrabu necaurlaidīgi;

44.6 2.2. kuru ierobežojošais tilpums ir atbilstošs glabājamā dzīvsudraba daudzumam.

44.7 Operators nodrošina, ka metāliskā dzīvsudraba glabātavas atbilst šādām prasībām:

44.7 1. metāliskā dzīvsudraba glabātavas ir aprīkotas ar dabīgas vai mākslīgas izcelsmes barjerām, kas nodrošina vides aizsardzību pret dzīvsudraba emisijām, un to ierobežojošais tilpums ir atbilstošs glabāšanā novietotā dzīvsudraba kopējam daudzumam;

44.7 2. glabātavu grīdas ir klātas ar hermētiska materiāla pārklājumu, kas ir izturīgs pret dzīvsudrabu, un tām ir slīpums ar noteci uz kolektora aku;

44.7 3. glabātavas ir aprīkotas ar ugunsaizsardzības sistēmu;

44.7 4. glabātavas ir iekārtotas tā, lai visi konteineri no tām būtu viegli izņemami.

44.8 Operators nodrošina, ka:

44.8 1. glabātavā ir uzstādīta dzīvsudraba tvaiku koncentrācijas nepārtrauktu mērījumu monitoringa sistēma (turpmāk – monitoringa sistēma), kuras jutība ir vismaz 0,02 mg dzīvsudraba/m3. Monitoringa sistēmas sensori ir novietoti grīdas un griestu līmenī. Monitoringa sistēmā ietilpst skaņas un vizuāla avārijas signalizācija. Operators nodrošina, ka sistēmas apkopi veic katru gadu;

44.8 2. operatora pilnvarota persona vismaz vienu reizi mēnesī veic glabātavas un konteineru vizuālu pārbaudi;

44.8 3. gadījumos, kad tiek konstatētas noplūdes, glabātavas operators nekavējoties veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu dzīvsudraba emisijas vidē un atjaunotu dzīvsudraba glabāšanas drošību, atbilstoši izstrādātajam rīcības plānam ārkārtas situācijās;

44.8 4. glabātavā ir pieejams rīcības plāns ārkārtas situācijās un darbam ar metālisko dzīvsudrabu piemēroti aizsarglīdzekļi atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās.

44.9 Par glabātavā konstatētajām noplūdēm operators vienas darbdienas laikā no noplūdes konstatēšanas brīža informē attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi.

44.10 Operators nodrošina, ka vismaz trīs gadus pēc dzīvsudraba glabāšanas termiņa beigām uzglabā:

44.10 1. visu dokumentāciju, kas satur šo noteikumu 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.8 un 44.9 punktā minēto informāciju;

44.10 2. konteineriem pievienotās pavadzīmes;

44.10 3. uzskaites datus par metāliskā dzīvsudraba izņemšanu no glabāšanas un nosūtīšanu pēc pagaidu glabāšanas;

44.10 4. datus par paredzēto galamērķi un paredzēto rīcību ar metālisko dzīvsudrabu.”

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

„8) Padomes 2011.gada 5.decembra Direktīvas 2011/97/ES, ar ko Direktīvu 1999/31/EK groza attiecībā uz tāda metāliskā dzīvsudraba īpašiem glabāšanas kritērijiem, ko uzskata par atkritumiem.”.

| Ministru prezidents | V.Dombrovskis |
| --- | --- |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | E.Sprūdžs |
| Iesniedzējs: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | E.Sprūdžs |
| Vīza: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs | A.Antonovs |

03.04.2013., 14:25

887

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv