### Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2013.gada 								 Noteikumi Nr.

Rīgā

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par piesārņojumu”

11.panta otrās daļas 2.punktu,

18.panta otrās daļas 1.punktu,

45.panta pirmo daļu un

46.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 16.nr.; 2007, 11.nr.; 2008, 61.nr.; 2010,128.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus „Vides ministrija” attiecīgā locījumā ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” attiecīgā locījumā.

2. Svītrot 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.4. apakšpunktus.

3. Svītrot 2.2.apakšpunktā vārdus iekavās „(visi ūdeņi, kas atrodas ūdens nesējslāņos zem zemes virskārtas un ir tiešā saskarē ar augsni vai nogulumiežiem)”.

4. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Veicot emisiju ūdenī, ņem vērā Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktos vides kvalitātes mērķus (turpmāk – vides kvalitātes mērķi) un ūdens kvalitātes normatīvus. Ja piesārņojuma emisijai ūdenī atbilstoši likumam „Par piesārņojumu” ir nepieciešams saņemt A kategorijas vai B kategorijas atļauju (turpmāk — atļauja), Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde (turpmāk - reģionālā vides pārvalde) saskaņo atļaujas nosacījumus ar attiecīgajiem vides kvalitātes mērķiem un ūdens kvalitātes normatīviem, kā arī ņem tos vērā, izsniedzot minētā likuma noteiktā kārtībā C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu.”.

5. Aizstāt 17.punktā vārdus „teritoriālajos ūdeņos” ar vārdiem „Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā” un svītrot vārdus „un atkritumu izmešanu no kuģiem teritoriālajos ūdeņos”.

6. Svītrot 20.3. apakšpunktu.

7. Izteikt 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

„20.4. prasību prioritāro vielu un bīstamo vielu monitoringā izmantot analīzes metodes un ievērot rezultātu kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procedūras, kas nodrošina normatīvajos aktos par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringu un monitoringa programmu izstrādi ūdeņu stāvokļa ķīmiskajam monitoringam noteikto prasību izpildi;”.

8. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

„24. Šajā nodaļā noteiktie emisijas ierobežojumi un normatīvajos aktos par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem noteiktais pienākums veikt pasākumus piesārņojuma ierobežošanai un novēršanai neattiecas uz prioritāro vielu un bīstamo vielu emisiju ieplūšanu pazemes ūdeņos šādos gadījumos:

24.1. ja reģionālā vides pārvalde konstatē, ka prioritārās vielas un bīstamās vielas ir tik mazā daudzumā un koncentrācijā, ka to ieplūšana pazemes ūdeņos, tai skaitā izsūcoties cauri augsnei vai nogulumiežiem (turpmāk – netiešā emisija), nekavē sasniegt noteiktos vides kvalitātes mērķus vai kvalitātes normatīvus un nerada risku saņemošo pazemes ūdeņu stāvokļa pasliktināšanai ne pašreiz, ne nākotnē;

24.2. sadzīves notekūdeņu emisiju no atsevišķām ēkām, kas nav pievienotas centralizētai iekārtu un cauruļvadu sistēmai, kura nodrošina notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu (turpmāk – centralizēta kanalizācijas sistēma), ja minētās ēkas atrodas ārpus aizsargjoslām ap dzeramā ūdens ņemšanas vietām un ja reģionālā vides pārvalde atzīst šādu emisiju par nenozīmīgu;

24.3. ja piesārņojošo vielu ieplūšana pazemes ūdeņos ir sekas dabas procesu izraisītiem nelaimes gadījumiem vai ārkārtējiem apstākļiem un ja nav bijis iespējams tos paredzēt un novērst vai mazināt to ietekmi;

24.4. ja piesārņojošās vielas pazemes ūdeņos nonāk pazemes ūdensobjekta ūdens līmeņa paaugstināšanas vai pazemes ūdeņu krājumu mākslīgas papildināšanas dēļ, kas tiek veiktas atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtās atļaujas nosacījumiem;

24.5. ja reģionālā vides pārvalde konstatē, ka novērst vai ierobežot piesārņojošo vielu ieplūšanu pazemes ūdeņos, likvidēt piesārņotā augsnē vai zemes dzīlēs ieplūdušās piesārņojošās vielas vai citādi kontrolēt šo vielu nonākšanu piesārņotā augsnē vai zemes dzīlēs ir tehniski iespējams, vienīgi īstenojot pasākumus, kas paaugstinātu apdraudējumu cilvēku veselībai vai apkārtējās vides kvalitātei kopumā vai arī būtu nesamērīgi dārgi;

24.6. ja piesārņojošās vielas pazemes ūdeņos ieplūst, veicot darbības virszemes ūdeņos, piemēram, cenšoties samazināt plūdu un sausuma ietekmi, vai arī apsaimniekojot ūdeņus un ūdensceļus, tostarp, pārrobežu. Šādas darbības, tai skaitā, sedimentu un sanesu materiāla izņemšanu, bagarēšanu, pārvietošanu un novietošanu virszemes ūdeņos veic saskaņā ar normatīvajos aktos par virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtību. Minēto darbības rezultātā pazemes ūdeņos ieplūdušās piesārņojošās vielas nedrīkst traucēt sasniegt vides kvalitātes mērķus, kas attiecīgajiem pazemes ūdens objektiem noteikti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanu likumu;

24.7. ja piesārņojošās vielas pazemes ūdeņos nonāk atbilstoši šo noteikumu 23.punktam atļautas tiešas emisijas dēļ.”.

9. Papildināt noteikumus ar 24.1punktu šādā redakcijā:

„24.1 Šo noteikumu 23. un 24.panta nosacījumus drīkst piemērot tikai tad, ja reģionālā vides pārvalde ir atzinusi, ka attiecīgajā pazemes ūdensobjektā ir nodrošināts efektīvs uzraudzības vai cits monitorings saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei. Reģionālās vides pārvaldes uzskaita 24. punkta nosacījumu piemērošanas gadījumus un reizi gadā informē par tiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.”.

10. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

„26. Reģionālā vides pārvalde neizsniedz atļauju šo noteikumu 23. un 25.punktā minētajām darbībām, ja atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam izstrādātājos upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos pazemes ūdensobjektā konstatēts ievērojams un stabils piesārņojošo vielu, piesārņojošo vielu grupu vai piesārņojuma rādītāju koncentrācijas pieaugums (piesārņojuma augšupejoša tendence), ko nepieciešams samazināt, bet minētās darbības izraisītu attiecīgo piesārņojošo vielu vai piesārņojošo vielu grupu papildu emisiju un nepieļaujamu piesārņojuma izplatību, kā arī apdraudētu minerālūdens, dzeramā ūdens vai lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamā ūdens ieguvi, vai nodarītu kaitējumu virszemes ūdeņiem vai sauszemes ekosistēmām.”.

11. Aizstāt 27.punkta otrajā teikumā vārdu „birojs” ar vārdiem „Vides pārraudzības valsts birojs”.

12. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

„27.1 Izstrādājot atļaujas nosacījumus 23. un 25. punktā minētajām darbībām,

reģionālā vides pārvalde ņem vērā:

27.11. konkrētā pazemes ūdensobjekta ķīmisko kvalitāti un uz to attiecināmos vides kvalitātes normatīvus un piesārņojošo vielu robežvērtības, kas noteiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem;

27.12. konkrētajā pazemes ūdensobjektā identificētās ievērojamās un stabilās piesārņojuma augšupejošas tendences un nosacījumus par to novēršanu un samazināšanu, kas noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei.”.

13. Papildināt 28.punktu ar 28.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„28.5. ja nepieciešams – pasākumus piesārņojuma augšupejošas tendences maiņai.”.

14. Aizstāt 29.1.apakšpunktā vārdus „bagātināti ar slāpekļa savienojumiem

un citām barības vielām” ar vārdiem „bagātināti ar augu barības vielām, jo īpaši ar fosfora un slāpekļa savienojumiem”.

15. Svītrot 31.1 punkta pēdējo teikumu.

16.  Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

„35. Ja aglomerācijā ir izveidota centralizēta kanalizācijas sistēma, vietējā pašvaldība nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu, kā arī veic to uzskaiti atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu vides aizsardzības jomā  prasībām.”.

17. Aizstāt 36.punktā vārdu „modernākos” ar vārdu „labākos”.

18. Papildināt 36.3.apakšpunktā pirmo teikumu aiz vārdiem „virszemes

ūdeņiem noteiktie” ar vārdu „vides”.

19. Izteikt 37.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„37.1. atbilstoša attīrīšana — tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas nodrošina pieņemošā ūdensobjekta atbilstību tam noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un citiem normatīvajos aktos par vides aizsardzību noteiktajiem nosacījumiem;”.

20. Papildināt 38.punktu ar vārdiem „kā arī nodrošina šo noteikumu 5.pielikuma 1.tabulā noteikto piesārņojuma samazinājumu attiecībā pret ienākošo slodzi.”.

21. Papildināt 39.punktu aiz vārdiem „notekūdeņiem veic” ar vārdu „vismaz”.

22.  Izteikt 41.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„41.6. izvērtējot visas reāli iespējamās emisijas vietas (tai skaitā iespēju novadīt attīrītos notekūdeņus uz citu tuvumā esošu ūdensobjektu ar mazāku jutību pret piesārņojumu) un emisijas ietekmi katrā vietā, lai izvēlētā emisijas vieta nodrošinātu iespējami mazāku kaitīgo ietekmi uz vidi;”.

23. Papildināt 41.punktu ar jaunu 41.7. un 41.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

„41.7. lai mazinātu kopējo ietekmi uz saņemošo ūdensobjektu, komunālo

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izvietojumu projektē un būvē tā, lai izplūžu vietas izvietotu iespējami tālāk vienu no otras;

41.8. plānojot attīrīšanas iekārtu būvniecību vai pārbūvi, ņem vērā ūdensobjekta izmantošanas mērķus; ūdensobjekta eitrofikāciju limitējošos elementus (slāpeklis vai fosfors); ūdensobjekta jutību pret piesārņojumu; notekūdeņu emisijas sajaukšanās efektivitāti ar ūdensobjekta  ūdeņiem; esošās kanalizācijas sistēmas, tai skaitā attīrīšanas iekārtas stāvokli, tehniskās iespējas ieviest papildus kopējā slāpekļa vai kopējā fosfora atdalīšanu un šādas ieviešanas un ekspluatācijas izmaksas; notekūdeņu dūņu apstrādes un tālākas apsaimniekošanas iespējas; iespēju novadīt attīrītos notekūdeņus uz citu tuvumā esošu ūdensobjektu, piemēram, ar mazāku jutību pret piesārņojumu; iespēju novadīt neattīrītos notekūdeņus uz citu tuvumā esošu kanalizācijas sistēmu; iedzīvotāju maksātspēju, lai ieviestu papildus prasības intensīvākai notekūdeņu attīrīšanai un nodrošinātu attiecīgu iekārtu ekspluatāciju.”.

24. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

„42. Neattīrītu ražošanas, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā, ir aizliegta.”.

25. Aizstāt 43.1.2.apakšpunktā vārdu „vai” ar vārdu „un”.

26. Izteikt 45.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„45. Ja šo noteikumu 5.pielikumā 11.punktā minēto ražošanas nozaru notekūdeņus, kas satur bioloģiski noārdāmas vielas un nesatur prioritārās vielas vai bīstamās vielas, emitē tieši virszemes ūdeņos, ievēro šādus nosacījumus:”.

27. Izteikt 45.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„45.1. notekūdeņiem no uzņēmumiem, kuru radītais piesārņojums ir mazāks par 4000 cilvēku ekvivalentiem, pirms novadīšanas veic atbilstošu attīrīšanu, nodrošinot pieņemošā ūdensobjekta atbilstību izvirzītajiem vides kvalitātes mērķiem un citiem normatīvo aktu vides aizsardzības jomā  nosacījumiem.”.

28. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

„48. Emisijas robežvērtības komunālajiem notekūdeņiem ir noteiktas šo noteikumu 5.pielikumā.”.

29. Svītrot 49., 50. un 51.punktus.

30. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

„52. Reģionālās vides pārvaldes emisijas limitus nosaka, ņemot vērā:

52.1. šo noteikumu 5.pielikumā un citos normatīvajos aktos noteiktās emisijas robežvērtības, kā arī ar tām saistītās prasības;

52.2. aprēķinu rezultātus, kuri ir iegūti, pamatojoties uz normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktajiem kvalitātes normatīviem vai principiem;

52.3. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijas;

52.4. operatora iesniegumā iekļauto informāciju par piesārņojuma emisiju ūdenī vai vidē, piesārņojuma apjomu, tai skaitā par šo noteikumu 43.1.2.apakšpunktā minēto vielu novadītajiem daudzumiem, un plānotajiem kontroles pasākumiem, kā arī emisijas ietekmi uz saņemošajiem ūdensobjektiem;

52.5. vides kvalitātes mērķus vai kvalitātes normatīvus, kas noteikti konkrētam ūdensobjektam;

52.6. ūdens kvalitāti attiecīgajā ūdensobjektā un tā jutību pret piesārņojumu, informāciju par citiem esošiem vai paredzamiem piesārņojuma avotiem, kā arī attiecīgo vielu fona koncentrāciju;

52.7. attīrīšanas iekārtu tehnisko stāvokli un to iespējamo uzlabojumu, neveicot kapitālo pārbūvi;

52.8. notekūdeņu attīrīšanas pakāpi analogās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

52.9. ja pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas vai jaunu iekārtu būvniecības notekūdeņu emisija paredzēta ūdensobjektā, kas atbilstoši normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteikts kā riska ūdensobjekts punktveida piesārņojuma avota dēļ, reģionālā vides pārvalde jebkurai aglomerācijai, novērtējot šo noteikumu 5.pielikumā noteikto vielu ietekmes nozīmību uz šo riska ūdensobjektu, emisiju limitus attiecīgajām vielām nosaka ne vairāk kā par 25% stingrākus salīdzinājumā ar minētā pielikumā noteiktām prasībām;

52.10. emisijas robežvērtības, kas izteiktas kā maksimāli pieļaujamā koncentrācija, nedrīkst pārsniegt tās robežvērtības, kuras izteiktas kā maksimāli pieļaujamā emitētās vielas masa noteiktā laika periodā;

52.11. emisijas robežvērtības piemēro, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus un ierobežojumus bīstamo ķīmisko vielu ražošanai, ievešanai, lietošanai un tirdzniecībai.”.

31. Papildināt 53.punktu aiz vārda „pārvalde” ar vārdiem „tos aizvieto ar citiem nosacījumiem, kas nodrošina līdzvērtīgu saņemošo ūdeņu aizsardzību un”.

32. Aizstāt 53.2. apakšpunktā vārdu „ūdens” ar vārdu „vides”.

33. Papildināt 53.punktu ar 53.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„53.4. izvirzītos vides kvalitātes mērķus un normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteiktos kvalitātes normatīvus konkrētām ķīmiskām vielām.”.

34. Izteikt 57.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„57.5. prioritāro vielu un bīstamo vielu monitoringā tiek ievērotas prasības attiecībā uz minēto vielu testēšanas metodēm un rezultātu kvalitātes nodrošinājuma un kontroles procedūrām, kas noteiktas ūdeņu stāvokļa ķīmiskajam monitoringam normatīvajos aktos par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringu un monitoringa programmu izstrādi;”.

35. Svītrot 58.punktu.

36. Aizstāt 60.punkta otrajā teikumā vārdu „birojs” ar vārdiem „Vides pārraudzības valsts birojs”.

37. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

„65. Operators nodrošina, ka paraugu ņemšanu un nepieciešamās analīzes veic attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija, un atbilstoši atļaujā noteiktajām prasībām iesniedz reģionālajā vides pārvaldē šādus monitoringa datus un informāciju:

65.1. prioritāro vielu un bīstamo vielu, kā arī citu piesārņojošo vielu (ja tām atļaujā noteikti emisijas limiti) emisijas atbilstība atļaujā noteiktajiem emisijas limitiem;

65.2. no attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu atbilstība atļaujā noteiktajiem nosacījumiem; 
„65.3. pieņemošā ūdensobjekta kvalitātes monitoringa datus ūdenstecē augšpus un lejpus no emisijas vietas vai ūdenstilpē un jūrā atbilstoši atļaujā noteiktajām prasībām;

65.4. saražoto notekūdeņu dūņu daudzums, sastāvs, izmantošanas, apglabāšanas un monitoringa datus;

65.5. cita veida monitoringa datus atbilstoši atļaujā noteiktajiem nosacījumiem.”.

38. Papildināt 66.punktu aiz vārdiem „monitoringa rezultātiem” ar vārdiem „un nodrošina minētās informācijas pieejamību sabiedrībai atbilstoši Vides aizsardzības likuma prasībām.”.

39. Svītrot Informatīvā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktu.

40. Papildināt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.”.

41. Svītrot noteikumu 3. un 4. pielikumu.

42. Izteikt 5.pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Šī pielikuma 2.tabulā noteiktā kopējā slāpekļa koncentrācija ir gada vidējā vērtība. Novērtējot slāpekļa koncentrācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, var izmantot dienas vidējo vērtību, ja netiek pieļauta lielāka piesārņojuma slodze ūdeņos. Dienas vidējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 mg kopējā slāpekļa (Nkop) uz notekūdeņu litru nevienā paraugā, kas ņemts laikā, kad bioloģiskās attīrīšanas procesā notekūdeņu temperatūra ir 12 °C vai augstāka. Ja klimatisko apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt notekūdeņu temperatūru vismaz 12 °C, notekūdeņu attīrīšanu veic ar nepilnu attīrīšanas ciklu, ievērojot šā pielikuma 5., 6. un 7.punkta prasības.”.

43. Papildināt 5.pielikumu ar jaunu IV daļu šādā redakcijā:

„IV. Rūpniecības nozares

11. Šo noteikumu 45.punkta prasības attiecināmas uz šādām rūpniecības nozarēm:

11.1. piena pārstāde;

11.2. augļu un dārzeņu produktu ražošana;

11.3. bezalkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana pudelēs;

11.4. kartupeļu pārstrāde;

11.5. gaļas pārstrāde;

11.6. alus darītavas;

11.7. spirta un alkoholisko dzērienu ražošana;

11.8. dzīvnieku barības ražošana no augu izcelsmes produktiem;

11.9. pārtikas želantīna un līmes ražošana no dzīvnieku plēvēm, ādām un kauliem;

11.10. iesala darītavas;

11.11. zivju apstrādes rūpniecība.”.

Ministru prezidents							V.Dombrovskis

Vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrs						E.Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs						E.Sprūdžs

Vīza:

Valsts sekretārs								A.Antonovs

15.01.2013,	10:35

2143

T.Jansone

67026561, Tatjana.Jansone@varam.gov.lv

R.Rimša

67026903, Ruta.Rimsa@varam.gov.lv

I.Teibe

67026574, Iveta.teibe@varam.gov.lv