2013.gada 26.novembrī                       	Noteikumi Nr. 1353

Rīgā	(prot. Nr. 63 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par Latvijas Republikas dalību

Kioto protokola elastīgajos mehānismos"

10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 11., 115., 160.nr.; 2012, 174.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu "11 399 481 lats" ar skaitli un vārdu "16 220 000,17 euro";

1.2. aizstāt 5.punktā tekstu "0,4 kg CO2 gadā attiecībā pret latiem" ar tekstu "0,28 kg CO2 gadā attiecībā pret euro";

1.3. aizstāt 11.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.4. aizstāt 13.punktā skaitli un vārdu "7000 latu" ar skaitli un vārdu "9960,10 euro";

1.5. aizstāt 22.punktā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"";

1.6. aizstāt 26.4.apakšpunktā vārdu "lats" ar vārdu "euro";

1.7. aizstāt 28.punktā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"";

1.8. aizstāt 63.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.9. aizstāt 2.pielikuma 2.4.1. un 2.4.2.apakšpunktā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.10. aizstāt 2.pielikuma 2.6. un 3.1.apakšpunktā vārdu "lati" ar vārdu "euro";

1.11. aizstāt 2.pielikuma 3.2.apakšpunktā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.12. aizstāt 2.pielikuma 5.punktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.13. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra

noteikumiem Nr.11

Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas un iekārtu tehniskā specifikācija

1. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

1.1. šā pielikuma 1. un 2.tabulas 2.ailē minēto iekārtu iegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas (tai skaitā iekārtu darbināšanas apmācības izmaksas);

1.2. dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas;

1.3. būvdarbu veikšanas izmaksas:

1.3.1. vēja ģeneratoru pamatu būvniecības izmaksas;

1.3.2. siltumsūkņu ierīkošanas būvdarbu izmaksas, tostarp urbšanas darbu izmaksas.

2. Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas (kopā ar pievienotās vērtības nodokli) un iekārtu tehniskā specifikācija:

2.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām

1.tabula

| Nr. p.k. | Iekārta | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, euro/kWth | Lietderības koeficients | Uzstādītās jaudas diapazons vienai iekārtai, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biomasas katli un kurtuves |
| 1.1. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 163,63 | ≥ 0,80 | ≤ 50 |
| 1.2. | biomasas granulu katls | 165,05 | ≥ 0,80 | ≤ 50 |
| 1.3. | malkas katls | 71,14 | ≥ 0,80 | ≤ 50 |
| 1.4. | biomasas kamīns | 213,43 | ≥ 0,80 | ≤ 50 |
| 2. | Saules kolektori |
| 2.1. | plaknes absorbcijas saules kolektori | 1280,58 | ≥ 0,50* | ≤ 25 |
| 2.2. | vakuuma cauruļu saules kolektori | 1707,45 | ≥ 0,60* | ≤ 25 |
| 3. | Siltumsūkņi |
| 3.1. | ūdens/ūdens (W10/W35) | 1906,65 | ≥ 5,0 | ≤ 50 |
| 3.2. | tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35) | 1906,65 | ≥ 5,0 | ≤ 50 |
| 3.3. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1906,65 | ≥ 5,0 | ≤ 50 |
| 3.4. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1678,99 | ≥ 4,0 | ≤ 50 |
| 3.5. | šķidrums/gaiss (B0/A32) | 1678,99 | ≥ 3,0 | ≤ 50 |
| 3.6. | gaiss/ūdens (A2/W35) | 1266,36 | ≥ 3,0 | ≤ 50 |
| 3.7. | gaiss/gaiss** (A2/A20) | 825,27 | ≥ 2,9 | ≤ 50 |

Piezīmes.

1. * Lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

2. ** Gaiss/gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam –20 °C temperatūrā un tiks ekspluatēti dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība nepārsniedz 100 m2.

2.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām

2.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģiska iekārta | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas (euro/kWee) | Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģiskai iekārtai (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vēja ģeneratori | 1707,45 | ≤ 10 |
| 2. | Saules baterijas | 3984,04 | ≤ 10 |

3. Projekta izmaksas, kas pārsniedz projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas atbilstoši šā pielikuma 1. un 2.tabulai, norāda kā neattiecināmās izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.";

1.14. aizstāt 4.pielikuma 2.3.apakšpunktā vārdu "lats" ar vārdu "euro";

1.15. aizstāt 4.pielikuma 3.6.apakšpunktā tekstu "0,4 kg CO2 gadā attiecībā pret latiem" ar tekstu "0,28 kg CO2 gadā attiecībā pret euro";

1.16. izteikt 5.pielikuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

| "1.1. | attiecība starp CO2 emisiju samazinājuma rādītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu (kg CO2 gadā/euro) | 1–10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | 1,23 un vairāk kg CO2 gadā/euro | 10 |  |
| 1.1.2. | no 1,12 līdz 1,23 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 9 |  |
| 1.1.3. | no 1,02 līdz 1,12 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 8 |  |
| 1.1.4. | no 0,91 līdz 1,02 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 7 |  |
| 1.1.5. | no 0,81 līdz 0,91 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 6 |  |
| 1.1.6. | no 0,70 līdz 0,81 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 5 |  |
| 1.1.7. | no 0,60 līdz 0,70 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 4 |  |
| 1.1.8. | no 0,49 līdz 0,60 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 3 |  |
| 1.1.9. | no 0,39 līdz 0,49 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 2 |  |
| 1.1.10. | no 0,28 līdz 0,39 kg CO2 gadā/euro (neieskaitot) | 1 | " |

1.17. aizstāt 7.pielikuma 4.punktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents	Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	Edmunds Sprūdžs