2011.gada  26. aprīlī          	Noteikumi Nr. 319

Rīgā	(prot. Nr. 27 18.§)

Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem

Izdoti saskaņā ar

Atkritumu apsaimniekošanas likuma

22.panta otrās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka atkritumu reģenerācijas veidus (1.pielikums) un atkritumu apglabāšanas veidus (2.pielikums).

2. Cieto sadzīves atkritumu sadedzināšanu tam īpaši paredzētās atkritumu sadedzināšanas iekārtās klasificē kā kodam R1 atbilstošu atkritumu reģenerācijas veidu, ja šo iekārtu energoefektivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka par:

2.1. 0,60 – iekārtām, kuras darbojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai un kuru darbībai izsniegta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja pirms 2009.gada 1.janvāra;

2.2. 0,65 – iekārtām, kuru darbībai izsniegta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja pēc 2008.gada 31.decembra.

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto atkritumu sadedzināšanas iekārtu energoefektivitāti aprēķina atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

4. Atkritumu gazifikāciju un pirolīzi, izmantojot atkritumu sastāvdaļas kā ķīmiskas vielas, klasificē kā kodam R3 atbilstošu atkritumu reģenerācijas veidu.

5. Augsnes attīrīšanu, kuras rezultātā augsne tiek reģenerēta, un neorganisko būvniecības materiālu pārstrādi klasificē kā kodam R5 atbilstošu atkritumu reģenerācijas veidu.

6. Ja attiecīgo atkritumu reģenerācijas darbību apzīmēšanai nav cita piemērotāka atkritumu reģenerācijas koda, ar kodu R12 apzīmē darbības, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, tajā skaitā atkritumu pirmapstrādes darbības (tajā skaitā demontāžu, šķirošanu, saspiešanu, presēšanu, granulēšanu, žāvēšanu, smalcināšanu, kondicionēšanu, atkārtotu iesaiņošanu, atdalīšanu vai sajaukšanu), pirms izmanto kādu no kodam R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 vai R11 atbilstošajiem atkritumu reģenerācijas veidiem.

7. Kodam D11 atbilstošais atkritumu apglabāšanas veids ir aizliegts atbilstoši normatīvajiem aktiem kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas jomā un starptautiskajiem līgumiem jūras vides un kuģošanas drošības jomā.

8. Ja attiecīgo atkritumu apglabāšanas darbību apzīmēšanai nav cita piemērotāka atkritumu reģenerācijas koda, ar kodu D13 apzīmē darbības, ko veic pirms atkritumu apglabāšanas, tajā skaitā atkritumu pirmapstrādes darbības (tajā skaitā šķirošanu, saspiešanu, presēšanu, granulēšanu, žāvēšanu, smalcināšanu, kondicionēšanu vai atdalīšanu), pirms izmanto kādu no kodam D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 vai D12 atbilstošajiem atkritumu reģenerācijas veidiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Ministru prezidents                                                    	V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                                     	R.Vējonis