1.pielikums

Ministru kabineta

____.gada __.___________

noteikumiem Nr.____

Gaisa kvalitātes normatīvi un raksturlielumi sēra dioksīdam

I. Robežlielumi

1. Robežlielumus sēra dioksīdam izsaka µg/m3 (standarta tilpums, temperatūra 293 °K un spiediens 101,3 kPa):

| Nr. p.k. | Robežlieluma veids | Noteikšanas periods | Robežlieluma skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stundas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Rh) | 1 stunda | 350 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā 24 reizes kalendāra gadā) |
| 1.2. | Dienas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Rd) | 24 stundas | 125 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā trīs reizes kalendāra gadā) |

II. Kritiskais piesārņojuma līmenis

2. Kritiskais piesārņojuma līmenis ekosistēmu aizsardzībai (KPLg), kuru nosaka par kalendāro gadu un ziemas periodu (no 1.oktobra līdz 31. martam) ir 20 µg/m3.

III. Trauksmes līmenis

3. Trauksmes līmenis ir 500 µg/m3 mērījumos, kas izdarīti trīs stundas pēc kārtas, ja monitoringa stacijas, kurās izdarīti mērījumi, attiecas uz teritoriju, kas pārsniedz 100 km2, vai uz visu zonu, vai aglomerāciju.

Vides ministrs							R.Vējonis

Iesniedzējs:

Ministra vietā – zemkopības ministrs			J.Dūklavs

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

18.09.2009 14:57

159

L.Maslova

67026586, lana.maslova@vidm.gov.lv