4.pielikums

Ministru kabineta

____.gada __.__________

noteikumiem Nr.____

Gaisa kvalitātes normatīvi un raksturlielumi daļiņām PM2,5

I. Vidējais ekspozīcijas rādītājs

1. Vidējo ekspozīcijas rādītāju, kura mērvienība ir µg/m3, nosaka, pamatojoties uz pilsētas fona stacijās veiktajiem mērījumiem zonās un aglomerācijās visā valsts teritorijā. To aprēķina kā vidējo vērtību no trijos kalendāra gados ik pēc gada aprēķinātās koncentrācijas vidējās vērtības visās paraugu ņemšanas vietās, kas izveidotas saskaņā ar 10.pielikuma 1.2.punktu. Ja atsauces gads ir 2010.gads, tam atbilstīgais vidējās ekspozīcijas rādītājs ir 2008., 2009. un 2010.gadā izmērītās koncentrācijas vidējā vērtība.

2. 2020.gadam atbilstīgais vidējais ekspozīcijas rādītājs ir trijos gados aprēķinātas vidējās koncentrācijas vidējā vērtība visās paraugu ņemšanas vietās 2018., 2019. un 2020.gadā. To lieto, lai pārbaudītu, vai ir sasniegts valsts ekspozīcijas samazināšanas mērķis.

3. Ja vidējā ekspozīcijas rādītāja vērtība atsauces gadā vai jebkurā periodā termiņā no 2010. līdz 2020.gadam ir 8,5 µg/m3 vai mazāka, tad valsts ekspozīcijas samazināšanas mērķis ir nulle procenti attiecībā pret sākotnējo vidējā ekspozīcijas rādītāja koncentrāciju.

4. Vidējais ekspozīcijas rādītājs 2015.gadam nedrīkst pārsniegt šī pielikuma III daļā noteikto ekspozīcijas koncentrācijas mērķlielumu.

II. Valsts ekspozīcijas samazināšanas mērķis

| Nr. p.k. | Valsts ekspozīcijas samazināšanas mērķis attiecībā pret vidējo ekspozīcijas rādītāju 2010.gadā | Gads, līdz kuram būtu jāsasniedz valsts ekspozīcijas samazināšanas mērķis |
| --- | --- | --- |
|  | Sākotnējā vidējā ekspozīcijas rādītāja koncentrācija, µg/m3 | Valsts ekspozīcijas samazināšanas mērķis, procentos | 2020 |
| 1. | līdz 8,5 | 0 |  |
| 2. | no 8,6 līdz 12 | 10 |  |
| 3. | no 13 līdz 17 | 15 |  |
| 4. | no 18 līdz 21 | 20 |  |
| 5. | 22 vai lielāka | Visi attiecīgie pasākumi, lai sasniegtu 18 µg/m3 |  |

III. Ekspozīcijas koncentrācijas mērķlielums

| Ekspozīcijas koncentrācijas mērķlielums | Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz ekspozīcijas koncentrācijas mērķlielums |
| --- | --- |
| 20 µg/m3 | 2015.gada 1.janvāris |

IV. Mērķlielums

| Robežlieluma veids | Noteikšanas periods | Mērķlielums | Datums, līdz kuram jāsasniedz mērķlielums |
| --- | --- | --- | --- |
| Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Mg) | Kalendāra gads | 25 µg/m3 | 2010.gada 1.janvāris |

V. Robežlielums

| Nr. p.k. | Robežlieluma veids | Noteikšanas periods | Robežlieluma skaitliskā vērtība | Pielaides robeža | Datums, līdz kuram jāsasniedz robežlielums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.posms |
| 1. | Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Rg) | kalendāra gads | 25 µg/m3 | sākotnēji 20 % virs robežlieluma vērtības. Aprēķinā to samazina, sākot ar 2009.gada 1.janvāri, un turpina vienādās daļās samazināt katrus 12 mēnešus, līdz 2015.gada 1.janvārī tās vērtība ir 0 % | 2015.gada 1.janvāris |
| 2.posms* |
| 2. | Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Rg) | kalendāra gads | 20 µg/m3 |  | 2020.gada 1.janvāris |

Piezīme.

* 2.posms – iesakāmo robežlielumu Eiropas Komisija pārskata 2013.gadā, ņemot vērā turpmāko informāciju par ietekmi uz veselību un vidi, tehniskajām iespējām un pieredzi dalībvalstīs attiecībā uz mērķlielumu.

Vides ministrs							R.Vējonis

Iesniedzējs:

Ministra vietā – zemkopības ministrs			J.Dūklavs

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

18.09.2009 14:21

403

L.Maslova

67026586, lana.maslova@vidm.gov.lv