6.pielikums

Ministru kabineta

____.gada __.__________

noteikumiem Nr.____

Gaisa kvalitātes normatīvi un raksturlielumi ozonam

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Gaisa kvalitātes normatīvus ozonam izsaka µg/m3 (standarta tilpums, temperatūra 293 °K un spiediens 101,3 kPa).

2. Gaisa kvalitātes normatīvu noteikšanai izmanto raksturlielumu AOT40 (izsaka (μg/m3) x h) – starpību summa starp vienas stundas koncentrāciju vērtību, kas ir lielāka par 80 μg/m3 (40 miljonās daļas), un koncentrāciju vērtību 80 μg/m3 attiecīgajā laikposmā, izmantojot tikai vienas stundas vērtības, kuras mēra katru dienu laikposmā starp plkst.8.00 un 20.00 pēc Viduseiropas laika.

3. Iegūtās gada ozona koncentrācijas vērtības par gaisa kvalitātes normatīva pārsniegumiem salīdzinājumā ar noteiktajiem gaisa kvalitātes mērķlielumiem un ilgtermiņa mērķi ir pārbaudītas, ja datu kvalitāte atbilst šo noteikumu 15.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

II. Gaisa kvalitātes mērķlielumi

| Nr. p.k. | Gaisa kvalitātes mērķlieluma veids | Parametrs | Gaisa kvalitātes mērķlieluma skaitliskā vērtība | Izpildes termiņš (mērķlielums)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Md) | Maksimālā astoņu stundu vidējā diennakts vērtība** | 120 μg/m3 (nav pieļaujams pārsniegt vairāk kā 25 dienas kalendāra gadā vidēji triju gadu periodā***) | 2010.gada 1.janvāris |
| 2. | Mērķlielums veģetācijas aizsardzībai (Mh) | AOT40, aprēķināts, izmantojot vienas stundas vērtības laikposmā no maija līdz jūlijam | 180 00 μg/m3 x h vidēji piecu gadu periodā**** | 2010.gada 1.janvāris |

Piezīmes.

* 2010.gads ir pirmais gads, par kuru iegūtos datus izmanto, novērtējot atbilstību gaisa kvalitātes mērķlielumam nākamajos trijos vai piecos gados.

** Maksimālo dienas astoņu stundu vidējo koncentrāciju nosaka, pārbaudot tos vidējos rādītājus astoņās stundās, kas aprēķināti, pamatojoties uz stundas datiem, un kurus atjauno katru stundu. Katru aprēķināto astoņu stundu vidējo rādītāju attiecina uz dienu, kurā beidzas attiecīgais astoņu stundu laikposms, tas ir, pirmais aprēķina periods jebkurai dienai ir laikposms no plkst.17.00 iepriekšējā dienā līdz plkst.01.00 nākamajā dienā; pēdējais aprēķina periods jebkurai dienai ir laikposms no plkst.16.00 līdz 24.00 attiecīgajā dienā.

*** Ja triju vai piecu gadu vidējos rādītājus nevar noteikt, pamatojoties uz pilnu un secīgu gada datu kopumu, minimālie gada dati, kas nepieciešami, lai pārbaudītu atbilstību gaisa kvalitātes mērķlielumam cilvēka veselības aizsardzībai, ir derīgi dati par vienu gadu;

**** Ja triju vai piecu gadu vidējos rādītājus nevar noteikt, pamatojoties uz pilnu un secīgu gada datu kopumu, minimālie gada dati, kas nepieciešami, lai pārbaudītu atbilstību gaisa kvalitātes mērķlielumam veģetācijas aizsardzībai, ir derīgi dati par trim gadiem.

III. Ilgtermiņa mērķi

| Nr. p.k. | Ilgtermiņa mērķi | Parametrs | Ilgtermiņa mērķa skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cilvēka veselības aizsardzībai | maksimālā astoņu stundu vidējā diennakts vērtība kalendāra gadā | 120 μg/m3 |
| 2. | Veģetācijas aizsardzībai | AOT40, aprēķināts, izmantojot vienas stundas vērtības laikposmā no maija līdz jūlijam | 6000 μg/m3 x h |

IV. Iedzīvotāju informēšanas rādītājs un trauksmes līmenis ozonam

| Nr. p.k. | Raksturlielums | Parametrs | Raksturlieluma skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju informēšanas rādītājs | stundas vidējā vērtība | 180 μg/m3 |
| 2. | Trauksmes līmenis | stundas vidējā vērtība* | 240 μg/m3 |

Piezīme.

* Trauksmes līmeņa pārsniegumus mēra vai prognozē trim stundām pēc kārtas.

Vides ministrs							R.Vējonis

Iesniedzējs:

Ministra vietā – zemkopības ministrs			J.Dūklavs

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

18.09.2009 14:35

463

L.Maslova

67026586, lana.maslova@vidm.gov.lv