10.pielikums

Ministru kabineta

____.gada __.__________

noteikumiem Nr.____

Gaisa monitoringa staciju skaita noteikšanas kritēriji stacionāro mērījumu veikšanai

I. Gaisa monitoringa staciju skaita noteikšanas kritēriji sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, svina, benzola, oglekļa oksīda, daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 koncentrācijas mērījumiem gaisā

1. Lai novērtētu gaisa kvalitāti un atbilstību robežlielumiem cilvēku veselības aizsardzībai, iedzīvotāju informēšanas rādītājiem un trauksmes līmeņiem, zonās un aglomerācijās, kurās stacionārie mērījumi ir vienīgais informācijas avots, minimālais gaisa monitoringa staciju skaits ir šāds:

1.1. novērtējot piesārņojuma līmeni difūzo piesārņojuma avotu tuvumā, ņem vērā šādus kritērijus:

| Nr. p.k. | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā vai zonā (tūkst.) | Staciju skaits |
| --- | --- | --- |
|  |  | ja piesārņojuma līmenis pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni* | ja maksimālais piesārņojuma līmenis ir robežās starp augšējo un apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni |
|  |  | Piesārņojošas vielas, kas nav daļiņas | Daļiņas (daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 summa)** | Piesārņojošas vielas, kas nav daļiņas | Daļiņas (daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 summa)** |
| 1.1.1. | līdz 250 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1.1.2. | 251 - 499 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1.1.3. | 500 - 749 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1.1.4. | 750 - 999 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1.1.5. | 1000 - 1499 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 1.1.6. | 1500 - 1999 | 5 | 7 | 2 | 3 |

Piezīmes.

* Ja piesārņojošā viela ir slāpekļa dioksīds, daļiņas PM10, daļiņas PM2,5, benzols vai oglekļa oksīds, izvieto vismaz vienu monitoringa staciju apdzīvoto vietu fona piesārņojuma mērīšanai un vienu monitoringa staciju pilsētas transporta radītā piesārņojuma mērīšanai. Paraugu ņemšanas punkti, kur pēdējos trijos gados ir novēroti daļiņu PM10 robežlielumu pārsniegumi, ir jāuztur, ja vien nav nepieciešams tos pārvietot īpašu apstākļu, piemēram, teritoriālās attīstības dēļ.

** Ja saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu daļiņu PM2.5 un daļiņu PM10 mērījumus veic tajā pašā monitoringa stacijā, tos uzskata par diviem atsevišķiem paraugu ņemšanas punktiem. Šajā punktā noteiktais daļiņu PM2.5 un daļiņu PM10 paraugu ņemšanas punktu kopskaits valstī nedrīkst atšķirties vairāk kā divkārt, un daļiņu PM2.5 paraugu ņemšanas punktu kopskaitam pilsētas fona teritorijās aglomerācijās un apdzīvotās vietās jāatbilst šī pielikuma 1.2. punkta prasībām.

1.2. Lai novērtētu, vai tiek ievērots valsts ekspozīcijas samazināšanas mērķis cilvēku veselības aizsardzībai, mazākais pieļaujamais paraugu ņemšanas vietu skaits ir vismaz viena paraugu ņemšanas vieta uz miljons iedzīvotājiem, skaitot kopā cilvēkus, kas dzīvo aglomerācijās un citās apdzīvotās vietās, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju. Paraugu ņemšanas vietas var būt tās pašas, kas paredzētas šī pielikuma 1.1.punktā.

1.3. novērtējot piesārņojuma līmeni punktveida emisijas avotu tuvumā, paraugu ņemšanas vietu skaitu stacionāriem mērījumiem nosaka, ņemot vērā emisiju blīvumu, iespējamo gaisa piesārņojuma izkliedes raksturu un potenciālo ietekmi uz iedzīvotājiem.

2. Lai nodrošinātu ekosistēmas vai veģetācijas aizsardzībai noteikto normatīvu ievērošanu zonās (izņemot aglomerācijas), minimālais monitoringa staciju skaits mērījumiem noteiktās vietās ir šāds:

2.1. ja maksimālais piesārņojuma līmenis pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni, – viena stacija uz 20 000 km2;

2.2. ja maksimālais piesārņojuma līmenis ir starp augšējo un apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni, – viena stacija uz 40 000 km2.

II. Gaisa monitoringa staciju skaita noteikšanas kritēriji ozona koncentrācijas mērījumiem gaisā

3. Lai novērtētu gaisa kvalitāti un atbilstību mērķlielumiem, ilgtermiņa mērķiem, iedzīvotāju informēšanas rādītājiem un trauksmes līmeņiem vietās, kur nepārtraukti mērījumi ir vienīgais informācijas avots, minimālais ozona piesārņojuma monitoringa staciju skaits nepārtraukto mērījumu veikšanai ir šāds:

| Nr. p.k. | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā vai zonā (tūkst.) | Staciju skaits |
| --- | --- | --- |
|  |  | aglomerācijā (pilsēta vai piepilsēta)* | citās zonās (piepilsēta vai lauku apvidus)* | lauku apvidū fona mērījumiem |
| 3.1. | līdz 250 |  | 1 | 1 stacija uz 50 000 km2 visā valsts teritorijā** |
| 3.2. | 251 - 500 | 1 | 2 |  |
| 3.3. | 501 - 1000 | 2 | 2 |  |
| 3.4. | 1001 - 1500 | 3 | 3 |  |
| 3.5. | 1501 - 2000 | 3 | 4 |  |

Piezīmes.

* Vismaz viena gaisa kvalitātes monitoringa stacija piepilsētā, kur novērojama augstākā ozona piesārņojuma koncentrācija; aglomerācijā vismaz 50 % staciju jāatrodas piepilsētā.

** Vēlams ierīkot vienu monitoringa staciju uz 25 000 km2 teritorijas.

4. Vismaz 50 % no šī pielikuma 3.punktā minētajām monitoringa stacijām papildus nepārtrauktajiem ozona mērījumiem veic slāpekļa dioksīda nepārtrauktos mērījumus, izņemot šo noteikumu 12.pielikumā noteiktās monitoringa stacijas lauku apvidū fona mērījumiem, kurās var izmantot citas monitoringa metodes.

5. Zonās un aglomerācijās, kurās saskaņā ar iepriekšējo piecu gadu mērījumu rezultātiem ozona koncentrācijas nepārsniedz ilgtermiņa mērķa vērtības, nosakot minimālo ozona piesārņojuma stacionāro monitoringa staciju skaitu, lai novērtētu ilgtermiņa mērķi ozona piesārņojumam, ņem vērā šādus nosacījumus:

5.1. stacionāro monitoringa staciju skaits ir pietiekams, lai kombinācijā ar citiem gaisa kvalitātes novērtēšanas līdzekļiem (piemēram, gaisa kvalitātes modelēšana, slāpekļa dioksīda mērījumi) novērtētu ozona piesārņojuma attīstības tendences un atbilstību ilgtermiņa mērķiem;

5.2. ja aglomerācijā vai zonā izvietotas stacionārās gaisa monitoringa stacijas, šī pielikuma 3.punktā noteikto monitoringa staciju skaitu var samazināt par vienu trešdaļu;

5.3. vietās, kur informācija tiek iegūta tikai stacionārajās gaisa monitoringa stacijās, ierīko vismaz vienu nepārtrauktā monitoringa staciju;

5.4. zonās, kurās nav monitoringa stacijas (ir tikai citi gaisa kvalitātes novērtēšanas līdzekļi), atbilstošu gaisa kvalitātes novērtējumu attiecībā uz ilgtermiņa mērķiem nodrošina, izmantojot blakus zonās esošās monitoringa stacijas;

5.5. lauku apvidū fona mērījumiem nepieciešama vismaz viena gaisa monitoringa stacija uz 100 000 km2.

6. Zonās un aglomerācijās, kurās papildus stacionāro monitoringa staciju mērījumu rezultātiem izmanto arī modelēšanas vai indikatīvos mērījumus, kopējais monitoringa staciju skaits var būt mazāks, nekā noteikts šī pielikuma 3.punktā, ja:

6.1. adekvātu informācijas līmeni par gaisa kvalitātes mērķlielumiem, ilgtermiņa mērķiem, iedzīvotāju informēšanas rādītājiem un trauksmes līmeņiem nodrošina citas gaisa kvalitātes novērtēšanas metodes;

6.2. ierīkojamo monitoringa staciju skaits un citu gaisa kvalitātes novērtēšanas metožu telpiskā izšķirtspēja ir pietiekama ozona koncentrācijas noteikšanai saskaņā ar šo noteikumu 15.pielikumā noteiktajiem datu kvalitātes mērķiem un prasībām gaisa kvalitātes novērtējumu rezultātiem;

6.3. katrā zonā vai aglomerācijā ir vismaz viena monitoringa stacija uz diviem miljoniem iedzīvotāju, kā arī vismaz viena monitoringa stacija uz 50 000 km2;

6.4. katrā zonā vai aglomerācijā ir vismaz viena monitoringa stacija;

6.5. slāpekļa dioksīda mērījumi tiek veikti visās monitoringa stacijās, izņemot monitoringa stacijas lauku apvidū fona mērījumiem.

7. Lai novērtētu atbilstību gaisa kvalitātes mērķlielumiem, šī pielikuma 6.punktā noteiktajos gadījumos gaisa kvalitātes novērtēšanā, ņem vērā modelēšanas un indikatīvo mērījumu rezultātus.

III. Gaisa monitoringa staciju skaita noteikšanas kritēriji arsēna, kadmija, niķeļa un benz(a)pirēna koncentrācijas mērījumiem

| Nr. p.k. | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā vai zonā (tūkst.) | Staciju skaits, ja piesārņojuma līmenis pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni* | Staciju skaits, ja piesārņojuma līmenis ir robežās starp augšējo un apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | As, Cd, Ni | B(a)P | As, Cd, Ni | B(a)P |
| 1. | līdz 749 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | 750 - 1999 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | 2000 - 3749 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 4. | 3750 - 4749 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | 4750 - 5999 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 6. | 6000 un vairāk | 5 | 5 | 2 | 2 |

Piezīme.

* Jāiekļauj vismaz viena stacija piesārņojuma fona mērīšanai pilsētās un vienu transporta ietekmes novērtējuma stacija benz(a)pirēna koncentrācijas novērtēšanai, ar nosacījumu, ka tādējādi nepalielinās paraugu ņemšanas punktu skaits.

Vides ministrs							R.Vējonis

Iesniedzējs:

Ministra vietā – zemkopības ministrs			J.Dūklavs

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

18.09.2009 14:25

1090

L.Maslova

67026586, lana.maslova@vidm.gov.lv