15.pielikums

Ministru kabineta

____.gada __.__________

noteikumiem Nr.____

Datu kvalitātes mērķi un gaisa kvalitātes novērtēšanas rezultātu apkopošana

I. Datu kvalitātes mērķi

1. Piesārņojuma novērtēšanā ir šādi datu kvalitātes mērķi, nenoteiktība, minimālais iegūto mērījumu datu skaits un minimālais laiks mērījumiem:

| Nr. p.k. | Nosacījumi | Sēra dioksīds, slāpekļa dioksīds un slāpekļa oksīdi un oglekļa oksīds | Daļiņas PM10, daļiņas PM2,5 un svins | Benzols | Ozons un ar to saistītie NO un NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionārie mērījumi*: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | nenoteiktība | 15 % | 25 % | 25 % | 15% |
| 1.1.2. | Minimāli nepieciešamais iegūto mērījumu datu apjoms | 90 % | 90 % | 90 % | 90% vasarā 75% ziemā |
| 1.1.3. | minimālais nepieciešamais mērījumu laiks: |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Pilsētas fona un transporta piesārņojuma novērošanas vietās | - | - | 35%** | - |
| 1.1.3.2. | Rūpnieciskajās teritorijās | - | - | 90% | - |
| 1.2. | Indikatīvie mērījumi: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | nenoteiktība | 25 % | 50 % | 30 % | 30% |
| 1.2.2. | minimāli nepieciešamais iegūto mērījumu datu apjoms | 90 % | 90 % | 90 % | 90% |
| 1.2.3. | minimālais nepieciešamais mērījumu laiks | 14 %*** | 14 %*** | 14 %**** | > 10% vasarā |
| 1.3. | Modelēšanas nenoteiktība: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | stundas vidējā | 50 % | - | - | 50% |
| 1.3.2. | astoņu stundu vidējā | 50 % | - | - | 50% |
| 1.3.3. | diennakts vidējā | 50 % | vēl nav noteikta | - | - |
| 1.3.4 | gada vidējā | 30 % | 50 % | 50 % | - |
| 1.4. | Objektīvas novērtējuma metodes nenoteiktība: | 75 % | 100 % | 100 % | 75% |

Piezīmes.

* Benzolam, svinam, daļiņām PM10 un daļiņām PM2,5 stacionāros mērījumus dalībvalstis var aizstāt ar izlases mērījumiem, ja var pierādīt, ka nenoteiktība (arī nenoteiktība, kas rodas, ņemot izlases paraugus) atbilst noteiktajam 25 % kvalitātes mērķim un ka mērījumiem atvēlētais laiks ir ilgāks par obligāto indikatīvo mērījumu laiku. Izlases mērījumu paraugi ir jāņem regulāri visu gadu, lai novērstu rezultātu sagrozīšanu. Nenoteiktību, kas rodas, ņemot izlases paraugus, var aprēķināt saskaņā ar standartā ISO 11222 (2002) "Gaisa kvalitāte: gaisa kvalitātes mērījumu vidējā laika nenoteiktības noteikšana" paredzēto procedūru. Ja izlases mērījumus izmanto, lai novērtētu prasības attiecībā uz daļiņu PM10 robežlielumu, būtu jānovērtē 90,4 procentīle (kam jābūt 50 µg/m³ vai mazākai), nevis pārsniegumu skaits, ko nopietni ietekmē datu apjoms.

** Sadala vienmērīgi gada laikā tā, lai raksturotu dažādus klimata un satiksmes apstākļus.

*** Izlases mērījumus veic reizi nedēļā (sadala vienmērīgi gada laikā vai astoņu gada nedēļu laikā).

**** Izlases kārtā veic vienas dienas mērījumus reizi nedēļā (sadala vienmērīgi gada laikā vai astoņu gada nedēļu laikā.

2. Arsēna, kadmija, niķeļa benz(a)pirēna un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (kas nav benz(a)pirēns) un kopējā gāzveida dzīvsudraba piesārņojuma novērtēšanā ir šādi datu kvalitātes mērķi un prasības gaisa kvalitātes modeļiem:

| Nr. p.k. | Nosacījumi | Benz(a)pirēns | Arsēns, kadmijs un niķelis | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (kas nav benz(a)pirēns), kopējais gāzveida dzīvsudrabs | Kopējie nosēdumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | nenoteiktība: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | stacionāri un indikatīvi mērījumi | 50 % | 40 % | 50 % | 70 % |
| 2.1.2. | modeļi | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| 2.2. | obligāti iegūstamie dati | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| 2.3. | obligātais mērījumu laiks: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | stacionārie mērījumi | 33 % | 50 % |  |  |
| 2.3.2. | indikatīvie mērījumi | 14 % | 14 % | 14 % | 33 % |

3. Nenoteiktību (95 % ticamības robežās) novērtē:

3.1. saskaņā ar principiem, kas ietverti Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) mērījumu nenoteiktības rokasgrāmatā un atbilst standartam LVS ENV 13005:2007 "Norādījumi mērījumu nenoteiktības izteikšanai";

3.2. atbilstoši standartam LVS ISO 5725–1:2006 "Mērīšanas metožu un rezultātu pareizība (patiesums un precizitāte). 1.daļa: Vispārīgie principi un definīcijas";

3.3. atbilstoši standartam LVS ISO 5725–2:2006 "Mērīšanas metožu un rezultātu pareizība (patiesums un precizitāte). 2.daļa: Pamatmetode mērīšanas standartmetodes atkārtojamības un reproducējamības noteikšanai";

3.4. atbilstoši standartam LVS ISO 5725–3:2006 "Mērīšanas metožu un rezultātu pareizība (patiesums un precizitāte). 3.daļa: Mērīšanas standartmetodes precizitātes starprādītāji";

3.5. atbilstoši standartam LVS ISO 5725–4:2006 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģertums) - 4.daļa: Vienmetodes standartmērījumu patiesuma noteikšanas pamatmetodes";

3.6. atbilstoši standartam LVS ISO 5725–5:2006 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģertums) - 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai";

3.7. atbilstoši standartam LVS ISO 5725–6:2006 "Mērīšanas metožu un rezultātu pareizība (patiesums un precizitāte). 6.daļa: Pareizības vērtību lietošana praksē”;

3.8. saskaņā ar metodoloģiskajām norādēm, kas ietvertas Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) gaisa kvalitātes ziņojumā par apkārtējā gaisa mērījumu standartmetožu nenoteiktību atbilstoši standartam LVS CR 14377:2007 "Gaisa kvalitāte. Gaisa mērījumu references metožu nenoteiktības novērtēšana", kurā mērījumu nenoteiktību novērtē kā tādu, ko var piemērot attiecīgajam novērtējuma robežlielumam, vai citu līdzvērtīgu metodi. Lai izvairītos no neprecīziem rezultātiem, stacionārus un indikatīvus mērījumus veic vienādā laika intervālā visa gada laikā.

4. Modelēšanas nenoteiktība un objektīvas novērtējuma metodes nenoteiktība ir maksimālā atšķirība starp izmērīto un aprēķināto koncentrāciju līmeni attiecīgā robežlieluma (vai mērķlieluma – ozona gadījumā) noteikšanas periodam, neņemot vērā notikumu secību.

5. Arsēna, kadmija, niķeļa, benz(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu paraugus ņem 24 stundu periodā. Atsevišķos paraugus (līdz pat viena mēneša periodam) izmanto kompleksai analīzei, ja metode nodrošina paraugu ņemšanas stabilitāti šajā periodā. Atsevišķas vielas, piemēram, benz(b)fluorantēns, benz(j)fluorantēns, benz(k)fluorantēns analītiski ir sarežģīti nosakāmas, bet iespējams noteikt to summu. Paraugus ņem katru dienu visa gada laikā. Lai noteiktu nosēdumu intensitāti, paraugus ņem mēneša vai nedēļas periodā gada laikā. Mitro nosēdumu paraugu ņemšanu atļauts aizstāt ar kopējo nosēdumu paraugiem, ja atšķirība starp tiem nav lielāka par 10 % (nosēdumus mēra µg/m2 diennaktī).

6. Stacionāros un indikatīvos mērījumos pieļaujama atkāpe no šī pielikuma 3.punktā noteiktā attiecībā uz stacionārajiem mērījumiem (ne zemāk par 14 %) un indikatīvajiem mērījumiem (ne zemāk par 6 %), kas aprēķināta atbilstoši standartam LVS ISO 11222:2006 "Gaisa kvalitāte. Gaisa kvalitātes mērījumu laikā vidējā nenoteiktības noteikšana" vai citai līdzvērtīgai metodei.

7. Minimālo iegūto mērījumu datu skaitā un minimālajā laikā mērījumiem neiekļauj datu zudumus, kuru cēlonis ir periodiska mērinstrumentu kalibrācija vai mērinstrumentu apkope.

8. Mērījumu datu skaitu nosaka procentuāli kā laiku, kādā ar mērinstrumentu veiktie mērījumi atzīti par derīgiem, no visa laika intervāla, kuram aprēķināma piesārņojošas vielas vidējā koncentrācija vai cits statistisks rādītājs.

9. Minimālo laiku mērījumiem nosaka procentuāli kā laiku, kādā veicami mērījumi, no visa laika intervāla, kuram noteikts robežlielums.

II. Gaisa kvalitātes novērtējuma rezultāti

10. Aglomerācijās vai zonās, kurās gaisa monitoringa mērījumos iegūto informāciju papildina ar informāciju, kas iegūta, izmantojot citus informācijas avotus, vai kurās citi informācijas avoti ir vienīgais līdzeklis gaisa kvalitātes novērtēšanai, nodrošina šādu informāciju:

10.1. gaisa kvalitātes novērtējuma apraksts;

10.2. izmantoto specifisko metožu apraksts;

10.3. informācijas un datu avoti;

10.4. visām šo noteikumu 3.punktā minētajām piesārņojošām vielām:

10.4.1. rezultātu apraksts (arī nenoteiktība), attiecīgās teritorijas platība vai, ja nepieciešams, ceļa (ielas) garums aglomerācijā vai zonā, kura tuvumā piesārņojuma līmenis pārsniedz robežlielumu, vajadzības gadījumā ņemot vērā attiecīgo pielaides robežu, ozona piesārņojuma gadījumā - mērķlielumu vai ilgtermiņa mērķi, kā arī jebkura teritorija, kurā piesārņojuma līmenis pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni vai apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni;

10.4.2. attiecīgā cilvēku veselības aizsardzībai noteiktā robežlieluma, ozona piesārņojuma gadījumā - mērķlieluma vai ilgtermiņa mērķa pārsniegumiem potenciāli pakļauto iedzīvotāju skaits;

10.5. ja nepieciešams, – kartes, kurās norādīts attiecīgo piesārņojošo vielu koncentrāciju sadalījums zonā vai aglomerācijā.

III. Prasības gaisa kvalitātes modeļiem un novērtēšanas paņēmieniem

11. Ja gaisa kvalitāti novērtē, izmantojot modeļus, jāsniedz modeļa raksturojums un informācija par nenoteiktību. Modeļa nenoteiktību nosaka kā maksimālo standartnovirzi starp izmērītajām un aprēķinātajām koncentrācijām gada griezumā neatkarīgi no laika.

12. Ja izmanto objektīvas novērtēšanas vai noteikšanas metodes, nenoteiktība nedrīkst pārsniegt 100 %.

Vides ministrs							R.Vējonis

Iesniedzējs:

Ministra vietā – zemkopības ministrs			J.Dūklavs

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

18.09.2009 15:03

1157

L.Maslova

67026586, lana.maslova@vidm.gov.lv