2011.gada   .februārī							Noteikumi Nr.

Rīgā										(prot.Nr.	.§)

Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augiem kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā

Izdoti saskaņā ar

Augu aizsardzības likuma

5.panta 20.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests) veic references laboratorijas funkcijas augiem kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā, nosakot references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus.

2. References joma ir augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskā testēšanā.

3. References laboratorija ir akreditēta valsts aģentūrā ”Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 ”Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un uztur kvalitātes sistēmu saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas 2001.gada 23.septembra standartu PM7/84 „Kvalitātes vadības pamatprasības augu kaitīgo organismu diagnostikas laboratorijām” un 2009.gada 20.septembra standartu PM 7/98 „Specifiskās prasības akreditācijas iegūšanai augu kaitīgo organismu diagnostikas laboratorijām”.

4. Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras struktūrvienība – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs – ir nacionālā akreditācijas institūcija, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību veic šo noteikumu 3.punktā minēto akreditāciju.

5. References laboratorijai ir šādas funkcijas:

5.1. attīstīt, optimizēt un validēt laboratoriskās testēšanas metodes;

5.2. apmācīt laboratorijas darbā iesaistīto personālu;

5.3. veikt laboratorisko testēšanu references jomā un apstiprināt vai noraidīt iegūtos rezultātus piešķirtās references jomā;

5.4. metodiski vadīt paraugu ņemšanu un uzturēšanu;

5.5. sadarboties starptautiskajā attīstībā, diagnostikas protokolu validācijā un standartizēšanā;

5.6. sagatavot, uzturēt un izplatīt references materiālu;

5.7. piedalīties nacionālajos vai starptautiskajos salīdzinošajos testos;

5.8. organizēt salīdzinošos testus nacionālajā līmenī;

5.9. apmācīt personālu, kas veic augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratorisko testēšanu;

5.10. sadarboties ar citām Eiropas Savienības vai citu valstu laboratorijām.

6. References laboratorijai ir šādi pienākumi:

6.1. valsts līmenī uzturēt kontaktus laboratoriskās testēšanas jomā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

6.2. izstrādāt oficiālo diagnostikas protokolu izmantošanas vadlīnijas;

6.3. sadarboties starptautisko diagnostikas protokolu izstrādāšanā, validācijā un standartizācijā.

Ministru prezidents						V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs						J.Dūklavs

2011.02.07. 16:59

310

K.Kjago

67027206, Kristine.Kjago@vaad.gov.lv