3.pielikums

Ministru kabineta

2014.gada X.augusta

noteikumiem Nr. XX

Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada ___ noteikumu Nr.__ „Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā” nolikums” 31.punktu projekta attiecināmās izmaksas (I) komersantiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

IRES – projektā plānotās biomasas tehnoloģijas investīcijas uz vienu plānotās uzstādītās siltuma jaudas vienību – kilovatu (euro/kWth);

Ifos – fosilo energoresursu tehnoloģiju investīcijas uz vienu plānotās uzstādītās siltuma jaudas vienību – kilovatu (euro/kWth): hipotētiskā situācija. Jānorāda precīza informatīva atsauce uz izmantoto fosilo energoresursu tehnoloģiju investīciju izmaksām;

P – biomasas tehnoloģijas plānotā uzstādāmā siltuma jauda (kW).

2. Biomasas tehnoloģiju un saules kolektoru maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētai jomai (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

1.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, EUR/kWth | Lietderības koeficients | Uzstādītās jaudas diapazons vienai biomasas tehnoloģijai*, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 340 | ≥ 0,80 | līdz 0,25 (ieskaitot) |
| 2.2. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 320 | ≥ 0,80 | no 0,25 līdz 0,5 (ieskaitot) |
| 2.3. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 280 | ≥ 0,80 | no 0,5 līdz 1,0 (ieskaitot) |
| 2.4. | biomasas granulu katls | 385 | ≥ 0,82 | līdz 0,25 (ieskaitot) |
| 2.5. | biomasas granulu katls | 370 | ≥ 0,80 | no 0,25 līdz 0,5 (ieskaitot) |
| 2.6. | biomasas granulu katls | 300 | ≥ 0,80 | no 0,5 līdz 1,0 (ieskaitot) |
| 2.7. | plaknes absorbcijas saules kolektori | 1000 | - | - |
| 2.8. | vakuuma saules kolektori | 1400 | - | - |

Piezīme.

* Biomasas tehnoloģija var veidot vairākus apkures katlus.

3. Pašvaldībām aprēķinot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā biomasas tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, kas nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.tabulā noteiktos rādītājus.

4. Biomasas tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētai jomai (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

2.tabula

| Nr. p.k. | Iekārta | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, EUR/kWth | Lietderības koeficients | Uzstādītās jaudas diapazons vienai biomasas tehnoloģijai*, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 130 | ≥ 0,80 | ≤ 150 |
| 1.2. | biomasas granulu katls | 132 | ≥ 0,80 | ≤ 150 |
| 1.3. | malkas katls | 55 | ≥ 0,80 | ≤ 150 |
| 1.4. | biomasas kamīns | 170 | ≥ 0,80 | ≤ 150 |

Piezīmes.

* Biomasas tehnoloģija var veidot vairākus apkures katlus.

5. Projekta izmaksas, kuras ir lielākas par biomasas tehnoloģiju maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kas norādītas šā pielikuma 1. Un 2.tabulā, norāda kā neattiecināmas izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs		         R.Naudiņš

Vizē: valsts sekretārs 		 G.Puķītis

2014.08.23. 22:16

390

A.Einiks, 67026908

alvis.einiks@varam.gov.lv

R.Kašs, 67026538

raimonds.kass@varam.gov.lv