Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2014. gada ”___”______						Noteikumi Nr.

Rīgā									(pr. Nr.______ §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 „Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar

likuma "Par atbilstības novērtēšanu"

7.pantu un

Patērētāju tiesību

aizsardzības likuma

21.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 „Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2011, 168.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu 4.punktu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

„4.1 Viela šo noteikumu izpratnē ir ķīmisks elements Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – Regula Nr.1272/2008) 2.panta 7.punktā minētās definīcijas izpratnē.

4.2 Maisījums šo noteikumu izpratnē ir maisījums vai šķīdums Regulas Nr.1272/2008 2.panta 8.punktā minētās definīcijas izpratnē.”

2. Izteikt noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:

„19. Uz vienu vielu saturoša aerosola flakona vai tam pievienotās etiķetes (ja vienu vielu saturošā aerosola flakona kopējā ietilpība nav lielāka par 150 ml) papildus citos normatīvajos aktos par preču marķēšanas kārtību noteiktajām prasībām norāda šādu labi saredzamu, skaidri salasāmu un neizdzēšamu informāciju:

19.1. ražotāja, viņa pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese vai preču zīme;

19.2. koda marķējums, kas ļauj noteikt pildījuma partiju;

19.3. kopējais nominālais tilpums;

19.4. lietošanas brīdinājuma uzraksti:

19.4.1. neatkarīgi no vienu vielu saturošā aerosola flakona satura – “Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešu saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Nepārdurt un nededzināt”;

19.4.2. atbilstoši šo noteikumu 21.punktam – “Uzliesmojošs” vai “Īpaši viegli uzliesmojošs” un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, – atklātas liesmas simbols;

19.4.3. ja vienu vielu saturošais aerosola flakons satur šo noteikumu 20.punktā minētās uzliesmojošās vielas, bet atbilstoši šo noteikumu 21.punktā minētajiem kritērijiem nav uzskatāms par uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu, – “X % no satura masas ir uzliesmojošas vielas”;

19.4.4. neatkarīgi no aerosola flakona satura uz vienu vielu saturošā aerosola flakona un tam atsevišķi pievienotajā lietošanas instrukcijā ietver norādes, kas brīdina lietotājus par preces īpašo bīstamību;

19.4.5. ja vienu vielu saturošo aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam klasificē kā uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu, – “Sargāt no bērniem”, “Sargāt no uguns – nesmēķēt” un “Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā”.

19.5. lietošanas brīdinājuma uzraksti:

19.5.1. neatkarīgi no vienu vielu saturošā aerosola flakona satura:

19.5.1.1. bīstamības apzīmējums H229: „Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt”;

19.5.1.2. drošības prasību apzīmējums P210 un P251 saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 IV pielikuma 1.daļas 6.2.tabulu;

19.5.1.3. drošības prasību apzīmējums P410 + P412 saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 IV pielikuma 1.daļas 6.4.tabulu.

19.5.2. neatkarīgi no aerosola flakona satura uz vienu vielu saturošā aerosola flakona un tam atsevišķi pievienotajā lietošanas instrukcijā ietver norādes, kas brīdina lietotājus par preces īpašo bīstamību;

19.5.3. ja vienu vielu saturošais aerosola flakons ir plaša patēriņa prece – drošības prasību apzīmējums P102 saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 IV pielikuma 1.daļas 6.1.tabulu;

19.5.4. ja vienu vielu saturošo aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam klasificē kā neuzliesmojošu – „Uzmanību”;

19.5.5. ja vienu vielu saturošais aerosola flakons satur šo noteikumu 20.punktā minētās uzliesmojošās vielas, bet atbilstoši šo noteikumu 21.punktā minētajiem kritērijiem nav uzskatāms par uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu – „X % no satura masas ir uzliesmojošas vielas”;

19.5.6. ja vienu vielu saturošo aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam klasificē kā uzliesmojošu – „Uzmanību” un citi marķējuma zīmju elementi, kas attiecas uz 2.kategorijas aerosoliem, saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 I pielikuma 2.3.2.tabulu;

19.5.7. ja vienu vielu saturošo aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam klasificē kā īpaši viegli uzliesmojošu – „Bīstami” un citi marķējuma zīmju elementi, kas attiecas uz 1.kategorijas aerosoliem, saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 I pielikuma 2.3.2.tabulu.”

3. Papildināt noteikumus ar 19.1punktu šādā redakcijā:

„19.1 Uz maisījumus saturoša aerosola flakona vai tam pievienotās etiķetes (ja maisījumus saturošā aerosola flakona kopējā ietilpība nav lielāka par 150 ml) papildus citos normatīvajos aktos par preču marķēšanas kārtību noteiktajām prasībām norāda šādu labi saredzamu, skaidri salasāmu un neizdzēšamu informāciju:

19.11. ražotāja, viņa pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese vai preču zīme;

19.12. koda marķējums, kas ļauj noteikt pildījuma partiju;

19.13. kopējais nominālais tilpums;

19.14. lietošanas brīdinājuma uzraksti:

19.14.1. neatkarīgi no maisījumus saturošā aerosola flakona satura – “Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešu saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Nepārdurt un nededzināt”;

19.14.2. atbilstoši šo noteikumu 21.punktam – “Uzliesmojošs” vai “Īpaši viegli uzliesmojošs” un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, – atklātas liesmas simbols;

19.14.3. ja maisījumus saturošais aerosola flakons satur šo noteikumu 20.punktā minētās uzliesmojošās vielas, bet atbilstoši šo noteikumu 21.punktā minētajiem kritērijiem nav uzskatāms par uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu, – “X % no satura masas ir uzliesmojošas vielas”;

19.14.4. neatkarīgi no aerosola flakona satura uz maisījumus saturoša aerosola flakona un tam atsevišķi pievienotajā lietošanas instrukcijā ietver norādes, kas brīdina lietotājus par preces īpašo bīstamību;

19.14.5. ja maisījumus saturošo aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam klasificē kā uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu, – “Sargāt no bērniem”, “Sargāt no uguns – nesmēķēt” un “Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā”, vai arī

19.15. lietošanas brīdinājuma uzraksti:

19.15.1. neatkarīgi no maisījumus saturošā aerosola flakona satura:

19.15.1.1. bīstamības apzīmējums H229: „Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt”;

19.15.1.2. drošības prasību apzīmējums P210 un P251 saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 IV pielikuma 1.daļas 6.2.tabulu;

19.15.1.3. drošības prasību apzīmējums P410 + P412 saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 IV pielikuma 1.daļas 6.4.tabulu.

19.15.2. neatkarīgi no aerosola flakona satura uz maisījumus saturošā aerosola flakona un tam atsevišķi pievienotajā lietošanas instrukcijā ietver norādes, kas brīdina lietotājus par preces īpašo bīstamību;

19.15.3. ja maisījumus saturošs aerosola flakons ir plaša patēriņa prece – drošības prasību apzīmējums P102 saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 IV pielikuma 1.daļas 6.1.tabulu;

19.15.4. ja maisījumus saturošo aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam klasificē kā neuzliesmojošu – „Uzmanību”;

19.15.5. ja maisījumus saturošs aerosola flakons satur šo noteikumu 20.punktā minētās uzliesmojošās vielas, bet atbilstoši šo noteikumu 21.punktā minētajiem kritērijiem nav uzskatāms par uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu – „X % no satura masas ir uzliesmojošas vielas”;

19.15.6. ja maisījumus saturošo aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam klasificē kā uzliesmojošu – „Uzmanību” un citi marķējuma zīmju elementi, kas attiecas uz 2.kategorijas aerosoliem, saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 I pielikuma 2.3.2.tabulu;

19.15.7. ja maisījumus saturošo aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam klasificē kā īpaši viegli uzliesmojošu – „Bīstami” un citi marķējuma zīmju elementi, kas attiecas uz 1.kategorijas aerosoliem, saskaņā ar Regulas Nr.1272/2008 I pielikuma 2.3.2.tabulu.”

4. Papildināt noteikumu V. nodaļu ar 32., 33., 34., un 35.punktu šādā redakcijā:

„32. Šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētās prasības ir spēkā līdz 2014.gada 18.jūnijam.

33. Šo noteikumu 19.5.apakšpunktā minētās prasības stājas spēkā 2014.gada 19.jūnijā.

34. Šo noteikumu 19.14.apakšpunktā minētās prasības ir spēkā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

35. Šo noteikumu 19.15.apakšpunktā minētās prasības var nepiemērot līdz 2017.gada 1.jūnijam tiem maisījumus saturošiem aerosola flakoniem, kuri saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem laisti tirgū līdz 2015.gada 1.jūnijam.”

5. Papildināt noteikumu sadaļu „Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām” ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) Komisijas 2013.gada 19.marta Direktīvas 2013/10/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, lai tajā paredzētos marķēšanas noteikumus pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.”

Ministru prezidente							L.Straujuma

Ekonomikas ministrs							V.Dombrovskis

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs		V.Dombrovskis

| Vīza: Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks | A. Liepiņš |
| --- | --- |

06.03.2014. 11:00

1 206

R.Bērziņš 67013197, Reinis.Berzins@em.gov.lv