LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2014. gada	Noteikumi Nr.

Rīga		(Prot. Nr.   §)

Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar

likuma „Par aviāciju”

40.panta otro daļu

1.   Noteikumi nosaka gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtību, kā arī akrobātisko lidojumu atļaujas izsniegšanas kārtību.

2. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst Komisijas 2012.gada 26.septembra Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK)  Nr.1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (turpmāk – regula Nr.923/2011)  lietotajiem terminiem.

3.  Šo noteikumu prasības nepiemēro attiecībā uz akrobātiskajiem lidojumiem, kurus veic aviācijas skates laikā.

4.   Akrobātiskos lidojumus drīkst veikt persona, kurai ir:

4.1. Latvijas Republikā izsniegta vai atzīta citas valsts kompetentās iestādes izsniegta gaisa kuģa pilota apliecība ar tādu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi, kas atbilst gaisa kuģim, ar kuru tiks veikti akrobātiskie lidojumi;

4.2. Latvijas Republikā izsniegts vai atzīts citas valsts kompetentās iestādes izsniegts pilota kvalifikācijas apstiprinājums akrobātisko lidojumu veikšanai;

4.3. veselības apliecība atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības prasības civilajā aviācijā.

5. Akrobātiskos lidojumus veic akrobātisko lidojumu zonā (turpmāk –zona). Zonu izveido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību elastīgi izmantojamajā gaisa telpas struktūras elementa īslaicīgi rezervētā zonā (TRA) un  ierobežotā lidojumu zonā (R), ņemot vērā šādus nosacījumus:

5.1. zonas apakšējā robeža nav zemāka par 152 metriem (500 pēdām) no zemes virsmas, ja zona daļēji vai pilnībā ir izvietota ārpus lidlauka;

5.2. zonas apakšējā robeža ir zemes virsma, ja zona ir izvietota virs lidlauka skrejceļa;

5.3. zona neatrodas virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, pilsētām, ciemiem, dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem, dabas lieguma „Lubānas mitrājs” laikposmā no 1.marta līdz 1.novembrim un publisku pasākumu norises vietām;

5.4. zonas robežas piesaista vizuāliem orientieriem tā, lai gaisa kuģa pilotam tās ir nosakāmas lidojuma laikā;

5.5. zonā vai tās tuvumā atrodas atbilstoši gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijai lidojumu veikšanai piemērota teritorija bez potenciāli bīstamiem objektiem un šķēršļiem,  lai varētu veikt avārijas nosēšanos;

5.6. zona neatrodas tuvāk par 5556 metriem (3 jūras jūdzes) no Rīgas gaisa satiksmes vadības zonas (CTR).

6.  Akrobātiskos lidojumus veic ar gaisa kuģiem, kas ir sertificēti attiecīgo akrobātisko lidojumu veikšanai un atbilst ražotāja izdotajai konkrētā gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijai lidojumu veikšanai un pilota kvalifikācijas apstiprinājuma nosacījumiem, kā arī, kas ir aprīkoti ar “Mode C” vai „Mode S” tipa atbildētāju un radiostaciju.

7. Akrobātiskie lidojumi ir atļauti, ja attālums no gaisa kuģa līdz mākoņiem ir lielāks vai vienāds ar šo noteikumu pielikumā noteikto attālumu.

8.  Aizliegts veikt akrobātiskos lidojumus:

8.1. kas neatbilst pilota kvalifikācijai un gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijai lidojumu veikšanai;

8.2. zemāk par pilota kvalifikācijai atbilstošo minimālo pieļaujamo augstumu;

8.3. laikposmā no saulrieta līdz saullēktam;

8.4.  ārpus zonas;

8.5. kontrolējamā gaisa telpā, ja saņemta gaisa satiksmes vadības dispečera komanda pārtraukt akrobātiskos lidojumus;

8.6. kontrolējamā gaisa telpā bez radiosakariem ar gaisa satiksmes vadības dispečeru un ar izslēgtu vai bojātu “Mode C” vai „Mode S” tipa atbildētāju.

9. Zonā drīkst atrasties un veikt akrobātiskos lidojumus tikai viens gaisa kuģis, izņemot gadījumus, ja tiek veikti akrobātiskie lidojumi grupā (divi vai vairāki gaisa kuģi vienlaicīgi veic akrobātiskos lidojumus).

10. Akrobātiskos lidojumus grupā atļauts veikt, ja ir nozīmēts akrobātisko lidojumu grupas vadītājs un ievēro šādas prasības:

10.1. tikai akrobātisko lidojumu grupas vadītājs izmanto “Mode C” vai „Mode S” tipa atbildētāju;

10.2.  visiem akrobātisko lidojumu grupā iesaistītiem gaisa kuģiem ir jābūt aprīkotiem ar radiostaciju.

11. Akrobātisko lidojumu veikšanai zonu piesaka valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – Latvijas gaisa satiksme) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību.

12. Vairāki zonas lietotāji var apvienoties un iesniegt vienu šo noteikumu11.punktā minēto pieteikumu, ja plāno secīgi veikt akrobātiskos lidojumus vienā laika periodā.

13.  Persona, kas iesniegusi šo noteikumu 11.punktā minēto pieteikumu, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc piešķirtās zonas izmantošanas beigšanas, par to informē Latvijas gaisa satiksmi.

14. Ne vēlāk kā 30 minūtes pirms apstiprinātās zonas izmantošanas  sākuma katra gaisa kuģa kapteinis iesniedz Latvijas gaisa satiksmei lidojuma plānu, kas sastādīts atbilstoši Regulas Nr.923/2012 pielikuma 4.sadaļas prasībām. Ja zonā plānots veikt akrobātiskos lidojumus grupā, šajā punktā minēto lidojuma plānu iesniedz akrobātisko lidojumu grupas vadītājs. Lidojuma plānu var iesniegt tikai par tiem gaisa kuģiem, kas norādīti šo noteikumu 11.punktā minētajā pieteikumā.

15. Informējot Latvijas gaisa satiksmi saskaņā ar šo noteikumu  14.punktu, gaisa kuģa kapteinis un akrobātisko lidojumu grupas vadītājs izmanto tādus saziņas veidus un sakaru līdzekļus, kuri nodrošina, ka informācija adresātu sasniedz attiecīgi šo noteikumu 14.punktā noteiktajos termiņos.

16.  Akrobātiskos lidojumus zonā vai tās daļā, kas atrodas kontrolējamā gaisa telpā, veic pēc Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečera atļaujas saņemšanas ielidot kontrolējamajā gaisa telpā.

17. Veicot akrobātisko lidojumu zonā, kas piešķirta izmantošanai pilnībā vai daļēji kontrolējamā gaisa telpā, gaisa kuģa kapteinis un akrobātisko lidojumu grupas vadītājs:

17.1. pēc Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečera atļaujas saņemšanas ielido zonā un paziņo par gatavību uzsākt akrobātisko lidojumu;

17.2. akrobātiskā lidojuma laikā uztur nepārtrauktus radiosakarus ar Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečeru un izpilda dispečera norādījumus;

17.3. beidzot akrobātisko lidojumu, paziņo par to Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečeram un izpilda dispečera norādījumus;

17.4. paziņo Latvijas gaisa satiksmei par lidojumu plāna slēgšanu.

18. Veicot akrobātisko lidojumu zonā, kas piešķirta izmantošanai tikai nekontrolējamā gaisa telpā, gaisa kuģa kapteinis un akrobātisko lidojumu grupas vadītājs:

18.1. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms piešķirtās zonas izmantošanas paziņo Latvijas gaisa satiksmei precīzu laiku, kurā uzsāks piešķirtās zonas izmantošanu, vai par piešķirtās zonas izmantošanas uzsākšanas aizkavēšanu vai atcelšanu;

18.2. ne vēlāk kā 30 minūtes pēc akrobātisko lidojumu beigšanas zonā,  paziņo Latvijas gaisa satiksmei par lidojumu plāna slēgšanu.

19. Latvijas gaisa satiksmei ir tiesības pieprasīt akrobātiskā lidojuma pārtraukšanu, ja tas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību. Gaisa kuģa kapteinis un akrobātisko lidojumu grupas vadītājs nekavējoties izpilda Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečera norādījumus.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumus Nr.306 „Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 57.nr.).

Ministru prezidente		   L.Straujuma

Satiksmes ministrs 	A.Matīss

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs	A.Matīss

Vīza: Valsts sekretārs	K.Ozoliņš

13.11.2014. 11:00

998

I.Prancāne, 67830951

Inga.Prancane@latcaa.gov.lv

M.Čerņonoks,  67830950

Maris.Cernonoks@latcaa.gov.lv