Pielikums 
Ministru kabineta 2014.gada___
noteikumiem Nr.___

Minimālais attālums no mākoņiem akrobātiskā lidojuma laikā

| Nr. p.k. | Gaisa kuģa tips | Akrobātisko lidojumu veids | Minimālais attālums no mākoņiem vertikālajā plaknē | Minimālais attālums no mākoņiem horizontālajā plaknē |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi un lidmašīnas, kuru grīstē krišanas ātrums ir mazāks par 50 mezgliem | Lidojumi bez augstuma izmaiņām | Solo lidojumi | 500 pēdas (152 metri) | 1 jūras jūdze (1852 metri) |
|  |  |  | Lidojumi grupā | 500 pēdas (152 metri) | 1,5 jūras jūdzes (2778 metri) |
|  |  | Lidojumi ar augstuma izmaiņām | Solo lidojumi | 500 pēdas (152 metri) | 1,5 jūras jūdzes (2778 metri) |
|  |  |  | Lidojumi grupā | 800 pēdas (244 metri) | 3 jūras jūdzes (5556 metri) |
| 2. | Gaisa kuģi, kas nav helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi un lidmašīnas, kuru grīstē krišanas ātrums ir lielāks par 50 mezgliem | Lidojumi bez augstuma izmaiņām | Solo lidojumi | 500 pēdas (152 metri) | 1,5 jūras jūdzes (2778 metri) |
|  |  |  | Lidojumi grupā | 800 pēdas (244 metri) | 3 jūras jūdzes (5556 metri) |
|  |  | Lidojumi ar augstuma izmaiņām | Solo lidojumi | 1000 pēdas (305 metri) | 3 jūras jūdzes (5556 metri) |
|  |  |  | Virzuļdzinēju lidmašīnu lidojumi grupā | 1000 pēdas (305 metri) | 3 jūras jūdzes (5556 metri) |
|  |  |  | Reaktīvo lidmašīnu lidojumi grupā | 1500 pēdas (457 metri) | 4 jūras jūdzes (7408 metri) |

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs	A.Matīss

Vīza: Valsts sekretārs	K.Ozoliņš

13.11.2014. 13:55

213

I.Prancāne, 67830951

Inga.Prancane@latcaa.gov.lv

M.Čerņonoks,  67830950

Maris.Cernonoks@latcaa.gov.lv