### 2014. gada	 						Noteikumi Nr. …

### Rīgā									(prot.Nr. 	§.)

Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs

Izdoti saskaņā ar

likuma "Par piesārņojumu" 24.2 panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs.

2. Dzīvnieku novietnei, kurā atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai mazāk par piecām dzīvnieku vienībām, ja dzīvnieku novietne atrodas īpaši jutīgajās teritorijās, (turpmāk – īpaši jutīgās teritorijas), piemēro tikai šo noteikumu 4.4.1. apakšpunkta prasības.

2

3

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. pakaišu kūtsmēsli – kūtsmēsli ar pakaišu un lopbarības palieku piejaukumu, kur sausnas saturs ir vairāk par 15 procentiem;

3.2. pusšķidrie kūtsmēsli – kūtsmēsli ar pakaišu, lopbarības palieku vai ūdens piejaukumu, kur sausnas saturs ir no 10 līdz 15 procentiem;

3.3. šķidrie kūtsmēsli – kūtsmēsli ar ūdens piejaukumu, kur sausnas saturs ir no 2 līdz 10 procentiem;

3.4. virca – lauksaimniecības dzīvnieku šķidrie izdalījumi un šķidrums, kas izplūst no pakaišu kūtsmēsliem;

3.5. skābbarības sula – šķidrums, kas izplūst no skābbarības tās sagatavošanas un uzglabāšanas laikā;

3.6. dzīvnieku novietne – jebkura ēka vai tās daļa vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus, tai skaitā nepieciešamās palīgtelpas un palīgbūves;

3.7. dziļā kūts – dzīvnieku mītne, kurā pakaišu kūtsmēslus uzkrāj turpat kūtī vismaz pusgadu;

3.8. kūtsmēslu krātuve – būve kūtsmēslu uzkrāšanai līdz to izlietošanai lauku mēslošanai vai cita veida izmantošanai;

3.9. lagūnas tipa kūtsmēslu krātuve – kūtsmēslu krātuves veids, kurai raksturīga pusiedziļināta vai iedziļināta baseina forma un kuras sienas un pamatne ir noklātas ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu.

4

II. Prasības piesārņojuma ierobežošanai un kontrolei

4. Kūtsmēslu savākšanai, novadīšanai un uzglabāšanai ir noteiktas šādas prasības:

4.1. savākšanas un novadīšanas sistēmas dzīvnieku novietnē (turpmāk –novietne) izbūvē no ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas ir noturīgs pret novietnē izmantojamās tehnikas (turpmāk – tehnika) ietekmi;

4.2. krātuves pamatni un sienas izbūvē no ūdensnecaurlaidīga materiāla, kas ir izturīgs pret tehnikas ietekmi;

4.3. dzīvnieku novietnē izveido piemērotu sistēmu šķidro kūtsmēslu vai vircas savākšanai un novadīšanai uz attiecīgajām krātuvēm.

4.4. pakaišu kūtsmēslus uzglabā:

4.4.1. pie novietnes līdz to tālākai izmantošanai, ja novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām vai mazāk par piecām dzīvnieku vienībām, ja novietne atrodas īpaši jutīgajās teritorijās. Kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma pamatni ierīko saskaņā ar šo noteikumu 4.6.6. apakšpunkta prasībām. Vircu uzkrāj speciāli aprīkotā tvertnē;

4.4.2. kūtsmēslu krātuvē, kas speciāli būvēta no betona vai betonētā laukumā, vai speciāli ierīkotā laukumā ar šķidruma necaurlaidīgu pamatni, ja novietnē atrodas vairāk par 10 dzīvnieku vienībām un vairāk par piecām dzīvnieku vienībām, ja novietne atrodas īpaši jutīgajās teritorijās. Vircu uzkrāj speciāli ierīkotā krātuvē (tvertnē);

4.4.3. uzkrājot turpat dziļajā kūtī. Nodrošinot vismaz 45 procentus lielu sausnas saturu, tos pieļaujams uzglabāt ārpus novietnes ne ilgāk kā 24 mēnešus saskaņā ar šo noteikumu 4.6.3., 4.6.4. un 4.6.5.apakšpunkta prasībām. Kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma pamatni veido no ūdensnecaurlaidīga materiāla;

4.4.4. ārpus novietnes izņēmuma gadījumā, t.i., ne ilgāk kā piecus mēnešus no 1.maija līdz 30.septembrim, vai, ja tiek veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pārbūve. Pagaidu uzglabāšanas laukumu ierīko atbilstoši šo noteikumu 4.6.apakšpunkta prasībām;

4.5. lai pakaišu kūtsmēslus uzglabātu ārpus novietnes:

4.5.1. operators Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – pārvalde) iesniedz iesniegumu, kurā pamato šo noteikumu 4.4.4.apakšpunktā minēto izņēmuma gadījuma nepieciešamību. Iesniegumā norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu un apliecina pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietas atbilstību šo noteikumu 4.6. apakšpunkta prasībām, un tam pievieno Lauku atbalsta dienesta lauku bloka karti (mērogā 1 : 5000 vai mērogā 1: 10 000, ne vecāka par pieciem gadiem), uz kuras atzīmē paredzamo pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietu.  Ja operators veic kūtsmēslu krātuves atjaunošanu vai pārbūvi, iesniegumā norāda darba izpildes laiku;

4.5.2. pārvalde, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, saskaņo pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietu ārpus novietnes. Ja, veicot pārbaudi, valsts vides inspektors konstatē pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietas vai veida neatbilstību šo noteikumu 4.6.apakšpunkta prasībām un pārvaldes noteiktajā termiņā operators nav veicis pasākumus šo neatbilstību novēršanai, pārvalde atceļ pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietas saskaņojumu. Operatora pienākums ir aizvākt neatbilstošā vietā uzglabātos kūtsmēslus un nodrošināt to apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.6. ierīkojot pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu ārpus novietnes, ievēro šādus nosacījumus:

4.6.1. kūtsmēsliem nodrošina tādu sausnas saturu (virs 30 procentiem), lai tos var sakraut kaudzē un no tiem neplūst virca;

4.6.2. pakaišu kūtsmēslu daudzums uzglabāšanas laukumā atbilst vienā gadā attiecīgajā laukā iestrādājamam kūtsmēslu apjomam;

4.6.3. kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu ierīko vietā, kur reljefs nesekmē virszemes noteces veidošanos un noplūdi, neierīko nogāzēs, kuru slīpums ir lielāks par pieciem grādiem;

4.6.4. laukumu neierīko (neveido) pārmitrās un applūstošās teritorijās;

4.6.5. kūtsmēslu uzglabāšanas laukumu ierīko ne tuvāk par 50 metriem no virszemes ūdens objektiem un no akas, kurā tiek ņemts ūdens mājsaimniecībai, un ne tuvāk par 30 metriem no novadgrāvja krotes un meliorācijas sistēmas būves (akas, virszemes noteces uztvērēja);

4.6.6. pamatni veido no ūdensnecaurlaidīga materiāla vai pamatnē ieklāj vismaz 30 centimetrus biezu šķidrumu absorbējošu materiālu (salmus, kūdru, skaidas), lai uzsūktu kūtsmēslos esošo šķidrumu un pasargātu no noteces. Absorbējoša materiāla pamatni veido divu metru platumā apkārt kūtsmēslu kaudzes perimetram. Kūtsmēslus nosedz ar vismaz 20 centimetrus biezu absorbējoša materiāla (salmu, kūdras, skaidu) aizsargslāni vai ūdensnecaurlaidīgu materiālu, lai mazinātu atmosfēras nokrišņu iedarbību, novērstu noteci un gaistošo vielu iztvaikošanu;

4.6.7. neierīko vienā un tajā pašā vietā vismaz trīs gadus.

5. Attiecībā uz kūtsmēslu krātuvēm:

5.1. novietnē radīto kūtsmēslu, kā arī skābbarības sulas uzglabāšanai, nodrošina tādu krātuves tilpumu, kas tos ļauj uzkrāt vismaz astoņus mēnešus. Ja kūtsmēslu daudzums pārsniedz šajā apakšpunktā noteikto krātuves tilpumu, operators attiecīgo daudzumu, kurš pārsniedz krātuves tilpumu, drīkst nodot citai personai;

5.2. vircu no vaļējām un slēgtām pakaišu kūtsmēslu krātuvēm savāc atsevišķā krātuvē, kuras tilpums nodrošina vismaz astoņos mēnešos savāktā vircas apjoma uzkrāšanu;

5.3. ir pieļaujama skābbarības sulas uzglabāšana vircas vai šķidro kūtsmēslu krātuvē, ja skābbarības sulas apjoms nepārsniedz piecus procentus no šķidro kūtsmēslu apjoma. Nav pieļaujama skābbarības sulas noplūde vidē;

5.4. kūtsmēslu krātuves un vircas uzkrāšanas tvertnes ietilpību aprēķina saskaņā ar šo noteikumu pielikumu;

5.5. šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētās būves būvē atbilstoši normatīvajiem aktiem par būvniecību;

5.6. kūtsmēslus, tai skaitā vircu, izmanto saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem.

6. Skābbarības glabāšanai tranšejā un kaudzēs un izmantošanai ir noteiktas šādas prasības:

6.1. skābbarības tranšejas pamatni izveido no ūdensnecaurlaidīga materiāla un izturīgu pret skābbarības ietekmi un iespējamiem mehāniskiem bojājumiem pildīšanas vai iztukšošanas laikā;

6.2. tranšejas pamatni ierīko ar slīpumu skābbarības izkraušanas virzienā. Tranšejas zemākajā galā ierīko slīpumā šķērskanālu skābbarības sulas novadīšanai uzkrāšanas tilpnē;

6.3. uzglabājot skābbarību kaudzē uz lauka, zem kaudzes ieklāj plēvi vai absorbējoša materiāla slāni. Ieklāto plēvi savieno ar kaudzei pārklāto plēvi vai kaudzi nosedz ar absorbējoša materiāla slāni;

6.4. skābbarības kaudzi veido vietās, kur lauka reljefs nesekmē virszemes noteces veidošanos un skābbarības sulas noteci. Skābbarības kaudzi novieto atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu prasībām, bet ne tuvāk par 30 metriem no upes, strauta, grāvja, meliorācijas sistēmu akām vai akas, kurā tiek ņemts ūdens mājsaimniecībai;

6.5. ja skābbarības kaudzi ierīko katru gadu vienā un tajā pašā vietā, kaudzes pamatni izbetonē. Pamatni laukumam veido ar slīpumu uz skābbarības sulas savākšanas tilpnes pusi. Apkārt skābbarības kaudzes laukumam izveido skābbarības sulas uztveršanas grāvīti vai 0,2–0,3 metrus augstu apmali;

6.6. skābbarības sulu neizkliedē uz lauka laikposmā no 1. decembra līdz

1. martam, kā arī uz sasalušas, pārmitras vai sniega klātas augsnes.

7. Šķidro un pusšķidro kūtsmēslu un vircas glabāšanai ir noteiktas šādas prasības:

7.1. šķidro un pusšķidro kūtsmēslu un vircas krātuves ir slēgta tipa vai ar pastāvīgu dabisku vai mākslīgu peldošu segslāni, kas samazina iztvaikošanu. Peldošais segslānis nosedz krātuves virsmu nepārtraukti un, ja nepieciešams, dabisko segslāni papildina;

7.2. uzpildes sistēmu veido tā, lai neizjauktu peldošo segslāni;

7.3. uzkrājot šķidros kūtsmēslus lagūnas tipa kūtsmēslu krātuvē:

7.3.1. krātuves pamatnes līmenis ir vismaz 50 centimetru virs maksimālā gruntsūdens līmeņa, un, ja nepieciešams, gruntsūdens līmeni pazemina, pamatnē izbūvējot drenāžu;

7.3.2. krātuves pamatni un sienas hermetizē ar speciālu ūdensnecaurlaidīgu materiālu, kurš paredzēts šķidro kūtsmēslu uzglabāšanai un kura malas nostiprina krātuves augšmalā;

7.3.3. krātuvi norobežo ar nožogojumu.

8. Projektējot jaunu novietni, būvniecības iecerē paredz izbūvēt kūtsmēslu krātuvi vai iekārtu kūtsmēslu tālākai pārstrādei. Veicot ekspluatācijā esošas novietnes pārbūvi, ja nepieciešams, paredz kūtsmēslu uzglabāšanai izbūvēt krātuvi vai pārbūvēt esošo kūtsmēslu krātuvi, vai izbūvēt iekārtu kūtsmēslu tālākai pārstrādei. Kūtsmēslu krātuves tilpums nodrošina kūtsmēslu uzglabāšanu vismaz astoņus mēnešus.

9. Novietnē, kurā pakaišu kūtsmēslus uzkrāj dziļajā kūtī, un saimniecībā, kurā gaļas liellopi, aitas un savvaļas sugas dzīvnieki produkcijas ieguvei, pastāvīgi tiek turēti āra apstākļos norobežota vidē vai vietā, nav nepieciešama krātuve kūtsmēslu uzglabāšanai.

III. Kontrole un operatora veiktais monitorings

10. Noteikumu prasību ievērošanu kontrolē valsts vides inspektori.

11. Operators saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu datus norāda uzskaites žurnālā (uz papīra vai elektroniski). Uzskaites žurnālu pēc vides valsts inspektora pieprasījuma uzrāda pārbaudei. Operators saglabā attiecīgo informāciju vismaz trīs gadus.

12.. Uzskaites žurnālā norāda:

12.1. datumu, kad papildināts peldošā segslāņa klājums (ja tāds ir);

12.2. datumu, kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas vai skābbarības sula izkliedēta uz lauka;

12.3. datumu, kad kūtsmēsli, fermentācijas atliekas vai skābbarības sula nodota citai fiziskajai vai juridiskajai personai, norādot daudzumu un fiziskās vai juridiskās personas adresi;

12.4. datumu, kad pakaišu kūtsmēsli novietoti uzglabāšanas vietā ārpus novietnes.

13. Operators, kas apsaimnieko lagūnas tipa krātuvi, kurā ierīkoti urbumi vai drenāžas sistēma ar novērošanas aku, nodrošina šādas prasības:

13.1. krātuves ekspluatācijas laikā pazemes ūdeņu kvalitātes mērījumus novērošanas (monitoringa) vietās veic reizi gadā pirms krātuves iztukšošanas un analīžu rezultātus mēneša laikā pēc to saņemšanas iesniedz attiecīgajā pārvaldē;

13.2. pazemes ūdeņos nosaka tādus parametrus kā kopējais slāpeklis (Nkop.) un atsevišķie slāpekļa savienojumi (nitrāti, nitrīti un amonijs), kā arī kopējais fosfors (Pkop.). Uz vietas paraugu noņemšanas laikā nosaka ūdens pH. Pazemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanas robežlielumi noteikti noteikumos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

14. Pazemes ūdeņu kvalitātes novērošanas (monitoringa) sistēmu ierīko komersants, kam izsniegta Valsts vides dienesta zemes dzīļu izmantošanas licence.

15. Pazemes ūdeņu paraugus noņem un veic analīzes akreditēta laboratorija.

16. Projektējot jaunu lagūnas tipa krātuvi, būvniecības iecerē paredz ierīkot seklo gruntsūdeņu kvalitātes novērošanas (monitoringa) sistēmu. Gruntsūdeņu iespējamās plūsmas virzienā, bet ne tālāk kā 10 metru no krātuves ierīko vismaz vienu urbumu ar filtru vienu līdz trīs metrus dziļāk par krātuves pamatni. Urbumu var aizstāt ar zem krātuves pamatnes ierīkotu drenāžas sistēmu ar iespēju no tās ņemt ūdens paraugus, nodrošinot drenu kolektora izvadīšanu kādā pastāvošā ūdenstecē, grāvī vai ūdenstilpē atbilstoši normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Ja kūtsmēslu krātuve vai kūtsmēslu uzglabāšanas vieta neatbilst šo noteikumu prasībām, operators sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz pārvaldē pasākumu plānu, lai šo noteikumu noteiktajā termiņā nodrošinātu kūtsmēslu uzglabāšanas atbilstību šo noteikumu prasībām.

18. Pārvalde mēneša laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā uzlabojumu plāna saņemšanas pieņem lēmumu par uzlabojumu plāna akceptēšanu un par to rakstiski informē operatoru. Ja uzlabojumu plāns nenodrošina šo noteikumu prasību izpildi, pārvalde pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu apstiprināt plānu.

19. Pieļaujama pakaišu kūtsmēslu uzglabāšana pie novietnes, ierīkojot kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma pamatni saskaņā ar šo noteikumu 4.6.6.apakšpunkta prasībām, nodrošinot vircas uzkrāšanu speciāli aprīkotā tvertnē, vai ārpus novietnes 10 mēnešus gadā saskaņā ar šo noteikumu 4.6. apakšpunkta prasībām:

19.1. līdz 2016. gadam 31. decembrim novietnē no 15 dzīvnieku vienībām un īpaši jutīgajās teritorijās no 10 dzīvnieku vienībām;

19.2. līdz 2017. gada 31. decembrim novietnē no 10–15 dzīvnieku vienībām un īpaši jutīgajās teritorijās no 5–10 dzīvnieku vienībām.

20. Ja novietnē kūtsmēslu krātuve, kā arī vircas uzkrāšanas tvertne izbūvēta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, pakaišu kūtsmēslu krātuves tilpums nodrošina kūtsmēslu uzkrāšanu vismaz sešus mēnešus, šķidro un pusšķidro kūtsmēslu, kā arī vircas krātuves tilpums nodrošina to uzkrāšanu vismaz septiņus mēnešus.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumus Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (Latvijas Vēstnesis 2004, 120., 159.nr.; 2007, 72.nr.; 2008, 167.nr.; 2011, 75.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti.

Ministru prezidente 					L.Straujuma

Zemkopības ministrs					J. Dūklavs

18.12.2014. 12:06

Ļ.Tralmaka

1922

67027683, Lubova.Tralmaka@zm.gov.lv